Września, dnia 16.01.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Września, ul. Ratuszowa 1,

62-300 Września,

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Tryb udzielenia zamówienia:

Do przedmiotowego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo                          zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r.  poz. 1605 z późn. zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 1 przywołanej ustawy.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie wentylacji grawitacyjnej                   nawiewnej, wywiewnej i nawiewno-wywiewnej w lokalach komunalnych położonych we Wrześni przy ul. Wiśniowej 81A (62-300 Września).

2. Miejsce i zakres robót:

| Lp. | Adres obiektu | Nr lokalu | Wentylacja nawiewna | Wentylacja wywiewna |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Września, ul. Wiśniowa 81A | 1 | - wykonać nawiewnik ścienny o wydajności minimum 22 m3/h i nawietrzak okienny wrębowy o wydajności 30 m3/h. |  |
| 2. | Września, ul. Wiśniowa 81A | 2 | - wykonać nawiewnik ścienny o wydajności minimum 22 m3/h i nawietrzak okienny wrębowy o wydajności 30 m3/h. |  |
| 3. | Września, ul. Wiśniowa 81A | 3 | - wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 38 m3/h. |  |
| 4. | Września, ul. Wiśniowa 81A | 4 | - wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 37 m3/h. |  |
| 5. | Września, ul. Wiśniowa 81A | 5 | - wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 36 m3/h. |  |
| 6. | Września, ul. Wiśniowa 81A | 6 | - wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 41 m3/h. |  |
| 7. | Września, ul. Wiśniowa 81A | 7 | - wykonać nawiewnik ścienny o wydajności minimum 20 m3/h i nawietrzak okienny wrębowy o wydajności 30 m3/h. |  |
| 8. | Września, ul. Wiśniowa 81A | 8 | - wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 37 m3/h |  |
| 9. | Września, ul. Wiśniowa 81A | 9 | - wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 42 m3/h | - powiększyć otwór wentylacyjny do wymiarów 14x14cm |
| 10. | Września, ul. Wiśniowa 81A | 10 | - wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 43 m3/h. |  |
| 11. | Września, ul. Wiśniowa 81A | 11 | - wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 41 m3/h |  |
| 12. | Września, ul. Wiśniowa 81A | 13 | - wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 44 m3/h | - powiększyć otwór wentylacyjny do wymiarów 14x14cm |
| 13. | Września, ul. Wiśniowa 81A | 14 | - wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 38 m3/h |  |
| 14. | Września, ul. Wiśniowa 81A | 15 | - wykonać nawiewnik ścienny o wydajności 37 m3/h |  |
| 15. | Września, ul. Wiśniowa 81A | Część wspólna | - wykonać dwa nawiewniki ścienne po jednym w każdej kuchni na parterze i na piętrze, każdy nawiewnik o wydajności 30 m3/h - wykonać nawiewniki ścienne o łącznej wydajności 320 m3/h w korytarzu na parterze i na piętrze (najlepiej z podziałem 160m3/h na parterze i 160 m3/h na piętrze) |  |

3. Zakres prac koniecznych do wykonania został określony na podstawie opracowanej na zlecenie Gminy Września „opinii dotyczącej wentylacji w mieszkaniach komunalnych należących do Gminy Września” wykonanej przez Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu Sp. z o.o. Zleceniodawca udostępni do wglądu Zleceniobiorcy przedmiotowy dokument.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem                  zapoznania się na miejscu  z terenem prac i ich zakresem.

Termin realizacji robót: od dnia podpisania zlecenia do 29.02.2024 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Zleceniobiorcy spełniający następujące                                  wymagania:

1. oświadczają, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zlecenia;

2. oświadczają, że dysponują wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami (zasoby ludzkie, sprzęt) do prawidłowej realizacji przedmiotu zlecenia;

3. zobowiązują się do wykonania przedmiotu zlecenia z należytą starannością, z uwzględnieniem norm i zasad wiedzy technicznej oraz obowiązujących przepisów w zakresie wentylacji,                          w szczególności:

- Polskiej Normy: PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania                  zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania. Zmiana PN-83/B-03430/Az3, luty 2000;

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.                                 (Dz. U. z 1999 nr 74 poz. 836 ) w sprawie Warunków technicznych użytkowania budynków                      mieszkalnych;

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 poz. 1225).

Opis sposobu wynagrodzenia:

Za wykonanie przedmiotu zlecenia Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodne                  z ofertą cenową złożoną na Platformie Zakupowej. Wynagrodzenie jest niezmienne do zakończenia realizacji wszystkich prac objętych zapytaniem ofertowym i obejmuje wszystkie elementy niezbędne do jego wykonywania, w szczególności koszty dojazdów.

WYMAGANIA DODATKOWE:

Poprawność wykonanej wentylacji musi być potwierdzona przez uprawnionego mistrza kominiarskiego w pisemnym protokole. Zleceniobiorca zgłosi gotowość do odbioru wykonanej usługi pisemnie dołączając protokół kominiarski potwierdzający prawidłowość wykonanej wentylacji.