Rozdział II.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

„Dostawa nowej samojezdnej zamiatarki

o dopuszczalnej masie  całkowitej do 2,5 Mg.”

Opis przedmiotu zamówienia według klasyfikacji CPV

CPV: 34144400-2 –  Pojazdy utrzymania dróg.

Data modyfikacji: 09.08.2021 rok.

- Przedmiot dostawy.

  - Samojezdna zamiatarka o dopuszczalnej masie  całkowitej do 2,5 Mg.

  - Cena musi być wyrażona w zł. PLN.

  - Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy np. transport, ubezpieczenie do momentu dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, akcyza, cło, podatki itp.

  - Zamiatarka musi być wykonany z materiałów fabrycznie nowych.

  - Zamiatarkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Koszalinie, ul. Komunalna 5.

- Przeznaczenie.

Samojezdna zamiatarka o dopuszczalnej masie  całkowitej do 2,5 Mg.

  - Do zamiatania chodników.

  - Do zamiatania ścieżek rowerowych.

  - Do zbierania - zasysania zanieczyszczeń, liści i trawy.

  - Do mycia myjką ciśnieniową infrastruktury parkowej i wyposażenia placów zabaw.

- Charakterystyka techniczna zamiatarki:

  - Zamiatarka: fabrycznie nowa

  - Rok produkcji: 2021 roku.

  - Parametry eksploatacyjne zamiatarki:

  - DMC (dopuszczalna masa całkowita) maksymalnie do 2 500 kg.

  - Wymagana ładowność minimum 500 kg.

  - Wymiary:

- Szerokość zamiatarki bez lusterek minimum 1 100 mm, minimum 1 050 mm,

- Długość z ze szczotkami maksymalnie do 3 500 mm, maksymalnie do 3 950 mm,

- Wysokość z lampami błyskowymi maksymalnie do 2 100 mm, maksymalnie do 2 150 mm,

  - Zakres prędkości:

- Prędkość przejazdowa minimum 20 km/h – maksymalnie 25 km/h, - maksymalnie 27 km/h,

- Prędkość robocza od minimum 0 km/h – maksymalnie 10 km/h, – maksymalnie 12 km/h,

  - Zdolność pokonywania wzniesień  minimum 25 %. minimum 22 %.

  - Promień skrętu miedzy ścianami maksymalnie do 4 000 mm. maksymalnie do 4 150 mm.

  - Podwozie zamiatarki:

  - Podwozie 4 kołowe.

  - Napęd  hydrostatyczny.

  - Silnik:

- Wysokoprężny, moc minimum 25 kW,  minimum 18,5 kW,

- Rodzaj paliwa ON,

- Pojemność zbiornika paliwa minimum 30 litrów,

  - Hamulce:

- Zasadniczy na 4 koła,

Zamawiający dopuszcza:

          - Przednie dynamiczne hamulce bębnowe zintegrowane z silnikami napędowymi

          - Tylne hamulce statyczne zintegrowane z silnikami napędowymi.

- Hamulec pomocniczy - ręczny,

  - Ogumienie:

- Opony drogowe

- Jednakowy rozmiar i typ na czterech kołach.

- Koło zapasowe ,

  - Oświetlenie:

- Oświetlenie zewnętrzne - LED zgodne z ustawą Prawo o ruchu drogowym.

Zamawiający dopuszcza oświetlenie zewnętrzne halogenowe.

- Lampy robocze szczotek talerzowych LED.

- Światło ostrzegawcze, pomarańczowe LED - minimum 1 sztuka.

  - Zespół zamiatający:

  - Szerokość zamiatania minimum 1 800 mm +/-10%

  - Szczotki talerzowe minimum 2 szt.

  - Regulacja szczotek talerzowych:

        - Z regulacją wysięgu,

Zamawiający dopuszcza mechaniczną regulację wysięgu podstawowych dwóch szczotek i hydrauliczną trzeciej szczotki.

        - Z regulacją prędkości obrotów,

        - Z regulacją docisku do podłoża szczotek.

  - Sterowanie:

- Sterowanie wszystkimi funkcjami zespołu zamiatającego z kabiny za pomocą joysticka lub panelu sterującego.

- Sterowanie rozładunku – wywrotu skrzyni ładunkowej na zmiotki z kabiny zamiatarki,

  - Ssawa pomocnicza – rura do zbierania - zasysania zanieczyszczeń, liści itp.:

- Długość węża minimum 5 000 mm, minimum 3 000 mm bez końcówki ssawnej.

- Średnica minimum 100 mm,

- Zbiornik na zmiotki:

  - Pojemność zbiornika na zmiotki minimum 0,7 m3.

  - Wysokość wysypu minimum 1 350 mm.

  - Zbiornik podnoszony hydraulicznie

- Instalacja wodna i zraszająca:

  - Dysze natryskowe regulowane umieszczone przy szczotkach.

  - Zbiornik na wodę o pojemności minimum 100 litrów.

  - System recyklingu wody

  - Myjka wysokociśnieniowa z lancą i wężem:

  - Długość minimum 10 m.

  - Ciśnienie minimum 120 bar. minimum 70 bar.

  - Wydajność minimum 12 litrów/min. minimum 10 litrów/min.

- Kabina:

  - Tablica wskaźników standardowa z opisem w języku polskim lub w formie rysunków.

  - Kamera tylna z kolorowym monitorem

  - Klimatyzacja.

  - Ogrzewanie.

  - Akustyczny sygnał cofania.

  - Siedzenia i tapicerka:

- Komfortowe zawieszenie siedzenia kierowcy - operatora: układ tłumienia wstrząsów, regulacja obciążenia i położenia.

- Siedzenie z pokryciem standardowej jakości.

- Pasy bezpieczeństwa.

- Obicie drzwi zmywalne.

- Dywaniki gumowe.

- Wieszak na ubranie

  - Instalacja elektryczna:

- Napięcie 12V.

- Gniazdo 12V/15A - minimum 1 sztuka.

- Oświetlenie standardowe wnętrza kabiny.

  - Centralny zamek, dwa komplety kluczyków.

Zamawiający dopuszcza zamiatarkę wyposażoną w dwa komplety kluczyków bez centralnego zamka.

  - Szyby:

- Szyba przednia: ze szkła zespolonego,

- Zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna,

Zamawiający dopuszcza wewnętrzną osłoną przeciwsłoneczną lub wewnętrzną osłoną przeciwsłoneczną w postaci rolety.

- Elektryczny mechanizm wycieraczek z spryskiwaczem.

  - Lusterka wsteczne z ramionami minimum 2 sztuki.

- Wyposażenie;

  - Radioodbiornik,

  - Bluetooth- głośno mówiący system.

  - Antena radioodbiornika,

  - Apteczka,

  - Trójkąt ostrzegawczy ,

  - Gaśnica polska.

  - Koło zapasowe.

  - Dwa kliny pod koła.

  - Podnośnik hydrauliczny minimum 2,5 Mg.

- Gwarancja:

  - Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi; 24 miesiące.*

  - Wykonawca udzieli gwarancji na okres, co najmniej 24 miesięcy ale nie więcej niż 60 miesięcy.

*Uwaga: Oferowany okres gwarancji stanowi kryterium oceny oferty.

- Wymagania serwisowe.

  - Wykonawca zapewnia bezpłatne serwisowanie przedmiotu umowy w okresie gwarancji

  - Bezpłatne serwisowanie obejmuje:

  - Koszty wszystkich zużytych materiałów i części zamiennych.

  - Koszty robocizny wykonywanych w ramach planowanych przeglądów technicznych  i obsług gwarancyjnych.

  - Wykonawca zapewnia bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w okresie trwania gwarancji w przypadku wykonywania przeglądów technicznych i obsługi gwarancyjnej przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji wynikającego z Ogólnych Warunków Gwarancji i Serwisu Producenta (OWGiSP)  wraz z wymianą oleju w silniku, zgodnie z OWGiSP.

  - Zamawiający wymaga udzielenia instruktażu odnośnie prawidłowej obsługi dostarczonego przedmiotu umowy.

  - Weryfikacja ewentualnych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej obsługi lub błędów obsługujących w momencie wykonywania przeglądu zgodnie z OWGiSP.

- Zamawiający jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia konieczności wykonania przeglądów w terminach określonych w OWGiS Producenta przekazane przy dostawie przedmiotu umowy.

- Stroną odpowiedzialną za wykonanie przeglądu gwarancyjnego w określonych terminach jest Wykonawca.

- Naprawy gwarancyjne.

  - Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancji.

  - Bezpłatne naprawy obejmują:

  - Koszty wszystkich zużytych materiałów i części zamiennych.

  - Koszty robocizny oraz naprawy bieżące, które nie wynikły z winy Zamawiającego,.

  - Wykonawca zapewnia bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w okresie trwania gwarancji w przypadku naprawy gwarancyjnej.

  - Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji:

  - Do naprawy wady fizycznej przedmiotu umowy.

  - Istnienie oraz usunięcie wad fizycznych  przedmiotu umowy, musi być stwierdzone protokolarnie.

  - O wadzie fizycznej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia bezpośrednio Wykonawcę, w celu realizacji przysługujących mu z tego tytułu uprawnień, pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem

  - Wykonawca ponosi koszty transportu uszkodzonego przedmiotu umowy.

  - Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę części na nowe: 3 naprawy.

  - Gwarantowany okres dostępności: części zamiennych i wyposażenia: minimum 10 lat licząc od dnia dostawy.

  - Wykonawca jest zobowiązany:

  - Do rozpatrzenia reklamacji maksymalnie w terminie do 2 dni* , licząc od daty przyjęcia zgłoszenia od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

  - Przyjazd serwisu naprawczego do naprawy przedmiotu umowy nastąpi w czasie 
do 48 godzin* licząc od daty przyjęcia zgłoszenia od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

  - Dostawa oryginalnych części zamiennych do naprawy przedmiotu umowy nastąpi 
w czasie do 6 dni * licząc od daty przyjęcia zgłoszenia od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

* dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku  zgłoszenia awarii, rozpoczęcia biegu rozpatrzenia reklamacji, przyjazdu serwisu oraz  dostawy oryginalnych części.

  - W przypadku awarii powyżej 10 dni kalendarzowych w okresie gwarancji licząc od daty przyjęcia zgłoszenia od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca dostarczy nieodpłatnie do siedziby Zamawiającego zamiatarkę zastępczą o porównywalnych – zbliżonych parametrach technicznych o DMC nie przekraczającym 2,5 Mg.

  - W przypadku gdy naprawa przedmiotu umowy będzie wykonywana poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca ponosi koszty dojazdu – transportu do i z miejsca wykonania naprawy.

- Dokumenty.

  - Wykonawca przedłoży w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

  - Deklaracja zgodności WE. Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (załącznik IIA) / badanie typu WE: zgodnie z 2006/42/WE artykuł 12 ustęp 3a.

  - Deklaracji zgodności CE.

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w języku polskim dokumentację obejmującą:

  - Instrukcje użytkowania i obsługi:

  - Karty gwarancyjne.

  - Karta pojazdu.

  - Książkę przeglądów serwisowych. (Zamawiający dopuszcza brak książki serwisowej podwozia, w przypadku gdy przeglądy będą zapisywane w centralnym systemie serwisowym).

  - Wykaz czynności obsługowych: w ramach planowanych przeglądów technicznych oraz potrzebnych materiałów technicznych i części zamiennych.

  - Katalog części: nadwozia i pojazdu – jednostki transportowej  w formie papierowej 
i elektronicznej. Zamawiający dopuszcza katalogi części w formie elektronicznej.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy w terminie do ośmiu tygodni od podpisania umowy. w terminie do dwunastu tygodni od podpisania umowy.

- Warunki płatności.

  - Wymagana ilość równych  miesięcznych rat  -  3.

  - Pierwsza rata płatna - 21 dni po dostarczeniu zamiatarki.

  - Druga i trzecia rata płatna - płatna co 30 dni.

- Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu.

  - Wykaz wykonanych, co najmniej jednej dostawy z ostatnich trzech lat odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi niniejszego postępowania tj. dostawa nowej samojezdnej zamiatarki o dopuszczalnej masie  całkowitej do 2,5 Mg. o wartości nie mniejszej 
niż 250 tysięcy złotych netto. nie mniejszej niż 200 tysięcy złotych netto.

  - Do wykazu dostaw Wykonawca załączy dokumenty z potwierdzeniem w formie rekomendacji, referencji itp. wskazujące, że dostawy te wykonał z należytą starannością. Ponadto informacja winna zawierać adres poprzedniego zamawiającego, wielkość zamówienia oraz okres jego realizacji.

- Wymagania dotyczące wadium.

  - Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: cztery  tysięcy złotych.

  - Wadium wniesione w pieniądzu winno być przekazane na rachunek:

PKO BP S.A. nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726.

Z dopiskiem:

„Dostawa nowej samojezdnej zamiatarki o dopuszczalnej masie  całkowitej do 2,5 Mg.”

  - Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik składany razem z ofertą.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

  - Wykonawca do dnia podpisania umowy wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - Kwota zabezpieczenia wynosi 2 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formie przewidzianej w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w pieniądzu winno  być przekazane na rachunek: PKO BP S.A. nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726.

Z dopiskiem:

„Dostawa nowej samojezdnej zamiatarki o dopuszczalnej masie  całkowitej do 2,5 Mg.”

  - Cel zabezpieczenia oraz zasady jego wnoszenia, przechowywania, zmiany formy oraz zwrotu określają art. 449-453 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  - Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty wykonania umowy.

  - Kwota należytego zabezpieczenia umowy może zostać zaliczona na poczet kar umownych lub wyrządzonych szkód z powodu wad wykonania dostawy, jeśli zaistnieją przesłanki jej zatrzymania określone w umowie.

- Kryteria i ocena kryteriów.

| Lp. | Kryterium: | Waga [punkty] |
| --- | --- | --- |
|  | Cena całego zamówienia | 70 |
|  | Okres gwarancji | 30 |
| Razem ilość punktów: | 100 |

  - Kryterium cena całego zamówienia (CCZ) – waga 70 punktów.

  - Zamawiający przy wyborze kierować się będzie kryterium najniższej ceny.

  - Kryterium cena całego zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę 
w „Formularzu ofertowym”.

  - Ocena kryterium cena całego zamówienia obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:

Najniższa cena brutto z ocenianych ofert

------------------------------------------------------------ x 70 = ilość uzyskanych punktów

Cena brutto badanej oferty

  - Kryterium okres gwarancji (OG) – waga 30 punktów.

  - Zamawiający przy wyborze, kierować się będzie najdłuższym okresem udzielonej gwarancji przez Wykonawcę.

  - W przypadku gdy Wykonawca wpisze w treści oferty okres gwarancji: niższy niż 24 miesiące lub dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający uzna tą ofertę jako niezgodną z treścią SWZ i zostanie ona przez Zamawiającego odrzucona.

  - Ocena kryterium okres gwarancji obliczone zostanie zgodnie ze wzorem:

Okres gwarancji badanej oferty

-------------------------------------------------------------------  x 30 = ilość uzyskanych punktów

Najdłuższy okres gwarancji z ocenianych ofert

  - Podsumowanie kryteriów.

  - Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane.

  - Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która w sumie uzyska największą ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

LP = CCZ + OGN

Gdzie:

LP	– liczba punktów łącznie.

CCZ	– liczba punktów w kryterium „cena całego zamówienia” .

OG– liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”.

  - Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert na realizację przedmiotu zamówienia.

  - Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu lub innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego określonym ofert dodatkowych (art. 249 ustawy). Wykonawca, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (art. 251 ustawy).

Podpis członków komisji:

      - Dariusz Papka		-   …………………………………………….

      - Jacek Kot			-   …………………………………………….

      - Maciej Kochan	-   …………………………………………….

      - Adam Łodziewski	-   …………………………………………….

      - Marek Błażewicz	-   …………………………………………….

      - Zdzisław Tołodziecki-   …………………………………………….