Załącznik Nr 1 do SIWZ

NE.38.29.2021

SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

W ramach zamówienia należy wykonać następujący zakres robót:

1.  Usunięcie rdzy z elementów trzech pomostów stalowych poprzez czyszczenie ręczne

i mechaniczne:

- pomost na poziomie +42,1m to łącznie 165,60m2 powierzchni w skład którego wchodzą:

- konstrukcja nośna ceownik 80mm – 17szt. x 2m2 = 34m2

- podest roboczy szerokość 1,1m wykonany z płaskownika 30mm x 5mm x 2m2 x 17szt. x 2 strony = 68m2

- listwa antypoślizgowa wys. 0,2m x 17szt. x 1m x 2strony = 6,8m2

- kątownik 60 x 60mm x 17szt. x 0,25m2 x 1,5m = 6,3m2

- barierka 17szt. x 1,5m2 = 25,5m2

- platforma = 20m2

- drabina = 5m2

- pomost na poziomie +79,60m to łącznie 36,90m2 powierzchni w skład którego wchodzą:

- podest roboczy wykonany z blachy ryflowanej średnica 7m = 18m2

- kątownik 50 x 50cm 22mb. x 0,25m2 = 5,5m2

- barierka wysokość 1,1m wielkość 2,35m x 2,10m x 1,5m2 = 7,4m2

- żebra przykominowe 0,5m2 x 4szt. x 3 kominy = 6m2

- pomost na poziomie +117,1m to łącznie 29,30m2 powierzchni w skład którego wchodzą:

- podest roboczy wykonany z blachy ryflowanej średnica 6m = 15m2

- kątownik 50 x 50cm 18,8mb. x 0,25m2 = 4,7m2

- barierka wysokość 1,1m wielkość 1,15 x 2,10 x1,5m2 = 3,6m2

- żebra przykominowe 0,5m2 x 4szt. x 3 kominy = 6m2

2. Mycie ciśnieniowe pomostów jw.

3. Odtłuszczenie elementów stalowych pomostów preparatem - środkiem odtłuszczającym.

4. Jednokrotne zabezpieczenie antykorozyjne farbą epoksydową do gruntowania np. Hempel lub

równorzędną.

5. Jednokrotne zabezpieczenie antykorozyjne farbą poliuretanową nawierzchniową np. Hempel lub

równorzędną.

6. Wykonanie pomiarów grubości warstw wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego na

poszczególnych pomostach i dostarczenie stosownych protokołów.

7. Dostarczenie dokumentów jakości na zastosowane farby.

8. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej w trakcie prowadzenia prac jak również po ich zakończeniu

oraz zapisanie na nośniku elektronicznym i przekazanie do Zleceniodawcy.

9. Prace na czynnym obiekcie - kominie H160.

Załącznik:

Dokumentacja fotograficzna  pomostów - Załącznik Nr 1 do SOPZ