Dostawa monitorów dla Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu w ilości 20 sztuk.

Lp.	Nazwa	Szczegółowy opis	Parametry oferowane
			Producent: / Model: / Numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer):
	Ekran	Przekątna: min 23,8” (+/- 0,3 cala) / Rozdzielczość: min. FHD 1080p (1920x1080), podświetlenie LED, 250nits, format 16:9, kontrast 1000:1, kąty widzenia 178o, matryca matowa wykonana w technologii WVA/MVA/IPS/PLS
	Obudowa	podstawa musi umożliwiać regulację kąta nachylenia w zakresie –5° do przodu oraz 20° do tyłu, wysokości w zakresie co najmniej 100mm, oraz pivot 90° / Możliwość zainstalowania na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA z możliwością beznarzędziowego demontażu stopy. / Obudowa trwale oznaczona nazwą producenta, numerem seryjnym
	Złącza	DVI - 1 szt. / HDMI 2.0 - 1 szt. / DisplayPort 1.4 - 1 szt. / DC-in (wejście zasilania jeśli wersja z zasilaczem zewnętrznym) - 1 szt.
	Dołączone akcesoria	Zasilacz (jeśli wersja z zasilaczem zewnętrznym) / Kabel zasilający / Kabel HDMI / Kabel DisplayPort
	Zasilacz	Wbudowany lub zewnętrzny
	Certyfikaty i standardy	Urządzenie musi spełniać: / Deklaracja zgodności CE
	Gwarancja	36 miesięcy
	Wsparcie techniczne producenta	Dedykowany numer oraz adres email dla wsparcia technicznego. / - możliwość weryfikacji na stronie producenta posiadanej/wykupionej gwarancji / - możliwość weryfikacji statusu naprawy urządzenia po podaniu unikalnego numeru seryjnego / - Naprawy gwarancyjne urządzeń muszą być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego.