Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki – Odargowo na terenie Gminy Krokowa w Powiecie Puckim” w formule „zaprojektuj i wybuduj” na odcinku od km 1+978 do km 5+433 (kilometraż drogi 0+265 – 3+720) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

- Wykonawca jest zobowiązany opracować projekty budowlane wszystkich koniecznych branż, wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji, zgłoszeń, projekty wykonawcze, sporządzić obmiary i kosztorysy robót oraz dostosować założenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które mają być ściśle powiązane z dokumentacją projektową i przedmiarem robót dla rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1502G. Kompletną dokumentację projektową należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 30 dni przed planowanym złożeniem wniosku o decyzję ZRID.

W przypadku stwierdzenia braku kompletności któregokolwiek z dokumentów, Wykonawca będzie zobowiązany do wszelkich niezbędnych uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno – użytkowym oraz uwarunkowaniami terenowymi, Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane:

- rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych w zakresie budowanego obiektu,

- przebudowę i budowę jezdni ulic,

- przebudowę i budowę chodników/opasek chodnikowych,

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej,

- budowę obiektów inżynierskich,

- budowę zatok parkingowych,

- przebudowę i budowę zjazdów,

- przebudowę skrzyżowań znajdujących się w zakresie zadania,

- wykonanie utwardzeń terenu,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- rozbiórkę istniejącego oświetlenia,

- budowę nowego oświetlenia ulicznego,

- rozbiórkę napowietrznej sieci elektroenergetycznej,

- budowę kablowej sieci elektroenergetycznej,

- zabezpieczenie kolidujących sieci,

- przebudowę kolidujących sieci,

- budowę kanału technologicznego,

- uwzględnienie dodatkowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (spowalniających ruch) w uzgodnieniu z Zamawiającym (m.in. wszystkie przejścia dla pieszych należy zaprojektować jako wyniesione;

- przed zjazdem w km 3+920 należy zaprojektować przejazd dla rowerów;

W ramach inwestycji zakłada się ułożenie nowych konstrukcji drogowych dla wszystkich elementów układu drogowego (jezdnie, chodniki, utwardzenia, zjazdy,zatoki postojowe).

Względem załączonego Programu funkcjonalno- użytkowego należy zmniejszyć projektowane zajęcie nieruchomości, w tym celu należy zaprojektować ciąg pieszo- rowerowy przylegający do jezdni na wysokościach przejść dla pieszych.

Program funkcjonalno-użytkowy określa szczegółowe wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. Stanowi podstawowy dokument określający przedmiot zamówienia.

Zakres prac na etapie przygotowania dokumentacji projektowej:

- Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych wraz ze wznowieniem granic nieruchomości pasa drogowego

Wymagania dotyczące mapy:

-	podkład powinien zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Pucku,

-	skala 1:500,

- Wykonanie pełnej szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Inwentaryzację należy uzgodnić z Zarządcą drogi w zakresie uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych, a niezrealizowanych jeszcze w terenie przed sporządzeniem mapy.

- Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji: nawierzchni, zjazdów, dojazdów, przepustów, ogrodzeń oraz inwentaryzacji drzewostanu (w obrębie projektowanego pasa drogowego), wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej oraz zestawieniem tabelarycznym z dowiązaniem do kilometraża.

- Wykonanie badań geotechnicznych i laboratoryjnych konstrukcji istniejącej nawierzchni zgodnie z zaleceniami Instrukcji badań podłoża gruntowego, budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. Instrukcja ta opracowana została w roku 1998 w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie. Odwierty należy wykonać nie rzadziej niż co 100 metrów. Badania są integralnym składnikiem projektu branży drogowej.

- Wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów.

- Uzyskanie decyzji środowiskowej.

- Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

- Po zatwierdzeniu Projektu Zagospodarowania Terenu, a przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID należy uzgodnić z Zamawiającym projektowane linie rozgraniczające pas drogowy.

- Wykonanie projektów podziału nieruchomości.

- Po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID należy zastabilizować znaki graniczne w terenie oraz złożyć operat w Starostwie Powiatowym.

- Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wymaganymi obowiązującymi przepisami.

- Przeprowadzenie minimum 2 konsultacji społecznych z mieszkańcami i właścicielami działek, które zostaną przejęte pod pas drogowy nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym, w trakcie przygotowywania przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Sporządzenie i przekazanie zamawiającemu kopii protokołów ze spotkań wraz z kopią całości dodatkowej dokumentacji związanej z konsultacjami.

- Wykonanie następujących składowych projektu i dostarczenie po uzyskaniu decyzji ZRID 2 egz. każdej składowej:

- Wielobranżowy projekt budowlany

- Branżowe projekty wykonawcze

- Branżowe projekty techniczne

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Projekt stałej organizacji ruchu wraz z kompletem wszytkich niezbędnych opinii oraz zatwierdzeniem Starosty Powiatowego.

- Przedmiar robót

- Inwentaryzacja zieleni wraz z wykazaniem siedlisk gatunków chronionych na drzewach zakwalifikowanych do wycinki.

- Cały projekt w formacie pdf oraz z załączonymi wersjami edytowalnymi (kompatybilnymi z oprgramowaniem Office, część rysunkowa kompatybilna z programem AutoCad) zapisany na płytach CD.

Ponadto do obowiązków Wykonawcy będzie należeć ustalenie/wznowienie punktów granicznych pasa drogowego na całym odcinku realizacji robót z oznakowaniem punktów granicznych betonowymi słupkami zółto-czarnymi z napisem "pas drogowy", w przypadkach spornych należy dokonać rozgraniczenia nieruchomości,

Projektant będzie sprawował nadzór autorski w zakresie:

1)    kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją,.

2)    wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji,

3) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku do   przewidzianych

4)    rozwiązań projektowych w dokumentacji, zgłoszonych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru lub Wykonawcę w toku wykonywania robót budowlanych,

5)   ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą Robót