Załącznik nr 1 do SWZ - OFERTA

| (pieczęć Wykonawcy - opcjonalnie) | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zakup i dostawa urządzeń izolujących sygnały RF (klatek Faradaya) dla laboratorium sieci radiowej 5G

(nr WEITI/28/ZP/2023/1036)

Dane Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Nazwa/firma Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………

Adres siedziby ……………………………………………………………………………………………………………..

NIP……………………. Regon…………………………………………………

Nr KRS lub innego rejestru Wykonawcy (jeżeli dotyczy) ………………………………………………

Nazwa rejestru i adres strony internetowej ogólnodostępnej bazy danych, z której Zamawiający może samodzielnie pobrać odpis z odpowiedniego rejestru Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………

Osoba upoważniona do kontaktu:

Imię i nazwisko…………………………………….

telefon:…………………………………………………

e-mail: ………………………………………………..

i/lub

Skrzynka ePUAP………………………………..

Czy Wykonawca jest mikro przedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem (prosimy o podanie typu przedsiębiorstwa):

…………………………………………….

- W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia .

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia: w terminie:

30 dni licząc od daty podpisania umowy na dostarczenie przedmiotu zamówienia pod

wskazany w SWZ adres.

- Oferujemy realizacje zamówienia za cenę wskazaną w poniższej tabeli kosztorysowej:

Tabela 1.1. TABELA KOSZTORYSOWA: urządzenia izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) dla laboratorium sieci radiowej 5G

| Lp. | Przedmiot zamówienia PROSZĘ PODAĆ PRODUCENT I MODEL* | Jedn. miary | Wartość jednostkowa netto (bez VAT) w PLN | Liczba oferowanych jednostek miary | Wartość netto (bez VAT) w PLN 4x5 | Stawka VAT (%) | Kwota VAT w PLN 6x7 | Wartość brutto (z VAT) w PLN 6+8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) typu D | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) typu C ………………. | szt. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) typu B ………………. | szt. |  | 2 |  |  |  |  |
| Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 6) |  | x | x | x |
| Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 8) |  | x |
| Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9) |  |

* Niepodanie wymaganych informacji może skutkować odrzuceniem oferty.

Razem wartość oferty netto (słownie): ……………………………………………………………………………

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): ………………………………………………………………………

Wyżej podana cena jest ceną łączną i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Oferujemy (Wykonawca jest zobowiązany wypełnić tylko ten odpis dla której części składa ofertę):

Tabela 1. Urządzenia izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) dla laboratorium sieci radiowej 5G ( tabela kosztorysowa nr 1.1 )

| L.p. | Parametr techniczny | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) typu D | Liczba sztuk: 1 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 1.1 | Wymagania ogólne |  |
| 1.1.1 | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe urządzenia tłumiące sygnały RF, w postaci urządzenia fizycznego | Tak/Nie** |
| 1.2 | Cechy fizyczne |
| 1.2.1 | Kształt | Urządzenie musi mieć formę prostopadłościennej komory | Tak/Nie** |
| 1.2.2 | Wymiary zewnętrzne | Wysokość zewnętrzna nie większej niż 25 cali, pozostałe wymiary dostosowane do montażu w szafie rack 19” | Tak/Nie** |
| 1.2.3 | Wymiary wewnętrzne (po odliczeniu wyściółki) | Wysokości nie mniejszej niż 22 cala, głębokości minimum 22 cali i szerokości minimum 15 cali. | Tak/Nie** |
| 1.2.4 | Sposób otwierania komory | Dostęp do wnętrza komory urządzenia musi odbywać się z wykorzystaniem drzwiczek zamocowanych na zawiasach. Dostęp ten musi być możliwy także po zainstalowaniu w szafie 19” w bezpośrednim sąsiedztwie innych urządzeń zainstalowanych powyżej i poniżej. | Tak/Nie** |
| 1.2.5 | Wyściółka wewnętrzna komory | nie może być cieńsza niż 0.75 cala | Tak/Nie** |
| 1.2.6 | Sposób montażu | dostosowane do montażu w szafie rack 19” | Tak/Nie** |
| 1.3 | Zakres pracy |
| 1.3.1 | Tłumienie częstotliwości | Tłumienie sygnałów RF o tłumieniu podstawowym na poziomie minimum 95dB dla częstotliwości do 3GHz oraz minimum 90dB częstotliwości do 6GHz | Tak/Nie** |
| 1.4 | Złącza |
| 1.4.1 | Umiejscowienie złączy | Urządzenie musi być wyposażone w zainstalowane na tylnej ściance złącza zgodne z poniższą listą: | Tak/Nie** |
| 1.4.2 | Złącza typu SMA | Co najmniej 10 złączy z zaślepkami | Tak/Nie** |
| 1.4.3 | Złącza typu USB 3.1 | Co najmniej 5 złączy z zaślepkami | Tak/Nie** |
| 1.4.4 | złącze zasilania | Co najmniej 1 złącze zasilania IEC | Tak/Nie** |
| 1.4.5 | Złącze Ethernet | Co najmniej 1 złącze | Tak/Nie** |
| 1.5 | Wyposażenie dodatkowe komory |
| 1.5.1 | Zasilanie wewnętrzne | Wewnątrz urządzania powinna znajdować się listwa zasilająca z minimum 6 gniazdami w standardzie europejskim. | Tak/Nie** |
| 1.5.2 | System chłodzenia urządzenia | Urządzenie musi być wyposażone w system chłodzenia w postaci ekranowanego dla sygnałów RF otworu w rozmiarze 120 mm z wentylatorem. | Tak/Nie** |
| 1.5.3 | Anteny | Komora powinna być wyposażona w co najmniej 6 szerokopasmowych anten kompatybilnych z komorą pracujących w częstotliwości sub 6GHz, z zsykiem energetycznym do 5.9dBi dla pasma 3700-3800 oraz o mocy 5W. | Tak/Nie** |
| 1.5.4 | Stojak na urządzenia końcowe | Komora musi być wyposażona w dedykowany stojak pozwalający na umiejscowienie wszystkich urządzeń (co najmniej 5) typu „smartphone” wewnątrz komory. Stojak powinien również służyć do przymocowania anten wewnątrz komory | Tak/Nie** |
| 2 | Urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) typu C | Liczba sztuk: 1 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 2.1 | Wymagania ogólne |
| 2.1.1 | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe urządzenia tłumiące sygnały RF, w postaci urządzenia fizycznego | Tak/Nie** |
| 2.2 | Cechy fizyczne |
| 2.2.1 | Kształt | Urządzenie musi mieć formę prostopadłościennej komory | Tak/Nie** |
| 2.2.2 | Wymiary zewnętrzne | Wysokość zewnętrzna nie większej niż 10 cali, głębokość nie większa niż 12 cali, szerokość nie więcej niż 18 cali. | Tak/Nie** |
| 2.2.3 | Wymiary wewnętrzne (po odliczeniu wyściółki) | Wysokości nie mniejszej niż 7 cala, głębokości minimum 10 cali i szerokości minimum 16 cali. | Tak/Nie** |
| 2.2.4 | Sposób otwierania komory | Dostęp do wnętrza komory urządzenia musi odbywać się z wykorzystaniem drzwiczek zamocowanych na zawiasach. | Tak/Nie** |
| 2.2.5 | Wyściółka wewnętrzna komory | nie może być cieńsza niż 0.75 cala |  |
| 2.2.6 | Sposób montażu | dostosowane do montażu w szafie rack 19” bądź do postawienia na półce w szafie rakowej | Tak/Nie** |
| 2.3 | Zakres pracy |
| 2.3.1 | Tłumienie częstotliwości | Tłumienie sygnałów RF o tłumieniu podstawowym na poziomie minimum 95dB dla częstotliwości do 3GHz oraz minimum 90dB częstotliwości do 6GHz | Tak/Nie** |
| 2.4 | Złącza |
| 2.4.1 | Umiejscowienie złączy | Urządzenie musi być wyposażone w zainstalowane na tylnej ściance złącza zgodne z poniższą listą: | Tak/Nie** |
| 2.4.2 | Złącza typu SMA | Co najmniej 6 złączy z zaślepkami | Tak/Nie** |
| 2.4.3 | Złącza typu USB 3.1 | Co najmniej 3 złączy z zaślepkami | Tak/Nie** |
| 2.4.4 | Złącze Ethernet | Co najmniej 1 złącze Ethernet | Tak/Nie** |
| 2.5 | Wyposażenie dodatkowe komory |
| 2.5.1 | Anteny | Komora powinna być wyposażona w co najmniej 6 szerokopasmowych anten kompatybilnych z komorą pracujących w częstotliwości sub 6GHz, z zsykiem energetycznym do 5.9dBi dla pasma 3700-3800 oraz o mocy 5W. | Tak/Nie** |
| 2.5.2 | Stojak na urządzenia końcowe | Komora musi być wyposażona w dedykowany stojak pozwalający na umiejscowienie wszystkich urządzeń (co najmniej 3) typu „smartphone” wewnątrz komory. Stojak powinien również służyć do przymocowania anten wewnątrz komory | Tak/Nie** |
| 3 | Urządzenie izolujące sygnały RF (klatka Faradaya) typu B | Liczba sztuk: 2 | Producent:* ………….. Typ:* ………….. Model:* …………... |
| 3.1 | Wymagania ogólne |
| 3.1.1 | Przedmiot zamówienia | Przedmiotem zamówienia są fabrycznie nowe urządzenia tłumiące sygnały RF, w postaci urządzenia fizycznego | Tak/Nie** |
| 3.2 | Cechy fizyczne |
| 3.2.1 | Kształt | Urządzenie musi mieć formę prostopadłościennej komory | Tak/Nie** |
| 3.2.2 | Wymiary zewnętrzne | Wysokość zewnętrzna nie większej niż 12 cali, pozostałe wymiary dostosowane do montażu w szafie rack 19” | Tak/Nie** |
| 3.2.3 | Wymiary wewnętrzne (po odliczeniu wyściółki) | Wysokości nie mniejszej niż 9 cali, głębokości minimum 20 cali i szerokości minimum 15 cali. | Tak/Nie** |
| 3.2.4 | Sposób otwierania komory | Dostęp do wnętrza komory urządzenia musi odbywać się z wykorzystaniem drzwiczek zamocowanych na zawiasach. Dostęp ten musi być możliwy także po zainstalowaniu w szafie 19” w bezpośrednim sąsiedztwie innych urządzeń zainstalowanych powyżej i poniżej. | Tak/Nie** |
| 3.2.5 | Wyściółka wewnętrzna komory | nie może być cieńsza niż 0.75 cala | Tak/Nie** |
| 3.2.6 | Sposób montażu | dostosowane do montażu w szafie rack 19” | Tak/Nie** |
| 3.3 | Zakres pracy |
| 3.3.1 | Tłumienie częstotliwości | Tłumienie sygnałów RF o tłumieniu podstawowym na poziomie minimum 95dB dla częstotliwości do 3GHz oraz minimum 90dB częstotliwości do 6GHz | Tak/Nie** |
| 3.4 | Złącza |
| 3.4.1 | Umiejscowienie złączy | Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej złącza zdefiniowane w punktach 3.4.2-3.4.5. Złącza powinny być zainstalowane na tylnej ściance. | Tak/Nie** |
| 3.4.2 | Złącza typu SMA | Co najmniej 10 złączy z zaślepkami | Tak/Nie** |
| 3.4.3 | Złącza typu USB 3.1 | Co najmniej 5 złączy z zaślepkami | Tak/Nie** |
| 3.4.4 | Złącze zasilania | Co najmniej 1 złącze zasilania IEC | Tak/Nie** |
| 3.4.5 | Złącze Ethernet | Co najmniej 1 złącze Ethernet | Tak/Nie** |
| 3.5 | Wyposażenie dodatkowe klatki |
| 3.5.2 | System chłodzenia urządzenia | Urządzenie musi być wyposażone w system chłodzenia w postaci ekranowanego dla sygnałów RF otworu w rozmiarze 120 mm z wentylatorem. | Tak/Nie** |
| 3.5.3 | Anteny | Komora powinna być wyposażona w co najmniej 6 szerokopasmowych anten kompatybilnych z komorą pracujących w częstotliwości sub 6GHz, z zsykiem energetycznym do 5.9dBi dla pasma 3700-3800 oraz o mocy 5W. | Tak/Nie** |
| 3.5.4 | Stojak na urządzenia końcowe | Komora musi być wyposażona w dedykowany stojak pozwalający na umiejscowienie wszystkich urządzeń (co najmniej 4) typu „smartphone” wewnątrz komory. Stojak powinien również służyć do przymocowania anten wewnątrz komory | Tak/Nie** |
| 4 | Pozostałe wymagania |  |  |
| 4.1 | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | Tak/Nie** |
| 4.2 | Czas reakcji serwisu do 5 dni roboczych. | Tak/Nie** |
| 4.3 | Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu pozytywnego odbioru końcowego. | Tak/Nie** |
| 4.4 | W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia. W szczególnych przypadkach, gdy wymagane jest sprowadzenie elementów lub podzespołów od producenta, lub elementy/podzespoły są produkowane na zamówienie, termin ten może ulec wydłużeniu do 6 tygodni. | Tak/Nie** |
| 4.5 | Wykonawca potwierdza, że podczas trwania okresu gwarancji odbierze i dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt, jeśli naprawa nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego. | Tak/Nie** |
| 4.6 | Wykonawca potwierdza, że w przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni roboczych okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy. | Tak/Nie** |
| 4.7 | Wykonawca potwierdza, że wszystkie elementy są fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. | Tak/Nie** |
| 4.8 | Przedmiot zamówienia muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. | Tak/Nie** |
| 4.9 | Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia będzie oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. | Tak/Nie** |
| 4.10 | Wykonawca musi zapewnić autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W czasie trwania gwarancji podczas dokonywania napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się odebrać i dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (jeśli naprawa urządzenia nie jest możliwa w siedzibie Zamawiającego). | Tak/Nie** |
| 4.11 | Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy, takie jak sterowniki, kable, elementy montażowe, itp. | Tak/Nie** |
| 4.12 | Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony : Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowe-Sieciowe Ul. Jana Pawła II, nr 10; 61-139 Poznań, woj. Wielkopolskie, Budynek Sal Technologicznych (BST) | Tak/Nie** |

* (Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę producenta i model. W pozycjach których nie jest wymagane wskazane producenta/modelu Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić spełnianie wymagań dotyczących parametrów technicznych, stawiane przez Zamawiającego)

** Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić oferowane parametry techniczne lub wymagania stawiane przez Zamawiającego – brak potwierdzenia może skutkować odrzuceniem oferty.

- Akceptujemy Projektowane postanowienia umowy (stanowiące załącznik nr 4 do SWZ) i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy o treści określonej w Projektowanych postanowieniach umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że informacje i dokumenty, zawarte w pliku (wypełnić, jeśli dotyczy), tj. następujące elementy oferty: ………………………………………………….…………………………,

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa* w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy 9 w odniesieniu do każdej zastrzeżonej informacji), że nie mogą być udostępnione. Elementy oferty, o których mowa powyżej, zostały złożone w osobnym pliku i oznaczone „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).                                                                                                                                                   *(w przypadku dokonania takiego zastrzeżenia, należy wykazać w odniesieniu do każdej z zastrzeżonych informacji:

- że ma ona charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,

- która jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie jest powszechnie znana osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie jest łatwo dostępna dla takich osób,

- uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu  utrzymania ich w poufności.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Akceptujemy warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznajemy go za wiążący

- Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm/y podwykonawców:

Część 1) : .....................................................  Dane podwykonawcy ..............................................

(proszę wypełnić jeżeli dotyczy, w zakresie w jakim dane podwykonawcy są znane)

- Oświadczamy, że wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

- nie polegamy na potencjale udostępnionym przez podmiot udostępniający zasoby*

- polegamy na potencjale udostępnionym przez podmiot udostępniający zasoby w następującym zakresie*: …………………………………………………..........

W związku z powyższym wraz z ofertą składamy zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów lub inny podmiotowy środek dowodowy.

*Skreślić niewłaściwą opcję

- Oświadczenie składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy):

Oświadczamy, że część zamówienia, co do której Zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem opisanym w warunku udziału w postępowaniu, zostanie wykonana przez ten z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, którego doświadczenie zostało wykazane na potwierdzenie spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym podział zadań w ramach Wykonawców występujących wspólnie przedstawia poniższe zestawienie:

Zadanie 1) : .....................................................

Podmiot realizujący zadanie ..............................................

- Do Formularza oferty dołączam następujące załączniki:

- Załącznik nr 2 do SWZ

- Załącznik nr 6 do SWZ

- Załącznik nr 7 do SWZ

.....................dn..................                                                           …………………………………...

(imię i nazwisko oraz kwalifikowany podpis  elektroniczny upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

# Footnotes

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (prosimy o usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).