| Magdalena Nowak |
| --- |
|  | ADRES DO KORESPONDENCJI: |
| Vegur Magdalena Nowak ul. Obornicka 149 62-002 Złotniki e-mail: vegur@outlook.com | ul. Obornicka 149 62-002 Suchy Las NIP : 606 003 23 89 REGON : 361232541 |
| STADIUM DOKUMENTACJI: | DATA: |
| PROJEKT BUDOWLANY TOM I – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | WRZESIEŃ 2022 |
| TEMAT PROJEKTU: |
| Budowa ulicy Promienistej w m. Szamotuły |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV, XXVI |
| NAZWA I ADRES INWESTORA: | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: | DZIAŁKI |
| Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ul. Dworcowa 26 64-500 Szamotuły | ul. Promienista 64-500 Szamotuły | Obręb Szamotuły: 2133/49, 2245/2, 2133/42, 2244/1, 2244/2, 2204/1, 2204/2, 2292/1 |
| PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA I KANALIZACJA DESZCZOWA: | NR UPRAWNIEŃ: |  |
| mgr inż. Maciej Sługocki | WKP/0277/PWOD/10 |  |
| SPRAWDZAJĄCY BRANŻA DROGOWA I KANALIZACJA DESZCZOWA: |  |  |
| mgr inż. Monika Białasik | ZAP/0178/POOD/10 |  |

SPIS TOMÓW PROJEKTU BUDOWLANEGO

TOM I		Projekt zagospodarowania terenu

Informacja biozz

TOM II	Projekt architektoniczno- budowlany – branża drogowa

TOM III	Projekt architektoniczno- budowlany – kanalizacja deszczowa

SPIS ZAWARTOŚCI:

Tom I – Projekt zagospodarowania terenu. Informacja dotycząca bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia

A. Wykaz decyzji i uzgodnień………………………………………………………………..5

B. Oświadczenia projektantów i sprawdzających………………………………………….6

C. Uprawnienia i zaświadczenia projektantów oraz sprawdzających…...……………….7

D. Część opisowa……………………………………………………………….……………12

1. Przedmiot i cel opracowania…………………….…………………………………………12

2. Inwestor………………………………………….…………………………………………12

3. Jednostka projektowa ………………..…………………………………………………….12

4. Podstawa opracowania…………………………..…………………………………………12

5. Istniejący stan zagospodarowania terenu………..………………………………...……….13

6. Projektowane zagospodarowanie terenu………………………………………………...…13

7. Zestawienie powierzchni…………………………………………………………………...16

8. Formy ochrony konserwatorskiej…………………………………………………………..17

9. Wpływ eksploatacji górniczej………………….……………………………………….….17

10. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko. ……………………………………….17

11. Obszar oddziaływania…………………………………………………………………….17

E. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia……………………………..18

F. Część rysunkowa……………………………………………………………………….…25

1. Plan orientacyjny………………………………………………………………………...…26

2. Plan sytuacyjny…………………………………………………………………………….27 G. Decyzje, warunki i uzgodnienia…………………………………………………...…… 28

A.  WYKAZ DECYZJI, WARUNKÓW I UZGODNIEŃ

1. Protokół z narady koordynacyjnej (ZUD)

B. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1332)

##### OŚWIADCZAM,

że projekt budowlany „Budowa ulicy Promienistej  w m. Szamotuły" został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| stanowisko | imię i nazwisko | pieczątka i podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant branży drogowej i kanalizacji deszczowej | mgr inż. Maciej Sługocki |  |
| Sprawdzający branży drogowej i kanalizacji deszczowej | mgr inż. . Monika Białasik |  |

C. UPRAWNIENIA ORAZ ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

I SPRAWDZAJĄCYCH (KOPIE)

D. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy ulicy Promienistej w m. Szamotuły.

W ramach tego opracowania projektuje się budowę jezdni drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej, utwardzenie poboczy oraz kolektor odwadniający ulicę.

Projektowana rozbudowa drogi polepszy warunki komunikacyjne i usprawni ruch na tym odcinku ulicy, który stanowi dojazd na tyły posesji zlokalizowanych przy ul. Al. Niepodległości i Krasickiego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana została na terenie województwa wielkopolskiego w powiecie szamotulskim, na terenie miasta Szamotuły.

2. Inwestor

Inwestorem jest:

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły

ul. Dworcowa 26

64-500 Szamotuły

3. Jednostka projektowa

Jednostką projektującą jest :

Vegur Magdalena Nowak

ul. Obornicka 149

62-002 Suchy Las

4. Podstawa opracowania

- umowa pomiędzy Gminą Szamotuły, ul. Dworcowa 26 , 64-500 Szamotuły a Firmą Vegur Magdalena Nowak, ul. Obornicka 149 , 62-002 Suchy Las,

- mapa do celów projektowych w skali 1 : 500,

- wymogi zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- wizja lokalna i pomiary własne  przeprowadzone w terenie,

- uzgodniona z zamawiającym koncepcja przebudowy,

- obowiązujące normy i przepisy.

5. Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w Szamotułach na terenie gminy Szamotuły i polega na budowie ulicy Promienistej od km 0+002,36 (ul. Kasprowicza) do km 0+198,42 (łącznik pomiędzy Al. Niepodległości i ul. Krasickiego). Jest to droga klasy D.

Projektowana inwestycja zlokalizowana została w całości w pasie dróg gminnych.

5.1 Teren

Teren pod projektowaną drogę to istniejący pas drogowy drogi gminnej. Teren przyległy to posesje zabudowy szeregowej.

5.2 Sieć drogowa

W ciągu drogi nie występują skrzyżowania. Na początku opracowania droga styka się z ulicą Kasprowicza, a na końcu z łącznikiem pomiędzy Al. Niepodległości i ul. Krasickiego.

5.3 Istniejące zagospodarowanie pasa drogowego

Na długości przebudowywanego odcinka pas drogowy ma szerokość 10 – 14m. Droga posiada jezdnię o nawierzchni gruntowej umocnionej lokalnie kruszywem i żużlem. Ulica Promienista ma charakter drogi dojazdowej do garaży na tyłach posesji (zabudowa szeregowa) zlokalizowanych w ciągu ulic Al. Niepodległości i Krasickiego. Z uwagi na powyższe nie występują chodniki i typowe zjazdy. W ciągu całej ulicy występują jedynie wjazdy do garaży lub furtki do ogródków.

Droga odwadniana jest powierzchniowo, wody opadowe spływają po terenie                        w kierunku ulicy Krasickiego do istniejącej kanalizacji deszczowej (kd 400), głównie poprzez dwa wpusty zlokalizowane po obu stronach wjazdu z ul. Krasickiego.

W pasie drogowym rośnie 8 drzew różnych gatunków i wielkości (brzozy, orzechy i świerk).

5.4 Urządzenia towarzyszące

Na terenach tych zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące:

- sieć wodociągowa,

- urządzenia teletechniczne,

- linie energetyczne nN.

- sieć gazowa

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Podstawowe parametry techniczne ulicy

- klasa ulicy - D,

- przekrój (1;2),

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej,

- prędkość projektowa Vp=30km/h,

- szerokość jezdni 2 x 2,50 = 5,0m,

- pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe wklęsłe lub wypukłe 1%

6.2 Rozwiązane sytuacyjno- wysokościowe

Odtworzono oś istniejącej ulicy na całej długości ok. 200m. Składa się z trzech odcinków prostych połączonych dwoma łukami o promieniach 400 i 350m. Zaprojektowano jezdnię wraz ze ściekami w dwóch konfiguracjach; od początku do km 0+066,61 dwa pasy ruchu o łącznej szerokości 5,0m i dwa ścieki z dwóch rzędów kostki brukowej po obu stronach, natomiast od km 0+075,93 prawie do końca odcinka, przekrój zawierający ściek o szerokości 0,4m pośrodku jezdni rozdzielający oba pasy ruchu. Pomiędzy wskazanymi odcinkami oraz w nawiązaniu do krzyżujących się jezdni asfaltowych zaprojektowano odcinku przejściowe.

Pozostały pas drogowy umocniono kostką brukowa w formie utwardzonych poboczy o odmiennej barwie. Całość obiektu obramowana zostanie opornikami betonowymi 12x25 na ławie betonowej z C12/15. W przypadku występowania solidnej podmurówki płotu , za zgodą Właściciela oraz Inspektora Nadzoru dopuszcza się rezygnację z opornika i ułożenie kostki do parkanów. Pobocze utwardzone powinno mieć pochylenie w kierunku ścieków biegnących w jezdni. W przypadku braku możliwości wysokościowych dopuszcza się pochylenie w kierunku płotu pod warunkiem zastosowania dodatkowej formy odwodnienia liniowego włączonego w układ projektowanej kanalizacji deszczowej.  Na całej długości krawędź pobocza należy wysokościowo dopasować do istniejących zjazdów na posesję, garaży i furtek.

Nową niweletę jezdni składającą się z odcinków prostych. Ze względu na małe pochylenia nie zaprojektowano łuków pionowych i poziomych, załamania należy wyłagodzić wykonawczo na budowie. Dokładny opis projektowanej niwelety wraz z rzędnymi zawiera rysunek plan sytuacyjny i przekrój podłużny. Należy zwrócić uwagę, że rzędne nie uwzględniają około centymetrowego obniżenia wpustów i ścieku centralnego.

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni:

KONSTRUKCJA JEZDNI

- ulepszone podłoże z mieszanki związanej – kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2     o gr. 15cm,

- warstwa podbudowy z chudego betonu 6-9MPa  gr. 25cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. gr. 5cm.

KONSTRUKCJA UTWARDZONYCH POBOCZY

- ulepszone podłoże z mieszanki związanej – kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2     o gr. 15cm,

- warstwa podbudowy z chudego betonu 6-9MPa  gr. 25cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cem. piask. gr. 5cm

W ramach projektowanego zagospodarowania ważna jest ochrona istniejącej zieleni. W rejonie wszystkich drzew należy pozostawić nieutwardzone obszary wypełnione świeżym humusem na głębokość równą grubości konstrukcji i wyściółkować korą. Misy drzewne należy wykonać o wymiarach wystarczających dla właściwej wegetacji z uwzględnieniem dalszego wzrostu (min. 1,2x1,2m). Obramowanie konstrukcji poboczy wykonać przy pomocy obrzeży betonowych na ławie betonowej.

6.3. Urządzenia infrastruktury technicznej

6.3.1 Elementy projektowanego odwodnienia

Spływ wód opadowych z nawierzchni jezdni odbywa się dzięki spadkom poprzecznym i podłużnym. Woda z utwardzonych poboczy spływa na jezdnię. Na odcinku od km 0+004 – 0+066,61 zlokalizowano dwa równoległe ścieki z dwóch rzędów kostki po obu stronach jezdni. Na odcinku od km 0+075,93 do km 0+191,39 zlokalizowano jeden ściek               z czterech rzędów kostki w środku jezdni.

Na długości projektowanego odcinka wyróżnia się  jedną zlewnię  wód opadowych

Powierzchnia zlewni:

- jezdnia ze ściekami o nawierzchni z kostki betonowej –           ok. 1 065m2

- pobocza utwardzone o nawierzchni z kostki betonowej -           ok. 865m2

RAZEM   ok. 1 930m2

W obrębie zlewni zaprojektowano jeden kolektor o łącznej długości 199,55m składający się z rur o średnicy 250, 315 i 400mm. Pierwsze przęsło kolektora do studni włączeniowej za skrzyżowaniem z ul. Kasprowicza to wymiana istniejącej kd 200 na kd 400.

Kanalizację deszczową – tradycyjną, zbierającą wody opadowe i roztopowe, pochodzące z odwodnienia projektowanej drogi, projektuje się w systemie rur grawitacyjnych z PVC v PP klasy S ze ścianką litą jednorodną o średnicy d=200-400mm i sztywności obwodowej 8kN

Kanały należy wyposażyć w studnie kanalizacyjne, betonowe o średnicy d = 1000mm wykonane z betonu C35/45, lub z tworzywa sztucznego (PP)  o średnicy 600mm ze szczelnym dnem.  Połączenie elementów studzienki należy wykonać poprzez uszczelkę gumową. Przejścia kanałów przez ściany studzienki wykonać w tulejach jako szczelne                     w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W przypadku braku miejsca w trakcie prac dopuszcza się zamianę pojedynczych studni na PVC mniejszych średnic za zgodą Inspektora nadzoru.

Studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600mm należy zwieńczać wpustami żeliwnymi klasy D400 zgodnie z dostępnymi na rynku systemami. Krata zamykana na zawias. Studzienki ściekowe należy wyposażyć w długi kosz. Do osadzenia włazów lub wpustów należy stosować pierścienie lub płyty odciążające. Z uwagi na wykorzystanie studni rewizyjnych jako wpustowe co drugą lub co trzecią studnię należy wyposażyć w osadnik.

6.4.2 Urządzenia obce kolidujące z inwestycją

W zakresie objętym niniejszym opracowaniem mogą wystąpić kolizje z istniejącą infrastrukturą.

Wszelkie prace na głębokości pow. 40cm należy wykonywać z niezbędną ostrożnością, a w rejonie uzbrojeń widocznych na mapie ręcznie. (szczególnie w przypadku prac w rejonie istniejącego gazociągu i przyłączy). W przypadku napotkania na kolizje, sieci należy zabezpieczyć, o wszystkich awariach i zbliżeniach należy natychmiast poinformować Inspektora i właściciela medium. W trakcie prac respektować ustalenia ZUD.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Poniżej zestawiono powierzchnie poszczególnych części zagospodarowania terenu dla obszaru objętego wnioskiem:

-	powierzchnia jezdni z kostki betonowej – 1 065 m2,

-	powierzchnia utwardzonych poboczy - 865 m2,

-	powierzchnia mis drzewnych – 10m2

8. Formy ochrony konserwatorskiej

Inwestycja nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

9. Wpływ eksploatacji górniczej

Teren planowanej inwestycji nie obejmuje terenów górniczych.

10. Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.                   w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213 poz.1397 ze zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32. W związku z tym, że planowana inwestycja ma długość ok. 0,2km - nie jest inwestycją mogącą potencjalnie oddziaływać na środowisko.

W trakcie prac należy respektować wszelkie wymogi ochrony środowiska. Prace należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić istniejącego drzewostanu.

11. Obszar oddziaływania inwestycji

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy - Prawo budowlane, obszarem oddziaływania obiektu jest obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych. Poniżej zestawienie działek:

1.	Działki istniejącego pasa drogowego i ulic poprzecznych

2133/49, 2245/2, 2133/42, 2244/1, 2244/2, 2204/1, 2204/2, 2292/1 – obręb Szamotuły

Obszar oddziaływania ogranicza się do ww. działek.

E. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: 	Budowa ulicy Promienistej  w m. Szamotuły

Stadium opracowania: 	Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor: 		Urząd Miasta i Gminy Szamotuły

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant branży drogowej | mgr inż. Maciej Sługocki | WKP/0277/PWOD/10 specjalność drogowa |  |

Suchy Las, wrzesień  2022r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Budowa ulicy Promienistej  w m. Szamotuły

Nazwa inwestora oraz jego adres.

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły

ul. Dworcowa 26

64-500 Szamotuły

Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację.

mgr inż. Maciej Sługocki, ul. Wiosny Ludów 18, 64-500 Szamotuły

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

•	obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót,

•	organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,

•	roboty przygotowawcze i porządkowe,

•	roboty rozbiórkowe,

•	roboty ziemne,

•	roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej,

•	roboty związane z przebudową i zabezpieczeniem kolizji z urządzeniami obcymi,

•	roboty nawierzchniowe na projektowanej drodze i poboczach,

•	roboty wykończeniowe i zieleniarskie,

•	oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

•	sieć elektroenergetyczna,

•	sieć telekomunikacyjna,

•	sieć wodociągowa,

•	sieć gazociągowa,

•	budynki mieszkalne,

•	budynki gospodarcze,

•	istniejące drogi.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki-terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

•	infrastruktura techniczna w pasie drogowym,

•	istniejąca infrastruktura drogowa na przebudowywanym odcinku i związany z tym ruch pojazdów samochodowych,

•	linie elektroenergetyczne

•	sieci gazociągowe

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejscem i czasem występowania:

•	wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100dB w pobliżu budynków mieszkalnych,

•	brak ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej,

•	zagrożenia występujące podczas robót wodociągowych i kanalizacyjnych:

-	wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m,

-	roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,

•	zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

-	osunięcie się ziemi w wykopach,

-	upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

-	w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej,

•	zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót nawierzchniowych:

-	zagrożenia przy rozładunku materiałów budowlanych,

-	najechanie na pracownika maszyną budowlaną,

•	zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn               i urządzeń technicznych:

-	pochwycenie kończyny górnej lub dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),

-	potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót,

-	porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne),

•	potrącenie przez pojazdy i maszyny poruszające się po budowie,

•	zagrożenia związane z ruchem pieszych w rejonie inwestycji,

Roboty budowlane mogące stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, nie ujęte powyżej, a wynikające z przyjętych technologii realizacji inwestycji należy również uwzględnić w planie BIOZ.

Wskazania sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

•	pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych, szczególnie prowadzonych w pobliżu urządzeń energetycznych pod napięciem oraz na wysokościach, winni podlegać szczegółowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni być zapoznani z warunkami podanymi w zarządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

•	pracownicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn budowlanych powinni być zapoznani             z warunkami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. Dz. U. Nr 118 poz. 1263 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn             i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,

•	pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysokościach winni być zapoznani                        z przepisami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

•	instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

•	na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

-	wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

-	obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

-	postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

-	udzielania pierwszej pomocy,

•	wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej, tam gdzie są one wymagane jest zabronione- odpowiedzialny: kierownik budowy,

•	nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

•	przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić szkolenie BHP pracowników              w zakresie robót budowlanych dla całej budowy oraz dla poszczególnych stanowisk. Pracownikom należy wydać właściwe środki ochrony osobistej, takie jak kaski i odzież ochronna,

•	rozpoczęcie robót zgłosić należy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Państwowej Inspekcji Pracy,

•	prace wykonywane w pobliżu dróg, na których odbywa się ruch pojazdów należy prowadzić po uprzednim oznakowaniu miejsca robót. Oznakowanie miejsca robót musi zostać wykonane na podstawie aktualnego, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy,

•	zagospodarowanie placu budowy:

-	teren prowadzenia prac budowlanych należy ogrodzić i zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich,

-	teren budowy powinien być utrzymany w porządku i czystości przez cały czas realizacji obiektu,

-	należy przewidzieć dojazdowe i wyjazdowe drogi technologiczne związane                          z prowadzeniem robót, umożliwiające szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii, udzielenia pierwszej pomocy medycznej i innych zagrożeń,

-	doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

-	odprowadzenia ścieków lub ich utylizacja,

-	urządzenia pomieszczeń higieniczno- sanitarnych i socjalnych,

-	zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego,

-	zapewnienia łączności telefonicznej,

-	zapewnienie i zabezpieczenie miejsc składowisk materiałów, wyrobów i urządzeń,

-	dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy,

-	szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy powinna być dostosowana do używanych środków transportowych,

-	teren powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

•	roboty ziemne:

-	powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji                 i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót,

-	powinny być poprzedzone określeniem przez Kierownika Budowy bezpiecznej odległości od istniejącej sieci uzbrojenia terenu, w jakiej mogą być wykonywane ,

-	należy ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu,

-	przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, umocnień i zabezpieczeń,

-	ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu,

•	roboty nawierzchniowe:

-	należy zachować szczególną ostrożność podczas rozładunku masy bitumicznej,

-	przy wałowaniu nawierzchni bitumicznych, oczyszczaniu lub zwilżaniu kół walca, wykonywaniu robót uzupełniających w przypadku braku urządzeń mechanicznych, należy wykonywać te prace ręcznie stojąc z boku z zachowaniem daleko idącej ostrożności,

-	skrapiacze bitumu przed rozpoczęciem pracy powinni natrzeć twarz, ręce i szyję maścią ochronną,

•	maszyny i urządzenia techniczne:

-	powinny być montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta,                             a operatorzy maszyn powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje,

-	powinny posiadać sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim,

-	do pracy na budowie może być dopuszczony sprzęt jedynie sprawny technicznie.

•	oznakowanie budowy:

-	budowę należy oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,

-	należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest budowa,

-	w uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów,

-	należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych (pogotowie ratunkowe, straż pożarna i inne służby ratownicze).

Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

E. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan orientacyjny……………………………………………. 	1:25 000

- Plan zagospodarowania terenu ………………………………….1:500