Opis  techniczny

do dokumentacji  projektowej

uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Panoramicznej   w Żninie

1. Dane  ogólne

1.1. Obiekt:  Ulica Panoramiczna  w Żninie : infrastruktura podziemna. jezdnia, chodnik jednostronny   działka nr 1599 ( ul. Czarnieckiego), 1598/3 , 2439 ( ul. Skrajna ) 2819 , 2408, 2407, ( ul. Ptasia) , 2384 (ul. Cicha) , 2358 (ul. Opłotkowa) , 2333 , 2332 ( ul. Majdanowa) obręb 0001 Żnin  jednostka ewidencyjna 041906_4  Żnin(M)  L=420,45,00m

1.2. Zadanie:	Opracować  dokumentację projektową uporządkowania infrastruktury podziemnej  wraz z przebudową ul. Panoramicznej w Żninie    działki nr 1599, 1598/3, 2439,     2819, 2408, 2407, 2384, 2358, 2333 i 2332 obręb 0001 Żnin jednostka ewidencyjna 041906_4 Żnin(M) realizowanej  jako  zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Żninie .

1.3. Inwestor:	Gmina Żnin

ul. 700-lecia 29

88-400 Żnin

1.4 Wspólny słownik zamówień CPV:

45233252-0 Roboty w zakresie  nawierzchni ulic

45233200-1 Roboty w zakresie  nawierzchni chodników

1.5. Numery działek: Własność Gmina Żnin

Działka   nr 1599, 1598/3, 2439, 2819, 2408, 2407, 2384, 2358, 2333 i 2332,     obręb 0001 Żnin  jednostka ewidencyjna 041906_4  Gmina Żnin, Powiat Żniński, Województwo Kujawsko – Pomorskie.

Użytek gruntowy  wszystkich działek  wymienionych  to  „dr” :

Właściciel  działek drogowych Gmina Żnin.

2. Podstawa  opracowania

2.1.	Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w  skali  1 : 500  działka nr 1599, 1598/3, 2439, 2819, 2408, 2407, 2384, 2358, 2333 i 2332   Województwo  Kujawsko-Pomorskie Powiat Żniński obręb 0001 Żnin jednostka ewidencyjna 041906_4 Żnin (M)    Stan  aktualny  na  dzień  12.09.202 r.     Starosta Żniński Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości. Numer zgłoszenia PODGiK ID GN.6640.1126.2022 z dnia 07.06.2022

Wynik weryfikacji numer P.0419.2022.1437 w dniu 26.08.2022 przez Starostę Żnińskiego .

Numer protokołu weryfikacji GN.6640.1126.2022_11969 z dnia 26.08.2021 roku. Mapę wykonał Jaszczuk Tomasz nr upr. 21080 „GEOKART”  Usługi Geodezyjno-Kartograficzne  Tomasz Jaszczuk  ul. Potockiego 2 88-4-00 Żnin

2.2.	Uzgodnienia robocze  uzgodnione  ze  służbami  technicznymi  Inwestora oraz uzgodnienia terenowe na etapie opracowywania koncepcji  uporządkowania infrastruktury podziemnej  wraz z przebudową ul. Panoramicznej w Żninie  na   działkach  nr 1599, 1598/3, 2439, 2819, 2408, 2407, 2384, 2358, 2333 i 2332   obręb 0001 Żnin   jednostka ewidencyjna 041906_4  Gmina   Żnin.

2.3. 	Umowa  o  wykonanie  prac  projektowych

2.4. 	Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  nr 430  z  dnia  2 marca  1999 r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakimi  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie.

2.5.	Pomiary  własne  autora  projektu oraz wizja lokalna w terenie.

2.6.	Funkcja terenu : działki  przeznaczone pod drogi  „dr”.

2.7. Numer drogi (ulicy) ul. Panoramiczna  131055C  droga gminna publiczna

2.8  Klasa drogi „D” – dojazdowa

3. Lokalizacja  obiektu

Przebudowa infrastruktury podziemnej wraz z przebudową ul. Panoramicznej      zlokalizowana jest na  działkach nr 1599, 1598/3, 2439, 2819, 2408, 2407, 2384, 2358, 2333 i 2332 obręb 0001 Żnin  między ulicami Czarnieckiego a ul. Majdanową w Żninie.

4. Stan istniejący zagospodarowania

Działki drogowe   przy  ulicy Panoramicznej w  Żninie i ulicach przyległych tj. Czarnieckiego , Skrajna , Cicha , Opłotkowa  oraz Majdanowa   na którym planowana jest budowa jezdni  z kostki betonowej  , budowa  chodnika  z kostki betonowej oraz budowa kanalizacji deszczowej  oraz odtworzenie oświetlenia ulicznego posiada pofałdowaną - nierówną   nawierzchnię  jezdnię  tłuczniowo -gruntową przeznaczoną  do przebudowy. Chodnika na w/w odcinku od ul. Czarnieckiego a ul. Majdanowej – brak.  Oświetlenie terenu   na słupach stalowych które będą przestawione wg odrębnego opracowania.

Plan orientacyjny pokazano na rysunku nr 1.

Całość  zadania  mieści  się  na    działkach 1599, 1598/3, 2439, 2819, 2408, 2407, 2384,2358, 2333 i 2332 obręb 0001 Żnin jednostka ewidencyjna 041906_4 Żnin (M) i nie wymaga regulacji własnościowych, gdyż jedynym właścicielem jest Gmina  Żnin. Grunty przeznaczone pod  drogi „dr” .

5. Istniejące uwarunkowania realizacyjne

5.1. Warunki wynikające z polityki zagospodarowania  przestrzennego

- wskazano tereny oraz linie rozgraniczające inwestycji

- określono zasady w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji  drogowej - istniejące włączenie   ul. Panoramicznej   w Żninie do  drogi  gminnej  -ul. Czarnieckiego  od północy i  od południa włączenie do ul. Majdanowej .

  - Warunki środowiskowe terenu

- dla realizacji inwestycji nie jest wymagana  „Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” gdyż odcinek drogi (ulicy)    jest mniejszy od 1 kilometra

5.3. Warunki geologiczne

Warunki gruntowe istniejące na drodze gminnej to piaski zalegające w podłożu gruntowym, poziom wody gruntowej niski, rodzaj nośności podłoża dobry G1 nadający się do bezpośredniego posadowienia  i ułożenia nawierzchni z kostki betonowej  na  jezdni oraz nawierzchni  z kostki betonowej na chodniku  .

5.4. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

- adaptuje się istniejącą infrastrukturę techniczną bez wychodzenia poza istniejącą działkę nr 1599, 1598/3, 2439, 2819, 2408, 2407, 2384, 2358, 2333 i 2332  przez istniejące skrzyżowania z innymi drogami gminnymi – ul. Czarnieckiego, Skrajna , Cicha , Ptasia , Opłotkowa  i Majdanowa .

  - Odwodnienie  miejsc postojowych

Odprowadzenie wód deszczowych odbywa się spadkami podłużnymi i poprzecznymi do jezdni do istniejących i wyregulowanych wysokościowo wpustów ulicznych  podłączonych  do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej ulicy  Panoramicznej.

5.6. Podstawowe parametry techniczne drogi  (ulicy) gminnej publicznej

- klasa techniczna drogi „D” – dojazdowa

- droga jednojezdniowa dwupasowa

- numer drogi publicznej 131055C

- długość drogi  420,45 m

- szerokość jezdni 5,00 m

- szerokość  pasa ruchu 2,50m

- szerokość pobocza 0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni daszkowy lub jednostronny 2%

- szerokość  jednostronnego  chodnika z kostki betonowej   1,80 m

- spadek poprzeczny pobocza jednostronny 6%

- skrajnia pionowa 4,50m

- nawierzchnia jezdni  drogi (ulicy) gminnej – kostka betonowa szara h= 8 cm

- nawierzchnia chodnika kostka betonowa czerwona h=8cm

- nawierzchnia zjazdów kostka betonowa grafitowa h=8cm

- teren zabudowany – z istniejącym  oświetleniem do wymiany na nowe LED-owe

- szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczenia 10,00 ÷ 12,00 m

5.7. Istniejące uzbrojenie terenu

Teren działki nr 1599, 1598/3, 2439, 2819, 2408, 2407, 2384, 2358, 2333, i 2332    na odcinku objętym przedmiotową budową    media nadziemne w postaci linii nn   na słupach stalowych oraz kabli doziemnych, sieć gazowa , kanalizacja sanitarna , sieć teletechniczna , wodociąg   nie kolidujące z wykonaniem przebudowy ul. Panoramicznej w Żninie. Brak kanalizacji deszczowej .

Uwaga! W/w uzbrojenie nie koliduje z przebudową ul. Panoramicznej. Roboty ziemne  będą się odbywać na głębokości do 50 cm. Nie spowoduje to ingerencji lub kolizji w podziemne urządzenia infrastruktury podziemnej tj. wodociąg, linię telekomunikacyjną, linię energetyczną, oświetlenie  itp. Urządzenia podziemne są zlokalizowane na głębokości 0,6 ÷ 1,8 m. Wykonawca przed rozpoczęciem robót powiadomi właścicieli urządzeń podziemnych w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót.

Normatyw zagłębienia sieci uzbrojenia podziemnego :

- kable energetyczne doziemne 0,60÷0,80m

- kable telekomunikacyjne       0,60÷0,80m

- wodociąg                                  1,40÷2,00m

- gazociąg                                    0,80÷ 1,0m

- kanalizacja KS i KD                1,0 i więcej

Jednakże w/w uzbrojenie może występować płyciej lub głębiej, zatem roboty ziemne należy wykonywać ze szczególną ostrożnością.

W/w uzbrojenie wymaga ostrożności przy prowadzeniu robót ziemnych w pobliżu urządzeń podziemnych oraz wykonania przekopów próbnych w celu ich odszukania i uniknięcia uszkodzenia. W przypadku uszkodzenia urządzenia podziemnego koszty jego naprawy ponosi wykonawca robót drogowych.

  - Podstawowe  parametry  techniczne ulicy

- długość ulicy  Panoramicznej  420,45m

- szerokość  jezdni ulicy  Panoramicznej 5,00m

- jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu

- szerokość  pasa ruch 2,50m

- nawierzchnia ; kostka betonowa pełna h=8cm szara

- nośność  nawierzchni jezdni    80 kN/oś

- kategoria ruchu KR 1-2

- spadek poprzeczny jezdni  jednostronny    2%

- szerokość chodnika 1,80m

- nawierzchnia chodnika – kostka betonowa czerwona h=8cm

- nawierzchnia zjazdów – kostka betonowa grafitowa h=8cm

- teren  miejski   zabudowany – oświetlony

5.9. Etapy realizacji inwestycji

Przyjęto jeden etap realizacji zadania  jako uporządkowanie infrastruktury podziemnej wraz  przebudową ul. Panoramicznej w  Żninie na   działkach nr 1599, 1598/3, 2439, 2819, 2408, 2407, 2384, 2358, 2333 i 2332  na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Majdanowej obręb 0001 Żnin jednostka ewidencyjna  041906_4   Żnin (M).

5.10. Plan  orientacyjny

Plan orientacyjny przebudowy  ulicy Panoramicznej   w Żninie pokazane jest na rysunku nr 1.

5.11. Plan  sytuacyjny - plan zagospodarowania terenu

Plan zagospodarowania terenu dla  uporządkowania infrastruktury podziemnej  wraz z przebudową ul. Panoramicznej  na odcinku od  ul. Czarnieckiego do ul. Majdanowej  w Żninie   pokazano na rysunku nr 2.

5.12. Przekrój  podłużny

Niweleta  jezdni   biegnie  po  istniejącym  śladzie  nawierzchni tłuczniowo- gruntowej  ul. Panoramicznej  w Żninie ,  posiada  punkty  stałe  / włączenia w ul. boczne i skrzyżowania z u. Czarnieckiego i Majdanową /. Spadki podłużne ulicy zmienne od 0,55% do 3,38%. Wykonano profil podłużny ulicy Panoramicznej rys. nr 4

5.13. Konstrukcja    nawierzchni  jezdni

- kostka betonowa szara   h=8cm

- podsypka cementowo- piaskowa h=4cm

- podbudowa w. górna z KŁSM 0/31,5mm h=15cm

- podbudowa w. dolna z KŁSM  0/63mm  h=20cm

- warstwa odsączająca h=10cm

- ograniczenie jezdni: obustronny krawężnik betonowy 15*30*100 na ławie betonowej z oporem C12/15

- po jednej stronie jezdni: ściek przykraweżnikowy wykonany z dwóch rzędów kostki betonowej 6*10*20 na płask

- istniejące podłoże gruntowe G1 wg PN-S 02205

5.14. Konstrukcja    nawierzchni  chodnika

- kostka betonowa czerwona h=   h=8cm

- podsypka cementowo-piaskowa h=4cm

- wzmocnienie podłoża chudym betonem C3/4 h=10cm

- warstwa odsączająca  z piasku h=10cm

- ograniczenie od strony jezdni ; krawężnik betonowy 15*30*100 na ławie betonowej C12/15

- ograniczenie od strony pobocza: obrzeże betonowe 8*30*100 na ławie betonowej C12/15

- istniejące podłoże gruntowe G1 wg PN-S 022

5.15. Konstrukcja    nawierzchni  zjazdów

- kostka betonowa grafitowa   h=8cm

- podsypka cementowo- piaskowa h=4cm

- podbudowa w. górna z KŁSM 0/31,5mm h=15cm

- podbudowa w. dolna z KŁSM  0/63mm  h=20cm

- warstwa odsączająca h=10cm

- ograniczenie jezdni: obustronny krawężnik betonowy 15*30*100 na ławie betonowej z oporem C12/15

- po jednej stronie jezdni: ściek przykraweżnikowy wykonany z dwóch rzędów kostki betonowej 6*10*20 na płask

- istniejące podłoże gruntowe G1 wg PN-S 02205

Kruszywo  na podbudowę KŁSM 0/63mm  i 0/31,5mm WA24-2 F2 LA<=30

Kruszywo do stabilizacji mechanicznej jednorodne gatunkowo, bez

domieszek obcych  , spełniające wymagania  krzywych uziarnienia.

5.16. Przekroje normalne

Wykonano charakterystyczny przekrój normalny pokazujący usytuowanie elementów przekroju  chodnika i  jezdni na  ul. Panoramicznej  w Żninie pokazanego  na  rys. nr 3 „Przekroje  normalne”. Umiejscowienie poszczególnych elementów chodnika i jezdni   na działce drogi (ulicy) uwidoczniono na planie sytuacyjnym rys. nr 2.

6. Kolizje  i  przeszkody

Na  terenie  zabudowanym ul. Panoramicznej   projektowana jest   kanalizacja deszczowa   z wpustami i przykanalikami stanowiące osobne opracowanie. Linia oświetlenia na słupach stalowych i kable doziemne energetyczne , gaz , kanalizacja sanitarna które nie kolidują z wykonaniem zadania przebudowy   chodnika i jezdni na tym terenie.

Przed wykonaniem robót drogowych  należy wykonać przekopy próbne w celu wyeliminowania uszkodzeń urządzeń podziemnych, których może nie być   na mapie do celów projektowych . W przypadku uszkodzenia urządzeń podziemnych koszty ich naprawy poniesie Wykonawca robót drogowych.

7.Działania techniczne i organizacyjne wynikające z ochrony środowiska na czas trwania przebudowy ul. Panoramicznej w Żninie

Dokonując  analizy  planowanego  przedsięwzięcia  oraz  uwzględniając: zakres  inwestycji, skalę  przedsięwzięcia  i  wielkość  zajmowanego  terenu stwierdza  się brak  negatywnego  wpływu  na  środowisko  oraz  zdrowie  ludzi, na  klimat  akustyczny, przyrodę  oraz  krajobraz  i  odczucia  estetyczne. Inwestycja  ta  poprawiająca  układ  komunikacyjny  wpłynie  na  obniżenie  obciążenia  środowiska  naturalnego  przez  obniżenie  hałasu  i  drgań  wywoływanych  przez  przejeżdżające  pojazdy  oraz  zmniejszy  ilość  emitowanych  do  atmosfery  spalin. Rozwiązania  projektowe  inwestycji  nie  powodują  zagrożeń  w  zakresie  zanieczyszczenia  gleb, powietrza, wód  powierzchniowych, wód  podziemnych, hałasu, ochrony  przyrody  oraz  gospodarki  odpadami. Technologia robót zakłada wbudowanie kostki betonowej pełnej   bezpośrednio z samochodów  bez składowania. Materiały kamienne i betonowe i bitumiczne  z rozbiórki dostarczone do firmy zajmującej się recyklingiem materiałów budowlanych.

Materiały betonowe  zastosowane jako nawierzchnia jezdni i chodnika   neutralne przyjazne dla środowiska.  W przypadku skażenia nawierzchni  z kostki betonowej wyciekami ropopochodnymi  przez pojazdy technologiczne budowy i inne pojazdy likwidacja i utylizacja skażonej nawierzchni poprzez  wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prowadzone prace budowlane przy inwestycji realizowane będą w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny 20.00 z małymi utrudnieniami dla lokalnej społeczności.

Planowana inwestycja  na ul. Panoramicznej poprawi komunikację lokalną  oraz usprawni lokalne przejazdy między ul. Czarnieckiego a ul. Majdanową nie spowoduje szkód w środowisku naturalnym.

8. Uwagi  ogólne

Ze względu na charakter prowadzonych robót niezbędny jest stały nadzór inżynieryjno-techniczny z uprawnieniami, pożądana szybka łączność, telefon, radiotelefon, CB-radio/. O utrudnieniach w ruchu należy powiadomić mieszkańców ulic przyległych  a roboty prowadzić tak aby uciążliwość była jak najmniejsza. Przy robotach  w obrębie urządzeń podziemnych zalecany jest ścisły kontakt z ich właścicielami i Inspektorem Nadzoru.

Bezwzględnie przestrzegać bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót drogowych oraz oznakować i zabezpieczyć  strefę robót przed dostępem osób trzecich .Na podstawie informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia wykonać plan BIOZ /Kierownik Budowy/ dla w/w budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. Dz. U. nr 120 poz.1126.

Cały zakres robót należy wykonać zgodnie z projektem technicznym Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót, obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dokumentację projektową Uporządkowanie infrastruktury podziemnej  wraz z przebudową  ulicy Panoramicznej   w Żninie działka  1599, 1598/3, 2439, 2819, 2408, 2407, 2384, 2358, 2333 i 2332   obręb 0001 Żnin  jednostka ewidencyjna  041906_4  Żnin (M)  przygotowali:

Branża drogowa :  mgr inż. Mieczysław Łebedyński 	– Kierownik pracowni

mgr inż. Iwona Łebedyńska 		– Projektant

inż. Janusz Łebedyński           - Asystent projektanta

Za przedsiębiorstwo

mgr  inż. Mieczysław  Łebedyński

zrzeszony WKP/BD/2899/01

marzec 2023r.

Informacja  BIOZ

Zakres  robót  wraz  z  kolejnością  ich  realizacji:

Zadanie:	Uporządkowanie  infrastruktury  podziemnej  wraz z przebudową ulicy Panoramicznej   w Żninie

Budowa  dotyczy   działki: 1599, 1598/3, 2439, 2819, 2408, 2407, 2384, 2358, 2333 i 2332   obręb 0001 Żnin  jednostka ewidencyjna 041906_4 Żnin (M)

Inwestor:	Gmina  Żnin

ul. 700-lecia 29

88-400 Żnin

Podstawa  opracowania:	Art. 20.1  ust. 1  pkt. 1b  ustawy  Prawo  Budowlane  Tekst  jednolity  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury      z  dnia  23.06.2003 r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.

Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

Planowany  zakres  robót:

- roboty  pomiarowe

- roboty  zabezpieczające

- rozebranie  krawężnika betonowego na ławie betonowej

- rozebranie podbudowy tłuczniowej

- wykonanie robót ziemnych

- ułożenie krawężnika 15*30*100  na ławie betonowej

- ułożenie ścieku z kostki betonowej 6*10*20

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku

- podbudowa w. dolna KŁSM h=20cm

- podbudowa w. górna KŁSM  h=15cm

- ułożenie obrzeża betonowego 8*30*100 na ławie betonowej

- ułożenie nawierzchni jezdni z kostki pełnej szarej h=8cm

- ułożenie nawierzchni  chodnika z kostki czerwonej    h=8cm

- ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki grafitowej h=8cm

- wykonanie pobocza ziemnego

- roboty  wykończeniowe

- Wykaz  rodzajów  robót, których  specyfikę  należy  uwzględnić  w  planie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

  - Roboty  wykonywane  są  na działce budowlanej Inwestora  z   wyłączeniem  ruchu na wykonywanym odcinku  drogi ul. Panoramicznej w Zninie

- Rodzaj  i  skala  zagrożeń  oraz  miejsce  i  czas  ich  występowania

  - Potknięcie, poślizgnięcie  i  upadek na tym samym poziomie – nierówność terenu, namoknięty grunt – występuje na całej budowie przez cały okres wykonywania robót,

  - Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane przedmioty – występuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania przedmiotów przez cały czas trwania budowy,

  - Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane materiały – występuje na terenie placu budowy i zaplecza w czasie ręcznego i mechanicznego przemieszczania przedmiotów przez cały czas trwania budowy,

  - Najechanie przez środki transportu – występuje podczas transportowania wszelkiego rodzaju materiałów, narzędzi i sprzętu jak również przy istniejącym ruchu drogowym – występuje w czasie całego okresu wykonywania robót,

  - Najechanie przez maszyny budowlane – występuje w czasie wykonywania robót ziemnych, wszystkich warstw konstrukcyjnych z użyciem ładowarek, równiarek, walców, Ścinawek – występuje w czasie całego okresu realizacji robót,

  - Pochwycenie przez maszyny i urządzenia – występuje w czasie Prac przy których używane są piły tarczowe i łańcuchowe, szlifierki – występuje w czasie całego okresu realizacji robót,

  - Uderzenie o nieruchome przedmioty – występuje na całym placu budowy i zapleczu w czasie całego okresu realizacji,

  - Obrażenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szorstkimi – występuje na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy oraz miejsca składowania materiałów, podczas prowadzenia robót rozbiórkowych, w czasie całego okresu realizacji,

  - Obrażenia przez kontakt z przedmiotami będącymi w ruchu – elektronarzędzia oraz urządzenia znajdujące się na budowie - w czasie całego okresu realizacji,

  - Porażenie prądem elektrycznym – występuje w czas całego okresu realizacji robót w czasie posługiwania się elektronarzędziami oraz w czasie obsługi urządzeń i maszyn napędzanych energią elektryczną,

  - Obrażenia doznane wskutek rozerwania się tarczy – podczas wykonywania robót z użyciem tarcz do cięcia i do szlifowania występuje w czasie całego okresu realizacji robót.

- Sposób wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywanych zagrożeń

Wydzielenie i oznakowane będą następujące miejsca niebezpieczne:

  - Strefy niebezpieczne wynikające z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony pracownik powinien obserwować pracę koparki, ładowarki, walca i zapobiegać wejściu do strefy pracowników i osób postronnych.

  - Pracujące maszyny i urządzenia

    - Samochody samowyładowcze i skrzyniowe, równiarki, frezarki, rozściełacze, walce oraz inny ciężki sprzęt używany na budowie powinien być wyposażony w automatyczne podawanie sygnałów dźwiękowych w czasie wykonywania manewru cofania. W przypadku braku możliwości automatycznego podawania sygnałów kierowca lub operator zobowiązany będzie do ręcznego podawania sygnałów. Ponadto w/w sprzęt wyposażony winien być w tzw. „koguty błyskowe”.

  - Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych

    - Oznakowanie i wydzielenie miejsc robót wykonywanych w obrębie pasa drogowego po którym odbywa się ruch wykonać zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu.

  - Sposób zabezpieczenia budowy przed dostępem osób nieupoważnionych

    - Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maszyn i pojazdów powinny być dozorowane a dozorujący zobowiązani będą do niedopuszczenia na teren dozorowany osób postronnych,

    - Nadzór techniczny oraz brygadziści zobowiązani będą do zwracania uwagi na zbliżające się do miejsca wykonywania robót osoby postronne i informowanie ich o zakazie wstępu bezpośrednio do strefy robót. Wszystkie osoby realizujące roboty budowlane będą wyposażone w identyfikującą odzież ochronną i roboczą.

  - Sposób zabezpieczenia parku maszynowego podczas przerw w pracy i w nocy przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione

    - Operatorzy i kierowcy mają zakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

    - W przypadku opuszczenia kabiny kierowca lub operator zobowiązany jest do wyłączenia silnika, wyjęcia kluczyka ze stacyjki, pozostawienia drążka zmiany biegów w pozycji biegu wstecznego lub pierwszego, zamknięcia kabiny oraz podłożenia klinów pod koła w przypadku pozostawienia maszyny lub pojazdu na dużym spadku.

    - Po zakończeniu pracy maszyny i pojazdy parkować w wyznaczonych miejscach na zapleczach placów budów lub na placach budów. Kabiny maszyn i pojazdów należy zamykać na zamki lub kłódki, a teren parkowania dozorować.

    - Teren parkowania maszyn i pojazdów powinien być oświetlony w godzinach nocnych światłem elektrycznym.

  - Sposób zabezpieczenia urządzeń elektrycznych

    - Instalacja elektryczna na zapleczach placów budów i placach budów powinna być zabezpieczona wyłącznikami różnico-prądowymi.

    - Wszystkie elementy urządzeń elektrycznych znajdujące się pod napięciem zabezpieczyć osłonami.

- Instruktaż pracowników

  - Szkolenie wstępne stanowiskowe – instruktaż stanowiskowy – prowadzi bezpośredni przełożony pracownika lub osoba przez niego upoważniona przed podjęciem pracy każdego nowo zatrudnionego na danym stanowisku lub zmieniającego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instruktażu szkolony jest także zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego stanowiska pracy. Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy przechodzi instruktaż stanowiskowy obowiązujący na każdym z tych stanowisk. Czynności te są potwierdzane zaświadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych pracownika.

  - Uwzględnianie w trakcie szkolenia wstępnego zasad obowiązujących przy realizacji robót szczególne niebezpiecznych i mających wpływ na środowisko wszelkie prace z udziałem maszyn, których w czasie awarii może nastąpić wyciek oleju lub innej niebezpiecznej dla środowiska substancji.

  - Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludzi i środowiska (awarie, katastrofy)

    - Postępowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii maszyny.

Każdy pracownik w przypadku zauważenia wycieku oleju z urządzeń technicznych używanych do transportu materiałów oraz do wykonywania robót zobowiązany jest do:

- optycznego ustalenia rozmiarów wycieku

- ustalenia potencjalnych zagrożeń dla środowiska

- zgłoszenie awarii bezpośredniemu przełożonemu i kierownikowi budowy.

Jeżeli wyciek oleju nie stwarza zagrożenia należy to miejsce gdzie wystąpił wyciek posypać absorbentem – środkiem chemicznym znajdującym się na terenie zaplecza budowy.

W wyjątkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest dostępny może go zastąpić inna substancja np. piasek, trociny.

Po wykonaniu tej czynności należy przystąpić do usunięcia przyczyny wycieku. Jeżeli pracownik (kierowca, operator) nie jest w stanie sam usunąć tej przyczyny jest zobowiązany powiadomić telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika Budowy, a w przypadku nieobecności – jego zastępców. W celu powiadomienia należy skorzystać z każdego dostępnego źródła powiadamiania w tym również z prywatnego telefonu komórkowego. Osoby powiadomione o zdarzeniu wysyłają na miejsce awarii zespół mechaników w celu usunięcia przyczyn wycieku.

Materiał absorbujący wymieszany z olejem należy zebrać do foliowego worka, a następnie dostarczyć na teren bazy do magazynu tymczasowego składowania opadów niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca, operator) zobowiązany jest powiadomić Kierownika Budowy o usunięciu awarii. Jeżeli rozmiar wycieku spowodował skażenie cieków wodnych, gruntu, przedostał się do kanalizacji lub istnieje realne prawdopodobieństwo istnienia takiej możliwości, pracownik (kierowca, operator) zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Państwowej Straży Pożarnej – tel. 998 z podaniem miejsca zdarzenia, rodzajem substancji i przypuszczalną ilością wycieku.

    - Postępowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlanej

Katastrofą budowlaną – jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej każdy pracownik jest zobowiązany:

- udzielić pomocy poszkodowanym,

- powiadomić osobiście lub z każdego dostępnego źródła powiadamiania w tym również z prywatnego telefonu komórkowego kierownika budowy a w przypadku nieobecności jego zastępcę,.

Kierownik budowy zobowiązany jest:

- przeciwdziałać rozszerzeniu się skutków katastrofy,

- zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniającego (nie stosuje się do czynności mających na celu ratowanie życia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem się skutków katastrofy),

- niezwłocznie powiadomić o katastrofie:

  - dyrekcję

  - właściwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego=

  - właściwego miejsca prokuratora

  - inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta obiektu budowlanego.

  - Określenie konieczności oraz zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

- kamizelki ostrzegawcze – należy używać przez cały czas pracy na budowie celem lepszej widoczności pracownika przez operatorów obsługujących wszelkiego rodzaju maszyny i sprzęt,

- konieczność używania innych ochron osobistych będą określali kierownicy bezpośrednio na budowie przed przystąpieniem do wykonania robót, przy których stwierdzono konieczność ich użycia.

- Środki ochrony osobistej powinny zabezpieczać pracowników przed urazami mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranych części nawierzchni i oparzeniami przy stosowaniu mas bitumicznych.

  - Określenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

Obowiązek organizowania, przygotowania i kierowania pracami w sposób bezpieczny, zabezpieczając przed wypadkami, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowy, kierowniku robót lub majstrze. Aktualnie nadzorujący robotami na czas swojej nieobecności powinien wyznaczyć zastępcę. Każdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny być znane adresy i numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej i posterunku policji.

Kierownik robót odpowiedzialny jest do przestrzegania wszelkich zasad bezpiecznego wykonania tych prac.

- Instruktaż bezpieczeństwa pożarowego

  - Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pożaru

- Każdy pracownik, który pierwszy zauważy pożar obowiązany jest natychmiast powiadomić o nim współpracowników oraz inne osoby, które w tej chwili znajdują się w strefie zagrożenia,

- Należy powiadomić z każdego dowolnego źródła, w tym również z prywatnego telefonu komórkowego Straż Pożarną podając:

- gdzie się pali (adres, nazwa obiektu)

- co się pali

- czy zagrożone jest życie ludzkie

- numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje nazwisko (po odłożeniu słuchawki należy chwilę odczekać, by umożliwić ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia)

- Należy powiadomić z każdego dowolnego źródła, w tym również z prywatnego telefonu kierownika.

- Należy udzielić pomocy poszkodowanym.

- Należy przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym zachowując przy tym szczególną ostrożność.

- Do czasu przybycia Straży Pożarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmują w/w osoby zgodnie z hierarchią, które organizują akcję i rozdzielają zadania. Pozostali pracownicy zobowiązani są podporządkować się ich poleceniom.

- Podczas akcji należy zachować spokój i nie wpadać w panikę.

TELEFONY ALARMOWE

998 Państwowa Straż Pożarna

997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe

112 z telefonu komórkowego

Opracował

mgr  inż. Mieczysław  Łebedyński

zrzeszony  WKP/BD/2899/01

marzec 2023 r.

Opracowanie:	Dokumentacja projektowa

Stadium:		DP

Temat:      	Uporządkowanie infrastruktury podziemnej  wraz z przebudową ulicy Panoramicznej w Żninie

Załączniki:		Opis  techniczny + część  rysunkowa

Branża:	          Drogowa

CPV: 		45233252-0  Roboty w zakresie  nawierzchni ulic

45233200-1 Roboty w zakresie  nawierzchni chodnika

Zamawiający:      Gmina Żnin

ul. 700-lecia 29

88-400 Żnin

Zespół  realizujący:

| Stanowisko | Imię i nazwisko | Nr upr. bud. | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Kierownik pracowni | mgr inż. Mieczysław Łebedyński | 164/88/PW |  |
| Projektant | mgr inż. Iwona Łebedyńska | WKP/0125/PWOD/18 |  |
| Asystent projektanta | inż. Janusz Łebedyński |  |  |

Za  przedsiębiorstwo

mgr  inż. Mieczysław  Łebedyński

Gniezno, marzec 2023r.   				                   zrzeszony  WKP/BD/2899/01

### Spis  załączników

#### I  Część  opisowa

- Spis  treści

- Strona  tytułowa

- Opis  techniczny

- Informacja o planie BIOZ

#### II  Część  rysunkowa

- Plan  orientacyjny				rys. nr 1

- Plan  sytuacyjny                           	rys. nr 2

- Przekroje normalne                              	rys. nr 3

- Przekrój podłużny				rys. nr 4

#### III  Część  formalno – prawna

- Uprawnienia projektanta

- Przynależność  do  Izby  Inżynierów  Budownictwa

- Oświadczenie  projektanta

##### Dokumentacja projektowa

do zgłoszenia robót budowlanych

##### Uporządkowanie infrastruktury podziemnej  wraz z przebudową ulicy Panoramicznej

##### w Żninie

CPV 45233252-0  Roboty w zakresie  nawierzchni ulic

45233200-1  Roboty w zakresie nawierzchni chodnika

Biuro  Inżynieryjno – Techniczne

# „K I E R”

62-200  Gniezno  Os. Wł. Łokietka 18/5

tel. 61 425-22-11,  507-172-128

NIP 784-125-99-64   REGON 634460624

Biuro: ul. Lednicka 3

Opracowanie:	Dokumentacja projektowa

Stadium:	DP

Temat:		Uporządkowanie infrastruktury podziemnej  wraz z przebudową   ulicy Panoramicznej    w  Żninie

Załączniki:       Opis  techniczny + część  rysunkowa

Branża:		Drogowa

Autor:	            mgr inż. Iwona Łebedyńska

Zamawiający:	Gmina Żnin

Data  opracowania:  marzec 2023r.

#### I  Część  opisowa

- Spis  treści

- Strona  tytułowa

- Opis  techniczny

- Informacja o planie BIOZ

#### II  Część  rysunkowa

- Plan  orientacyjny				rys. nr 1

- Plan  sytuacyjny 			        rys. nr 2

- Przekroje normalne				rys. nr 3

#### III Część  formalno – prawna

- Uprawnienia projektanta

- Przynależność  do  Izby  Inżynierów  Budownictwa

- Oświadczenie  projektanta

marzec  2023r.

09/III/KR/23

# Oświadczenie projektanta

Biuro  Inżynieryjno – Techniczne  „KIER” Projektant mgr inż. Iwona Łebedyńska Os. WŁ.łokietka  18/5 62-200 Gniezno posiadająca uprawnienia WKP/0125/PWOD/18 i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa WKP/BD/0311/18 z terminem ważności do 30.09.2023r. oświadcza, że  dokumentacja  projektowa    pt. „Uporządkowanie infrastruktury podziemnej  wraz z przebudową ul. Panoramicznej  w  Żninie   działki nr 1559, 1598/3, 2439, 2819, 2408, 2407, 2384, 2358, 2333 i 2332 obręb 0001 Żnin jednostka ewidencyjna 041906_4  ” dla Inwestora Gmina Żnin ul. 700-lecia 29 88-400 Żnin   została  wykonana  zgodnie  z  umową, obowiązującymi  przepisami, normami  technicznymi  i  jest  kompletna  w  stosunku  do  celu, któremu  ma  służyć.

Oświadczenie zgodnie z art.20.1 ust.4 Prawo Budowlane.

## Z  poważaniem

Kosztorys inwestorski

UMZ-00-064

Inwestor:		Gmina Żnin

88-400 Żnin

ul. 700-lecia 29

Budowa: 		 Uporządkowanie infrastruktury podziemnej

wraz z przebudową    ulicy Panoramicznej

w Żninie

Wykonawca:	Biuro Inżynieryjno-Techniczne  „KIER”

mgr inż. Mieczysław Łebedyński

Os. Wł. Łokietka 18/5

62-200 Gniezno

CPV:	45233252-0 Roboty  w  zakresie  nawierzchni ulic

45233200-1 Roboty w zakresie  nawierzchni chodnika

Data sporządzenia

kosztorysu inwestorskiego:                         marzec 2023

Kosztorys inwestorski

UMZ-00-064

Inwestor:		Gmina Żnin

88-400 Żnin

ul. 700-lecia 29

Budowa: 	      Uporządkowanie infrastruktury podziemnej

wraz z przebudową ul. Panoramicznej w Żninie

Wykonawca:	Biuro Inżynieryjno-Techniczne  „KIER”

mgr inż. Mieczysław Łebedyński

Os. Wł. Łokietka 18/5

62-200 Gniezno

CPV :45233252-0   Roboty  w  zakresie  nawierzchni ulic

45233200-1 Roboty w zakresie  nawierzchni chodnika

Data sporządzenia

kosztorysu inwestorskiego:                          marzec 2023r.

# Wartość  kosztorysowa  robót

## „Przebudowa  ulicy Fabrycznej  w Żninie”

kosztorys nr   UMZ-00-064

### Wartość  netto:

Podatek  VAT  23 %:

Wartość  brutto:

Słownie:

Sporządzający:

#### Podstawa  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego

„Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju i Technologii   z  20 grudnia   2021 r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego, określenia  planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno - użytkowym.”

Dziennik  Ustaw  z 2021r.  poz. 2458

marzec 2023r.

# Text boxes

4