ZP/S/37/22 Załącznik nr 6 do SWZ

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I.1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Elektryczny piec komorowy z wyjezdnym trzonem wraz z dostawą, montażem, szkoleniem i uruchomieniem przeznaczony do homogenizacji wlewków ze stopu stopów aluminium długości 4000 mm i średnicy 100-250 mm.
I.2. Piec musi cechować się:

Lp.	Rodzaj parametru
I.	Maksymalne wymiary pieca (szer. x wys. x dł.)	2000x3500x10000 mm
II.	Minimalne wymiary komory grzejnej (szer. x wys. x gł.)	1000x1000x4200 mm
III.	Temperatura pracy ciągłej	Min. 600ᵒC
IV.	Budowa układu grzejnego	Elektryczny oporowy układ grzejny, elementy grzejne wykonane z drutu typu Kanthal lub równoważny, 3 sekcje grzewcze, połączone w 1 strefę grzejną
V.	Rozkład temperatury w komorze	Nie większy niż +/- 10ᵒC
VI.	Obieg powietrza	Wymuszony za pomocą wentylatorów konwekcji i grzałek ekranowanych
VII.	Otwieranie pieca	Drzwi pieca otwierane do góry, napęd elektryczny
VIII.	Trzon pieca	Wyjezdny
IX.	Torowisko pieca	Zrównane z posadzką
X.	Bezpiecznik temperatury	Zabezpieczający wsad/piec przed przekroczeniem temperatury maksymalnej – niezależny układ
XI.	Czujniki temperatury	Typ K – ze świadectwem wzorcowania. Przynajmniej dwa czujniki w komorze.
XII.	Sterowanie procesem	Programator temperatury PID / - dwa wyświetlacze LED / - informacja o temperaturze zadanej oraz aktualnej pieca / - stan wyjścia sterującego / - kontrolki wskazujące przebieg programu / - możliwość zaprogramowania wieloetapowej krzywej wygrzewania złożonej z min. 15 kroków / - możliwość zadawania czas dojścia lub prędkość nagrzewana / - możliwość zapisania do 20 programów w pamięci programatora / - automatycznie uruchamianie pieca za pomocą wewnętrznego zegara / - podgląd i edycja programu w trakcie jego trwania / - wyjście komunikacyjne
XIII.	Szafa zasilająco-sterująca	Zawieszona na lub wolnostojąca
XIV.	Wyłącznik bezpieczeństwa	Przycisk bezpieczeństwa (grzybkowy) do użycia w sytuacji powstania zagrożenia lub awarii, odpowiedzialny za wyłącznie elementów grzejnych oraz napędów.
XV.	Króćce pomiarowe	1 króciec pomiarowy umożliwiający wprowadzenie czujnika kontrolnego w sąsiedztwie termopary sterującej. 9 króćców pomiarowych umożliwiających wprowadzenie czujników do przestrzeni roboczej pieca.
XVI.	Minimalna obciążalność trzonu	4000 kg
XVII.	Napięcie sieci	400/230 V~; 50 Hz
XVIII.	Moc zainstalowana	120 kW
XIX.	Prąd znamionowy	173,9 A
XX.	Pancerz piec wykonany ze stali konstrukcyjnej, zabezpieczony powłoką lakierniczą	Kolor niebieski RAL 5015
XXI.	Oprzyrządowanie trzonu	Umożliwiające bezpieczny załadunek/rozładunek oraz transport wlewków na trzonie.

I.3. Urządzenie musi być zgodnie z dyrektywami:
1. 2014/30/UE - Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG.
2. 2006/42/WE - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE.
3. Sprawdzenia zgodności na bazie norm zharmonizowanych:
- wchodzących w skład Dyrektywy 2014/30/UE
PN-EN 61000-6-2:2019-04; PN-EN 61000-6-4:2019-12
- wchodzących w skład Dyrektywy 2006/42/WE
PN-EN 60204-1:2018-12; PN-EN 61310-3:2010
I.4. Inne warunki techniczno – eksploatacyjne:
1. Urządzenie oraz wszystkie zastosowane podzespoły muszą być fabrycznie nowe.
2. Zamawiający oświadcza, że zapewni:
- miejsce do instalacji urządzenia wraz z komponentami na Hali technologicznej
- doprowadzenie instalacji elektrycznej o odpowiedniej mocy wraz z zabezpieczeniem do miejsca bezpośrednio przy urządzeniu, podłączenie urządzenia do instalacji po stronie Wykonawcy,
Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące zapewnienia niezbędnych warunków technicznych instalacji urządzenia, w szczególności:
- wytyczne fundamentowe
- rzut pionowy urządzenia uwzględniający warunki zabudowy
- wymagania dot. instalacji elektrycznej
- wymagania dot. instalacji informatycznej

1. Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
2. Wykonawca musi zagwarantować dostępność części zamiennych przez okres 5 lat po upływie okresu gwarancyjnego.
3. Wykonawca musi zapewnić dostępność zdalnego wsparcia technicznego w okresie gwarancji.
4. Gwarancja : 24 miesiące

II. TESTY ODBIOROWE.

Po dostawie Urządzenia zostaną przeprowadzone testy odbiorowe zgodnie z procedurą określoną we wzorze umowy.