SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla punktu poboru ( PPE: 590322428100001164)

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej  oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektr dla punktu poboru energii  nr PPE 590322428100001164 (dla obiektów przy ul. Sabinowskiej 62/64, w grupie taryfowej C22a; moc umowna 250 kW)

Dane dotyczące układu zasilania w energię elektryczną obiektów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowanych na działce nr 1/20 w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64

| Lp. | Podstawowe dane | Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64 , działka nr 1/20 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tytuł prawny do nieruchomości | Trwały zarząd |
| 2 | Rodzaj przyłącza | Linia kablowa YAKY 4x240 mm2 ze stacji S-28 6/0,4 kV o napięciu 0,4 kV przy dopuszczalnym odchyleniu napięcia zasilania ± 5% |
| 3 | Miejsce przyłączenia do sieci/granica własności | Transformator 6/0,4 kV w polu nr 1 rozdzielni 6 kV stacji transformatorowej S-28 6/0,4 kV 630 kVA w S-28 |
| 4 | Planowane zużycie energii w okresie 12 miesięcy | Ok. 850 000 kWh |
| 5 | Minimalne zużycie energii w okresie 12 miesięcy | 640 000 kWh |
| 5 | Ilość punktów poboru | 1 (granica stacji trafo) |
| 6 | Taryfa | C22A |
| 7 | Napięcie zasilania | 230/400 V |
| 8 | Oczekiwana moc przyłączeniowa | 250 kW |
| 9 | Moc umowna | 250 kW |
| 10 | Układ pomiarowo-rozliczeniowy | Pomiar na napięciu 0,4kV, Przekładniki prądowe 3x300/5 A kl. 0,5 Stopień skompresowania mocy biernej tg φ ≤0,4 |

Ceny jednostkowe za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej, zawarte w formularzu cenowym powinny uwzględniać ewentualne upusty cenowe i być cenami faktycznymi na dzień upływu terminu składania ofert, nie większymi od cen ustalonych w aktualnie obowiązującej , zatwierdzonej przez Wykonawcę (sprzedawcę) Taryfie sprzedawcy dla danej grupy taryfowej i mogą w okresie wykonywania zamówienia ulec zmianie tylko w przypadku zmiany Taryfy.

Sprzedawca winien posiadać aktualną umowę  z Operatorem Systemu Dystrybucji, odpowiednim do przesyłu tej energii do obiektów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, ul. Sabinowska 62/64. Umowa winna być ważna, przynajmniej na czas związania umową sprzedaży energii z kupującą 
tj. Centralną Szkołą PSP w Częstochowie)

Przedmiot zamówienia powinien być realizowany na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j.Dz.U.2020.833 z późn. zm..) i Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. nr 18 poz. 93 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Energia elektryczna powinna być dostarczana o napięciu znamionowym sieci 230/400 V 
o częstotliwości 50 Hz z dopuszczalnymi odchyleniami określonymi w ustawie Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, o jakości spełniającej wymagania Przepisów Eksploatacji Urządzeń Elektrycznych (przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń Elektrycznych, przepisów BHP i aktualnych Polskich Norm), w szczególności energii przeznaczonej do oświetlenia wewnątrz budynków i terenu wokół budynków oraz zasilania urządzeń zainstalowanych w obiekcie, 
w szczególności urządzeń biurowych.

Zamawiająca w chwili obecnej jest w trakcie realizacji umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,6 kW (planowane zakończenie realizacji inwestycji - 25 czerwiec 2021 r., docelowo planowana jest rozbudowa instalacji do ok.100 kW do II połowy 2022 r  w związku z powyższym Sprzedawca zobowiązany będzie do dokonania rozliczeń energii pochodzącej z wykonanej instalacji fotowoltaicznej na terenie Zamawiającej

Rozliczenie układu pomiarowego jednomiesięczne.