| Inwestor: | Miasto Katowice reprezentowane przez: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach ul. Kantorówny 2a, 40-381 Katowice |
| --- | --- |
| Jednostka projektowa: | IDprojekt Biuro Projektowe Infrastruktury Drogowej ul. Wojska Polskiego 39/13, 41-600 Świętochłowice |
| Zamierzenie budowlane: | Przebudowa skrzyżowania al. Korfantego z ul. Gnieźnieńską w Katowicach |
| Adres inwestycji: | Miasto: Katowice | Województwo: Śląskie |
| Rodzaj opracowania / element projektu: | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY |
| Przedmiot opracowania: | PRZEDMIAR ROBÓT |
| Kategoria obiektu: | XXV |
| Kody CPV: | 45 100 000-8, 45 200 000-9 |

Katowice, czerwiec 2024 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

| 1. Roboty rozbiórkowe |
| --- |
| 1 | Kalkulacja indywidualna Cięcie nawierzchni asfaltobetonowej na śr gł 15 cm | 190,00 m |
| 2 | KNR 2-31 0813-01-040 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | 320,00 m |
| 3 | KNR 2-31 0812-03-060 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | 28,80 m3 |
| 1. | 320*0,09 |  |  |  | 28,80 |
| 4 | KNR 2-31 0810-02-050 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin | 442,00 m2 |
| 5 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 442,00 m2 |
| 6 | KNR 2-31 0803-03-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm | 185,00 m2 |
| 7 | KNR 2-31 0803-04-050 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 4 995,00 m2 |
| 1. | 185*27 |  |  |  | 4 995,00 |
| 8 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 185,00 m2 |
| 9 | KNR 2-31 0802-08-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 4 625,00 m2 |
| 1. | 185*25 |  |  |  | 4 625,00 |
| 10 | KNR 2-31 0814-02-040 Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | 180,00 m |
| 11 | KNR 4-05 0411-01-090 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem | 4,00 kpl |
| 12 | KNR 2-31 0805-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej | 145,00 m2 |
| 13 | KNR 2-31 0801-01-050 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm | 145,00 m2 |
| 14 | KNR 2-31 0801-02-050 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 1 160,00 m2 |
| 1. | 145*8 |  |  |  | 1 160,00 |
| 15 | KNR 2-31 0802-07-050 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 145,00 m2 |
| 16 | KNR 2-31 0818-01-040 Rozebranie poręczy ochronnych rurowych | 55,00 m |
| 17 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km na wysypisko | 378,18 m3 |
| 1. | 320*0,15*0,3 |  |  |  | 14,40 |
| 2. | 28,8 |  |  |  | 28,80 |
| 3. | 442*0,08 |  |  |  | 35,36 |
| 4. | 442*0,15 |  |  |  | 66,30 |
| 5. | 185*0,03 |  |  |  | 5,55 |
| 6. | 4995*0,01 |  |  |  | 49,95 |
| 7. | 185*0,15 |  |  |  | 27,75 |
| 8. | 4625*0,01 |  |  |  | 46,25 |
| 9. | 180*0,08*0,3 |  |  |  | 4,32 |
| 10. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 11. | 145*0,15 |  |  |  | 21,75 |
| 12. | 145*0,12 |  |  |  | 17,40 |
| 13. | 1160*0,01 |  |  |  | 11,60 |
| 14. | 145*0,15 |  |  |  | 21,75 |
| 15. | 25 |  |  |  | 25,00 |
| 16. |  |  |  |  | ------------- |
| 17. | Suma |  |  |  | 378,18 |
| 18 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 3 403,62 m3 |
| 1. | 378,18*9 |  |  |  | 3 403,62 |
| 19 | Kalkulacja indywidualna koszt utylizacji | 378,18 m3 |
| 20 | 0000-001-090 Koszt obsługi geodezyjnej - inwentaryzacja geodezyjna zakresu prac rozbiórkowych przewidzianych do realizacji - operat geodezyjny wykonany przez uprawnionego geodetę. | 1,00 kpl |
| 2. Roboty ziemne |
| 21 | KNR 2-01 0119-03-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. | 0,15 km |
| 22 | KNR 2-01 0202-02-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.do 5 t na odl.do1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) | 175,00 m3 |
| 1. | 250 | 250,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Suma | 250,00 |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 175,00 |
| 23 | KNR 2-01 0301-02-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość do 1 km.Grunt kategorii III. | 75,00 m3 |
| 1. | 250 | 250,00 |  |  |  |
| 2. |  | ------------- |  |  |  |
| 3. | Suma | 250,00 |  |  |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 75,00 |
| 24 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) | 4 500,00 m3 |
| 1. | 250*18 |  |  |  | 4 500,00 |
| 25 | Kalkulacja indywidualna koszt utylizacji | 250,00 m3 |
| 26 | KNR 2-31 0103-02-050 Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV | 205,80 m2 |
| 1. | 380+65+32+15+25+8+1+160 |  |  | 686,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 686,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,3 |  |  |  | 205,80 |
| 27 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV | 480,20 m2 |
| 1. | 686 |  |  | 686,00 |  |
| 2. |  |  |  | ------------- |  |
| 3. | Suma |  |  | 686,00 |  |
| 4. | Przeniesienie pomnożone |  |  |  |  |
| 5. | 0,7 |  |  |  | 480,20 |
| 28 | KNR 2-01 0510-01-050 Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. | 220,00 m2 |
| 29 | KNR 2-01 0510-02-050 Humusowanie i obsianie skarp.Dodatek za każde następne 5 cm humusu. | 220,00 m2 |
| 3. Krawężniki i obrzeża |
| 30 | KNR 2-31 0401-06-040 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm. Kategoria gruntu III-IV | 297,00 m |
| 1. | 220+12+20+20+20+5 |  |  |  | 297,00 |
| 31 | KNR 2-31 0401-02-040 Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu III-IV | 175,00 m |
| 32 | KNR 4-01 0108-06-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III | 42,64 m3 |
| 1. | 297*0,3*0,4 |  |  |  | 35,64 |
| 2. | 175*0,2*0,2 |  |  |  | 7,00 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 42,64 |
| 33 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km | 383,76 m3 |
| 1. | 42,64*9 |  |  |  | 383,76 |
| 34 | Kalkulacja indywidualna koszt utylizacji na wysypisku | 42,64 m3 |
| 35 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 220,00 m |
| 36 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 12,00 m |
| 37 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wystające 1 cm | 20,00 m |
| 38 | KNR 2-31 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wtopione | 20,00 m |
| 39 | KNR 2-31 0404-04-040 Krawężniki granitowe peronowe na podsypce cementowo-piaskowej | 20,00 m |
| 40 | KNR 2-31 0404-04-040 Krawężniki granitowe peronowe skośne na podsypce cementowo-piaskowej | 5,00 m |
| 41 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki | 38,46 m3 |
| 1. | (220+12+20+20)*(0,35*0,15+0,15*0,2+0,15*0,3) |  |  |  | 34,68 |
| 2. | 25*(0,44*0,2+0,15*0,42) |  |  |  | 3,78 |
| 42 | KNR 2-31 0407-04-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | 175,00 m |
| 43 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe pod obrzeża | 11,73 m3 |
| 1. | 175*(0,3*0,1+0,08*0,15+0,1*0,25) |  |  |  | 11,73 |
| 44 | 0000-015-040 Ścianki kątowe typu L | 30,00 m |
| 45 | KNR 2-31 0402-04-060 Ławy betonowe | 4,20 m3 |
| 1. | 30*0,7*0,2 |  |  |  | 4,20 |
| 4. Wjazdy |
| 46 | KNNR 6 0113-010-050 Warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/63 mm grubości 10 cm | 15,00 m2 |
| 47 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 15,00 m2 |
| 48 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm | 180,00 m2 |
| 1. | 15*12 |  |  |  | 180,00 |
| 49 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej | 15,00 m2 |
| 5. Chodniki, perony |
| 50 | KNNR 6 0113-010-050 Warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/63 mm grubości 10 cm | 470,00 m2 |
| 51 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 470,00 m2 |
| 52 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm | 5 640,00 m2 |
| 1. | 470*12 |  |  |  | 5 640,00 |
| 53 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej | 440,00 m2 |
| 54 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z płytek kierunkowych układanej na podsypce cementowo-piaskowej | 25,00 m2 |
| 55 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z płytek ostrzegawcze układanej na podsypce cementowo-piaskowej | 8,00 m2 |
| 56 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z płytek ostrzegawczych układanej na podsypce cementowo-piaskowej | 1,00 m2 |
| 6. Wyspy |
| 57 | KNNR 6 0113-010-050 Warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka niezwiązana z kruszywa 0/63 mm grubości 10 cm | 32,00 m2 |
| 58 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 32,00 m2 |
| 59 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm | 384,00 m2 |
| 1. | 32*12 |  |  |  | 384,00 |
| 60 | KNR 2-31 0511-0301-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej | 32,00 m2 |
| 7. Jezdnia |
| 61 | Kalkulacja indywidualna Warstwa ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4 gr 25 cm | 160,00 m2 |
| 62 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 170,00 m2 |
| 63 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm | 850,00 m2 |
| 1. | 170*5 |  |  |  | 850,00 |
| 64 | KNR 2-31 1004-04-050 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej nieulepszonej | 170,00 m2 |
| 65 | KNR 2-31 1004-07-050 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 170,00 m2 |
| 66 | KNR 2-31 0110-01-050 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm | 170,00 m2 |
| 67 | KNR 2-31 0110-02-050 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowo-żwirowych. Mieszanki o lepiszczu asfaltowym. Dodatek za każdy dalszy 1 cm | 1 020,00 m2 |
| 1. | 170*6 |  |  |  | 1 020,00 |
| 8. Nawierzchnie inne |
| 68 | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż płyt CBP zewnętrznych na podsypce z grysu | 1,00 kpl |
| 69 | Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż płyt CBP wewnętrznych na podsypce z grysu | 1,00 kpl |
| 9. Odwodnienie |
| 70 | KNR 2-01 0301-03-060 Ręczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5 t,na odległość 1 km na wysypisko.Grunt kategorii IV. | 21,00 m3 |
| 1. | 1,5*1*1*4 |  |  |  | 6,00 |
| 2. | 20*1,5*0,5 |  |  |  | 15,00 |
| 3. |  |  |  |  | ------------- |
| 4. | Suma |  |  |  | 21,00 |
| 71 | KNR 2-01 0214-04-060 Nakłady uzupeł.do tab.0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.III-IV(B.I.nr 8/96) | 588,00 m3 |
| 1. | 21*28 |  |  |  | 588,00 |
| 72 | Kalkulacja indywidualna Koszt utylizacji na wysypisku | 21,00 m3 |
| 73 | KNR 2-18 0625-01-020 Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem | 4,00 szt |
| 74 | KNR 2-18 0501-02-050 Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich | 24,00 m2 |
| 1. | 20*1,2 |  |  |  | 24,00 |
| 75 | KNNR 1 0318-010-060 Obsypka rur piaskiem gr 30 cm | 30,00 m3 |
| 76 | KNR 2-18W 0408-03-040 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk | 20,00 m |
| 77 | KNNR 1 0603-010-149 Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające. Średnice otworów od 150 do 500 mm | 10,00 r-g |
| 78 | KNR 2-01 0610-06-060 Zasypanie wykopu piasiem | 20,00 m3 |
| 79 | KNR 2-01 0236-01-060 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96) | 20,00 m3 |
| 80 | KNR 2-18W 0527-02-020 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi PS przy grubości ściany 20 cm,średnicy nominalnej otworu 260 mm | 8,00 szt |
| 10. Organiacja ruchu na czas prowadzenai robót |
| 81 | Kalkulacja indywidualna Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót (wprowadzenie, utrzymanie, i demontaż | 1,00 kpl |
| 11. Roboty różne |
| 82 | Kalkulacja indywidualna Demontaż i ponowny montaż wiaty przystankowej | 1,00 kpl |
| 83 | KNR 2-31 1406-02-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - kratek ściekowych ulicznych | 4,00 szt |
| 84 | KNR 2-31 1406-03-020 Regulacja włazów kanałowych | 7,00 szt |
| 85 | KNR 2-31 1406-04-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych | 6,00 szt |
| 86 | KNR 2-31 1406-05-020 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienek telefonicznych | 7,00 szt |
| 87 | KNR 2-31 0107-01-060 Wyrównanie istniejącej podbudowy klińcem. Zagęszczanie mechaniczne. Średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm | 2,50 m3 |
| 1. | 50*0,05 |  |  |  | 2,50 |
| 88 | KNR 2-31 1206-03-050 Przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 50,00 m2 |
| 89 | KNR 2-31 0315-06-040 Wypełnienie szczelin o głębokości 14 cm. Szerokość szczeliny 4 cm | 50,00 m |
| 90 | Kalkulacja indywidualna Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | 1,00 kpl |