| DKW.2233.14.2024.AH | Siedlce, dn. 17 kwietnia 2024 r. |
| --- | --- |

Zapytanie ofertowe

Zakład Karny w Siedlcach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

„Wykonanie kompleksowej kontroli okresowej wraz z konserwacją instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji klimatyzacji w budynkach Zakładu Karnego w Siedlcach”

Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

Wykonanie dwa razy w roku (po sezonie zimowym do końca maja i przed sezonem zimowym do końca października) kompleksowej kontroli okresowej wraz z konserwacją instalacji wentylacji mechanicznej, z centralami wentylacyjnymi, w ilości 9 sztuk oraz instalacją klimatyzacji, z klimatyzatorami typu SPLIT, w ilości 22 sztuk, oraz wykonanie pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej (jeden raz w roku)        w budynkach Zakładu Karnego w Siedlcach.

UWAGA: Wskazana wizja w terenie.

Zakres prac konserwacyjnych przy każdej z konserwacji (maj, październik) obejmuje:

- Sprawdzenie podstawowych parametrów pracy central wentylacyjnych, kontrola wydatków i spręży central, kontrola prądów pobieranych przez silniki i nagrzewnice elektryczne,

- Kontrola poprawności i ewentualna regulacja pracy: silnika, wirnika, łożyska, przekładni pasowej, czystość sekcji, stan króćców elastycznych,

- Stan filtrów i przepustnicy powietrza pod względem mechanicznym oraz czystości sekcji filtrów i przepustnicy oraz zakup wraz z wymianą filtrów (przy każdej konserwacji oddzielnie),

- Sprawdzenie nastaw regulatorów, test automatyki, kontrola działania elementów wykonawczych, siłowniki, przepustnice, zawory,

- Klimatyzatory: czyszczenie filtrów powietrza,

- Czyszczenie zewnętrznej powierzchni wymienników, parownika i skraplacza,

- Kontrola ciśnienia czynnika chłodzącego (ewentualne uzupełnienie), pomiar temperatury odparowania, sprawdzenie i regulacja układów klimatyzatorów,

- Przegląd obudowy i układów urządzeń,

- Wykonanie listy części, elementów, układów klimatyzatorów i wentylacji, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zużyciu i wyceny ich wymiany

Kryterium wyboru oferty: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena waga 100%

Oferta z najniższą ceną otrzyma – 100 pkt. Pozostałe oferty będą punktowane zgodnie ze wzorem:

Co = (Cmin/Cob)x100 pkt

gdzie:  Co – ilość punktów oferty badanej

Cmin – cena oferty najkorzystniejszej cenowo

Cob – cena oferty badanej

Termin realizacji zamówienia: Termin realizacji zamówienia ustala się - I konserwacja do końca maja 2024 r., II konserwacja oraz wykonanie pomiarów skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej do końca października 2024 r.

Miejsce Realizacji zamówienia: Zakład Karny w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 47,                   08–110 Siedlce,

Termin płatności: Płatności w ramach przedmiotu zamówienia będą realizowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty spełnienia świadczenia              i dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz          z protokołem z przeprowadzonej konserwacji (dla konserwacji) lub protokołem naprawy serwisowej (dla napraw). Jeżeli zdarzenia te wystąpiły niejednocześnie, termin ten liczony będzie od zdarzenia późniejszego. Płatność będzie dokonana na konto bankowe, które Wykonawca wskazał w przedłożonej fakturze.

Termin złożenia oferty: Ofertę cenową należy składać do 25.04.2024 r. do godz. 9:00.

Forma składania oferty: Ofertę należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/pn/zk_siedlce

Komunikacja z Zamawiającym dot. przedmiotu zamówienia: Wyłącznie komunikacja elektroniczna za pośrednictwem platformy zakupowej pod odpowiednim znakiem sprawy niniejszego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/zk_siedlce

Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Wymagane dokumenty:

Wykonawca składa ofertę poprzez formularz elektroniczny platformy zakupowej przynależy do przedmiotu zamówienia pod znakiem sprawy DKW.2233.14.2023.AH. oraz załączą wypełniony formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Formularz ofertowy dołącza się w formie pliku opatrzonego podpisem osobistym (czytelnym i pieczątką firmową). Pozostałe dokumenty tj. wzór umowy zlecenia, oświadczenie RODO, Klauzula informacyjna RODO, oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia stanowią kryterium formalne do akceptowania bądź spełnienia prze z wykonawcę.

Sposób przygotowania i składania oferty:

- Należy dokonać wyceny w elektronicznym formularzu ofertowym cen jednostkowych poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia i przemnożyć przez szacunkową ich ilość przynależną do tych pozycji.

- Wykonawca składa ofertę wpisując wartość ceny jednostkowych poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia uwzględniając też odpowiednią stawkę podatku VAT

- Cena poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia powinna być skalkulowana w taki sposób aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia i warunkami stawianymi przez Zamawiającego m.in. koszty transportu z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

Informacje dodatkowe:

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w niniejszym zapytaniu ofertowym zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny   w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, jednocześnie niezwłocznie informując o tym fakcie Wykonawcę.

Załączniki:

- Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

- Oświadczenie RODO + klauzula informacyjna RODO Załącznik nr 2

- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia Załącznik nr 3

- Wzór umowy zlecenia Załącznik nr 4

- Wykaz urządzeń i filtrów do wymiany ZK Siedlce 2024  Załącznik nr 5