ZAŁĄCZNIK nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

wraz z oświadczeniem o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań

ZADANIE NR 1 – Aktywne ochronniki słuchu nauszne – 28 kpl.

I. Nazwa przedmiotu:

Aktywne ochronniki słuchu przeznaczone do ochrony słuchu oraz zapewnienia komunikacji pomiędzy operatorami. Komplet składający się z:

- aktywnych ochronników słuchu z mikrofonem „gęsia szyja” (odłączalny – wejście J22);

- kabel złącza zewnętrznego sygnału (złącze J11 standard NATO);

- adapter do radiostacji Motorolla GP 360/380;

- dedykowane baterie  - kpl.

II. Dane techniczne:

Aktywny ochronnik słuchu – zestaw słuchawkowy:

- konstrukcja czasz umożliwiająca użycie z hełmem balistycznym typu OPS-Core;

- współczynnik tłumienia SNR: min. 28 dB;

- pałąk: składany/nagłowny;

- kolor czasz: zielony;

- biegunowość: NATO;

- mikrofon: typu „gęsia szyja”;

- w pełni niezależny system z zewnętrznego urządzenia do komunikacji radiowej;

- automatyczne wyłączenie po dwóch godzinach nieużywania;

- żywotność baterii: min. 200 godzin;

- waga z bateriami – max. 340 g.

III. Dodatkowe funkcje:

- automatyczna reakcja na hałas (odgłos ludzkiego słuchu);

- czas zaniku;

- balans;

- tryb zatyczek;

- tryb korektora dźwięku;

- tryb wyciszenia zewnętrznych mikrofonów w momencie nadejścia sygnału zewnętrznego z radiostacji;

- zapis ostatnich ustawień po wyłączeniu urządzenia (z wyjątkiem trybu zatyczek);

Gwarancja i serwis: min. 12 miesięcy

ZADANIE NR 2 – Aktywne ochronniki słuchu douszne – 20 kpl.

- Nazwa przedmiotu:

Aktywne ochronniki słuchu z systemem podwójnej komunikacji.

- Dane techniczne:

- rodzaj mocowania: douszne z dodatkowym systemem mocowania typu „nausznice,

- mikrofon: zamontowany w wewnętrzu słuchawko-głośniku 60-9000 Hz;

- przyłącza systemowe i przyciski funkcyjne: umiejscowione na korpusie głównym urządzenia;

- system podwójnej komunikacji PTT; złącze QDC, kompatybilne adaptery z radiotelefonem Motorola Gp 340/360 oraz radiostacją AN/PRC 150C, AN/PRC 117F/G, 152A;

- źródło zasilania: bateria/akumulator typu AAA;

- czas pracy baterii: ok. 40 h;

- współczynnik wyciszenia: standard MIL-STD-810F, IP67;

- waga (bez źródeł zasilania): max. 250 g.;

- komplety higieniczne: tak;

- po podpięciu jednego radia do przewodu typu Y korespondencja słyszalna w 2 słuchawkach, po podpięciu 2 radia korespondencja zostaje rozbita na 2 słuchawki dla każdego radia oddzielnie;

- zestaw ma mieć możliwość współpracy bezprzewodowym PTT.

Gwarancja i serwis: min. 24 miesiące.

ZADANIE NR 3 – Stopery do uszu – 800 par

- Nazwa przedmiotu:

Zatyczki do ucha wielokrotnego użytku.

- Dane techniczne:

- wysokie parametry tłumienia hałasu zapewniające ochronę słuchu podczas prowadzenia ognia z broni strzeleckiej (SNR ≥ 25);

- wykonanie z materiału zapewniającego intensywne użytkowanie w trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych oraz komfortową współpracę z elementami ekwipunku wojskowego (gogle, hełm);

- materiał wysokiej jakości dopasowujący się do anatomicznego kształtu kanału usznego, z kołnierzami poprawiającymi komfort noszenia i skuteczność ochrony przed  hałasem;

- wyposażone w sznurek łączący, zapobiegający zagubieniu i umożliwiający noszenie na szyi podczas przerw w użytkowaniu;

III. Dodatkowe funkcje:

- w komplecie etui do przechowywania wykonane z tworzywa zapobiegającego zanieczyszczeniu i uszkodzeniu.

Oświadczenie o spełnianiu przez oferowane dostawy wymagań określonych w OPZ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym - art. 275 pkt 2 ustawy Pzp., oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia pozostaje w zgodności z opisem przedmiotu zamówienia ze wszystkimi parametrami określonymi przez Zamawiającego i spełnia minimalne wymagane parametry. Zadanie nr Nazwa model, typ, marka

Oświadczenie o występowaniu w dostarczanych produktach Niebezpiecznych Substancji Chemicznych (NSCh) lub/i Substancji Zubożających Warstwę Ozonową (SZWO)

Oświadczam, że w oferowanych dostawach występują / nie występują Niebezpieczne Substancje Chemiczne (NSCh) lub/i Substancje Zubożające Warstwę Ozonową (SZWO)

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika