Komenda Stołeczna Policji

Wydział Inwestycji i Remontów

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących drzwi i futryn wraz z  dostawą oraz montażem drzwi wewnętrznych antywłamaniowych oraz futryn wraz z w pomieszczeniach obiektu Komendy Stołecznej Policji  - Nowy Pałac przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie.

- Zakres prac remontowych

- demontaż istniejących drzwi

- poszerzenie dwóch otworu drzwiowego (zmiana drzwi z 80cm na 90cm)

- montaż nowych drzwi wraz z obróbką i malowaniem glifów.

- Stan istniejący:

- Pomieszczenie nr 4509 – drzwi pełne płytowe prawe, otwierane do wewnątrz, futryna metalowa,   otwór w świetle 2,06x0,99 m;

- pomieszczenie nr 5612 – drzwi pełne obite blachą, prawe, otwierane do wewnątrz, futryna drewniana, otwór w świetle 0,90x2,06 m;

- pomieszczenie 0109:

- drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z podziałem 90+47, lewe otwierane na zewnątrz, pełne szklenie, otwór w świetle 1,37x1,99 m;

- drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, prawe otwierane na zewnątrz, pełne szklenie, otwór w świetle 0,92x2,08 m.

- pomieszczenie nr 1235 – drzwi płytowe z prostokątną szybą w środku, lewe otwierane do wewnątrz, otwór w świetle 0,90x2,06 m;

3. Wymagania dotyczące montowanych drzwi i futryn:

- pomieszczenie nr 4509 – drzwi klasy RC2 szer. 90cm, wys. 2,09m, prawe, futryna stalowa, klamka, wyposażone w elementy  wykonawcze do systemu kontroli dostępu: zwora elektromagnetyczna o udźwigu min. 280 kg, wbudowany czujnik kontaktronowy (wpuszczany) – elementy mają mieć wyprowadzone okablowanie poza obrys konstrukcji drzwi oraz samozamykacz.

Konstrukcja drzwi powinna składać się z:

- wysokiej jakości blachy stalowej, ocynkowanej, laminowanej wielowarstwowo dekoracyjną folią PCV,

- pianki poliuretanowej ( samogasnąca, bezfreonowa ),

- zamka centralnego i  zamków pomocniczych – (5 kompletów kluczy)

- rygla pionowego,

- regulowanych zawiasów,

- stałych bolców antywłamaniowych,

- uszczelki przylgowej,

- samozamykacz olejowy,

- kolor drzwi i futryn szary RAL 9006.

- pomieszczenie nr 5612 – drzwi klasy RC2 szer. 90cm, wys. 2,02m prawe, futryna stalowa, klamka, wyposażone w elementy  wykonawcze do systemu kontroli dostępu: zwora elektromagnetyczna o udźwigu min. 280 kg, wbudowany czujnik kontaktronowy (wpuszczany) – elementy mają mieć wyprowadzone okablowanie poza obrys konstrukcji drzwi oraz samozamykacz (poszerzenie otworu).

Konstrukcja drzwi powinna składać się z:

- wysokiej jakości blachy stalowej, ocynkowanej, laminowanej wielowarstwowo dekoracyjną folią PCV,

- pianki poliuretanowej ( samogasnąca, bezfreonowa ),

- zamka centralnego i  zamków pomocniczych – (5 kompletów kluczy)

- rygla pionowego,

- regulowanych zawiasów,

- stałych bolców antywłamaniowych,

- uszczelki przylgowej,

- samozamykacz olejowy,

- kolor drzwi i futryn szary RAL 9006.

- pomieszczenie nr 0109 – serwerownia

- drzwi klasa RC4 stalowe płaszczowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm, ościeżnica stalowa gr. 1,2mm lewe antywłamaniowe EI60S, szer. 90+30cm, wys. 200cm,  klamka, wyposażone w elementy  wykonawcze do systemu kontroli dostępu: zwora elektromagnetyczna o udźwigu min. 280 kg, wbudowany czujnik kontaktronowy (wpuszczany) – elementy mają mieć wyprowadzone okablowanie poza obrys konstrukcji drzwi oraz samozamykacz.

Konstrukcja drzwi powinna składać się z:

- wysokiej jakości blachy stalowej, ocynkowanej, laminowanej wielowarstwowo dekoracyjną folią PCV,

- pianki poliuretanowej ( samogasnąca, bezfreonowa ),

- zamka centralnego i  zamków pomocniczych – (5 kompletów kluczy)

- rygla pionowego,

- regulowanych zawiasów,

- stałych bolców antywłamaniowych,

- uszczelki pęczniejącej,

- samozamykacz olejowy,

- kolor drzwi i futryn szary RAL 9006.

- drzwi stalowe klasa RC4 płaszczowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm, futryna stalowa gr. 1,2mm prawe antywłamaniowe EI60, szer.90cm, wys. 200cm, wyposażone w elementy  wykonawcze do systemu kontroli dostępu: zwora elektromagnetyczna o udźwigu min. 280 kg, wbudowany czujnik kontaktronowy (wpuszczany) – elementy mają mieć wyprowadzone okablowanie poza obrys konstrukcji drzwi oraz samozamykacz.

Konstrukcja drzwi powinna składać się z:

- wysokiej jakości blachy stalowej, ocynkowanej, laminowanej wielowarstwowo dekoracyjną folią PCV,

- pianki poliuretanowej ( samogasnąca, bezfreonowa ),

- zamka centralnego i  zamków pomocniczych – (5 kompletów kluczy)

- rygla pionowego,

- regulowanych zawiasów,

- stałych bolców antywłamaniowych,

- uszczelki pęczniejącej,

- samozamykacz olejowy,

- kolor drzwi i futryn szary RAL 9006.

- pomieszczenie nr 1235 - drzwi klasy RC2 szer. 90cm, wys. 201cm, futryna stalowa, klamka, wyposażone w elementy  wykonawcze do systemu kontroli dostępu: zwora elektromagnetyczna o udźwigu min. 280 kg, wbudowany czujnik kontaktronowy (wpuszczany) – elementy mają mieć wyprowadzone okablowanie poza obrys konstrukcji drzwi oraz samozamykacz (poszerzenie otworu).

Konstrukcja drzwi powinna składać się z:

- wysokiej jakości blachy stalowej, ocynkowanej, laminowanej wielowarstwowo dekoracyjną folią PCV,

- pianki poliuretanowej ( samogasnąca, bezfreonowa ),

- zamka centralnego i  zamków pomocniczych – (5 kompletów kluczy)

- rygla pionowego,

- regulowanych zawiasów,

- stałych bolców antywłamaniowych,

- uszczelki przylgowej,

- samozamykacz olejowy,

- kolor drzwi i futryn szary RAL 9006.

- Parametry drzwi

Drzwi powinny spełniać parametry zgodnie z normą PN-EN 1627 .

Opr. st. specj. Marek Różycki  – WIR KSP