ZAŁĄCZNIK NR 2

WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO -TECHNICZNE

NA DOSTAWĘ SZAF STALOWYCH NA AKTA

Klasa „A” – 3 szt.

- Wymagania dotyczące przeznaczenia

Szafy stalowe klasy A przeznaczone są dla jednostek Żandarmerii Wojskowej celem przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE i POUFNE. Wyposażenie w szafy związane jest z wypełnianiem zapisów określonych w dokumentach normatywnych, a przede wszystkim:

- ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych 
(Dz. U. 2019.742 t.j.);

- zarządzenia nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11.12.2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz. U. 2017.227).

II. Wymagania dotyczące trwałości i odporności całkowitej na oddziaływanie czynników środowiskowych

- Wszystkie szafy stalowe muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 
(dla szaf stalowych klasy A) do Zarządzenia nr 59/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 11.12.2017 r. w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych.

- Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić dostateczną sztywność i być zabezpieczone antykorozyjnie.

- Kolor wszystkich szaf stalowych – standardowy jasnoszary RAL 7035.

  - Wymagania dotyczące eksploatacji, wygody obsługi technicznej i naprawy

- Szafy stalowe (wraz z zamkami) powinny posiadać min. 24 miesięczny okres gwarancji.

- Producent powinien zapewnić naprawę gwarancyjną w miejscu wskazanym przez użytkownika na terenie RP w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

- Producent przedstawi wraz z dokumentacją szafy wykaz punktów serwisowych na terenie RP realizujących naprawy w okresie pogwarancyjnym.

- Dostarczenie szaf stalowych powinno zostać dokonane do Mińska Mazowieckiego przy ul. Warszawska 267, z usługą wniesienia do budynku Nr 19 PŻW Siedlce (parter).

IV. Wymagania konstrukcyjne

- Korpus szafy, drzwi i inne elementy konstrukcyjne powinny być wykonane 
z blachy ze stali konstrukcyjnej o grubości co najmniej 1 mm, zabezpieczonej przed korozją. Połączenia korpusu szafy powinny zapewnić mu dostateczną sztywność.

- Konstrukcja i kształt szafy powinny zapewniać wygodne i bezpieczne przechowywanie dokumentów.

- Wymiary zewnętrzne (dopuszcza się tolerancję +/– 3 cm):

- wysokość 150 cm;

- szerokość 70 cm;

- głębokość 40 cm.

- Konstrukcja zamka powinna umożliwiać wyjęcie klucza tylko w pozycji zamkniętej.

- Szczelina pomiędzy drzwiami, a korpusem nie powinna być większa niż 3 mm.

- Szafa powinna być jednoskrzydłowa, wyposażona w mechanizm czterostronny system ryglowy blokujący (rygle poziome, pionowe i rygiel stały o średnicy 12 mm).

- Drzwi szafy powinny być wyposażone w nieusuwalne kołki z otworami do przewlekania sznurka oraz miseczkę do odciskania pieczęci numerowej lub inne urządzenie umożliwiające stwierdzenie próby nieuprawnionego otwarcia.

- Kąt otwarcia drzwi powinien wynosić min. 90º.

- Podstawa szafy powinna posiadać te same rozmiary co wierzch.

- Wyposażenie co najmniej 3 półki. Półki wewnątrz powinny być wykonane 
z blachy stalowej w kolorze szafy i posiadać możliwość regulacji zamocowania. Szerokość półki powinna odpowiadać wymiarowi głębokości szafy. Szafa może być wyposażona w zamykane skrytki.

- Dokumentacja techniczna (sporządzona oddzielnie dla każdej szafy) przeznaczona dla nabywcy winna zawierać:

- certyfikat, wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A;

- certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A na zamek kluczowy;

- w wyposażeniu min. 2 sztuki kluczy;

- zwymiarowane rysunki przekrojów pionowych i poziomych;

- instrukcję w języku polskim.

- Zespoły i części przeznaczone do montażu powinny odpowiadać swoim rysunkom wykonawczym i warunkom technicznym podanym na tych rysunkach.

- Szafa powinna posiadać tabliczkę, wydaną przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, zamocowaną na wewnętrznej górnej stronie drzwi, zawierającą następujące dane:

- nawę wyrobu;

- nazwę i kod identyfikujący producenta, typ i numer modelu;

- numer fabryczny, rok produkcji, klasę wyboru, numer certyfikatu;

- masę.