Załącznik nr 7

do wniosku z dnia 10.02.2022 r.

Wymagania techniczno - funkcjonalne dla zestawów zdalnego sterowania IP do radiotelefonów Kenwood NX-700

| Lp. | Cechy wymagane przez Zamawiającego |
| --- | --- |
| 1. | Fizyczne przeniesienie manipulatorów radiotelefonów Kenwood NX-700 przez sieć IP od oddalonego zespołu nadawczo – odbiorczego radiotelefonu Kenwood NX-700. |
| 2. | Obsługa dwóch manipulatorów radiotelefonów Kenwood NX-700. |
| 3. | Pełna współpraca z posiadanymi przez Zamawiającego sterowaniami SGM 5 ES. |
| 4. | Możliwość podłączenia równolegle kilku użytkowników do jednego radiotelefonu – wielodostępowość. |
| 5. | Zasilane 230 V AC / 12V DC z zaciskami akumulatora 12 V. |
| 6. | Minimalna przepustowość łącza 100 kb/s. |
| 7. | Wyjście nagrywania korespondencji. |
| 8. | Konfiguracja przez interfejs www. |
| 9. | Złącze LAN. |
| 10 | Gwarancja minimum 24 miesiące. |