# ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA

Do

Politechnika Warszawska

Instytut Telekomunikacji

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

Nawiązując do zapytania ofertowego na: Zakup i dostawa infrastruktury sieciowej do laboratorium LAVA w Instytucie Telekomunikacji.

zgodnie ze specyfikacją zamawiającego nr WEiTI/120/11.5.1/ZP/2023/1036

MY NIŻEJ PODPISANI /

_________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

_________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) /

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w pkt 6. Opis przedmiotu zamówienia (poniżej). Termin związania OFERTĄ: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Ilość | Kwota netto | Podatek VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | PLN | PLN | PLN |
| 1 | Przełącznik sieciowy 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Przełącznik sieciowy 2 | 1 |  |  |  |
| 3 | Punkt dostępowy WLAN1 | 1 |  |  |  |
| 4 | Punkt dostępowy WLAN2 | 1 |  |  |  |
| 5 | Punkt dostępowy WLAN3 | 1 |  |  |  |

Razem kwota netto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem kwota brutto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Termin wykonania:

do 2 tygodni od daty podpisania umowy

- Warunki gwarancji: min. 24 miesiące

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: _________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

e-mail _______________________________ tel. ______________________________

- OFERTĘ niniejszą wraz z załącznikami składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 7.1. Dostawa:

Przełącznik sieciowy 1

Sztuk – 1

Przełącznik sieciowy 2

Sztuk – 1

Punkt dostępowy WLAN 1

Sztuk – 1

Punkt dostępowy WLAN 2

Sztuk – 1

Punkt dostępowy WLAN 3

Sztuk - 1

| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego dla przełącznik sieciowy 1 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Cechy | Cechy zarządzania: Typ przełącznika: Zarządzany Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3 Łączność: Liczba portów (gniazd) RJ-45 Ethernet: 24 Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000) Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 2 Sieć komputerowa: Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af,IEEE 802.3at Funkcje: obsługa 10G, Dublowanie portów, Pełny dupleks, Podpora kontroli przepływu, Automatyczne MDI/MDI-X, Protokół drzewa rozpinającego, Automatyczne wykrywanie, Obsługa sieci VLAN, obsługa serwerów do monitoringu sieciUbiquiti |
| 1.2. | Dane techniczne | Przekazanie (audycja) Danych: Przepustowość rutowania/przełączania: 88 Gbit/s Przepustowość: 44000 Mpps Prędkość przekazywania: 65,472 Mpps Trasa statyczna: Tak Zgodny z Jumbo Frames: Tak Ochrona: Funkcje DHCP: DHCP server Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x,RADIUS Obudowa: Możliwości montowania w stelażu: Tak Układ: 1U Diody LED: Działanie, Link, PoE, Prędkość, System Certyfikaty: CE, FCC, IC Zarządzanie energią: Do produktu dołączono zasilacz: Tak Ilość jednostek zasilania: 1 Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz Napięcie wejściowe DC: 52 V Zasilanie przez Ethernet: Obsługa PoE: Tak Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 16 Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 64 W Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 400 W Parametry środowiskowe: Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 40 °C Zakres wilgotności względnej: 10 - 90% Waga i rozmiary Szerokość produktu: do 450 mm Głębokość produktu: do 290 mm Wysokość produktu: do 45 mm |

| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego dla przełącznik sieciowy 2 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Cechy | Cechy zarządzania: Typ przełącznika: Zarządzany Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3 Łączność: Liczba portów (gniazd) RJ-45 Ethernet: 24 Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000) Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 2 Sieć komputerowa: Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af,IEEE 802.3at Funkcje: obsługa 10G, Dublowanie portów, Pełny dupleks, Podpora kontroli przepływu, Automatyczne MDI/MDI-X, Protokół drzewa rozpinającego, Obsługa sieci VLAN, obsługa serwerów do monitoringu sieci Ubiquiti |
| 1.2. | Dane techniczne | Przekazanie (audycja) Danych: Przepustowość rutowania/przełączania: 52 Gbit/s Przepustowość: 26000 Mpps Prędkość przekazywania: 38,69 Mpps Trasa statyczna: Tak Zgodny z Jumbo Frames: Tak Ochrona: Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x,RADIUS Obudowa: Możliwości montowania w stelażu: Tak Układ: 1U Diody LED: Działanie, Link, PoE, Prędkość, System Certyfikaty: CE, FCC, IC Zarządzanie energią: Do produktu dołączono zasilacz: Tak Ilość jednostek zasilania: 1 Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz Napięcie wejściowe DC: 52 V Zasilanie przez Ethernet: Obsługa PoE: Tak Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów: 16 Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port: 32 W Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 92 W Parametry środowiskowe: Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 40 °C Zakres wilgotności względnej: 10 - 90% Waga i rozmiary Szerokość produktu: do 450 mm Głębokość produktu: do 290 mm Wysokość produktu: do 45 mm |

| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego dla punkt dostępowy WLAN 1 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Cechy | Możliwość zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków technologia 3x3 11AC MIMO Adapter PoE w zestawie: Tak Zestaw do montażu: Tak |
| 1.2. | Dane techniczne | Pasmo pracy: 2,4 GHz, 5 GHz Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1300 Mbit/s Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 1300 Mbit/s Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie): 122 m Szyfrowanie / bezpieczeństwo AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2 Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 2 Liczba portów USB 2.0: 1 Obłsuga PoE: tak Napięcie zasilania: 48 V Maksymalne zużycie mocy: 10 W Ilość anten: 3 Poziom wzmocnienia anteny (max): 3 dBi Szerokość produktu: do 200 mm Głębokość produktu: do 200 mm Wysokość produktu do 35 mm Waga produktu: do 400 g |

| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego dla punkt dostępowy WLAN 2 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Cechy | Możliwość zastosowanie wewnątrz budynków technologia 2x2MIMO Zestaw do montażu: Tak |
| 1.2. | Dane techniczne | Pasmo pracy: 2,4 GHz, 5 GHz Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1000 Mbit/s Maksymalny transfer danych przez bezprzewody 5 GHz: 867 Mbit/s Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie): 122 m Szyfrowanie / bezpieczeństwo AES,TKIP,WEP,WPA,WPA2 Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1 Obłsuga PoE: tak Napięcie zasilania: 24 V Maksymalne zużycie mocy: 10 W Ilość anten: 2 Poziom wzmocnienia anteny (max): 3 dBi Szerokość produktu: do 200 mm Głębokość produktu: do 200 mm Wysokość produktu do 35 mm Waga produktu: do 400 g |

| Lp. |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego dla punkt dostępowy WLAN 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Cechy | Możliwość zastosowanie wewnątrz budynków technologia 3x3 MIMO |
| 1.2. | Dane techniczne | Pasmo pracy: 2,4 GHz, 5 GHz Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1300 Mbit/s Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN: 1300 Mbit/s Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3at Szyfrowanie / bezpieczeństwo AES,TKIP,WEP, WPA-Enterprise,WPA2 Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 3 Obłsuga PoE: tak Maksymalne zużycie mocy: 10 W Ilość anten: 3 zintegrowane Poziom wzmocnienia anteny (max): 3 dBi Zakres wilgotności względnej: 5 - 95% Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C Szerokość produktu: do 200 mm Głębokość produktu: do 100 mm Wysokość produktu do 35 mm Waga produktu: do 250 g |

* niewłaściwe skreślić

- ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

- Wzór umowy

- Pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane)

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.   W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

__________________, dnia ……………..                               														___________________________

(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika)