Załącznik nr 2

............................................

(Dane Wykonawcy)

Sprawa nr: PLAON/WR/09/2023

# ZESTAWIENIE WARUNKÓW I WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne:  Głowica convex brzuszna

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 	……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			……………..…………………………………………

Kraj produkcji: 				…………………………………..……………………

Rok produkcji (min. 2023):		…..……………………………………………………

| L.p. | Parametr / Warunek | Warunek Graniczny | Potwierdzenie warunków |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca posiada dostęp do oryginalnych części i dedykowanych dla przedmiotu Zamówienia materiałów eksploatacyjnych - oświadczenie o dostępie do oryginalnych i nowych części dedykowanych do systemu przez producenta systemu z przeznaczeniem na rynek europejski | TAK |  |
| 2. | Wykonawca posiada wysokospecjalizowaną kadrę inżynierską przeszkoloną przez producenta aparatu - przedmiotu Zamówienia | TAK |  |
| 3. | Wykonawca posiada narzędzia niezbędne do wykonania wszelkich napraw, kalibracji przedmiotu Zamówienia | TAK |  |
| 4. | Wykonawca posiada dostęp do obowiązkowych aktualizacji oprogramowania i sprzętu będącego przedmiotem Zamówienia | TAK |  |
| 5. | Wykonawca posiada legalne oprogramowanie serwisowe dedykowane dla przedmiotu Zamówienia | TAK |  |
| 6. | Wykonawca posiada legalne i aktualne kody serwisowe dla przedmiotu Zamówienia | TAK |  |
| 7. | Wykonawca posiada dostęp do aktualnego fabrycznego katalogu błędów przedmiotu Zamówienia, która jest na bieżąco przez producenta aktualizowany | TAK |  |
| 8. | Wykonawca posiada pełną dokumentację serwisową wraz z dedykowanymi schematami naprawczymi dla przedmiotu Zamówienia | TAK |  |
| 9. | Głowica convex wieloczęstotliwościowa | TAK |  |
| 10. | Wybieranie częstotliwości pracy przetwornika (MHz) – min. 2-6 | TAK |  |
| 11. | Lista elementów - min. 192 | TAK |  |
| 12. | Kąt pola skanowania (widzenia) min.70 stopni | TAK |  |
| 13. | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
| 14 | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii | TAK |  |

Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji udzielonych odpowiedzi odnośnie spełnienia warunków granicznych i/lub ich wartości należy dołączyć do oferty materiały opisowe pochodzące od producenta: ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, instrukcje obsługi itp.

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

- Wszystkie parametry techniczne i warunki gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego muszą być spełnione łącznie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania ww. sprzętu oraz przeszkolenia personelu w zakresie jego obsługi.

- Podać nazwę punktu/-ów serwisowego/-ych w którym/-ch będą wykonywane naprawy gwarancyjne

i pogwarancyjne: ……………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

Wyżej wyspecyfikowane urządzenie/wyposażenie jest fabrycznie nowe, nie były przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie  jest kompletne i będzie po zainstalowaniu

gotowe do pracy.

............................................................................			           ….................................................................

Miejscowość i data                                                			          Podpis osoby uprawnionej