Załącznik nr 1A

Nr zamówienia: DZP-291-1517/2023

DA.291.3.2023

PARAMETRY  TECHNICZNE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Uwaga:

- Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 6 wszystkie wymagane parametry oraz podać nazwę i typ oferowanych systemów i podzespołów, wyposażenia (kolumna nr 7).

- W przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości.

- Nie dopuszcza się możliwości potwierdzenia oferowanych parametrów słowem „TAK  lub innym ogólnym stwierdzeniem.

| ZADANIE NR 1. - SZAFA SZOKOWEGO MROŻENIA |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak” lub innym ogólnym stwierdzeniem w przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości. | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1.1. | WTŻ cz. gosp.4-linie piekarsko-ciastkarskie ( 0.88, 0.89, 0.90) | Szafa szokowego mrożenia | 1. | Przystosowana do blach o wymiarach 60 x 40 cm. Ilość poziomów blach: nie mniej niż 7 a nie więcej niż 10. Zakres temperatur: +90°C/+3°C - ilość: minimum 20 kg, czas chłodzenia nie dłuższy niż 90 min, +90°C /-18°C - ilość minimum 12 kg , czas mrożenia nie dłuższy niż 270 min, Zasilanie 230 V / 50 Hz |  |  |

| ZADANIE NR 2. - AUTOMAT MROŹNICZO-GAROWNICZY |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak” lub innym ogólnym stwierdzeniem w przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości. | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 2.1. | WTŻ cz. gosp. 4 – linie piekarsko-ciastkarskie (0.88, 0.89, 0.90) | Automat mroźniczo-garowniczy | 1. | Przystosowany do blach 60x40 cm, Zakres temperatury nie gorszy niż: -12 do +35 °C, Ilość blach co najmniej 40, Moc chłodnicza 906 W (±20%) Pojemność 900 litrów (± 20 %), Masa 195 kg (± 20 %), Moc 1 kW (± 20 %), Maksymalny prąd roboczy 5,3 A(± 20 %), Zasilanie 230 V ,50 Hz, Wymiary zewnętrzne: S 740 mm / G 1050 mm / W 2060 mm (± 20% dla każdego wymiaru), Podłączenie do zaworu wody. |  |  |

| ZADANIE NR 3. - SCHŁADZACZ DO WODY |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak” lub innym ogólnym stwierdzeniem w przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości. | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 3.1. | WTŻ cz. gosp. 4 – linie piekarsko-ciastkarskie (0.88, 0.89, 0.90) | Schładzacz do wody. | 1. | Pojemność zbiornika co najmniej 90 litrów, Wydajność chłodzenia 200 l /h (z +18°C na +5°C), Ciśnienie wody co najmniej 1-5 kG/cm2, Wydajność przepływu co najmniej 12-20 l/min, Pobierana moc nie większa niż; 1 kW/230 V, Masa lodu co najmniej 30 kg, Masa urządzenia nie większa niż 61 kg. Wymiary zewn. (SxWxG) 505x880x527 mm (± 10 % dla każdego wymiaru), Zasilanie 230 V, 50 Hz, Podłączenie do zaworu wody. |  |  |

| ZADANIE NR 4. - SMAŻALNIK DO PĄCZKÓW |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak” lub innym ogólnym stwierdzeniem w przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości. | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 4.1. | WTŻ cz. gosp. 4 – linie piekarsko-ciastkarskie (0.88, 0.89, 0.90) | Smażalnik do pączków | 1. | Dno zbiornika specjalnie wyprofilowane, aby pozostające w oleju okruchy ciasta samoczynnie spływały do leja spustowego, Grzałki z termoregulatorem wyjmowalne ze zbiornika, Pokrywa smażalnika po otwarciu umożliwiająca ustawienie na niej kosza z usmażonym produktem do ocieknięcia oleju, Wymiary wewnętrzne zbiornika: długość 70 cm / szerokość 50 cm/ wysokość 16,5 cm (±20 % dla każdego wymiaru), Wymiary zewnętrzne D 80cm /S 60cm/ W 37cm + stelaż (ogólnie ok. 80 cm) (±20 % dla każdego wymiaru), Moc grzałek co najmniej 3 x 2800 W, Pojemność komory smażenia co najmniej 30 – 40 l Regulowana temperatura grzania w zakresie nie gorszym niż: 20 –250 oC , Czas rozgrzewania do temperatury 170 oC nie dłuższy niż 20 min. Zasilanie trójfazowe, W zestawie: dwa ociekacze dopasowane do smażalnika stolik (stelaż) |  |  |

| ZADANIE NR 5. - STÓŁ CHŁODNICZY Z BLATEM CHŁODZONYM |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak” lub innym ogólnym stwierdzeniem w przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości. | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 5.1. | WTŻ cz. gosp. 4 – linie piekarsko-ciastkarskie (0.88, 0.89, 0.90) | Stół chłodniczy z blatem chłodzonym | 1. | Stół ze stali nierdzewnej, dostosowany do rozmiaru blach 60x40 cm, Zakres temperatur nie gorszy niż: -2 oC do +8 oC, Ilość blach co najmniej 12 szt. Pojemność co najmniej 340 l, Moc co najmniej 280 W, Wymiary zewnętrzne [cm] 146x74x91 (±20% dla każdego wymiaru), Waga 130 kg (±5%) |  |  |

| ZADANIE NR 6. - UBIJACZKA CUKIERNICZA |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak” lub innym ogólnym stwierdzeniem w przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości. | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 6.1. | WTŻ cz. gosp. 4 – linie piekarsko-ciastkarskie (0.88, 0.89, 0.90) | Ubijaczka cukiernicza | 1. | Wolnostojąca, przeznaczona do ubijania, mieszania i zagniatania ciast oraz różnego rodzaju mas stosowanych w piekarnictwie i cukiernictwie., Wyposażona w 3 narzędzia: mieszadło płaskie, spiralę rózgę z drutu 4 mm, 1 dzieża o pojemności minimalnej 20 l ale nie większej niż 25 / l, Planetarny układ mieszania, Falownik umożliwiający płynną regulację obrotów, Układ mechanicznego podnoszenia dzieży, Kosz ochronny, Dzieża, narzędzia i obudowa wykonane ze stali nierdzewnej. Panel sterowania składający się: z wyłącznika do załączania i wyłączania zasilania urządzenia, przycisków START i STOP, wyłącznika czasowego (timera) do nastawiania czasu pracy urządzenia, pokrętła nastawiania prędkości obrotowej narzędzia, Układ napędowy zapewniający wysoki i stały moment obrotowy przy wszystkich prędkościach pracy, Parametry: obroty spirali w zakresie nie gorszym niż: 100 – 400 obr/min, moc silnika nie mniejsza niż 1,1 kW, masa netto : 129 kg (±10%), napięcie zasilania trójfazowe 400 V 50 Hz silnik inwerterowy |  |  |

| ZADANIE NR 7. - OBŁUSKIWACZ PIONOWY |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak” lub innym ogólnym stwierdzeniem w przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości. | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 7.1. | WTŻ cz. gosp. 4 – linie piekarsko-ciastkarskie (0.88, 0.89, 0.90 | Obłuskiwacz pionowy | 1. | Przeznaczony do obłuskiwania jęczmienia w kaszarstwie i browarnictwie oraz innych zbóż do celów zbożowo-młynarskich (ścierania zewnętrznej warstwy łuski i usuwania bródki ziarna, obtaczania i polerowania kaszy), Wydajność dla jęczmienia I i II obłuskiwanie (t/h) co najmniej 0.4 - 0.8 t/h. Moc minimum 11 kW, Minimalne obroty wału obłuskiwacza – obroty tarcz ściernych 2020 obr/min. , Parametry wentylatora: wydatek: 15 m3/min (±20%), spręż: 700 Pa (±20%), Wyposażony w tarcze ścierne: stożkową o granulacji nr 16 – szt.1. cylindryczną o granulacji nr 16 – szt.1. cylindryczną o granulacji nr 20 – szt.1. cylinder sitkowy o oczkach 1,2 x16 – szt.1. |  |  |

| ZADANIE NR 8. - PIECE PIEKARNICZE Z WYPOSAŻENIEM |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak” lub innym ogólnym stwierdzeniem w przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości. | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 8.1. | WTŻ cz. gosp. 4 – linie piekarsko-ciastkarskie (0.88, 0.89, 0.90) | Modułowy piec wsadowy | 1. | Modułowy piec wsadowy z komorą fermentacyjną, Ilość komór wypiekowych co najmniej 4, Rozmiar komór wypiekowych co najmniej (SxGxW) 80 x 60 x17/22 cm, Moc maksymalna 17,3 kW, Moc generatora pary minimum 6 kW, Podłączenie 400/230 V, /N/PE; 50/60 Hz, 2,2 kW, Poszczególne komory wypiekowe stanowiące niezależne piece, Możliwość oddzielnego sterowanie w każdej komorze temperaturą, wilgotnością, czasem wypieku oraz załączaniem i mocą grzałek górnych i dolnych Podłączenia do zaworu wody. |  |  |
| 8.2. | WTŻ cz. gosp. 4 – linie piekarsko-ciastkarskie (0.88, 0.89, 0.90) | Aparat załadowczy do pieca wsadowego, | 1. | Pasujący do opisanego powyżej pieca wsadowego (8.1) |  |  |
| 8.3. | WTŻ cz. gosp. 4 -Linie piekarsko- ciastkarskie (0.88, 0.89, 0.90) | Piec konwekcyjny | 1. | Piec konwekcyjny, Pojemność (blachy 60x40 cm): co najmniej 4, Wymiary zewnętrzne części wypiekowej: (szer x gł x wys) co najmniej 90x85x71 cm, Moc nie gorsza niż: 8,6 kW, 3x16A i 2,2 kW 1x16A, Masa 345 kg (± 10 %), Moduł pośredni na blachy 60x40 cm, Sterowanie komputerowe, Zasilanie 400V 3/N/PE 50Hz, 230V 1/N/PE 50Hz Podłączenie do zaworu wody i odprowadzenia wody o średnicy minimum 50 mm |  |  |
| 8.4. | WTŻ cz. gosp. 4 -Linie piekarsko- ciastkarskie (0.88, 0.89, 0.90) | Wózek szpilkowy | 1. | Wózek szpilkowy, dostosowany do pieca opisanego w pkt 8.3. Dopasowany do blach 60x40 cm, Wykonany ze stali kwasoodpornej lub innego materiału nie ulegającego korozji w warunkach piekarni, Co najmniej 2x10 półek, Podstawa na 4 kółkach |  |  |

| ZADANIE NR 9. - URZĄDZENIE DO ZAKWASU ŻYTNIEGO |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak” lub innym ogólnym stwierdzeniem w przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości. | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 9.1. | WTŻ cz. gosp. 4 – linie piekarsko-ciastkarskie (0.88, 0.89, 0.90) | Urządzenie do zakwasu żytniego | 1. | Urządzenie do zakwasu żytniego: ilość zakwasu chlebowego (min/ max) 20-70 kg, pojemność zbiornika co najmniej 110 litrów, moc chłodnicza co najmniej 1,12 kW, moc pompy zębatej co najmniej 0,7 kW, |  |  |

| ZADANIE NR 10. – AKCESORIA DO LINI PIEKARSKO-CIASTKARSKIEJ |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak” lub innym ogólnym stwierdzeniem w przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości. | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 10.1. | WTŻ cz. gosp. 4 -Linie piekarsko- ciastkarskie (0.88, 0.89, 0.90) | Blacha | 60. | 60x40 cm Materiał wykonania, np. aluminium |  |  |
| 10.2. | WTŻ cz. gosp. 4 -Linie piekarsko- ciastkarskie (0.88, 0.89, 0.90) | Kastle | 30. | 60x40 cm (±10% dla każdego wymiaru) Materiał wykonania: metal lub drewno lub tworzywo sztuczne dopuszczone do kontaktu z żywnością |  |  |
| 10.3. | WTŻ cz. gosp. 4 -Linie piekarsko- ciastkarskie (0.88, 0.89, 0.90) | Koszyki wiklinowe | 25. | Koszyki wiklinowe do wypieku chlebów podłużnych o masie 0.6-08 kg |  |  |
|  |  |  | 25. | Koszyki wiklinowe do wypieku chlebów okrągłych o masie 0.6-08 kg |  |  |
| 10.4. | WTŻ cz. gosp. 4 -Linie piekarsko- ciastkarskie (0.88, 0.89, 0.90) | Pojemnik na materiały sypkie | 2. | Szczelny pojemnik z pokrywą o pojemności 20 l |  |  |
|  |  |  | 1. | Szczelny pojemnik z pokrywą o pojemności 30 l |  |  |
|  |  |  | 2. | Szczelny pojemnik z pokrywą o pojemności 50 l |  |  |

| ZADANIE NR 11. - MIESIARKA |
| --- |
| Lp. | Wydział | Nazwa urządzenia | Ilość sztuk | MINIMALNE WYMAGANE PARAMETRY | OFEROWANE PARAMETRY wypełnia Wykonawca poprzez pełny opis oferowanych parametrów, nie dopuszcza się potwierdzenia parametrów słowem „Tak” lub innym ogólnym stwierdzeniem w przypadku, gdy zamawiający określił wymagane parametry techniczne sprzętu poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości. | Oferowany typ-model, producent |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 11.1. | WTŻ cz. gosp. 4 – linie piekarsko-ciastkarskie (0.88, 0.89, 0.90 | Miesiarka | 1. | Miesiarka: maksymalna pojemność ciasta 120 kg, nie mniej niż 80 kg maksymalna pojemność mąki 75 kg, nie mniej niż 50 kg maksymalna pojemność dzieży 180 l, nie mniej niż 120 l, Maksymalne zużycie energii w zależności od biegu: spirala I bieg: 4 kW, spirala II bieg 8 kW, dzieża I bieg 0,55kW, dzieża II bieg 1,0 kW, Zasilanie 400 V/ 50 Hz |  |  |