Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej       nr 1502G na odcinku Dębki – Odargowo na terenie Gminy Krokowa w Powiecie Puckim – etap II” w formule „zaprojektuj i wybuduj” na projektowanym odcinku od km 1+215,53 do km 2+613,00 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

- Wykonawca jest zobowiązany opracować projekty budowlane wszystkich koniecznych branż, wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, opinii, uzgodnień, decyzji, zgłoszeń, projekty wykonawcze, sporządzić obmiary i kosztorysy robót oraz dostosować założenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które mają być ściśle powiązane z dokumentacją projektową i przedmiarem robót dla rozbudowy odcinka drogi powiatowej nr 1502G. Kompletną dokumentację projektową należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji 30 dni przed planowanym złożeniem wniosku o decyzję ZRID.

W przypadku stwierdzenia braku kompletności któregokolwiek z dokumentów, Wykonawca będzie zobowiązany do wszelkich niezbędnych uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno – użytkowym oraz uwarunkowaniami terenowymi, Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona następujące roboty budowlane:

- rozbiórkę istniejących nawierzchni drogowych w zakresie budowanego obiektu,

- przebudowę i budowę jezdni ulic, o konstrukcji wynikającej z przeprowadzonych przez Wykonawcę pomiarów ruchu,

- przebudowę i budowę chodników/opasek chodnikowych,

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej,

- budowę i przebudowę obiektów inżynierskich,

- budowę zatok autobusowych,

- przebudowę i budowę zjazdów,

- przebudowę skrzyżowań znajdujących się w zakresie zadania,

- wykonanie utwardzeń terenu,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- rozbiórkę istniejącego oświetlenia,

- budowę nowego oświetlenia ulicznego,

- rozbiórkę napowietrznej sieci elektroenergetycznej,

- budowę kablowej sieci elektroenergetycznej,

- zabezpieczenie kolidujących sieci,

- przebudowę kolidujących sieci,

- budowę kanału technologicznego,

- uwzględnienie dodatkowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (spowalniających ruch) w uzgodnieniu z Zamawiającym (m.in. przejścia dla pieszych należy zaprojektować jako wyniesione;

- wprowadzenie nowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego,

- ustawienie elementów małej architektury,

- wykonanie zieleni w pasie drogowym,

- Budowa i przebudowa obiektów inżynierskich obejmuje:

- budowę muru oporowego,

- budowa kładki w razie konieczności,

- budowa/przebudowa przepustów w drodze powiatowej oraz pod zjazdami.

W razie konieczności obiekty inżynierskie należy wyposażyć w nowe bariery zabezpieczające.

- Budowa zatok autobusowych obejmuje:

Zatoki autobusowe należy wyposażyć w wiaty przystankowe zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Wiaty 4- modułowe, wyposażone w:

- ściany osłonowe wypełnione szkłem bezpiecznym hartowanym gr. 8mm,

- dach w kształcie łuku wypełniony poliwęglanem komorowym LTC brąz z filtrem UV,

- konstrukcja nośna wykonana z profili aluminiowych systemowych wyciskanych, z żebrowaniem wewnętrznym,

- siedzisko w formie ławki z lakierowanych paneli drewnianych na dwóch modułach ściany tylnej, trzeci moduł gablota reklamowa, a czwarty wolny,

- od przodu wiata powinna zostać zabudowana dwoma modułami, aby lepiej chroniła pasażerów na terenach otwartych, wietrznych,

- konstrukcja wiaty malowana proszkowo na kolor według palety barw RAL, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym,

- tablica na rozkład jazdy lub informację pasażerską 930x1250mm

Planowana długość modułu dla obu wariantów od 1,2 m- 1,5 m, szerokość obu wariantów to jeden moduł od 1,2 m- 1,5 m w zależności od możliwości terenowych, które będą wiadome na etapie realizacji dokumentacji projektowej. Przy każdej z wiat należy ustawić kosz betonowy o pojemności minimalnej 70 l oraz wysokości ok. 80 cm.

- Budowa nowego oświetlenia.

- Wprowadzenie nowej organizacji ruchu obejmuje udzielenie gwarancji na oznakowanie poziome na okres 24 miesięcy.

- Wykonanie zieleni w pasie drogowym obejmuje zaprojektowanie zieleni w uzgodnieniu z Gminą Krokowa oraz Zamawiającym. Zakres prac dotyczy wykonania terenów zielonych oraz nasadzeń kompensujących, które będą uzależnione od ilości wyciętych drzew.

Okres pielęgnacji zieleni to 36 miesięcy na drzewa i krzewy oraz 12 miesiące na trawniki.

W ramach inwestycji zakłada się ułożenie nowych konstrukcji drogowych dla wszystkich elementów układu drogowego (jezdnie, chodniki, utwardzenia, zjazdy,zatoki postojowe).

Program funkcjonalno-użytkowy określa szczegółowe wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. Stanowi podstawowy dokument określający przedmiot zamówienia.

Zakres prac na etapie przygotowania dokumentacji projektowej:

- Uzyskanie we własnym zakresie mapy do celów projektowych wraz ze wznowieniem granic nieruchomości pasa drogowego

Wymagania dotyczące mapy:

-	podkład powinien zostać przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Pucku,

-	skala 1:500,

- Wykonanie pełnej szczegółowej inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Inwentaryzację należy uzgodnić z Zarządcą drogi w zakresie uzgodnień lokalizacji urządzeń obcych, a niezrealizowanych jeszcze w terenie przed sporządzeniem mapy.

- Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji: nawierzchni, zjazdów, dojazdów, przepustów, ogrodzeń oraz inwentaryzacji drzewostanu (w obrębie projektowanego pasa drogowego), wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej oraz zestawieniem tabelarycznym z dowiązaniem do kilometraża.

- Wykonanie badań geotechnicznych i laboratoryjnych konstrukcji istniejącej nawierzchni zgodnie z zaleceniami Instrukcji badań podłoża gruntowego, budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. Instrukcja ta opracowana została w roku 1998        w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie. Odwierty należy wykonać nie rzadziej niż co 100 metrów. Badania są integralnym składnikiem projektu branży drogowej.

- Wykonanie niezbędnych uzupełniających pomiarów.

- Uzyskanie decyzji środowiskowej.

- Uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

- Po zatwierdzeniu Projektu Zagospodarowania Terenu, a przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID należy uzgodnić z Zamawiającym projektowane linie rozgraniczające pas drogowy.

- Wykonanie projektów podziału nieruchomości.

- Po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID należy zastabilizować znaki graniczne w terenie oraz złożyć operat w Starostwie Powiatowym.

- Przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami wymaganymi obowiązującymi przepisami.

- Przeprowadzenie minimum 2 konsultacji społecznych z mieszkańcami i właścicielami działek, które zostaną przejęte pod pas drogowy nieruchomości sąsiadujących z pasem drogowym, w trakcie przygotowywania przedmiotu zamówienia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Sporządzenie i przekazanie zamawiającemu kopii protokołów ze spotkań wraz z kopią całości dodatkowej dokumentacji związanej z konsultacjami.

- Wykonanie następujących składowych projektu i dostarczenie po uzyskaniu decyzji ZRID 2 egz. każdej składowej:

- Wielobranżowy projekt budowlany

- Branżowe projekty wykonawcze

- Branżowe projekty techniczne

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

- Projekt stałej organizacji ruchu wraz z kompletem wszystkich niezbędnych opinii oraz zatwierdzeniem Starosty Powiatowego.

- Przedmiar robót

- Inwentaryzacja zieleni wraz z wykazaniem siedlisk gatunków chronionych      na drzewach zakwalifikowanych do wycinki.

- Cały projekt w formacie pdf oraz z załączonymi wersjami edytowalnymi (kompatybilnymi z oprogramowaniem Office, część rysunkowa kompatybilna z programem AutoCad) zapisany na płytach CD.

Ponadto do obowiązków Wykonawcy będzie należeć ustalenie/wznowienie punktów granicznych pasa drogowego na całym odcinku realizacji robót z oznakowaniem punktów granicznych betonowymi słupkami żółto-czarnymi z napisem "pas drogowy", w przypadkach spornych należy dokonać rozgraniczenia nieruchomości.

Ponadto zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, Dz. U. 2024 poz. 320) „Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel”. W związku z tym zwracamy się o wspólna realizację robót, a tym samym zawarcie stosownego porozumienia realizacyjnego. W świetle powyższych przepisów zakres rzeczowy przebudowy/budowy sieci wynikający z dokumentacji projektowej obejmującej projekt budowlany/wykonawczy będzie finansowany przez gestorów przedmiotowych sieci. Do obowiązków Wykonawcy należy zawarcie stosownych porozumień z gestorami sieci w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi.

Należy dowiązać się projektowanym odcinkiem w ramach przedmiotowego zadania do realizowanego zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki – Odargowo na terenie Gminy Krokowa w Powiecie Puckim” w formule „zaprojektuj i wybuduj”       na odcinku od km 2+613 do km 5+433,03 (kilometraż drogi 0+265 – 3+085). Wymieniona inwestycja jest w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej. Należy ściśle współpracować na etapie projektowania i realizacji robót budowlanych z Wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1502G na odcinku Dębki – Odargowo na terenie Gminy Krokowa w Powiecie Puckim”.

Projektant będzie sprawował nadzór autorski w zakresie:

1)    kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją,

2)    wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji,

3) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzania zmian w stosunku                          do   przewidzianych,

4)  rozwiązań projektowych w dokumentacji, zgłoszonych przez Zamawiającego    lub Inspektora Nadzoru lub Wykonawcę w toku wykonywania robót budowlanych,

5)   ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą Robót.