Opis Przedmiotu Zamówienia

MODERNIZACJA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ W OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW W CHRZANOWIE DUŻYM

Spis treści

- WPROWADZENIA………………………………………………………………………….2

  - Opis przedsięwzięcia…………………………………………………………………….2

  - Lokalizacja……………………………………………………………………………… 2

  - Opis stanu istniejącego oczyszczalni……………………………………………………2

- OPIS OGÓLNY ZAMÓWIENIA…………………………………………………………...4

  - Podstawowe założenia…………………………………………………………………...4

  - Zakres zamówienia……………………………………………………………………….4

  - Wymagania ogólne……………………………………………………………………….4

  - Uzyskanie materiałów i danych początkowych…………………………………………5

  - Dodatkowe warunki………………………………………………………………………6

  - Dodatkowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia……………………………6

# WPROWADZENIE

## Opis przedsięwzięcia

### 1.1.1 Wnioskodawca

Wnioskodawcą jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Grodzisku Mazowieckim.

### 1.1.2 Cel przedsięwzięcia

Celem planowanej inwestycji jest:

- zwiększenie przepustowości oczyszczalni

- poprawa jakości ścieków oczyszczonych odpływających z oczyszczalni.

- poprawa standardu technicznego oczyszczalni;

- zwiększenie elastyczności pracy oczyszczalni;

- automatyzacja procesu technologicznego oczyszczania ścieków.

## Lokalizacja

Przedsięwzięcie usytuowane jest na terenie Miejskiej oczyszczalni ścieków  w granicach administracyjnych gminy  Grodzisk Mazowiecki przy ul. Chrzanowskiej, na działce o nr ewidencyjnym 240/14 obręb Chrzanów Duży gm. Grodzisk Mazowiecki.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie Dużym została po modernizacji oddana do użytkowania w 2009 roku, jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu.

Do oczyszczalni doprowadzane są ścieki z miasta i gminy Grodzisk Mazowiecki, miast Milanówek, Brwinów i Podkowa Leśna oraz ścieki dowożone z terenów nieskanalizowanych.

Miejscowości te położone są nad ciekami wodnymi zlewni Utraty.

Omawiana oczyszczalnia zlokalizowana jest nad rzeką Rokitnicą stanowiącą lewostronny dopływ rzeki Utraty, do której uchodzi w km 35,3. Całkowita długość rzeki Rokitnicy  Starej wynosi 25,7 km, a zlewni 312,4 km. Zrzut ścieków oczyszczonych (odbiornik) następuje w 12 km długości rzeki.

Oczyszczalnia graniczy z następującymi terenami:

z ul. Chrzanowską z budową jednorodzinną (strona północna i południowo-zachodnia)

z rzeką Rokitnicą (strona wschodnia)

z ul. Cieszyńską (strona południowa)

z obszarem stanowiącym rezerwę pod rozbudowę oczyszczalni (strona zachodnia), dalej usytuowana jest zabudowa jednorodzinna.

Lokalizacja oczyszczalni jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Chrzanów Duży zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr 66/03 z dnia 26.03.2003 roku.

## Opis stanu istniejącego oczyszczalni.

Miejska oczyszczalnia ścieków w Chrzanowie Dużym to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna mogąca przyjąć średnio dobowo 10 500 m3/d, a maksymalnie godzinowo 840 m3/h, składająca się z następujących obiektów:

- komora kraty rzadkiej wyposażonej w kratę zgrzebłową firmy Huber Rakemax 7300/752/30 o prześwicie 30mm i szerokości czynnej 752 mm oraz przepustowości maksymalnej 527 l/s.

- przepompowni głównej ścieków wykonanej w formie studni o średnicy 10 m,  zagłębionej pod poziomem terenu na ok. 8,1 m,  z nadziemną nadbudową w formie walca. Przepompownia jest podzielona ścianą wewnętrzną na zbiornik czerpalny jednokomorowy o pojemności  całkowitej 138,2 m3, objętość czynna 63 m3 z kratami oraz na suche pomieszczenie pomp.

W skład pompowni wchodzi:

- krata gęsta EscaMax  7000/952/6 o perforacji taśmy 6mm i szerokości czynnej 952 mm oraz przepustowości maksymalnej 264 l/s

- krata gęsta EscaMax 7000/752/6 o perforacji taśmy 6mm i szerokości czynnej 752 mm oraz przepustowości maksymalnej 264 l/s

- prasopłuczka skratek WAP SL BG4 o wydajności maksymalnej 4m3 i redukcji masy skratek ok 65-75%

- trzy pompy FLYGT typ NT 3202.180 LT/610,  o wydajności 648 m3/h każda

- dwóch piaskowników wirowych. Piaskowniki są  hydrocyklonami,  czyli zbiornikami w kształcie stożka w których w wyniku działania sił odśrodkowych następuje oddzielenie części mineralnych (piasek) od ścieków. Każdy piaskownik składa się z dwóch cylindrycznych części tj. części górnej przepływowej,  o średnicy 3,05m i głębokości 1,80m oraz części dolnej, osadowej,  o średnicy 1 m i wysokości 1,55 m. W części dolnej zainstalowane jest mieszadło z pionowym wałem, które utrzymuje stałą prędkość (obrotową) ścieków niezależnie od ich wielkości strumienia dopływowego. W części dolnej zainstalowana jest pompa piasku typ Mamut z lancą do spulchniania, służąca do usuwania pulpy piaskowej z leja piaskownika. Sprężone powietrze do pompy i lancy dostarczane jest ze sprężarki usytuowanej w budynku hali dmuchaw.

- dwóch separatorów piasku o przepustowości 25 m3/h każdy. Odory z piaskowników odprowadzane są do wypełnionych węglem aktywnym filtrów dezodoryzacyjnych,  posadowionych przy separatorach piasku.

- dwóch osadników wstępnych o średnicy 25 m i pojemności czynnej 1670m3 . Odory z osadników odprowadzane są do wypełnionych węglem aktywnym filtrów dezodoryzacyjnych,  posadowionych przy osadnikach.

- komory defosfatacji i denitryfikacji 4A o średnicy 22,2 m i głębokości czynnej 6,3 m,

- komory nitryfikacji i denitryfikacji 4.1 o długości 89,0 m i szerokości 33,8 m.

- stacji dmuchaw wyposażonej w dwie dmuchawy typu HST S9000-1-H-4 o mocy 240 kW i jedną dmuchawę typu HST 2500-1-A-4 o mocy 90 kW,

- czterech osadników wtórnych o średnicy 25 m i objętości czynnej 490 m 3 każdy,

- pompowni osadu czynnego wyposażonej w trzy pompy recyrkulacji zewnętrznej o wydajności 180-300 m3/h każda i dwóch pomp osadu nadmiernego (jedna o wydajności 10-60 m3/h, a druga o wydajności 10-16 m3/h),

- dwóch zamkniętych komór fermentacyjnych wyposażonych w mieszadła Hallberg o pojemności czynnej 1540 m3 każda, wraz z dwoma zagęszczaczami grawitacyjnymi, czerpnią osadów zagęszczonych,  o objętości czynnej 10 m3,  wraz z pompownią wyposażoną w dwa maceratory i dwie pompy śrubowe Seepex, trzy wymienniki rurowe ciepła (rura w rurze), trzy pompy recyrkulacyjne-  o wydajności 115 m3/h, trzy studnie kondensatu, dwie odsiarczalnie koszowe, zbiornik biogazu (o objętości1040 m3 i  pochodnie biogazu,

- otwartej komory fermentacyjnej o objętości 5000m3,

- zagęszczarki mechanicznej typu Bellmer o wydajności 50 m3/h,

- prasy filtracyjnej typu Bellmer  o wydajności śr = 12 m3/h,

- suszarni osadów o wydajności 26,7 ton/dobę,

- dwóch stacji zlewczych firmy ENKO,

- Oczyszczalnia ścieków jest w trakcie modernizacji, aktualnie budowany jest węzeł ścieków dowożonych oraz zewnętrzne źródło dozowania węgla. Dodatkowo opracowywane są projekty rozbudowy linii osadowo gazowej, stacji kogeneracji oraz stacji odwadniania i zagęszczania osadów na podstawie których będzie realizowana ich budowa.

Zamawiający umożliwi przeprowadzenie przez Oferenta  wizji lokalnej oczyszczalni ścieków we wcześniej ustalonym terminie z kierownikiem oczyszczalni.

# 2. OPIS OGÓLNY ZAMÓWIENIA

## Podstawowe założenia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest modernizacja części biologicznej w oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym

Dane wyjściowe  zawarte są  w:

- Projekt budowlany „ Przebudowy istniejących reaktorów biologicznych (zadanie AB)”, który stanowi załącznik  nr 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- Projekt budowlany „ Budowy reaktora biologicznego (zadanie F)” tom 1 i 2 który stanowią załączniki  nr 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (zadanie AB)„ - który stanowi załącznik  nr 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

- „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (zadanie F)„ - który stanowi załącznik  nr 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia,

- Dokumentacja geologiczno-inżynierska- która stanowi załącznik  nr 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia,

- Opinia geotechniczna, projekt geotechniczny - która stanowi załącznik  nr 6 Opisu Przedmiotu Zamówienia,

- Dodatkowe opracowania z możliwością wykorzystania :

- Projekt wykonawczy odwodnienia budowlanego (posadowienie reaktora F) – załącznik nr 7,

- Projekt prób końcowych – załącznik nr 8,

- Przedmiar robót (Zadanie AB)– załącznik nr 9,

- Przedmiar robót (Zadanie F) – załącznik nr  10,

- Projekt wykonawczy optymalizacji pracy stacji dmuchaw – wymiana dmuchawy pod potrzeby docelowej przepustowości oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym załącznik nr 11 :

- Tom T – Branża Technologiczna,

- Tom E – Branża elektryczna,

-Tom AKPiA – Branża Automatyczna.

- „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót” ( Optymalizacji pracy stacji dmuchaw) - który stanowi załącznik  nr 12 Opisu Przedmiotu Zamówienia,

- Dodatkowe opracowania z możliwością wykorzystania :

- Przedmiar robót który stanowi załącznik  nr 13 Opisu Przedmiotu Zamówienia,

Umowa wraz z załącznikami uzupełniają się wzajemnie. Jeżeli w tych dokumentach znajdą się sprzeczności lub rozbieżności, to Zamawiający jest uprawniony do wydania w tym zakresie wiążących wyjaśnień i poleceń.

Przedmiary robot nie stanowią podstawy do wyceny robót budowlanych, a jedynie materiał pomocniczy.

## Zakres zamówienia

Budowa i przebudowa obiektów oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym.

## Wymagania ogólne.

  - Wykonawca szczegółowo zapozna się z przekazanymi materiałami oraz uzyska ewentualne dane dodatkowe od Zamawiającego dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Prace montażowe urządzeń powinny być prowadzone pod nadzorem przedstawiciela producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, który protokolarnie potwierdzi prawidłowe wykonanie instalacji i montaż końcowy urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta.

  - Wymagania dotyczące AKPiA:

W   ramach   projektu   przewidywane   jest dołożenie nowych oraz zastąpienie   dotychczas   używanych   sterowników   PLC nowymi,   opartymi   na   współczesnej   architekturze,   zapewniającymi   możliwość   komunikacji   z użyciem różnych protokołów (Profibus DP, Ethernet, Modbus RTU/TCP IP). Ze względu na to, że sterowniki   będą   obsługiwać   dotychczas   działające   urządzenia   oczyszczalni   wykonawca zobowiązuje się w wyposażenie ich w dostateczną ilość modułów wejść i wyjść zapewniającą bezproblemową pracę starych i nowych urządzeń. Wbudowywane urządzenia pomiarowe oraz sterownicze za przetwornikami będą komunikowały się ze sterownikami PLC, z użyciem protokołów :

  - Profibus DP/PA/FMS,

  - Ethernet/Profinet,

  - Modbus RTU/TCP-IP;

Nowe   sterowniki   PLC   będą   wyposażone   w   panele   operatorskie   umieszczone   na   elewacji poszczególnych szaf sterowniczych zapewniające możliwość lokalnego sterowania urządzeniami. Wymagania sterowników PLC to:

- współczesna architektura umożliwiająca rozwój i skalowanie;

- komunikacja z użyciem protokołów

  - Profibus DP/PA/FMS,

  - Ethernet/Profinet,

  - Modbus RTU/TCP-IP;

- minimum 3MB pamięci operacyjnej;

- implementacja przerwań sprzętowych i czasowych;

- programowanie sterowników ma się odbywać z komputera PC pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows 7, lub nowszej;

- sterowniki powinny posiadać zintegrowane funkcje Motion Control, zapewniające bezpieczeństwo zarządzania danymi (technologia Safety);

- budowa modułowa pozwalająca na podłączenie do 32 modułów rozszerzeń. Mogą to być moduły technologiczne, komunikacyjne lub I/O. Można te same moduły montować na wyniesionej wyspie I/O;

- jednostka centralna ma być wyposażona w zintegrowany WEB serwer użytkownika.

SCADA:

Wieloletnie doświadczenia w pracy z systemem SCADA Proficy iFIX (v.4.5) potwierdzają jego wysokie walory użytkowe. Dlatego też Zakład Wodociągów i Kanalizacji w roku 2017 zdecydował się na aktualizację systemu do najwyższej wersji wraz z wymianą infrastruktury komputerowej. Nowo   instalowane   sterowniki   PLC   powinny   mieć   możliwość   komunikacji   z   systemem   iFIX 5.8.  zapewnioną przez dostępność odpowiednich driverów. Wykonawca wykona wizualizację nowych obiektów i scalenie z obecnie wykorzystywaną aplikacją.

Wszystkie nowe urządzenia elektryczne oraz kontrolno-pomiarowe zostaną wpięte do systemu AKPiA. Pomiary i sterowanie zdefiniowane wpiąć w system SCADA (zapewniając zdalne sterowania i archiwizacji).

Z chwilą odbioru zainstalowanego oprogramowania, Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodpłatnie licencji na korzystanie z oprogramowania przez czas nieokreślony na terytorium Polski, na następujących polach eksploatacji, zgodnie z art.5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1) instalacja, ładowanie, uruchamianie i przechowywanie, 2) wprowadzenie oprogramowania do pamięci (dowolnej ilości) komputerów, 3) zwielokrotnianie dowolną techniką, 4) tłumaczenie, przystosowanie, modyfikacja, 5) korzystanie z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem przez Zamawiającego. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do oprogramowania sterującego automatyką oczyszczalni, na polach eksploatacji z chwilą zapłaty wynagrodzenia.   Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do oprogramowania sterującego automatyką oczyszczalni zostało uwzględnione w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy. W ramach wynagrodzenia Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego, oraz inne podmioty działające na jego zlecenie zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji oprogramowania oraz do rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego lub podmioty działające na jego zlecenie z dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji oprogramowania. Jeżeli wymagana jest w powyższym zakresie zgoda innej osoby, której przysługują prawa autorskie do oprogramowania, Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na rzecz Zamawiającego pisemną zgodę tej osoby i dostarczyć ją do siedziby Zamawiającego. Wszelkie zmiany w oprogramowaniu wprowadzonym przez Wykonawcę mogą być wykonywane tylko i wyłącznie za jego zgodą, po wcześniejszym zatwierdzeniu proponowanych zmian.

## Uzyskanie materiałów i danych początkowych

- Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie opracowania, badania i analizy uzupełniające, niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania.

- W razie stwierdzenia braków w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji Wykonawca:

-	wykonana niezbędne ekspertyz i oceny techniczne, konieczne do określenia  zakresu modyfikacji  modernizowanych obiektów oraz budowy nowych,

- wykona niezbędną dokumentację oraz uzyska niezbędne decyzje,

## Dodatkowe warunki.

- Wykonawca będzie zobowiązany do Konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie wykonywanych oraz, dotyczące istotnych, mających wpływ na koszty elementów, tj. rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych, przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią minimalizację kosztów.

- Wykonawca zobowiązuje się konsultować z Zamawiającym w formie spotkań w siedzibie Zamawiającego odbywających się dwa razy w miesiącu.

## Dodatkowe wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia.

    - Wszystkie elementy stalowe mające bezpośredni kontakt ze środowiskiem agresywnym  muszą być wykonane ze stali AISI 304 lub o lepszych parametrach;