OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa przedmiotu:

Statyw do aparatu fotograficznego/kamery video – jako ukompletowanie sprzętu foto-video służy do prawidłowego wykonywania dokumentacji fotograficznej lub rejestracji obrazu i dźwięku na miejscu zdarzenia oraz 
w warunkach biurowych.

- Wymagane parametry techniczne:

  - zastosowanie: kamery video, lustrzanki cyfrowe z obiektywami standardowymi lub teleobiektywami;

  - waga: nie więcej niż 2 kg;

  - wymiary:

- wysokość maksymalna: nie więcej niż 1700 mm,

- wysokość minimalna: nie mniej niż 250 mm,

- wysokość po złożeniu: nie więcej niż 600 mm.

  - ilość sekcji: nie mniej niż 3 i nie więcej niż 4;

  - zakończenie nóg: guma;

  - system blokowania sekcji nóg: zatrzask;

  - głowica: TAK;

  - typ głowicy: trzykierunkowa (3D);

  - głowica z gwintem uniwersalnym (gwint ¼”) – umożliwiająca montaż aparatu fotograficznego i kamery video;

  - szybkozłącze blokowane specjalnym zatrzaskiem;

  - maksymalne obciążenie (udźwig) statywu: 4 kg;

  - poziomica: TAK;

  - kolor statywu: szary lub czarny;

  - w skład zestawu wchodzi:

- statyw fotograficzny,

- głowica,

- nieprzemakalny pokrowiec zamykany na zamek błyskawiczny 
(z odpinanym pasem nośnym),

Warunki dodatkowe:

- gwarancja na okres 24 miesięcy;

- instrukcja obsługi w języku polskim.