Załącznik nr 1a do SWZ 							UA.271.1.13.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI I

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 10 szt. kontenerów na ramie DIN 30722 do prasy stacjonarnej L&M STV3800 do Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu, będącej własnością Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - Dostawa 10 szt. kontenerów do prasy stacjonarnej L&M STV3800 na adres: Stacja Przeładunkowa Odpadów Komunalnych w Sieradzu, ul. Dzigorzewska 4, 98-200 Sieradz. Wszystkie koszty związane z realizacją dostawy przedmiotu zamówienia (m.in. koszty transportu) ponosi Wykonawca.

  - Przygotowanie i przekazanie w dniu dostawy deklaracji zgodności WE, instrukcji obsługi kontenerów w języku polskim: technologicznej i bhp z uwzględnieniem zapobiegania awariom i usuwania skutków awarii.

  - Zapewnienie co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości na zestaw 10 szt. kontenerów na ramie DIN 30722 do prasy stacjonarnej L&M STV3800. Okres gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert i określony zostanie w ofercie złożonej przez Wykonawcę. Szczegółowe warunki dotyczące gwarancji jakości zawarte zostały w § 4 Projektowanych postanowień umowy – Załącznik nr 2a do SWZ.

  - Przeprowadzanie napraw gwarancyjnych, przy czym wykonywanie tych usług nie zwalnia Wykonawcy od obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości. Wszystkie koszty związane z gwarancją takie jak dojazd do miejsca wykonania naprawy, części zamienne, części szybkozużywające się, robocizna, materiały eksploatacyjne, smary, oleje itp. na użytek napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

  - Szkolenie min. 3 pracowników Zamawiającego na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Sieradzu w zakresie eksploatacji, konserwacji, naprawy dostarczonych kontenerów. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie personelu Zamawiającego. Szkolenie zakończy się najpóźniej w dniu odbioru.

  - Przeprowadzenie próby podpięcia każdego z dostarczonych kontenerów do prasy stacjonarnej L&M STV3800, w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

- Parametry techniczne. Fabrycznie nowe kontenery do prasy stacjonarnej na ramie DIN 30722 – powinny spełniać niżej wymienione parametry techniczne:

  - Konstrukcja kontenera i wymiary dostosowane do współpracy z prasą STV 3800 
i układem przejezdnym producenta Ludden & Mennekes funkcjonującymi 
w należącej do Zamawiającego Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych 
w Sieradzu (zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty), kontenery dostosowane do układu sprzęgania prasy STV 3800 Ludden & Mennekes,

  - Pojemność kontenera minimum 31 m3,

  - Hak, rozstaw rolek oraz płozy wykonane zgodnie z normą DIN 30722,

  - Wysokość zaczepu hakowego 1570 mm,

  - Hak: pręt stalowy Ø 50 mm,

  - Ściany i dach kontenera wykonane z blachy o grubości min. 4 mm,

  - Podłoga kontenera wykonana z blachy o grubości min. 5 mm,

  - Dla ułatwienia rozładunku skompaktowanych odpadów wymaga się aby ściany kontenerów na długości wykonane były stożkowo – rozbieżnie w kierunku drzwi wysypowych,

  - Ściany, podłoga i dach kontenera wzmocniona/usztywniona profilami z ceownika zimno giętego min. 120x60x3 mm co 600 mm,

  - Drzwi wysypowe kontenera wyposażone w zasuwę otworu załadowczego grubości min. 10 mm, współpracującą z układem zamykania prasy STV 3800 
Ludden & Mennekes,

  - Drzwi wysypowe kontenera zamocowane do konstrukcji (ściany kontenera) na min. trzech potrójnych zawiasach, wyposażonych w smarowniczki,

  - Kontener musi być wyposażony w trzypunktowe blokowanie drzwi wysypowych za pomocą śruby rzymskiej (grzechotka) i cięgna stalowego,

  - Powłoka zewnętrzna kontenera piaskowana, gruntowana, malowana nawierzchniowo farbami alkidowymi o łącznej grubości min 100 µm w kolorze niebieskim RAL 5015 lub podobnym,

  - Wszystkie łączenia spawane wykonane spawem ciągłym,

  - Rolki zewnętrzne o średnicy min 160 mm wyposażone w smarowniczki.

(Wyposażenie niewyszczególnione powinno być zgodne ze standardami dla tego typu urządzeń).

Zamawiający informuje, że wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Wymagania stawiane Wykonawcy:

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia,

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.