Zapytanie

Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia na potrzeby pracowni dla zawodu technik logistyk w Zespole Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn.: „Profesjonalne pracownie w Jastrzębiu – Zdroju 2”.

- Zamawiający:

Miasto Jastrzębie-Zdrój – miasto na prawach powiatu, z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy Al. Józefa Piłsudskiego 60

- Opis przedmiotu zamówienia:

- PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Regał przepływowy Picking lub równoważny z jednym poziomem grawitacyjnym –

system wyposażony w kanały przepływowe o minimalnym spadku 3%, które umożliwiają przesuwanie się palet pod wpływem sił grawitacji do przeciwległego końca regału.

Wysokość pojemników, które mogą być przemieszczane maksymalnie 1500 mm. Długość maksymalna 2800 mm Szerokość maksymalna1000 mm, aby można przemieszczać typową paletę EURO o maksymalnych wymiarach 1200x800x144 mm.

Wymiary pomieszczenia, w którym będzie znajdował się regał:11,65x5,84x3,2 m.

Paletowa jednostka ładunkowa- waga: maksymalnie 150 kg. Wymiary: maksymalne 1200x800x1500 mm.

2. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie zadania polegającego na:

a) dostawie zakupionego sprzętu, o którym mowa w punkcie 1, do siedziby Zespołu Szkół 
nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju, zwanego dalej Odbiorcą,

b) montażu regału zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy. Do wykonania  montażu wykonawca wykorzysta swoje materiały oraz narzędzia niezbędne do w/w prac. 
W przypadku gdy Wykonawca dostarczy instrukcje montażu w języku polskim, montaż regału Odbiorca wykona we własnym zakresie.

c) przygotowaniu i przekazaniu Odbiorcy dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania przedmiotu umowy (m.in.: atesty, karty gwarancyjne, instrukcje eksploatacji i konserwacji) w języku polskim.

- Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 3 tygodni od podpisania umowy.