PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY UDANIN

STYCZEŃ 2024

KARTA INFORMACYJNA

| Tytuł projektu: | POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ NA TERENIE GMINY UDANIN |
| --- | --- |
| Lokalizacja projektu: | Kraj – Polska Województwo – dolnośląskie, Powiat – średzki Gmina – Udanin, Miejscowości: Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego |
| Inwestor | Gmina Udanin Ul. Kościelna 10 55-340 Udanin |
| Nazwa opracowania: | Program funkcjonalno użytkowy |
| Autor opracowania: | Jacek Blicharz ul. Kątecka 12 55-040 Wierzbice |
| Data opracowania: | styczeń 2024 |
| WYKONAWCA OPRACOWANIA: Jacek Blicharz Zespół autorski: Branża Nazwisko i imię Nr uprawnień Podpis Projektant instalacje elektryczne Sołowiej Jerzy 398/88/UW |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY	- 4 -

1.	Podstawa opracowania.	- 4 -

2.	Zakres opracowania	- 4 -

3.	Przewidywane zagrożenia dla środowiska	- 4 -

4.	Stan istniejący	- 5 -

5.	Założenia zamówienia.	- 5 -

5.1. Zakres zamówienia	- 5 -

5.2 Zakres prac	- 5 -

5.3 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	- 6 -

5.3 Podstawowe parametry opraw	- 6 -

5.4 Podstawowe wymagania dotyczące robót instalacyjno-budowlanych	- 7 -

5.5 Ogólne zasady wykonania robót	- 8 -

5.6 Odbiór robót	- 9 -

6.	Uwagi końcowe	- 10 -

10. Obszar oddziaływania obiektu	- 12 -

## I. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Udanin.

## 1.	Podstawa opracowania.

1.1.	Przepisy i literatura

- Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1332 z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 43 z dnia 14 maja 1999 r.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017r. Nr 0 poz. 519).

- Dz. U. nr 75 poz. 690 	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie technicznych warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. Nr 0, poz. 1422 z późniejszymi zmianami).

- Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( teks jednolity Dz.U. z 2003 Nr 169 poz.1650).

- Obwieszczenie MTiGM z dnia 26.06.2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71 z 2000 r.). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270) z 16 grudnia 2002 r. z późn. zmianami;

- Załącznik numer 1 do wniosku o dofinansowanie.

## 2.	Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania dotyczy robót w branży elektrycznej.

Opracowanie obejmuje przeprowadzenie inwentaryzacji stanu obecnego oraz dobranie opraw LED w taki sposób, aby różnica mocy pomiędzy oprawami istniejącymi a nowo montowanymi wynosiła 50%.

## 3.	Przewidywane zagrożenia dla środowiska

Realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje, w stosunku do stanu istniejącego pogorszenia jej wpływu na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi, obiekty sąsiednie czy też wody powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje się, w stosunku do stanu istniejącego zwiększenia emisji hałasu, promieniowania czy też zakłóceń elektromagnetycznych

## 4.	Stan istniejący

Do modernizacji zakwalifikowano 492 oprawy oświetlenia na terenie Gminy Udanin. Istniejące oprawy przewidziane do demontażu to wyeksploatowane lampy sodowe. Stan oświetlenia dróg, chodników, placów zabaw, boisk i parkingów w otoczeniu tych opraw uznaje się za niezadowalający. Oprawy przewidziane do modernizacji są energochłonne. Gmina Udanin zamierza wymienić istniejące oprawy na oprawy LED. Zestawienie istniejących opraw przedstawiono w Załączniku numer 2.

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca aby Wykonawca przeprowadził wizje lokalne opraw oświetlenia drogowego przeznaczonych do modernizacji, otaczającego oprawy terenu oraz jego otoczenia w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do prowadzenia robót demontażu i montażu.

## 5.	Założenia zamówienia

### 5.1. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje prace modernizacyjne oraz obsługę gwarancyjną zainstalowanych w ramach zamówienia opraw oświetlenia drogowego na terenie Gminy Udanin.

Wykonawca przed złożeniem oferty na wykonanie zamówienia może przeprowadzić wizje lokalne we wszystkich lokalizacjach opraw oświetlenia drogowego, aby dokładnie zapoznać się ze wszystkimi aspektami dotyczącymi modernizowanych opraw które są przedmiotem zamówienia. Może to wpłynąć na oszacowanie rzetelnej oferty

### 5.2 Zakres prac

Prace montażowe:

Zakres prac montażowych obejmuje:

- wyznaczenie i przygotowanie miejsca montażu urządzeń;

- demontaż i utylizacja istniejących opraw przewidzianych do modernizacji;

- montaż urządzeń w wyznaczonym i przygotowanym miejscu;

- wykonanie prac zabezpieczających;

- uzyskanie i przygotowanie niezbędnych dokumentów (protokołów, kart gwarancyjnych oraz książek serwisowych) związanych z przekazaniem do użytkowania modernizowanych opraw;

- prace należy wykonywać w technologii PPN;

Po wykonaniu całości inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wyników pomiarów odpowiednich parametrów natężenia oświetlenia zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający wymaga aby pomiary zostały wykonane przez osobę posiadającą odpowiedni specjalistyczny sprzęt pomiarowy oraz odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania badań parametrów oświetlenia. Zamawiający po wykonaniu pomiarów wymaga od Wykonawcy przedstawienia protokołu z wykonanych pomiarów podpisanego przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia wymagane przy pomiarach parametrów oświetlenia.

### 5.3 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy jest podstawą do kalkulacji oferty Wykonawcy na realizację przedmiotu zamówienia składającego się z:

- prac demontażowych i montażowych zgodnie z opracowaną dokumentacją Programu funkcjonalno-użytkowego stworzonego przez Wykonawcę;

- pomiarów powykonawczych najważniejszych parametrów;

- szkolenia przedstawicieli Zamawiającego z obsługi i eksploatacji wykonanych instalacji;

- obsługi gwarancyjnej.

### 5.3 Podstawowe parametry opraw

Asortyment oraz oprawy LED zastosowane przez Wykonawcę będące przedmiotem zamówienia muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach i posiadać aktualne wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności. Oprawy muszą być fabrycznie nowe.

Podstawowe parametry techniczne opraw:

1. Oprawa powinna zapewniać drogowy rozsył światła. Dopuszcza się inne rozsyły światła przy inwestycjach poza pasem drogowym, m.in. parki, osiedla mieszkaniowe, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych.

2. Wydajność świetlna oprawy powinna być nie mniejsza niż 130 lm z 1W po uwzględnieniu strat w układzie optycznym oraz zasilaniu.

3. Temperatura barwowa światła oprawy powinna być neutralna, dobrana wg potrzeb zamawiającego w zakresie barwa ciepła, neutralna i zimna. Gdy nie ma konkretnych wskazań należ korzystać z barwy neutralnej.

4. Współczynnik oddawania barw powinien być większy od Ra (CRl)>70.

5. Oprawa przy ustawieniu 00 (poziomym) nie może emitować światła w górną półprzestrzeń - zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 24512009 z 18 marca 2009 r.

6. Oprawa o stałym poborze mocy. Oprawa musi posiadać możliwość dopasowania poboru mocy oraz strumienia świetlnego do indywidualnych wymagań klienta poprzez fabryczne zaprogramowanie redukcji mocy i strumienia świetlnego dopasowanej do indywidualnych potrzeb klienta (tj. oprawy ze 1O0o/o do wskazanej przez Klienta w godzinach późnonocnych zgodnie z normą PN-EN 13201) bez zastosowania dodatkowych sterowników zewnętrznych. W przypadku zastosowania dodatkowych systemów sterowania, oprawa musi mieć możliwość współpracy z zewnętrznym systemem sterowa nią.

7. Układ zasilaczy panel LED ma zabezpieczać źródło światła przed przepięciami o napięciu co najmniej 10 kV. Zasilacz mikroprocesorowy musi być wyposażony w zabezpieczenia:

przeciążeniowe, przeciwzwarciowe, termiczne oraz nadnapięciowe.

8. Oprawa ma być wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium, malowana w dowolnym kolorze palety RAL, wg potrzeby zamawiającego. Układ optyczny (soczewkowy, odbłyśnikowy) powinien chroniony być kloszem szklanym w celu ochrony przed kurzem oraz uszkodzeniami mechanicznymi - współczynnik nie mniejszy niż IK 08. W przypadku opraw nietypowych (parkowe, ozdobne, specjalistyczne) dopuszczalne jest stosowanie zamiast kloszy szklanych innych materiałów chroniących układ optyczny.

9, Układ soczewkowy winien być wielosoczewkowy i powinien być wykonany z odpornego na warunki atmosferyczne materiału,

10. Obudowa oprawy ma być szczelnie zamknięta. Stopień szczelności oprawy nie może być mniejszy niż IP 65.

11. Oprawa powinna spełniać wymogi ll klasy ochronności.

12. Oprawa musi posiadać system umożliwiający sprawne odprowadzenie ciepła.

13. Zastosowana oprawa musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa - Oznaczenie CE (Conformitó Europćenne) potwierdzony deklaracją zgodności w języku polskim, wystawioną przez producenta na podstawie dołączonego certyfikatu ze stosownych badań wykonanych przez akredytowany ośrodek badawczy na terenie Unii Europejskiej. certyfikat ENEC i ENEC+ wydany przez laboratorium zlokalizowane na terenie UE oraz posiadać stosowne deklaracje, Wyżej wymienione certyfikaty muszą obejmować zarówno oprawę jak i system sterowania.

14. Oprawa musi być wyposażona w uchwyt (wyposażenie oprawy lub dodatkowy element) umożliwiający jej płynną regulację w zakresie minimum 90 stopni, dostosowany zarówno do wysięgnika o średnicy max 60 mm jak i do bezpośredniego montażu na słupie. Trwałość diodowych źródeł światła powinna wynosić nie mniej niż 100,000 h,

15. Konstrukcja oprawy powinna zapewniać łatwą wymianę modułów LED, oraz układów zasilających.

16. Zakres temperatury pracy: - 30o C do + 350 C,

17. Układ optyczny oprawy musi spełniać wymagania normy PN-EN 6247:2010, Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.

18. Dodatkowo dopuszcza się oprawy LED w wykonaniu: optyka diod LED wykonana z modułów odbłyśników rastrowych. Charakterystyka układu optycznego dobierana poprzez obliczenia fotometryczne dla typu optyk: asymetryczny, drogowy w kilku opcjach dedykowanego rozsyłu.

19. Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, wyposażony w zasilacz z interfejsem 1-10V lub Dali z gniazdem ZHAGA oraz posiadać certyfikat Zhaga D4i. Oprawa musi posiadać zaślepkę, która po demontażu umożliwi montaż odpowiednich sterowników.

20. Opcjonalnie oprawy mogą być wyposażone w tzw. ,,soft start" (układ minimalizujący występowanie tzw. piku elektrycznego podczas rozruchu).

21. W przypadku opraw montowanych na elewacjach lub w gęstej zabudowie układ optyczny powinien być wyposażony w tzw. ,,non back light" (ograniczenie świecenia w tylną przestrzeń).

22. Oprawy LED nie mogą generować mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej poza dopuszczalnym poziomem (≤ ,4 tg φ).

23. Instalowane oprawy oświetleniowe muszą gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy.

24. Oprawy muszą posiadać redukcje mocy o co najmniej 50% w stosunku do zdemontowanej oprawy (przykład: zamontowane źródło światła ma moc 250W – należy zamontować oprawę ze źródłem LED o mocy 125W).

25 Gwarancja na zastosowane oprawy powinna wynosić minimum 5 lat,

### 5.4 Podstawowe wymagania dotyczące robót instalacyjno-budowlanych

Roboty demontażowe/montażowe będą realizowane w oparciu o:

- właściwe decyzje administracyjne wynikające z przepisów prawa, jeśli takie są wymagane;

- zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie dot. bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47 poz. 401),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120 poz. 1126),

- przepisami techniczno – budowlanymi,

- obowiązującymi normami,

- zasadami wiedzy technicznej

Wykonawca odpowiada za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót demontażowych i montażowych. Wszystkie stosowne materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty potwierdzające zgodność z Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.

### 5.5 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją Programu funkcjonalno-użytecznego. Wszystkie elementy zastosowane w instalacji modernizowanego oświetlenia drogowego muszą być fabrycznie nowe.

Decyzje Zamawiającego lub jego przedstawiciela dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także w normach i wytycznych.

Prace na liniach napowietrznych należy prowadzić przy udziale przeszkolonych załóg posiadających odpowiednie kwalifikacje uprawnienia. Koszty dopuszczeń do pracy należy uwzględnić w ofercie.

Jeżeli w trakcie wykonywania modernizacji znajdzie się element, który nie nosi znamion zużycia wymagającego modernizacji lub wymiany a został do takich prac zakwalifikowany w projekcie, należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym, jakie zabiegi należy wykonać na danym elemencie instalacji.

Polecenia Zamawiającego lub jego przedstawiciela będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Roboty muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca zapewni co najmniej:

- środki pierwszej pomocy,

- osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

- odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku,

- sprzęt przeciwpożarowy

- łączność ze strażą pożarna, pogotowiem i policją.

Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca:

- będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,

- będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

- zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w obowiązujących przepisach.

Zaplecze budowy

Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić estetyczny wygląd i czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.

Zasilanie elektryczne

Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do prowadzenia robót związanych z kontraktem.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników korzystających z energii elektrycznej.

### 5.6 Odbiór robót

Rodzaje odbiorów robót

W zależności od odpowiednich ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale wykonawcy:

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym.

Odbiór końcowy

Zasady odbioru końcowego

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i programem funkcjonalno- użytkowym. W toku końcowego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest dokumentacja powykonawcza.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.

## 6.	Uwagi końcowe

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z projektem oraz normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie, warunkami BHP.

W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudności z ich rozwiązaniem na budowie, fakt ten należy zgłosić inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

Istniejące uzbrojenie przebiegające nad projektowanymi przyłączami należy na czas wykonania robót zabezpieczyć. Roboty ziemne w obrębie budowy prowadzić z uwzględnieniem skarp chroniących czynne uzbrojenie podziemne.

O terminie przystąpienia do realizacji inwestycji należy powiadomić z 14 – dniowym wyprzedzeniem wszystkich użytkowników istniejącego obcego uzbrojenia na terenie inwestycji w celu umożliwienia im sprawowania nadzoru. Powiadomić tym samym terminie projektanta w celu umożliwienia mu sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji.

Wykonać wszystkie ustalenia zawarte w treści uzgodnień.

Po zakończeniu robót należy dokonać komisyjnego odbioru oraz sporządzić stosowny protokół. Załącznikiem do niego powinny być mapy geodezyjne z naniesionymi obiektami wykonanymi wg niniejszego projektu, protokoły odbioru nawierzchni oraz oświadczenia właścicieli gruntów o uporządkowaniu terenu po wykonanych pracach.

# Text boxes

Warszawa