Załącznik numer 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WEiTI/246/ZP/2021/1036

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:  .................................................................................................................

Adres:  .......................................................................................................................................

Nr telefonu:  ..............................................................................................................................

E-mail:  ......................................................................................................................................

NIP:  ..............................................................................

REGON:  .......................................................................

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Politechniki Warszawskiej

Instytut Telekomunikacji

ul. Nowowiejska 15/19

00-665 Warszawa

NIP: 525 000 58 34

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym na realizację na zadania pod nazwą:

„Dostawa serwerów do wirtualizacji na potrzeby prowadzenia zadań badawczych i dydaktycznych w Zakładzie Sieci i Usług Teleinformatycznych IT PW”. Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni

| Lp. | Nazwa | Ilość | Kwota netto | Podatek VAT | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | PLN | PLN | PLN |
| 1 | Serwer klasy użytkowej enterprise | 2 |  |  |  |

Razem kwota ………………….. netto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Razem kwota …………………… brutto słownie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Termin świadczenia usługi:

Podwyższone parametry pojedynczego procesora i zwiększona wydajność konfiguracji dwuprocesorowej ……………… (kryterium punktowane).

Możliwość rozbudowy serwera o dodatkowe dyski ……………… (kryterium punktowane).

Dostawa serwerów nastąpi w terminie ……………… od momentu podpisania umowy (kryterium punktowane).

| Lp. | Parametr techniczny | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Serwer klasy użytkowej enterprise | Model: ……..… |
| 1 | Płyta główna | Płyta główna do zastosowań serwerowych, w pełni kompatybilna z pozostałymi elementami serwera, współpracująca z pozostałymi komponentami serwera w sposób zapewniający największą wydajność całości. Płyta główna wyposażona w 2 gniazda procesora, umożliwiająca zainstalowanie 64-bitowych procesorów; wyposażona w min. 24 sloty modułów pamięci RAM, obsługująca pamięci RDIMM i LRDIMM z zabezpieczeniem ECC, obsługująca dyski twarde w standardach SATA, SSD, SAS. | TAK / NIE*** |
| 2 | Liczba, typ i wydajność procesorów | Dwa procesory, jednego typu, zbudowane w 64 bitowej architekturze x86 pozwalające uruchamiać także aplikacje 32 bitowe, obsługujące pamięci DDR4, przeznaczone do pracy z powyższa płytą główną, min. 24 rdzeniowe. Pojedynczy procesor ma obsługiwać pamięć RAM z szybkością co najmniej 2933 MHz, maksymalna liczba kanałów pamięci na pojedynczy procesor wynosi 8. Sumaryczna wydajność konfiguracji dwuprocesorowej ma osiągać w teście SPECrate2017_int_base wynik minimum 310 pkt. Wyniki testu dla oferowanego serwera wraz z oferowanymi procesorami muszą być opublikowane i powszechnie dostępne na stronie http://www.spec.org. Procesory mają wspierać: Hyper-Threading, VT-x (włącznie z EPT), VT-d, Turbo-Boost, VPro, TSX-NI lub technologię równoważne. | TAK / NIE*** |
| 3 | Rozmiar i typ pamięci | Minimum 128GB pamięci operacyjnej RAM DDR4, w jednakowych modułach pamięci min. 32GB z zabezpieczeniem ECC, transferem min. 3200MT/s. Możliwość rozbudowy pamięci operacyjnej RAM do co najmniej 768GB bez potrzeby wymiany procesorów lub płyty głównej. Maksymalna katalogowa częstotliwość pracy pojedynczej kości pamięci nie może być mniejsza niż maksymalna częstotliwość magistrali pamięciowej udostępnianej przez procesor. | TAK / NIE*** |
| 4 | Liczba i typ dysków | Minimum 8 jednakowych dysków SSD SFF 480GB 6Gb/s typu „read intensive”; Wszystkie dyski muszą być dyskami Hot-Plug zamontowanymi w ramkach, w sposób umożliwiający szybką ich wymianę bez potrzeby otwierania obudowy i wyłączania serwera. | TAK / NIE*** |
| 5 | Kontroler dysków | Zainstalowany w dedykowanym złączu lub na karcie PCI-E kontroler RAID 0/1/10/5/50/6, obsługujący min. 8 dysków SAS/SATA o przepustowości min. 12Gb/s dla SAS i min. 6Gb/s dla SATA, obsługujący dyski zainstalowanego typu, posiadający pamięć podręczną o pojemności minimum 2GB, uniemożliwiający utratę nie zapisanych danych w przypadku awarii serwera, zapewniający wsparcie dla procedury „hot-swap” obsługiwanych dysków. Kontroler dysków ma być dostosowany do dostarczonych dysków pod względem łączących go z nimi interfejsów, zapewniając najlepszą wydajność całego zestawu. | TAK / NIE*** |
| 6 | Pamięć Flash | Zainstalowana w wewnętrznym porcie pamięć Flash w formie karty pamięci, o pojemności min. 64GB, umożliwiająca zainstalowanie systemu operacyjnego | TAK / NIE*** |
| 7 | Interfejsy sieciowe | Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT, zapewniające wsparcie dla protokołów IPv4 i IPv6; interfejsy sieciowe 1GbE nie mogą zajmować żadnego z dostępnych slotów PCI Express oraz portów USB. Minimum 2 interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet z interfejsami SFP+ 10GBASE-SR, wspierającymi biblioteki DPDK (www.dpdk.org): interfejsy powinny móc współpracować z modułami SFP+ innych producentów, nie powodując konieczności wykonywania/powtarzania czynności konfiguracyjnych po restarcie serwera. Możliwość zainstalowania, bez usuwania zainstalowanych komponentów, kart FC z portami typu FC 8Gb/s i FC 16Gb/s. | TAK / NIE*** |
| 8 | Gniazda rozszerzeń | Minimum 4 sloty PCI Express, min. generacji 3 o szybkości x16. | TAK / NIE*** |
| 9 | Zewnętrzne porty we/wy | Minimum 3 porty USB (min. 1 z przodu i min. 2 z tyłu obudowy), w tym min. 2 porty USB 3.0. Minimum 1 port VGA. Rozwiązanie nie może zostać uzyskane przy pomocy adapterów przejściówek oraz dodatkowych kart. | TAK / NIE*** |
| 10 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1920x1200, wyjście VGA. | TAK / NIE*** |
| 11 | Zasilacze | Minimum 2 redundantne zasilacze Hot-Plug, o mocy min. 750W każdy, przystosowane do zasilania z jednofazowej sieci elektrycznej 230V stosowanej w siedzibie Zamawiającego. Oba zasilacze mają mieć te same parametry i posiadać sprawność min. 94% oraz certyfikat „80 Platinum” lub lepszy. Kable zasilające do każdego zasilacza. | TAK / NIE*** |
| 12 | Obudowa | Obudowa typu RACK o wysokości maksymalnej 2U, z możliwością instalacji min. 8 dysków SFF 2.5” Hot-Plug, wraz z kompletem szyn umożliwiających wysuwanie serwera do celów serwisowych bez konieczności odłączenia przewodów, do montażu w standardowej szafie przemysłowej 19”. | TAK / NIE*** |
| 13 | Chłodzenie | Zestaw redundantnych wentylatorów Hot-Plug. | TAK / NIE*** |
| 14 | Bezpieczeństwo | Elektroniczny panel informacyjny umieszczony na froncie, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie serwera, pamięci, dysków, kart PCI Express, zasilaniu oraz temperaturze. Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące Zamawiającego m.in. o numerze serwisowym serwera, modelu serwera; gwarantujące Zamawiającemu dostawę nowego, nieużywanego I nie pochodzącego z innych projektów sprzętu. | TAK / NIE*** |
| 15 | Zdalne zarządzanie | Sprzętowe rozwiązanie zdalnego zarządzania, pochodzące od producenta serwera, niezależne od systemów operacyjnych, posiadające dedykowane złącze RJ-45 min. 100BASE-T, umożliwiające włączanie/wyłączanie/restart serwera, monitorowanie stanu i logów stanu serwera i kart, oraz przejęcie zdalnej pełnej konsoli tekstowej niezależnie od stanu serwera; możliwość rozbudowy do rozwiązania umożliwiającego przejęcie zdalnej konsoli graficznej oraz zdalne podłączanie wirtualnych napędów i folderów. | TAK / NIE*** |
| 16 | Wsparcie systemów operacyjnych i wirtualizatorów | Wspierane systemy operacyjne: Microsoft Windows Server 2019, Oracle Linux, Debian Linux Wspierane wirtualizatory: VMware ESXi, Hyper-V, OpenStack | TAK / NIE*** |
| 17 | Dokumentacja | Dokumentacja w języku polskim lub angielskim w postaci elektronicznej oraz możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz gwarancji serwera po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | TAK / NIE*** |
| 18 | Gwarancja producenta i wsparcie producenta | Serwer powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta oraz wsparciem technicznym przez okres minimum 36 miesięcy od dnia dostawy, w trybie następnego dnia roboczego od zgłoszenia awarii lub zapytania technicznego, z możliwością rozszerzenia gwarancji i wsparcia do 60 miesięcy. | TAK / NIE*** |

………………….. dnia …………….. 2021 r.

……………………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/ych

do występowania w imieniu Wykonawcy

# Footnotes

Wykonawca jest zobowiązany wpisać proponowane przez siebie parametry, oznaczenia podzespołów lub potwierdzić wymagania stawiane przez Zamawiającego (wszędzie tam gdzie zamawiający nie wymaga podania producenta i modelu)