|  | URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE |
| --- | --- |
|  | tel. (071) 319 13 05 Rynek 34 fax (071) 319 13 03 56-100 Wołów e-mail: sekretariat@wolow.pl www.wolow.pl |

WZP.271.25.2022 							       Wołów, dn. 15.09.2022 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Budowa przychodni specjalistycznej w Wołowie” – w  formule „zaprojektuj i wybuduj”

1. Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy ogrodzenie terenu jest elementem zamówienia.

Odpowiedź nr 1

W ramach zagospodarowania terenu "małą architekturą" ogrodzenie terenu należy przewidzieć z dwoma furtkami oraz dwoma bramami wjazdowymi – wielkości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość ogrodzenia min. 1,5 m. Materiał ogrodzenia: profile stalowe pokryte powłoką cynkową oraz malowane farbą proszkową. Kształt wypełnienia do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie opracowywania dok. projektowej.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie jaka ilość furtek i bram jest elementem zamówienia.

Odpowiedź nr 2

Odpowiedź jak w pytaniu nr 1. Szerokość bram wjazdowych min. 5,0m, otwieranie za pomocą napędu elektrycznego z pilotem. Szerokość furtek min. 1,0 m.

Pytanie nr 3

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert by umożliwić podwykonawcom przygotowanie wycen.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.09.2022 r.

Pytanie nr 4

Proszę o podanie konstrukcji nawierzchni na chodnikach.

Odpowiedź nr 4

Kostka betonowa Holland szara gr. 8cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm, kruszywo łamane 0-31,5 mm gr. 20 cm, grunt rodzimy.

Pytanie nr 5

Proszę o podanie konstrukcji nawierzchni na miejscach postojowych

Odpowiedź nr 5

Płyta ażurowa typu Meba gr. min. 10cm, podsypka piaskowa gr. 5 cm, kruszywo łamane 0-31,5 mm gr. 30 cm, warstwa wyrównawcza piasek gruby lub pospółka gr. 15 cm, grunt rodzimy. Wypełnienie otworów żwirem bądź kruszywem łamanym.

Pytanie nr 6

Proszę o podanie konstrukcji na jezdni

Odpowiedź nr 6

Kostka betonowa Holland antracyt gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm, kruszywo łamane 0-31,5 mm gr. 30 cm, w razie potrzeby warstwa stabilizacji, podłoże G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 100 MPa.

Pytanie nr 7

Proszę o załączenie przekroju konstrukcyjnego przez jezdnię.

Odpowiedź nr 7

Jest to element dokumentacji technicznej, który należy opracować w zakresie zamówienia.

Pytanie nr 8

Proszę o załączenie przekroju konstrukcyjnego przez chodnik.

Odpowiedź nr 8

Jest to element dokumentacji technicznej, który należy opracować w zakresie zamówienia.

Pytanie nr 9

Proszę o załączenie przekroju konstrukcyjnego przez miejsca postojowe.

Odpowiedź nr 9

Jest to element dokumentacji technicznej, który należy opracować w zakresie zamówienia.

Pytanie nr 10

Proszę o określenie rodzaju obramowania jezdni i miejsc postojowych – krawężniki betonowe czy kamienne ?

Odpowiedź nr 10

Chodniki - obrzeża betonowe 8x30 cm szare na ławie betonowej, miejsca postojowe i jezdnia - krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem

Pytanie nr 11

Proszę o udostępnienie informacji do doboru central.

Odpowiedź nr 11

Centrala telefoniczna: Wirtualna Centrala VoIP z systemem CRM

Minimalne wymagane funkcje centrali:

IVR - drzewko połączeń, infolinia, dzięki której pacjenci będą mogli samodzielnie połączyć się z konkretnym oddziałem, poprzez wybranie numeru tonowego.

Kolejkowanie - pacjenci będą oczekiwać na połączenie, kiedy pracownicy są zajęci trwającymi rozmowami.

Zapowiedzi głosowe

Nagrywanie rozmów - Rejestracja, pobieranie i odsłuch zrealizowanych rozmów przychodzących i wychodzących. Nagrania są dostępne przez 30 dni.

Automatyzacja SMS - Potwierdzanie rezerwacji lub przypominanie pacjentom o zbliżających się wizytach. Automatyczne wysyłanie wiadomości SMS z Panelu Klienta.

Warunki czasowe - możliwość ustalenia dni i godzin w jakich będą przyjmowane połączenia oraz dostosowanie odpowiednich komunikatów, np. o godzinach otwarcia placówki.

Nieodebrane połączenia - możliwość weryfikacji historii nieodebranych połączeń i możliwość szybkiego oddzwonienia.

Billing i raporty - Sprawdzanie na bieżąco wszystkich połączeń i raportów. Kontrola statusu i kosztów. Filtry do selekcji rozmów.

2. Zamawiający informuje o zmianie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.09.2022 r. oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp), modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ) w następujący sposób:

2.1  treść Rozdziału XII SWZ - Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, brzmi:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 23.09.2022 r. do godz. 9.00

Oferty zostaną otwarte dnia:  23.09.2022 r.   o godz.  9.10

treść Rozdziału XII SWZ- Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pkt.1, otrzymuje brzmienie:

1.Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/pn/wolow w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Oferty należy składać do dnia 30.09.2022 r. do godz. 9.00

Oferty zostaną otwarte dnia:  30.09.2022 r.   o godz.  9.10

2.2 treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt. 2, brzmi:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 22.10.2022 r.

treść Rozdziału X SWZ -  Termin związania ofertą pkt  2, otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 
tj. do dnia 29.10.2022 r.

Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

Sprawę prowadzi: Aleksander Korcz tel. 71 319 13 34