Załącznik nr 1j   Pakiet nr 10

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego model, typ, sprzętu nowy, rok produkcji (rok produkcji 2022) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemniki sterylizacyjne | Szt/2 |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia - Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |
| 1. | Pojemniki sterylizacyjne z filtrem bocznym, bez zawiasów o wymiarach min. 600x300x260mm | TAK |  |
| 2. | Filtry boczne teflonowe | Teflonowe- 25 pkt Inna technologia -0 pkt |  |
| 3. | Uchwyty obracane o 180 0 | TAK |  |
| 4. | Uchwyty w co najmniej 4 kolorach ( niebieski, zielony, czerwony, żółty) | 4 kolory – 0 pkt Więcej 25 pkt |  |
| 5. | Wanna wykonana z aluminium nie gorszego niż 5005 | TAK |  |
| 6. | Pokrywa wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż AISI 304/PN OH18N9 | TAK |  |
| 7. | Pojemniki zgodne z EN ISO 868-8 | TAK- 25 pkt NIE-0 pkt |  |
| 8. | Pojemniki zgodne z EN ISO 111607-1 | TAK- 25 pkt NIE-0 pkt |  |
| 9. | Pojemniki zgodne z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni roboczych |  |
| 5 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 6 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 7 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto:         _______________________________________zł (słownie)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).