OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa miernika promieniowania z konsolą sterującą dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

Miernik promieniowania z konsolą sterującą wraz z oprogramowaniem (1 szt.)

Zastosowanie: pomiar natężenia promieniowania podczas prowadzenia procesów fotokatalitycznych.

Wymagane minimalne parametry techniczne:

| Lp. | Parametry |
| --- | --- |
|  | Sonda scyntylacyjna NaI(Tl) Kryształ NaI(Tl) o wymiarach minimum 3 cale na 3 cale (76 x 76 mm). Rozdzielczość dla energii kwantów gamma 662 keV maksymalnie 7,5%. Fotopowielacz z co najmniej 14-pinowym połączeniem. |
|  | Analizator wielokanałowy (konsola sterująca): Wbudowane 14-pinowe gniazdo do podłączenia sondy scyntylacyjnej z fotopowielaczem. Wbudowany zasilacz wysokiego napięcia z regulacją do minimum 1250 V ze skokiem minimum 1 V. Komunikacja za pomocą wejść: co najmniej USB oraz Ethernet. Minimum 4096 kanałów histogramu amplitud. Możliwość pracy w czasie rzeczywistym lub żywym (min. 231 sekund). Wzmocnienie sygnału minimum 4-krotne. |
|  | Oprogramowanie: Musi zawierać podstawowe możliwości analizy widma: możliwość wyszukiwania histogramów wg wbudowanej bazy danych izotopów promieniotwórczych, możliwość odejmowania tła od histogramu, możliwość wyznaczania pola powierzchni pod histogramem. Musi zawierać możliwość sterowania: pomiarem, właściwościami analizatora wielokanałowego, napięciem fotopowielacza sondy. |