SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I PRZEWIDYWANE ZMIANY

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

1.5. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

1.6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

1.7. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTÓW

1.8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

1.9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE

2.2. BIEŻNIA

2.2.1. NAWIERZCHNIA

2.2.2. PODBUDOWA

2.2.3. WYPOSAŻENIE BIEŻNI

2.3. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

2.3.1. NAWIERZCHNIA ROZBIEGU

2.3.2. PODBUDOWA

2.3.3. WYPOSAŻENIE SKOCZNI DO SKOKU W DAL

2.4. BOISKA WEWNĄTRZ BIEŻNI OKÓLNEJ

2.4.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

2.4.1.1. NAWIERZCHNIA

2.4.1.2. PODBUDOWA

2.4.1.3. WYPOSAŻENIE

2.4.2. POŁÓWKA BOISKA DO KOSZYKÓWKI

2.4.2.1. NAWIERZCHNIA

2.4.2.2. PODBUDOWA

2.4.2.3. WYPOSAŻENIE

2.4.3. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

2.4.3.1. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

2.4.3.2. PODBUDOWA

2.4.3.3. WYPOSAŻENIE BOISKA

2.4.3.4. PIŁKOCHWYTY

2.5. BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

2.5.1.  NAWIERZCHNIA BOISKA

2.5.2.  WYPOSAŻENIE BOISKA

2.6. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

2.6.1.  NAWIERZCHNIA

2.6.2.  PODBUDOWA

2.7. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURU

2.7.1. KOSZE NA ŚMIECI

2.8. UWAGI KOŃCOWE

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Z-01	PROJEKT ZAGOPODAROWANIA TERENU				1:500

Z-02	ELEMENTY DO ROZBIÓRKI						1:500

A-01	BIEŻNIA								1:250/1:50

A-02	LINIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ					1:100

A-03	LINIE BOISKA DO KOSZYKÓWKI					1:100

A-04	LINIE BOISKA DO SIATKÓWKI						1:100

A-05	LINIE POŁÓWKI BOISKA DO KOSZYKÓWKI				1:100

A-06	PIŁKOCHWYTY								1:100

A-07	BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ					1:100

A-08	PRZEKRÓJ A-A	 - PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ BIEŻNIĘ
I BOISKO PIŁKARSKIE							1:10

A-09	PRZEKRÓJ B-B	 - PRZEKRÓJ PODŁUŻNY PRZEZ 
BOISKO PIŁKARSKIE 							1:10

A-10	PRZEKRÓJ C-C – PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ
POD SIŁOWNIĘ ZEWNĘTRZNĄ						1:10

A-11	PRZEKRÓJ D-D – PRZEKRÓJ PRZEZ BOISKO
	DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ						1:20

A-12	SKOCZNIA DO SKOKU W DAL						1:100/1:50

A-13	PRZEKROJE PRZEZ SKOCZNIĘ DO SKOKU W DAL			1:10

A-14 	SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA						1:100

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Zamawiającego;

- mapa zasadnicza;

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285).

- Ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 
t.j. Dz. U. 2017 poz. 1579, 2018.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072, t.j. Dz.U. 2013. poz. 1129);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126);

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627, 
t.j. Dz.U. 2017 poz. 519)

- Ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 1989 Nr 30, poz. 163 
t.j. Dz.U. 2017 poz. 2101);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133);

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 Nr 463);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08.05.2014 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów praw projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz.U.  2004 Nr 130, poz. 1389);

- Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 t.j. Dz.U. 2016  poz. 1570);

- Ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 Nr 80, poz. 717 t.j. Dz.U. 2017 poz. 1496);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 t.j. Dz.U. 2017 poz. 1332)

- normy i normatywy projektowe, literatura fachowa.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy z rozbudową bieżni okrężnej czterotorowej o długości dystansu 200 metrów wraz z bieżnią prostą czterotorową o długości dystansu 100 metrów. Wewnątrz bieżni zaprojektowano boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki oraz połówkę boiska do koszykówki. Obok bieżni zaprojektowano przebudowę skoczni do skoku 
w dal, budowę boiska do siatkówki plażowej oraz przebudowę połówki kortu tenisowego na siłownię zewnętrzną.

Zakres projektu obejmuje teren działki o numerze ewidencyjnym 1, 2 i 3.

1.3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA I PRZEWIDYWANE ZMIANY

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest przy szkole policji w Katowicach. Zakres opracowania obejmuje działki nr 1, 2 i 3.

Obecnie na terenie opracowania znajduje się bieżnia okrężna wraz z prostą. Wewnątrz bieżni znajduje się boisko do piłki ręcznej, kort do tenisa, 2 boiska do koszykówki oraz dwa boiska do siatkówki. Bieżnia oraz boiska znajdują się na nawierzchni z trawy syntetycznej. Zaprojektowano wymianę nawierzchni bieżni na poliuretanową oraz przebudowę odwodnienia. Bieżnia prosta zostanie wydłużona.

Wewnątrz bieżni zaprojektowano boisko do piłki nożnej na nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do siatkówki i koszykówki w zachodnim zakolu oraz połówkę boiska do koszykówki we wschodnim zakolu. Za bramkami boiska do piłki nożnej zaprojektowano piłkochwyty polipropylenowe o wysokości 6 metrów.

Na południe od bieżni okrężnej znajduje się skocznia do skoku w dal przeznaczona do przebudowy – wymiana nawierzchni rozbiegu, zmiana wymiarów zeskoczni.

W zachodniej części działki znajduje się połówka kortu tenisowego na nawierzchni z trawy syntetycznej ze ścianką do odbijania piłki. Zaplanowano częściowe wyburzenie ścianki do wysokości 
130 cm oraz wymianę nawierzchni na poliuretanową. W miejsce kortu zostaną przeniesione elementy siłowni zewnętrznej.

W części południowej znajduje się rzutnia do pchnięcia kulą przeznaczona rozbiórki. W jej miejscu zaprojektowano boisko do siatkówki plażowej. Znajdujące się wokół rzutni drzewa należy przesadzić w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Szkoły Policji w Katowicach.

Istniejące elementy małej architektury należy odnowić (czyszczenie, uzupełnienie ubytków oraz malowanie). Nawierzchnię z kostki betonowej należy oczyścić i przełożyć w miejscach zapadniętych. Piłkochwyty znajdujące się pomiędzy budynkami szkoły a bieżnią okrężną oraz przy połówce kortu tenisowego przeznaczono do likwidacji razem z fundamentami. Piłkochwyty po wschodniej stronie bieżni okrężnej należy odnowić – czyszczenie i malowanie słupów, wymiana siatki stalowej na polipropylenową.

Istniejące odwodnienie terenu jest niewystarczające, brak w wielu miejscach odwodnienia znacząco przyczyniło się do destrukcyjnego pogorszenia obecnego obiektu, a w konsekwencji zamknięcia całego obiektu sportowego. Wody opadowe uwidoczniają się okresowo na kompleksie, jak również w wielu miejscach uwidoczniają się mchy.

Obecnie istniejące boisko wielofunkcyjne w dwóch miejscach (tj. bieżnia od strony wschodniej oraz koło do pchnięcia kulą) przekracza nieznacznie granicę działki Szkoły Policji w Katowicach i znajduje się na terenie PKP. Nowoprojektowany zespół sportowy zawiera się w granicach działek Szkoły Policji w Katowicach.

Elementy do rozbiórki pokazano na rysunku Z-02.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Przewiduje się wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej na poliuretanową, przebudowę zeskoczni do skoku w dal,  wykonanie nawierzchni boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej oraz boiska do siatkówki plażowej. Przewidziano również renowację piłkochwytów oraz elementów małej architektury. Wokół projektowanych obiektów zaprojektowano wysianie trawy.

Elementy zagospodarowania terenu pokazano na rysunku Z-01.

BILANS TERENU:

Powierzchnia działki:							15 292,00 m2

Nawierzchnia poliuretanowa:						2888,00 m2

Bieżnia								2624,40 m2

Nawierzchnia pod siłownię zewnętrzną				224,00 m2

Rozbieg skoczni do skoku w dal					39,60 m2

Nawierzchnia piaszczysta:						369,50 m2

Nawierzchnia z trawy syntetycznej:					1301,00 m2

Nawierzchnia utwardzona – kostka betonowa gr.6cm:			805,00 m2

Kostka betonowa istniejące do czyszczenia			649,00 m2

Nowoprojektowana kostka betonowa z odzysku			156,00 m2

1.5. WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

Obiekty sportowe utrzymują i rozwijają dotychczasową funkcję o charakterze sportowym 
i edukacyjnym. Tym samym wpisują się w otaczający teren, nie naruszają wartości kulturowych środowiska.

Teren objęty opracowaniem leży poza zasięgiem:

- parków kulturowych,

- pomników historii,

- zabytków archeologicznych wpisanych do rejestru,

- obszarów ochrony uzdrowiskowej,

- parków narodowych,

- obszaru Natura 2000.

W najbliższym otoczeniu nie występują tereny podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody.

1.6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ

Obszar planowanej inwestycji znajduje się na terenie górniczym. Brak konieczności uzyskania pisma z OUG – teren nie jest zabezpieczany ze względu na szkody górnicze.

1.7. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTÓW

Specyfika i charakter obiektów nie wywierają szczególnego wpływu na zagospodarowanie działki.

1.8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU – OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowaną bieżnie zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej 	obiektu budowlanego, która obejmuje posadowienie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m,

c) wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów.

Obiekt o konstrukcji prostej posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

Grunty zaliczono do I kategorii gruntu.

Strefa przemarzania na obszarze objętym opracowaniem wynosi 1,0 m p.p.t..

Uwzględniając kategorię obiektu i proste warunki gruntowe nie występuje konieczność wykonywania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych, laboratoryjnych i kameralnych dokonano klasyfikacji gruntów i podziału podłoża na warstwy geotechniczne.

Biorąc pod uwagę genetykę, litologię oraz fizyko - mechaniczne własności gruntów, wydzielono 
w podłożu pięć warstw geotechnicznych. W oparciu o normę PN-81/B-03020 „Posadowienia bezpośrednie budowli” przedstawiono charakterystykę gruntu oraz określono jego parametry fizyko-mechaniczne (zgodnie z metodą B cytowanej powyżej normy).

Cechy gruntów zaliczanych do poszczególnych warstw geotechnicznych zestawiono w zał. nr 5 „Tabela parametrów geotechnicznych”.

Jako cechę wiodącą dla gruntów spoistych przyjęto oznaczony laboratoryjnie stopień plastyczności gruntów IL. Parametry mechaniczne gruntów przyjęto z zależności korelacyjnych według krzywej C dla gruntów spoistych nieskonsolidowanych.

Dla warstw utworów niespoistych (piaszczystych) za cechę wiodącą przyjęto oznaczony w terenie stopień zagęszczenia ID, a pozostałe parametry mechaniczne gruntów przyjęto z zależności korelacyjnych 
z normy PN-81/B-03020 według odpowiednich krzywych.

Wyróżniono następujące warstwy geotechniczne:

Pakiet warstw nr I – budują grunty nasypowe:

Warstwa nr I – warstwa nasypów niebudowlanych, złożonych gleby, namułu, kruszywa wapiennego, piasku średniego w tym próchnicznego, spieków, cegieł oraz popiołu. Parametrów tych gruntów nie określono, gdyż nie stanowią one warstwy geotechnicznej podłoża rodzimego. Nasypy to grunty antropogeniczne, powstałe na wskutek działalności człowieka, które nie poddają się regułom sedymentacji geologicznej, stąd też nie można przewidzieć ich miąższości na całym dokumentowanym terenie, poza miejscem w którym była ta miąższość stwierdzona i wynosiła ok. 0,2÷1,5m. Pod względem wysadzinowości są to głównie grunty bardzo wysadzinowe. Według 
PN-68/B-06050 grunty te należą do III/IV kategorii urabialności gruntu.

Pakiet warstw nr II obejmuje grunty rodzime, czwartorzędowe, niespoiste:

Warstwa nr IIa1 – warstwę tą stanowią niespoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone w postaci piasków średnioziarnistych oraz piasków średnioziarnistych próchnicznych. Są to utwory średnio zagęszczone z pogranicza luźnego, dla których przyjmuje się uśredniony stopień zagęszczenia ID=0,40. Choć częściowo nawodniona, jest to warstwa gruntów mało ściśliwych, nośnych, stwarzających korzystne warunki geotechniczne. Według PN-68/B-06050 grunty te należą do 
II kategorii urabialności gruntu

Warstwa nr IIa2 – warstwę tą stanowią niespoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone w postaci piasków średnioziarnistych oraz piasków średnioziarnistych próchnicznych. Są to utwory średnio zagęszczone z pogranicza luźnego, dla których przyjmuje się uśredniony stopień zagęszczenia ID=0,33. Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II kategorii urabialności gruntu

Warstwa nr IIb – warstwę tą stanowią niespoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone w postaci piasków drobnoziarnistych oraz piasków pylastych. Są to utwory średnio zagęszczone z pogranicza luźnego, dla których przyjmuje się uśredniony stopień zagęszczenia ID=0,40. Choć nawodniona, jest to warstwa gruntów mało ściśliwych, nośnych, stwarzających korzystne warunki geotechniczne. Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II kategorii urabialności gruntu.

Zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych grunty warstwy 
nr II posiadają następujące właściwości:

- kapilarność bierna (wg PN-60/B-04493): HKB <1,0

- wskaźnik piaskowy (wg BN-64/8931-01): WP >35

Pakiet warstw nr III obejmuje rodzime utwory spoiste (krzywa konsolidacji C):

Warstwa nr IIIa – warstwę tą stanowią spoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone w postaci glin pylastych oraz glin. Utwory te występują w podłożu w stanie twardoplastycznym i charakteryzują się uśrednionym stopniem plastyczności IL=0,13. Jest to warstwa gruntów wilgotnych, średnio ściśliwych, nośnych, stwarzających korzystne warunki geotechniczne. Według PN-68/B-06050 grunty te należą do III kategorii urabialności gruntu.

Warstwa nr IIIb – warstwę tą stanowią spoiste utwory czwartorzędowe, wykształcone w postaci pyłów, glin pylastych, glin oraz pyłów piaszczystych. Utwory te występują w podłożu w stanie miękkoplastycznym i charakteryzują się uśrednionym stopniem plastyczności IL=0,65. Jest to warstwa gruntów mokrych, ściśliwych, słabonośnych, stwarzających niekorzystne warunki geotechniczne. Według PN-68/B-06050 grunty te należą do II/III kategorii urabialności gruntu.

WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

- Na podstawie wykonanych otworów badawczych stwierdza się, że podłoże dokumentowanego terenu budują utwory czwartorzędowe, wykształcone głownie w postaci osadów pylastopiaszczystych. W stropie dominują piaski drobnej i średniej frakcji, głębiej pyły i gliny pylaste. Osady te częściowo są próchniczne oraz zawierają pojedyncze fragmenty roślin. Utwory spoiste występują w podłożu w stanie twardoplastycznym oraz miękkoplastycznym, natomiast osady piaszczyste są średnio zagęszczone z pogranicza luźnego. Grunty rodzime przykrywa warstwa nasypu niebudowlanego, osiągająca miąższość ok. 0,2÷1,5 m.

- W strefie przemarzania gruntu, tj. do głębokości ok. 1,0 m, w podłożu badań stwierdzono zarówno grunty niewysadzinowe jak również grunty bardzo wysadzinowe oraz grunty wątpliwe pod względem wysadzinowości.

- Wodę gruntową stwierdzono w otworach badawczych nr 1 - 4. Została nawiercona na głębokości 0,7÷1,4 m p.p.t. w postaci warstwy wodonośnej o zwierciadle swobodnym. Kolektorem wód gruntowych jest warstwa osadów piaszczystych charakteryzująca się współczynnikiem filtracji równym k=1·10-3 – 1·10-5 m/s. W okresie intensywnych opadów atmosferycznych oraz w okresie roztopowym w gruncie może dochodzić do podnoszenia się zwierciadła wód gruntowych oraz do pojawienia się śródwarstwowych sączeń infiltrujących w głąb podłoża. W związku z powyższym warunki wodne uznaje się za przeciętne.

- Ze względu na położenie terenu badań w rejonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego zaleca 
się uzyskać informację o warunkach geologiczno-górniczych od odpowiednich organów górniczych. Po uzyskaniu w/w informacji należy zweryfikować warunki gruntowe zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 2012 poz. 463.

- Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych wydanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych, grupa nośności dokumentowanego podłoża nawierzchni 
w zależności od warunków gruntowo-wodnych należy do G1-G4.

- Proponuje się, aby wszelkie prace ziemne prowadzone były w okresie suchym, bez opadów atmosferycznych, z pominięciem okresu zimowego.

1.9. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja nie narusza i nie wprowadza zmian w:

1.   warunki związane z zacienieniem zgodnie z  §13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z póź. zm.)

2.  warunki związane z przesłanianiem na podstawie §60 oraz §40 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z póź. zm.)

3.   zagospodarowaniu terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu – inwestycja nie narusza §18, §19, §23.1., §31, § 36.1., §38, § 40, § 271  w/w rozporządzenia (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z póź. zm.)

Wnioski:

Planowany obiekt nie oddziałuje na żadną nieruchomość sąsiednią (nawet graniczącą).

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE

Przed wykonaniem prac należy przygotować teren, wykonać pomiary sprawdzające rzędne terenu z rzędnymi zawartymi na mapie. W pierwszej kolejności wykonać rozbiórki i demontaże – rozbiórka całej nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z podbudową oraz demontaż wyposażenia sportowego (kosze, słupki, bramki, piłkochwyty). Materiał z rozbiórki powinien być przekazany do skupu i kwit wagowy dostarczony do Zamawiającego, a środki pieniężne wpłacić do kasy Szkoły Policji.  Następnie należy wytyczyć miejsce planowanej bieżni okólnej wraz z prostą, boisk, skoczni do skoku w dal oraz boiska do siatkówki plażowej i wykonać roboty ziemne. Lokalizację projektowanych elementów z dowiązaniem do granic działki podano na rysunku. W ramach prac przygotowawczych należy wykonać zabezpieczenie tych istniejących elementów, których projekt przewiduje pozostawienie. W razie ich uszkodzenia należy je odtworzyć.

2.2. BIEŻNIA

Zaprojektowano przebudowę  bieżni okrężnej o promieniu 14 metrów o dystansie 200 metrów oraz bieżnię prostą o długości 121 metrów, umożliwiającą bieg na dystansie 100 metrów. Bieżnie czterotorowe, nawierzchnia poliuretanowa. Szerokość każdego toru to 122 cm. Po zewnętrznej stronie bieżni zaprojektowano poszerzenie nawierzchni poliuretanowej o 0,8 metra. Po wewnętrznej stronie bieżni zaprojektowano odwodnienie liniowe z polietylenu dużej gęstości obsługujące bieżnie i boiska. Spadki poprzeczne 0,8 %. Nawierzchnia bieżni w kolorze ceglastym.

Linie bieżni pokazano na rysunku A-01, a przekrój na rysunku A-08.

2.2.1. NAWIERZCHNIA

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, odporna na kolce, instalowana maszynowo „in situ” (bezpośrednio na placu budowy).

Łączna grubość nawierzchni 13,1 mm

Kolor zgodnie z rysunkiem zagospodarowania: ceglasty i niebieski

Nawierzchnia ograniczona obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm.

Wybrane minimalne  właściwości techniczne nawierzchni

| WŁAŚCIWOŚCI | WYNIKI |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) | 1,1 |
| Wydłużenie względne przy zerwaniu, % | 75 |
| Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, na podłożu betonowym, % (23°C) | 36 |
| Odkształcenie pionowe, na podłożu betonowym, mm (23°C) | 1,7 |
| Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g | 0,6 |
| Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy (stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996) | 4 |
| Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV |  |
| - nawierzchnia sucha | 85 |
| - nawierzchnia mokra | 59 |

Nawierzchnia musi posiadać:

- autoryzacja z gwarancją wystawiona i potwierdzona przez producenta systemu oferowanej nawierzchni.

- karta techniczna wystawiona i potwierdzona przez producenta systemu oferowanej nawierzchni.

- badania potwierdzające zgodność z normą PN-EN 14877:2014.

- badania potwierdzające spełnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartość pierwiastków metali ciężkich.

- certyfikat IAAF-  Product Certyficate.

- rekomendacja techniczna  ITB, lub dokument równoważny.

- atest higieniczny PZH.

2.2.2. PODBUDOWA

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni na podbudowie z betonu klasy C20/25 mrozoodpornego.

Warstwy podbudowy:

- warstwa uszczelniająca - primer

- beton C20/25 mrozoodporny dylatowany, dylatacje uszczelnić
lepiszczem SBR z lepiszczem poliuretanowym					100 mm

- kruszywo łamane 0,0 – 31,5 mm 							50 mm

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0,0 – 63,0 mm 				150 mm

- geowłóknina 100 g/m2

- piasek zagęszczony warstwowo do Is=0,97						200 mm

- geowłóknina 100 g/m2

- grunt rodzimy dogęścić powierzchniowo

Pielęgnacja betonu – bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowywaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia powyżej + 5°C. należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni.

Podbudowy betonowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 5°C  i nie wyższych niż 30°C.

Zmiany wymiarów liniowych elementów (płyt) nakazują konieczność wykonania szczelin dylatacyjnych. Powierzchnie płyt ograniczone szczelinami dylatacyjnymi nie powinny przekraczać 36 m2. Pola powinny więc posiadać wymiary 5x6m lub 6x6m. Rowki dylatacji powinny być wypełnione całkowicie materiałem plastycznym, umożliwiającym wydłużanie się płyt pod wpływem podnoszenia się temperatury i wilgotności.

Dopuszcza się ponowne wykorzystanie materiału z  istniejącej podbudowy po akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.

2.3. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Zaprojektowano przebudowę skoczni do skoku w dal. Długość rozbiegu wynosi 29,0 m, szerokość toru 1,22 m. Rozbieg wyznaczony liniami białymi szerokości 5 cm, malowanymi na zewnątrz rozbiegu. Nachylenie poprzeczne rozbiegu nie może przekroczyć 0,1%.  Belka do odbicia (linia odbicia) znajduje się w odległości 1 m od bliższej krawędzi zeskoczni. Zeskocznia długości 7 m i szerokości 2,5 m, wypełniona piaskiem płukanym frakcji 0-2 mm do głębokości min. 40 cm. Zeskocznia ograniczona jest obrzeżem bezpiecznym z betonu włóknistego 6 cm x 40 cm x 100 cm z nakładką z poduszki gumowej w kolorze białym.

Skocznię do skoku w dal  pokazano na rysunku A-12 i A-13.

2.3.1. NAWIERZCHNIA ROZBIEGU

Na skoczni zaprojektowano nawierzchnię o parametrach i w technologii jak dla bieżni okólnej.

2.3.2. PODBUDOWA

Na bieżni zaprojektowano podbudowę o parametrach i w technologii jak dla bieżni okólnej.

2.3.3. WYPOSAŻENIE SKOCZNI DO SKOKU W DAL

- Belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona - Wykonana z żywicy epoksydowej z nakładką do odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwą drewnianą z obustronnym rowkiem na plastelinę. Belkę należy osadzić w specjalnej skrzynce. Wymiary: 1201 mm x 340 mm x 100mm

- Skrzynka belki do skoku w dal - Wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na stałe na rozbiegu skoczni. Góra pokrywy wyklejona nawierzchnią sztuczną, z której wykonany jest rozbieg skoczni. Wymiary wewnętrzne: 1220 mm x 300 mm x 100 mm

- Pokrywa skrzynki - Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykającej skrzynie po wyjęciu belki. Górę pokrywy można wykleić nawierzchnią sztuczną, z której wykonany jest rozbieg skoczni.

- Mata na zeskocznię - wykonana z siatki PCW, krawędzie obciążane łańcuchem stalowym cynkowanym, doskonale zabezpiecza piach przed zanieczyszczeniami stałymi.

2.4. BOISKA WEWNĄTRZ BIEŻNI OKÓLNEJ

2.4.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne w zachodnim zakolu bieżni. Umożliwia grę w koszykówkę oraz siatkówkę.

BOISKO DO KOSZYKÓWKI

Zaprojektowano boisko do koszykówki o polu gry 12 m x 22 m. Linie szerokości 5 cm kolorze żółtym. Nawierzchnia w kolorze ceglastym, zakole bieżni w kolorze niebieskim.

Linie boiska pokazano na rysunku A-03, a przekrój na rysunku A-08.

BOISKO DO SIATKÓWKI

Zaprojektowano boisko do siatkówki o polu gry 9 m x 18 m. Linie szerokości 5 cm w kolorze białym. Nawierzchnia w kolorze ceglastym, zakole bieżni w kolorze niebieskim.

Linie boiska pokazano na rysunku A-04, a przekrój na rysunku A-08.

2.4.1.1. NAWIERZCHNIA

Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową jak dla bieżni okólnej.

2.4.1.2. PODBUDOWA

Zaprojektowano podbudowę jak dla bieżni okólnej.

2.4.1.3. WYPOSAŻENIE

Kosze do koszykówki (1 komplet = 2 kosze)

Zestaw do koszykówki na zewnątrz jednosłupowy, stojak do koszykówki o wysięgu L=1,6 m z tulejami montażowymi zabetonowanymi w fundamencie (słup kosza montowany w tulei – możliwość demontażu), cynkowany ogniowo, tablica do koszykówki laminat-extra 1,8 m x 1,05 m, obręcz ocynkowana z siatką łańcuszkową, sztywna. Musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa. Fundamenty systemowe.

Zestaw do siatkówki i tenisa

Wykonane ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewnętrznie. Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki) i dwóch osłon ochronnych. Słupki montowane w tulejach z możliwością demontażu, w komplecie dekle do zakrycia otworów i siatka do siatkówki oraz siatka do tenisa. Fundamenty systemowe.

2.4.2. POŁÓWKA BOISKA DO KOSZYKÓWKI

Zaprojektowano połówkę boiska do koszykówki we wschodnim zakolu bieżni.

Wymiary 13,2 m x 8,375 m, linie szerokości 5 cm w kolorze żółtym. Nawierzchnia w kolorze ceglastym, zakole bieżni w kolorze niebieskim.

Linie boiska pokazano na rysunku A-05, a przekrój na rysunku A-08.

2.4.2.1. NAWIERZCHNIA

Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową jak dla bieżni okólnej.

2.4.2.2. PODBUDOWA

Zaprojektowano podbudowę jak dla bieżni okólnej.

2.4.2.3. WYPOSAŻENIE

Kosz do koszykówki (1 sztuka)

Zestaw do koszykówki na zewnątrz jednosłupowy, stojak do koszykówki o wysięgu L=1,6 m z tulejami montażowymi zabetonowanymi w fundamencie (słup kosza montowany w tulei – możliwość demontażu), cynkowany ogniowo, w komplecie dekle do zakrycia otworu tablica do koszykówki laminat-extra 1,8 m x 1,05 m, obręcz ocynkowana z siatką łańcuszkową. Musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa. Fundamenty systemowe.

2.4.3. BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

Wewnątrz bieżni okólnej (w jej centralnej części) zaprojektowano boisko do piłki nożnej na nawierzchni z trawy syntetycznej. Boisko ma pole gry o wymiarach 22 m x 43 m oraz strefy wybiegu o szerokości 1 m wzdłuż boiska oraz 2 m za bramkami. Linie o szerokości 10 cm w kolorze białym. Za bramkami zaprojektowano piłkochwyty polipropylenowe o wysokości 6 metrów.

Linie boiska pokazano na rysunku A-02, a przekrój na rysunkach A-08 i A-09.

2.4.3.1. NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Charakterystyka nawierzchni ze sztucznej trawy:

Projektuje się nawierzchnię ze sztucznej trawy trzeciej generacji. System nawierzchni składa się z następujących elementów :

- sztuczna trawa

- mata elastyczna tzw. Shock Pad – 25 mm

Oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej musi spełniać następujące parametry :

- skład włókna: polietylen (PE) 100%,

- rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%) – przekrój soczewka z rdzeniem

- podkładówka: 100% PP

- Warstwa spodnia: SBR LATEX

- Rozstaw igieł: 3/4”

- Dtex: 18.000/8 dtex ± 10%

- Szerokość włókna: 1,2 mm ± 10%

- Grubość włókna: 320 µm ± 10%

- Ciężar włókna: 1.529 g/m2  ± 10%

- Ilość ściegów na 10 cm: 18 ± 10%

- Ilość pęczków/m2:  9.449 ± 10%

- Ilość końców/m2: 151.184 ± 10%

- Wysokość włókna: 40 mm ± 5%

- Ciężar podkładówki: 260 g/m2 ± 10%

- Ciężar warstwy spodniej: 950 g/m2 ± 10%

- Ciężar całkowity: 2.739 g/m2 ± 10%

- Siła wyrywająca pęczka: >30 N

- UV wytrzymałość: 3.000 h

- Stabilność koloru – skala szara: ≥4 stopień

- Standardowa szerokość rolki: 4,04 m  ± 0,02

- Kolor: bicolor zielony (dark green/light green)

- Zasyp EPDM z recyklingu w kolorze czarnym

2.4.3.2. PODBUDOWA

Zastosowano podbudowę jak dla bieżni okólnej.

2.4.3.3. WYPOSAŻENIE BOISKA

Bramki 5x2 m (2szt – 1 komplet)

Bramki do piłki nożnej spełniają normy FIFA. Profil aluminiowy wzmocniony - ożebrowany, owalny 100/120 mm. Głębokość 100/120 cm (góra/dół). Winkle wzmocnione o specjalnej konstrukcji zapewniającej większą stabilność bramki. W komplecie : tuleje oraz haczyki teflonowe do zawieszania siatki. Główne przeznaczenie: obiekty otwarte. Kolor: srebrny. Mocowanie siatki w dolnej części łuków bramki oraz poprzeczki dolnej za pomocą haczyków PP. Łuki bramek oraz rura dolna stalowa cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo. Rura dolna bramki wykonana z ceownika półzamkniętego umożlwiającego zapinanie sitaki za pomocą haczyków PP. Fundamenty systemowe.

Ławka dla zawodników rezerwowych

Zaprojektowano dwie dwunastoosobowe zadaszone ławki dla zawodników rezerwowych, zamontowane na stałe, konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych malowanych na wybrany przez Zamawiającego kolor. Pokrycie z poliwęglanu litego brązowego grubości nie mniejszej niż 6 mm z wykończeniami aluminiowymi, ławka z pojedynczych siedzisk z tworzywa sztucznego typ i kolor do uzgodnienia z Zamawiającym. Posadowić na kostce betonowej. Fundamenty Ø300 mm i głębokość 500 mm – 6 sztuk dla wiaty.

2.4.3.4. PIŁKOCHWYTY

Zaprojektowano ogrodzenie wysokości 6,0 m. Rozmieszczenie słupków wskazano na rysunku wykonawczym.

Zastosowano:

- słupy stalowe ocynkowane o przekroju 80 mm x 80 mm x 4 mm zakończone zaślepką, o wysokości
6 metrów,

- zastrzały stalowe ocynkowane o przekroju 50 mm x 50 mm,

- siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymałości śr. 5 mm, krawędź oczka 10,0 cm

- śruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny,

- linki naciągowe stalowe,

Zaprojektowane słupy należy zabetonować w wykopie o wymiarach 50 x 50 cm lub średnicy 50 cm i głębokości 100 cm. Zalewać mieszanką betonową. Beton klasy C16/20 (B20).

Projektowane piłkochwyty przedstawiono na rysunku A-06.

Istniejące piłkochwyty od strony wschodniej należy: usunąć siatkę wraz z ramami, słupy oczyścić 
i pomalować na kolor zielony, zamontować zastrzały w skrajnych polach oraz zamontować siatkę polipropylenową o wysokiej wytrzymałości śr. 5 mm, krawędź oczka 10,0 cm

2.5. BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ

Zaprojektowano  boisko do siatkówki plażowej o nawierzchni piaskowej. Wymiary zewnętrzne boiska 22 m x 16 m. Strefy bezpieczne wynoszą 3 m z tyłu i 4 m wzdłuż boiska. Pole gry
z uwzględnieniem stref bezpieczeństwa należy zabezpieczyć od zewnątrz obrzeżem betonowym 
8 cm x 30 cm z nakładkami elastycznymi z poliuretanu natryskowego w kolorze ceglastym. Wokół boiska zaprojektowano łapacze piasku o szerokości 50 cm. Wokół boiska z łapaczami piasku zaprojektowano opaskę z kostki betonowej o szerokości 80 cm.

Usytuowanie boiska do piłki plażowej w miejscu istniejącej rzutni do pchnięcia kulą wymaga przesadzenia dziesięciu drzew w inny rejon Szkoły Policji w Katowicach.

Odwonienie za pomocą rząpia o wymiarach 2 x 2 x 1 m (dł. x szer. x gł.) wypełnionego otoczakami frakcji 20 – 100 mm i wyłożonego geowłókniną. Położenie rząpia na środku boiska. Woda zostanie rozsączona w gruncie.

Linie boiska pokazano na rysunku A-07, a przekrój przez boisko na rysunku A-11

2.5.1.  NAWIERZCHNIA BOISKA

Nawierzchnia boiska wykonana z piasku płukanego frakcji 0 – 2 mm. Grubość warstwy piasku 40 cm. Poniżej należy zastosować geowłókninę.

2.5.2.  WYPOSAŻENIE BOISKA

- Zaprojektowano słupki ze stali, cynkowane ogniowo, wzmocnionego wewnętrznie. Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki) wielofunkcyjnych z płynną regulacją wysokości.

- Słupki montowane w tulejach stalowych 80 mm x 80 mm, wersja do siatkówki plażowej, łącznie z krawędziakami z możliwością demontażu, w komplecie dekle do zakrycia otworów.

- Osłony słupków turniejowych do siatkówki (gąbka o grubości 5 cm pokryta skadenem na konstrukcji wzmacniającej) zapinane na rzepy

- Siatka do siatkówki plażowej turniejowa czarna z antenkami, gr. splotu 3 mm, materiał PP, obszyta z czterech stron taśmą, boki usztywnione

- Linie wyznaczające pole gry do siatkówki plażowej 8 m x 16 m, w komplecie ze śledziami do mocowania.

2.6. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

W zachodniej części działki zaprojektowano siłownię zewnętrzną na istniejącej połówce kortu do tenisa ze ścianką. Istniejącą ściankę częściowo zburzyć do wysokości 130 cm. Powierzchnia ściany zatarta na gładko. Urządzenia do ćwiczeń (5 sztuk) należy przenieść z obecnie znajdującego się miejsca przy budynku „H”. Urządzenia w starej lokalizacji należy zdemontować wraz z fundamentami. Urządzenia to wyciąg górny podwójny, orbitrek eliptyczny, wioślarz, jeździec oraz motyl. Pod urządzenia należy wykonać fundamenty betonowe o średnicy 50 cm i głębokości 100 cm i zakotwić według wskazań producenta.

Nawierzchnia poliuretanowa o wymiarach 16 x 14 m. Przekrój przez nawierzchnię na rysunku A-10.

2.6.1.  NAWIERZCHNIA

Zaprojektowano nawierzchnię poliuretanową jak dla bieżni okólnej.

2.6.2.  PODBUDOWA

Zaprojektowano podbudowę pod boisko jak dla bieżni okólnej.

2.7. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURU

2.7.1. KOSZE NA ŚMIECI

Zaprojektowano kosze wolnostojące przytwierdzane do podłoża. Kosze parkowe i uliczne mające podstawę betonową i zamykanie na zamek. Posiadają wyjmowane wiaderko na odpady. Wykonane z materiałów charakteryzujących się wysoką odpornością na trudne warunki środowiskowe i wieloletnią trwałością.

– możliwość przytwierdzenia do podłoża
– z podstawą betonową 
– pojemność: 50 litrów
– wysokość 82 cm (bez podstawy betonowej)
– średnica 42 cm
– nie posiada popielnicy

Na zdjęciu kolor przykładowy – zaprojektowano kosze w kolorze niebieskim.

2.8. UWAGI KOŃCOWE

- Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.

- Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatów.

- Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców poszczególnych robót budowlanych obowiązują: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – wydawnictwa „Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji.

- W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robót, w stosunku do projektu muszą być uzgodnione z projektantem.

- W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu.

- Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami oraz uwzględniać SPECYFIKACJĘ TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT sporządzoną dla całości przedsięwzięcia.

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr 120 Poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.  2003 r. Nr 47. Poz. 401)

ADRES OBIEKTU:

Szkoła Policji w Katowicach

ul. gen. Jankego 276

40-684 Katowice

INWESTOR:

Szkoła Policji w Katowicach

ul. gen. Jankego 276

40-684 Katowice

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy bieżni lekkoatletycznej wraz z drenażem, skoczni do skoku w dal, boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, połówki boiska do koszykówki,  siłowni zewnętrznej i boiska do siatkówki plażowej. Nawierzchnia bieżni poliuretanowa typu natrysk.

Zakres projektu obejmuje teren działki o numerze ewidencyjnym 1,2 i 3.

Kolejność wykonywania robót:

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

- roboty ziemne

- wykonanie drenażu

- roboty związane z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię bieżni, boisk oraz skoczni

- wykonanie montażu obrzeży

- wykonanie fundamentów pod piłkochwyty

- czyszczenie i dokładanie kostki betonowej

- wykończenie nawierzchni poliuretanowej i z trawy syntetycznej

- instalacja urządzeń sportowych

- prace porządkowe

- wysianie trawy

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na terenie objętym opracowaniem znajdują się budynki szkoły.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stanowić zagrożenie podczas realizacji robót budowlanych

Na terenie objętym opracowaniem nie znajdują się elementy zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub wykonawców robót.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

roboty ziemne  - Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu wykopu. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić  napisy ostrzegawcze. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

roboty montażowe – należy zachować ostrożność podczas unoszenia elementów przeznaczonych do montażu, w trakcie uniesienia elementu montażyści nie powinni znajdować się pod uniesionym elementem. Należy każdorazowo sprawdzać stan zawiesi i elementów zabezpieczających.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych.

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalacje piorunochronną.

Kserokopie wymaganych dokumentów należy przekazać kierownikowi budowy.

Roboty na wysokości - Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1 m od podłogi lub ziemi powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości – balustradą o wysokości 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 1,5 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia.

Długość linki bezpieczeństwa, szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,5 m.

Roboty instalacyjne - Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych na obiekcie, należy przeszkolić wszystkich pracowników pod kątem niebezpieczeństw, pojawiających się podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi. Większość prac będzie wykonywana na ścianach lub sufitach, należy poinstruować pracowników o zagrożeniach mogących się pojawić podczas prac na wysokości.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych muszą spełniać wymagania:

- posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi dla tej pracy narzędziami i sprzętem,

- mieć właściwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

- posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poświadczenie przeszkolenia w tym zakresie.

Kserokopie wymaganych dokumentów należy przekazać kierownikowi budowy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Inżynier pełniący funkcję kierownika budowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy. Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy kierownik budowy dokonuje instruktażu ekipy dot. sposobu i technologii prowadzenia robót budowlanych i montażowych, a także środków bezpieczeństwa jakie należy zachować podczas pracy.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych.

Kierownik budowy jest zobowiązany w oparciu o powyższą informację do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczęciem.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników.

Wykonawca prac ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom niezbędny sprzęt ochrony osobistej jak:

- rękawice ochronne

- okulary ochronne

- gogle lub przyłbice ochronne,

- ochronniki słuchu,

- odzież i obuwie robocze.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami

związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Teren budowy oznakować tablicami informacyjnymi o wykonywanych pracach. W miejscach składowania materiałów łatwopalnych ustawić sprzęt przeciwpożarowy (beczki z woda, skrzynie z piaskiem, gaśnice, sprzęt pomocniczy p.poż.). W czasie prowadzenia robót stosować się do ogólnych warunków wynikających z przepisów BHP.

Miejsce składowania materiałów zawierających azbest oznakować tablicą „Uwaga. Zawiera azbest.