Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej projektu 
i wykonania sieci bezprzewodowej WLAN w budynkach „F”, „G”, „L”, „M” i „W” 
w  Szkoły Policji w Katowicach.

- Zakres opracowania dokumentacji obejmuje:

- trzy budynki wielokondygnacyjne oraz dwa budynki jednokondygnacyjne,

- budynki posiadają okablowanie strukturalne na każdej kondygnacji,

- sieć strukturalna może być modyfikowana,

- pomiary mają być wykonane oddzielnie dla każdej kondygnacji w budynkach,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru,

- zakres niezbędnych do wykonania prac,

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do wykonania jednej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 12 miesięcy od dnia opracowania.

- Komplet ww. dokumentacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu w postaci elektronicznej na nośniku pendrive oraz w wersji drukowanej.

- Wymagania sieci WiFi:

# urządzenia służące do rozgłaszania sygnału WiFi winny być zasilane 
z okablowania strukturalnego (PoE),

# projektowana sieć WiFi powinna zapewnić płynne przechodzenie pomiędzy punktami AP,

# pełne pokrycie, jest wymagane w pomieszczeniach (nie jest wymagane na klatkach schodowych),

# punkt dostępowy musi zapewniać dostęp do sygnału radiowego bez martwych pól w pomieszczeniach,

# jednoczesna praca w pasmach 2,4GHz i 5GHz,.

# AP wyposażony w minimum 1 port 1000BASE-T,

# Obsługa standardów 802.11a/b/g/n/ac, 802.11e, 802.11k, 802.11r, 802.11i,

# urządzenia AP nie mogą być nie starsze niż 6 m-cy,

# liczba użytkowników na kondygnacji jest różna i zależna od kondygnacji, liczba zostanie podana w czasie wizji lokalnej,

# przepustowość na jednego użytkownika 2Mb/s.

- Projekt powinien zawierać:

  - Rzeczywiste mapy pomiarów, potwierdzające osiągnięcie planowanych parametrów radiowych i mają zawierać w szczególności:

    - siłę sygnału dla wszystkich punktów dostępowych,

    - siłę sygnału pojedynczych punktów dostępowych,

    - jakość sygnału w pomieszczeniach,

    - rozkład kanałów radiowych,

    - liczbę widocznych AP,

    - przepustowość sieci,

    - nakładanie kanałów (channel overlap).

  - Rozmieszczenie planowanych AP,

  - Proponowane AP ( producent, model, cena jednostkowa),

  - Koszt realizacji projektu – inwestycji w tym kosztorys inwestorski.

  - Ewentualnie inna prawnie wymagana dokumentacja.

  - Projekt powinien uwzględniać redundantne ścieżki dla każdego odbiornika, jeżeli jest to możliwe.