Część 1 – Stentrgaft brzuszny z fiksacją nadnerkową

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent/ Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Pierwszy niepokryty tkaniną segment stentgraftu o długości nie większej niż 15 mm, zwierające elementy kotwiczące stentgraft w ścianie aorty. - Dla standardowo dostępnych stentgraftów (zarówno dla wersji rozwidlonej jak i typu aorto-uni-iliac); średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm. W przypadku zamówienia stentgraftu typu aorto-uni- Iliac –dostępne okludery do tętnicy biodrowej o średnicy 8-24 mm . Standardowo dostępne jednoelementowe nóżki kontralateralne o długości powyżej 195 mm i średnicy dystalnej od 10 do 28 mm. - Możliwość zaopatrywania tętniaków z szyją o długości 10 mm i powyżej - Możliwość użycia stentgraftu do zaopatrywania szerokich, silnie zagiętych szyi tętniaka (tzn. średnica aorty 31-32 mm przy zagięciu pod nerkowym 65-75 stopni) - Możliwość zastosowania w technice kominowej przy długości szyi tętniaka 2 mm i powyżej (wg instrukcji użytkowania) - W cenie stengraftu – dostępny zestaw do leczenia przecieków typ I : cuff+ zestaw wkrętów do endowaskularnego fiksowania stengraftu w aorcie. - Dostępne koszulki do stengraftów o średnicach 14,16,18,20 ,22,24,26F. - W zestawie cewnik balonowy do modelowania stengraftu z możliwością doprężenia do średnicy 46 mm oraz dwa prowadniki supersztywne. - Możliwość zamiany na nitynolowy stengraft do aorty piersiowej o średnicy 22-46mm - z systemem wprowadzającym max 25F dla wszystkich średnic, do leczenia tętniaków i rozwarstwień aorty. | Szt. | 160 |  |  |  |  |  | 20 |
| RAZEM |  |  |  |  |

Szybki czas realizacji zamówienia – dostawa do 48 godzin od daty zamówienia.

Zamawiający wymaga dostarczenia  urządzenia do wymiarowania wraz z dedykowanym oprogramowaniem.

Część 2 –  Oprzyrządowanie do videoureterorenoskopu kompatybilny ze sprzętem firmy Storz.

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prowadnica z rdzeniem nitinolowym z powłoką hydrolifilną na całej długości odporna na zgięcia i złamania ułatwiająca przejście przez trudne odcinki moczowodu. Zakończenie proste, giętka bezpieczna końcówka o dł. 3 cm, wersja standardowa lub Extra sztywna. Długość 150 cm, średnica 0,35” Produkt sterylny | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2. | Koszulka dostępu moczowodowego pokryta hydrożelem wewnątrz i na zewnątrz kanału roboczego oraz na powierzchni dystalnego rozszerzadła, umieszczona w specjalnym aplikatorze ułatwiającym nawilżenie przed użyciem bez uszkodzenia powłoki hydrofilnej, z możliwością wprowadzenia przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika. Prowadnik utrzymuje stały dostęp do nerki a jednocześnie zajmuje kanału roboczego koszulki. Wewnątrz mandrynu koszulki znajdują się dwa kanały w tym jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami, umożliwiającymi podanie kontrastu z pozostawieniem prowadnicy w miejscu. Rozmiary 12-14 CH długość 45 cm | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Część 3 – Sprzęt endoskopowy urologiczny kompatybilny z aparatem firmy Storz.

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Optyka HOPKINS 30°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Płaszcz resektoskopu 24 Fr., dziób pochyły, z 1 LUER-Lock, nieobrotowy, z obturatorem | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Element pracujący resektoskopu, monopolarny, aktywny | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 4 mm, dł. 300 cm, do starszych modeli diatermii KS, Erbe T | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5. | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 6. | Ureterorenoskop 9,5Fr., dł. 43 cm, kanał inst. 6Fr., okular skośny, autoklawowalny - zestaw z koszem | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 8. | Optyka HOPKINS 0°, śr. 4 mm, dł. 30 cm, autoklawowalna | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | Płaszcz uretrotomu SACHSE 21 Fr | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10. | Obturator, do zast. z płaszczem uretrotomu 21 Fr. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | Nóż zimny SACHSE do uretrotomu, prosty, op. 6 szt. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12. | Nóż zimny do uretrotomu, ostrze okrągłe, op. 6 szt. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 13. | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 14. | Kleszcze optyczne do kruszenia kamieni, do zast. z optyką | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 15. | Adapter do połączenia kleszczy z płaszczem zew. resektoskopu | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 16. | Adapter, do zast. z kleszczami do kruszenia kamieni i płaszczem zew. resektoskopu | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Część 4 – Zaciski do zamknięcia czaszki

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System tytanowych zacisków Craniofix 11 mm w skład zestawu wchodzi aplikator z automatycznym dociąganiem, kleszczyki podtrzymujące, kleszczyki do obcinania, kleszczyki zdejmowania zacisków | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| 2. | System tytanowych zacisków Craniofix 16 mm w skład zestawu wchodzi aplikator z automatycznym dociąganiem, kleszczyki podtrzymujące, kleszczyki do obcinania, kleszczyki zdejmowania zacisków | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Część 5 – Zaciski do zamknięcia czaszki

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System Scalp Fix w skład zestawu wchodzi rękojeść plastikowa, rękojeść aluminiowa, kleszczyki do zdejmowania zacisków. Taca na instrumentarium | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Część 6 – Zestaw do jednostronnego zabiegu głębokiej stymulacji mózgu – DBS

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość Depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwukanałowy stymulator do głębokiej stymulacji mózgu -do zastosowania w Chorobie Parkinsona,Padaczce ,dystonii,z możliwością rejestracji lokalnych potencjałów pola. Możliwość warunkowego wykonania badania rezonansu magnetycznego całego ciała 1,5 T i 3,0 T. Stymulator informujący o rzeczywistym ,pozostałym czasie pracy stymulatora. Zakres szerokości impulsu od 20 do 450 us. Elektrody do microrecordingu ( opakowanie = 5 szt ) Kaniule do microrecordingu ( opakowanie =5 szt ) Kable do microrecordingu 1 szt Elektrody kierunkowe domózgowe ,odstęp między kontaktami :mniejszy 0,5 mm, większy 1,5 mm, długość elektrody 42 cm. Łącznik do elektrod kierunkowych ,8 styków na końcu dystalnym i proksymalnym, dostępny o długości :40 cm,60 cmi 95 cm. Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym ,średnica 14 mm( dotyczy poz.2 ) Tuneliztor ( dotyczy poz. 2 ) Pilot dla pacjenta umożliwiający pacjentom z neurostymulatorem sprawdzenie terapii i stanu naładowania baterii neurostymulatora ,przełączenie do trybu MRI,zapisywanie zdarzeń oraz zmianę ustawień lub grupy programowania zgodnie z parametrami ustalonymi przez lekarza. Zatyczka otworu stymulatora Dostarczenie i użyczenie do każdego implantacji systemu głębokiej stymulacji mózgu aparatury umożliwiającej przeprowadzenie wielokanałowego mikrorekordingu oraz makrostymulacji. Zapewnienie wyszkolenia neurofizjologa w obsłudze powyższej aparatury neurofizjologicznej. Użyczenie zamawiającemu mikrodrivu, kompatybilnego z posiadanym przez zamawiającego system stereotaksji ,a umożliwiającemu równoczasowe wprowadzenie pięciu elektrod do monitoringu neurofizjologicznego w układzie ( +) w odstępach 2 mm, z dokładnością 0,1mm. Użyczenie zamawiającemu programatora lekarza na czas trwania umowy plus dodatkowe 8 lat. Programator musi umożliwiać telemetryczne sterowania neurostymulatorem z opcjami regulacji co najmniej amplitudy, szerokości impulsu oraz częstotliwości, a także możliwości zaprogramowania równoczasowego działania różnych kontaktów elektrody domózgowej. Programator musi mieć możliwość współpracy i obsługi dotychczas wszcepianych stymulatorów typu Soletra/Activa. Możliwość wykonania badania MR pacjenta z implantowanymi elementami systemu. | Kpl. | 60 |  |  |  |  |  | 2 kpl. |
| RAZEM |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego  2 komplety pełnego asortymentu oraz uzupełnienie po zużyciu do 48 godzin.

Zestaw do jednostronnego zabiegu głębokiej stymulacji mózgu DBS  60 kompletów na 3 lata.

Procedura A03.

Część 7 –  Klatka międzytrzonowa typu TLIF

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja umożliwiająca wszczepienie tego samego implantu z różnych dostępów operacyjnych w odcinku lędzwiowym (techniką PLIF,TLIF,ALIF).Wszczepy o specjalnej kratowatej (siatkowej )strukturze stwarzającej doskonałe warunki do przerostu kostnego. Powierzchnia górna i dolna implantów wyposażona w odpowiednio wyprofilowane prowadnice, umozliwiające samo-sytuowanie i skręcanie implantu w przestrzeni międzytrzonowej. Czoło implantów o obłym kzstałcie. Powierzchnie boczne gładkie nie posiadające żadnych ostrych krawędzi ani karbów , umozliwiające bezpieczne umieszczenie implantu w przestrzeni. Narzędzie implntacyjne umożliwiające przemieszczenie i obrót implantu o kąt 90 stopni w stosunku do kierunku jego wprowadzania. Typoszereg rozmiarowy w zakresie wysokości od 7 do 17 mmoraz w trzech rozmiarach długości 25,30 i 35 mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 40 szt. w różnych rozmiarach |

Wykonawca gwarantuje udostepnienie zestawu narzędzi ( instrumentarium ) do zakładania i usuwania w/w implantow z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów do 48 godz.

Płatnosć za implanty zgodna z protokołem zuzycia.

Depozyt początkowy 40 szt. w różnych  rozmiarach.

Część 8 –  Koszyk szyjny 3D

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Implant do międzykręgowej ,przedniej stabilizacji odcinka szyjnego o kształcie trapezowych bloków z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. - Anatomiczny kształt umożliwiający uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością - Wykonane z tytanu komórkowego Ti6A/4V o włściwościach hydrofilnych. - Materiał klatki wykonany jest przy użyciu metody – druk 3D. - Struktura implantu charakteryzuje się regularną wielkością porów na całej powierzchni 900 um,a także średnią porowatością wewnętrzną wynoszącą 50-55 % - Klatka posiada na powierzchni elementy kotwiczące w postaci 4 szt. kolców od góryi 4 kolców z dołu wpływające na wysoką stabilność . - Implanty pakowane sterylnie z oznaczeniem daty sterylności. - Wysokości klatek od 4mm do 8mm- stopniowane co 1 mm,dostępne w 3 rozmiarach postawy : 14x11,5 mm, 16x13,5 mm oraz 18x15mm z pochyleniem 5 stopni. - Zestaw instrumentarium zawiera narzędzie do zakładania wszystkich wielkości implantów ,wraz z implantami próbnymi. - Metalowe tace instrumentarium z trwałym oznaczeniem na narzędziach. -Wraz z zestawem dostępne retraktory do prawidłowego rozwarcia pola operacyjnego i narzędzia kostne typu Kerrison w rozmiarze 1mm,2mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  | 15 szt. |
| RAZEM |  |  |  |

Wykonawca gwaranyuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawa do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksplo atacji narzędzi.

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

Część 9  –  Klatki międzytrzonowe do operacji dyskopatii szyjnych

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania: -Klinowy i anatomiczny kształt implantu wykonanego z materiału PEEK - Obecność znaczników radiologicznych - Odporność na urazy mechaniczne - Do klatek dołączony jako wypełnienie hydroxyapatytowy substytut kostny w postaci gotowej do użycia pasty dostarczony w strzykawce o pojemności 1 cc -Wypełnienie klatki po implantacji musi ulegać procesom zaniku zapewniając możliwość przerostu kostnego -Klatki i wypełnienie musi być dostarczane w formie sterylnej. -Konstrukcja uchwytu do implantu umożliwia sztywne osadzenie implantu, jego rewizyjne repozycjonowanie lub całkowite usunięcie. -Przymiary do określenia wielkości implantu z ogranicznikami głębokości. -Klatki w szerokościach 11 oraz 14 mm i długościach 11 oraz14 mm. Wysokości klatek zawierają się w rozmiarach: od 4 do 13 mm stopniowane co 1 mm. -Wiertło kompatybilne z wiertarką MIDAS REX w ilości 40 szt. Jednorazowe, sterylne, kulkowe -10 szt, diamentowe- 10 szt , typu craniotom – 10 szt i perforator -10 szt. Wykonawca gwarantuje udostępnienie retraktorów szyjnych Retraktory szyjne z ostrymi i tępymi łopatkami przeziernymi dla promieni RTG mocowane do poprzecznej oraz wzdłuznej ramki z samozatrzaskowym systemem blokowania ustawienia ,podwójnie łamanej, umożliwiające blokowanie pozycji łopatek wybranych ręcznie. W zestawie ręczny uchwyt z obrotowym mocowaniem wkładka do łopatki. | SZT. | 20 |  |  |  |  |  | 20 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium ) do zakładania i usuwania w/w implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.Wykonawca zobowiązuje się użyczyć bezpłatnie na czas trwania umowy wiertarki szybkoobrotowej a pełnym oprzyrządowaniem neurochirurgicznym.

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po użyciu implantów do 48 godz.

Część 10 – Elektroda do Nukleoplastyki

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania: - Bipolarna elektroda do plazmowej niskotemperaturowej koblacji dysku szyjnego o średnicy 0,91 mm i długości roboczej 76mm. - Bipolarna elektroda do plazmowej niskotemperaturowej koblacji dysku lędźwiowego o średnicy 1,07 i długości roboczej 219mm - Elektrody pracujące w zakresie temperatur pomiędzy 10 a 40 stopni C. - Elektroda kompatybilna z generatorem ArtroCare System 2000 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Część 11  –  Stabilizacja międzytrzonowa w technice MIS, metodą endoskopową lub tradycyjną

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania: Klatka międzytrzonowa tytanowa Klatka rozsuwalna płynnie bez skoku, w płaszczyźnie strzałkowej w zakresie od 7-14 mm Możliwość założenia klatki metodą endoskopową przez kaniulę 8,5 mm Automatyczny system blokujący nie wymagający dodatkowych czynności narzędzi Dostępne długości klatki 22 mm do 34 mm ze skokiem co 4 mm W zestawie narzędzia do distectomii metodą endoskopową W zestawie uniwersalny, rozprężany materiał | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania i usuwania w/w implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksplotacji narzędzi.

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu do 48 godzin.

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

Część 12  –  Semidynamiczna stabilizacja międzytrzonowa szyjna Typu -ACIF

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania : Implant w całości wykonany z tytanu,górna i dolna powierzchnia w formie siatki umożliwiającej przenikanie osteoklastów i szybszy przyrost kostny implantu. Górna i dolna siatka z licznymi kolcami uniemożliwia alokację implantu. Przestrzeń środkowa implantu zupełnie pusta,bez dodatkowych rusztowań,dzięki czemu zachowana jest sprężystość i dynamika górnej i dolnej powierzchni implantu zapobiegająca załamaniom blaszek granicznych i kręgów. Implanty występują w dwóch kształtach anatomicznych o nachyleniu 0 stopni i 5 stopni. Implanty występują w różnych wysokościach 4,5,6,7,8 i 9 mm i rozmiarach szerokości /głębokości :12x12mm,14x14mm,16x16mm. Każdy implant zapakowany sterylnie. | Szt. | 30 |  |  |  |  |  | 12 szt.: (4 mm- 2 szt. 5 mm – 2 szt. 6 mm- 2 szt. 7 mm- 2 szt. 8 mm- 2 szt. 9 mm- 2 szt. ) |
| RAZEM |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje uzupełnienie depozytu po zużyciu do 48 godzin .

Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy.

Część 13 – Klatka międzytrzonowa rozprężalna. Stabilizacja międzytrzonowa MIS, implant o zwiększonej powierzchni kontaktu z blaszką graniczną.

Zestaw: klatka międzytrzonowa.

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania: Klatka międzytrzonowa do leczenia choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, Wykonana w całości z tytanu Implantowana w technice TLIF lub PLIF Implantowana w formie złożonej z możliwością rozłożenia w płaszczyźnie prostopadłej do osi ciała Możliwość podania gruzu lub materiału kościozastępczego do implantu przez narzędzie implantacyjne Urządzenie implantacyjne pozwalające na włożenie implantu, jego rozłożenie i podanie gruzu kostnego lub materiału kościozastępczego Dwie długości implantu 32mm i 37 mm w stanie złożonym Wysokości implantu 1 mm do 15 mm ze skokiem co 1 mm oraz rozmiar 17 mm Implanty dedykowane indywidualnie na pacjent. Zestaw i implanty zamawiane na datę zabiegu. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu  narzędzi ( instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianie zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

Część 14 – Zestaw do dynamicznej stabilizacji transpedukularnej

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania : komplet: 4 śruby, 2 pręty, 4 blokery - Zestaw do stabilizacji transpedukularnej, dynamicznej, wszystkie implanty muszą posiadać system mocowania oparty na jednym elemencie blokującym i tulipanowym charakterze części mocującej śruby; - śruba wieloosiowa o kącie wychylenia od osi o 30 stopni; - nakrętka bezxgwintowa z dwustopnowym systemem blokowania pręta; - ujemny kąt pióra gwintu śruby zapewniający zwiększoną siłę zerwania śruby; - śruby pokryte hydroksyapatytem – wśrednicach 6,5mm, 7,5mm, 8,5mm i długościach w zakresie 30mm-55mm; - dostępne również śruby wyciągowe; - pręty przeznaczone do jedno i dwupoziomowej stabilizacji, pakowane sterylnie, zbudowane z PTU i PCU. Pręty o długości w zakresie 20mm-42mm; - pręty dwupoziomowe dodatkowo połączone z prętem tytanowym i długościach w zakresie 60mm lub 150mm, proste i lordotycznie wygięte. | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

Część 15 – Stabilizacja przezstawowa

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania : Stabilizacja przezstawowa przezskórna (komplet: 2 śruby, drut Kirchnera, igła Jashidi); zestaw skłąda się z 2 sztuk śrub, 1 szt ZyfuseDilatorPack, 1 sztuki drut Kirchnera, 1 szt igły Jamshidi; kaniulowane tytanowe śruby kompresyjne, mocowane metodą przezskórną, pokryte hydroxyapatytem; średnice śrub 5,0mm i 6,0mm; długość śrub od 30mm do 60mm (skok co 10mm); dostępne z podkładami i bez; kąt wychylenia podkłądki 50 stopni; instrumentarium umożliwiające przezskórnezałożenie śruby. Implanty dedykowane indywidualnie na pacjenta. Zestaw i implanty zamawiane na datę zabiegu. | kpl. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawą do 7

dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

Część 16 – Rozsuwana proteza trzonu kręgosłupa w odcinku szyjnym piersiowym lub lędźwiowym mocowana śrubami do trzonów.

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW: 1x trzon, 2x blaszka graniczna,4x śruba,materiał do wyboru tytan lub peek Wymagania : - Implant składający się z trzonu i dwóch blaszek granicznych z możliwością przykręcenia blaszki do trzonu kręgosłupa. - Implant składany śódoperacyjnie z dostępnych trzonów i blaszek granicznych w celu najlepszego dostosowania do anatomii pacjenta. - Dostępne trzony szyjny i piersiowo-lędzwiowy. - Dostępny system blaszek granicznych montowanych na trzony w celu najlepszego dostosowania do anatomii pacjenta. - Blaszki graniczne dostępne w czterech kształtach i rozmiarach. - Blaszki graniczne dostęne w czterech nachyleniach kątowych. - Dostępne blaszki graniczne z możliwością przykręcania do trzonu śrubami kostnymi. -Śruby dostępne w formie tytanowej,lub tytanu pokrytego hydroksyapatytem. - W zestawie przymiary uniwersalne rozkręcane w płaszczyżnie strzałkowejdla prawidłowego pomiaru wysokości protezy. - W zestawie podajnik z regulowanym do 70 stopni pochylenia zamontowanego implantu w stosunku do osi narzędzia. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Wykonawca gwaranyuje udostępnienie zestawu narzedzi (instrumentarium) do zakładania i usuwania ww. implantów z dostawa do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksplo atacji narzędzi.

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

Część 17  –  Wspornik trzonu odcinka szyjnego – biomateriał: PEEK

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Implant służący do wspierania trzonów odcinka szyjnego kręgosłupa z dojścia przedniego o anatomicznym kształcie odzwierciadlającym kształt trzonów, wykonany z materiały PEEK. - Wysokość wspornika od 16mm do 50mm ze skokiem co 2mm i od 55mm do 60mm ze skokiem co 5mm. - Implanty o szerokości 14mm i głębokości 13mm. - Implant wyposażony w podwójny system zabezpieczenia przed wysuwaniem/migracją poprzez "ząbkowane" powierzchnie (przeciewwysuwne ząbki) wcinające się w blaszki trzonów oraz kolce umiejscowione na górnej i dolnej powierzchni implantu, po 4 na każdej. - Możliwość płynnej regulacji połączenia wspornika z płytką natrzonową. - Możliwość wypełnienia wspornika kością autogenną lub substytutem kości. - Jednotacowe instrumentarium, dostosowane do protez w dwóch wersjach materiałowych: polimer PEEK i stop tytanu. - Uniwersalny system i zestaw instrumentarium dla wspornikó trzonu wykonanych z biomateriału PEEK oraz STOPÓW TYTANU – pozwalający na śródoperacyjny dobór implantu. - Uniwersalne narzędzia instalacyjno – dystrakcyjne wykluczające konieczność wykonywania dodatkowej dystrakcji. Komplet 1 proteza trzonu | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Oferent  zobowiązuje się do bezpłatnego uzyczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy.

Część 18 – Zestaw do anatomicznej repozycji trzonów kręgosłupa w złamaniach kompresyjnych kości

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania: Małoinwazyjny zestaw do plastyki trzonów kręgosłupa Jednorazowy, owalny rozprężalny implant do anatomicznej repozycji trzonów dostępny w trzech średnicach: 4.2;5.0;5.8 wykonany ze stopu tytanu, dostarczany w sterylnych opakowaniach. Implanty fabrycznie osadzone na sterylnych jednorazowych podajnikach, nie wymagające montażu przed implantacją W zestawie cement kostny o standardowej lub podwyższonej gęstości i lepkości gotowy do implantacji zaraz po wymieszaniu Możliwy czas podawania cementu od zakończenia mieszania przy temperaturze 23 st.C – minimum 18 min. Cement nieprzezierny dla promieni RTG ( kontrast siarczan baru lub dwutlenek cyrkonu) Mieszalnik wraz z podajnikiem z mechanizmem tłokowym Zestaw składa się z jednorazowych, sterylnych narzędzi oraz implantów W komplecie do implantacji : - 1 igła do nasady trzonu, - 2 druty Kirschnera, - 1 kaniulowane wiertło z zamocowaną kaniulą roboczą, - 1 wolna kaniula robocza do drugiej nasady, - 1 sterylny przymiar implantu, - 1 zatyczka plastikowa do kaniuli roboczej ze znacznikiem radiologicznym , - 2 tytanowe implanty osadzone na podajnikach, - 1 podajnik cementu, - 1 mieszalnik cementu | kpl. | 5 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Część 19  –  Sztywny stabilizator międzykolczysty

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania: Sztywny stabilizator międzykolczysty, umożliwiający stabilne ( bez zachowania ruchomości) połączenie sąsiadujących trzonów kręgowych Stabilizator jednoczęściowy otwarty od tyłu osadzony na wyrostkach kolczystych za pomocą skręcanych śrubek poprzecznych Stabilizator dostępny w 5 -ciu rozmiarach od 8mm do 16mm w odstępach co 2 mm Możliwość mnogiego zastosowania w zespoleniach wielopoziomowych ( 3 i więcej) bezpośrednio na sąsiadujących przestrzeniach Możliwość zastosowania w połączeniu z dowolnym systemem stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa typu ALIF,PLIF,TLIF lub XLIF Elementy stabilizacji wykonane ze stopu tytanowego Stabilizatory dostępne w formie sterylnej w fabrycznych opakowaniach. Zestaw instrumentarium aplikacji stabilizatorów powinien zawierać : - indywidualne próbniki odpowiadające poszczególnym rozmiarom stabilizatorów, będące jednocześnie narzędziami do osadzania stabilizatora przed implantacją - narzędzie osadzone bezpośrednio na stabilizatorze, umożliwiające kontrolowane równoległe doginanie uchwytów stabilizatora po jego osadzeniu w miejscu wszczepu. - narzędzie umożliwiające rozginanie uchwytów stabilizatora przed implantacją Zestaw jest dostarczany w specjalnej kasecie umożliwiającej jego sterylizację i przechowywanie. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  | 5 szt. w różnych rozmiarach |
| RAZEM |  |  |  |  |

Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi ( instrumentarium) do zakładania i usuwania w/w implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi.

Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów do 48 godzin.

Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.

Depozyt początkowy 5 szt. w różnych rozmiarach.

Część 20  –  Klatka PLIF do przestrzeni międzykręgowej 3D

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Wielkość depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagania : Implanty do międzykręgowej stabilizacji kręgosłupa z otworem centralnym do wypełnienia biomateriałem lub przeszczepami kostnymi. Anatomiczny kształt umożliwia uzyskanie maksymalnego kontaktu z kością. Wykonane z tytanu komórkowego Ti6A/4V o właściwościach hydrofilnych . Materiał klatki wykonany jest przy użyciu metody druku 3D Struktura implantu charakteryzuje się regularną wielkością porów na całej powierzchni 900um.a także średnią porowatościa wewnętrzną wynoszącą 50-55 procent . Moduł Younga materiału implantu wynosi 110 Gpa. Implanty pakowane sterylnie z datą sterylności . Implanty o rozmiarach : pochylenie o stopni ,dł.22mmi 26 mmwysokości od 7 mm-10 mm( stopniowane co 1 mm )szerokośc 8,5 mm.pochylenie 0 stopni dł.22 mm i 26 mm wysokości od 8 mm-13 mm( stopniowane co 1 mm )szer.10,5 mm.pochylenie 5 stopni dł.22 mmi 26 mm wysokości od 8 mm-10 mmstopniowane co 1 mm,szer.8,5 mm,pochylenie 5 stopni dł. 22Mm i 26 mm wysokośc od 8 mm-13 mm stopniowane co 1 mm sze.10,5 mm pochylenie 10 stopni ,dł.22 mm w wysokościach 9 mm i 10 mm szer.8,5 mm ,oraz w dł. 26 mm i wys. 9 mm, 10 mm,11 mmi szer.8,5 mm pochylenie 10 stopni dł. 22 mmi 26 mm wys. Od 9 mm -13 mm ( stopniowanie co 1 mm ) szer.10,5 mm. W zestawie instrumentarium implanty próbne ,oraz łyżki i kiurety ( raszple ) dystraktory do przestrzeni między kręgowej, retraktory do microdesectomii. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  | 15 szt. |
| RAZEM |  |  |  |  |

Oferent zobowiązuje się do bezpłatnego użyczenia niezbędnego instrumentarium na czas trwania umowy, wymiany narzędzi użytkowanych w przypadku uszkodzenia .

Część 21 – Implant custom made panewki biodorowej wykonany w pełni w technologii 3D

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implant przygotowany na indywidualne zamówienie pod pacjenta na podstawie zdjęć CT z możliwością interakcji operatora z inżynierem na platformie webowej. Implant wydrukowany z tytanu z możliwością zastosowania powłoki typu EPORE w celu poprawy osteointegracji oraz z możliwością pokrycia implantu powłoką przeciwzapalną i bakteriobójczą na bazie uwalniającego się srebra. Implant mocowany do kości śrubami gąbczastymi 6,5mm oraz 8mm lub trzpieniami o średnicy 9mm w zależności od projektu. Implant dostarczony sterylnie wraz ze sterylnym modelem oraz w razie konieczności szablonami do docięcia kości i wiercenia pod śruby. Do każdego implantu dostarczone dedykowane instrumentarium oraz instrukcja implantacji. | komplet | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Część 22 – Protezy, balony, zestawy, stenty, nakładki, cewniki.

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proteza dwunastnicza samorozprężalne, nitinolowe, stent nie pokryty. Markery RTG widoczne na zestawie wprowadzającym określające długość protezy po rozprężeniu, plus markery na końcach protezy. Zestaw wprowadzający średnicy 10 Fr giętki, przezroczysty, zbrojony wewnętrznie, wprowadzana przez kanał wewnętrzny endoskopu Proteza uwalniana całkowicie jedną ręką, z rękojeścią umożliwiającą wielokrotne rozkładanie i zamykania protezy w trakcie zabiegu w celu jej umiejscowienia. Średnice protez w miejscu zwężenia 22 mm a w miejscu fiksacji 27 mm. Rozmiary 6, 9 i 12 cm. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Proteza jelitowa samorozprężalne, nitinolowe, stent nie pokryty. Markery RTG widoczne na zestawie wprowadzającym określające długość protezy po rozprężeniu, plus markery na końcach protezy. Zestaw wprowadzający średnicy 10 Fr giętki, przezroczysty, zbrojony wewnętrznie, wprowadzana przez kanał wewnętrzny endoskopu Proteza uwalniana całkowicie jedną ręką, z rękojeścią umożliwiającą wielokrotne rozkładanie i zamykania protezy w trakcie zabiegu w celu jej umiejscowienia. Średnice protez w miejscu zwężenia 25 mm a w miejscu fiksacji 30 mm. Rozmiary 6, 8 i 10 cm. Rezonans magnetyczny 3 T lub mniej. Sterylny, jednorazowego użytku. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Trójkanałowy balon do usuwania złogów żółciowych, średnica cewnika 7 Fr końcówka temperowana do 5 Fr, dł. 200 cm. Trójstopniowy cewnik balonowy 8.5, 12 i 15mm pozwala na przeprowadzenie procedury jednym narzędziem. Większa średnica kanału do iniekcji pozwala zwiększyć przepływ kontrastu nie utrudniając przesuwania prowadnicy, możliwością kontrastowania poniżej lub powyżej balonu. Cieniodajne znaczniki wskazujące proksymalną i dystalną krawędź balonu. Współpracuje z ultrakrótką prowadnicą. Na prowadnik 0,035". Sterylny, jednorazowego użytku. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 4. | Balon wysokociśnieniowy do poszerzania dróg żółciowych długości 4 cm między markerami RTG, o średnicy 4, 6 ,8 i 10 mm, dł cewnika 190 cm, na prowadnik 0,035. Balony mogą pracować z prowadnicami krótkimi i długimi dzięki bocznemu portowi. Konstrukcja cewnika balonowego pozwala na jednoczesne napełniania balonu od strony dystalnej i proksymlanej podczas dylatacji co zapobiega migracji. Sterylny, jednorazowego użytku. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do wprowadzania protez do dróg żółciowych. Jednorazowy zestaw średnica cewnika popychającego 8 i 9 Fr, śrdnica cewnika prowadzącego 5 i 5.5 Fr, dł. cewnika popychajacego 170 cm, dł. cewnika prowadzącego 195 cm na jego końcowym 2 cm marker RTG, możliwość repozycji protezy przed uwolnieniem i całkowite usunięcie, akceptujący prowadnik 0,035. Sterylny, jednorazowego użytku. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Nakładka na kanał roboczy endoskopu używana w celu unieruchomienia jednego lub dwóch prowadników w czasie procedury ERCP. Łatwo zatrzaskuje się na brzegu kanału roboczego. Wbudowane uszczelki minimalizują opór i przeciekanie. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia łatwe przeplecenie prowadnicy przez pręty zapewniając jej dobre zabezpieczenie. Nakładka powoduje, że prowadnica skierowana jest ku dołowi. Kontrola prowadnika podczas kaniulacji i wymiany urządzenia. Minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm. Prowadnica 0,035 cala. Sterylny, jednorazowego użytku. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7. | Cewnik poszerzający do dróg żółciowych stosowany do poszerzania zwężeń w drogach żółciowych. Zastosowanie unikalnej technologii Dome-Tip ułatwia dostęp urządzenia i zapewnia stabilność cewnika, wymaganą przy poszerzaniu trudnych zwężeń. Narzędzie współpracuje z ultrakrótkim prowadnikiem oraz standardowym, śr cewnika; 6.9-5, 8.4-6 oraz 9.6-7 dł cewnika 195cm. | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik popychający stosowany do endoskopowego wprowadzania stentów w celu drenażu zablokowanych dróg żółciowych. Średnica cewnika popychającego 5 oraz 6 Fr, dł. 170 cm na prowadnik 0,035. Na dystalnym końcu cewnika opcjonalnie znajduje się port do prowadnicy. Sterylny, jednorazowego użytku. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 9. | Nóż igłowy średnica cewnika 7.5 Fr końcówki 6 Fr, stosowany do uzyskania dostępu do przewodu żółciowego wspólnego, gdy zawiodą standardowe metody kaniulacji. Oddzielny kanał do prowadnicy 0,035 umożliwia przepłukiwanie niezależnie od podawania kontrastu, co pozwala na łatwe wprowadzanie prowadnicy. Możliwość podawania kontrastu z załadowanym prowadnikiem. Dł. narzędzia 177 cm, dł. cięciwy tnącej 4 mm, regulowana. Sterylny, jednorazowego użytku. | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 10. | Sfinkterotom do endoskopowej kaniulacji przewodów żółciowych i trzustkowych i do sfinkterotomii. Rozdzieralny kanał dla prowadnika uszczelniający się po rozerwaniu umożliwiając dalsze przepłukiwanie i podawanie kontrastu. Zagięta cieniodajna końcówka zapewnia optymalne ułożenie do cięcia. Znacznik na końcu cewnika ułatwia wprowadzenie sfinkterotomu na odpowiednią głębokość. Zaokrąglona końcówka DomeTip zaprojektowana z myślą o łatwej kaniulacji. Przeładowany prowadnikiem 0,035” o długości 480 lub 260 cm, dł. cewnika 175 cm. Sterylny, jednorazowego użytku. | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 11. | Proteza plastikowa wykonana z polietylenu do drenażu dróg żółciowych typu „podwójny pigtail” w celu minimalizacji przemieszczania się. Temperowana końcówka (6 Fr – 10 Fr) ułatwia gładką kaniulację. Rozmiary średnica 5, 6, 7, 8 i 10 Fr, dł. od 3 do 15 cm. Dołączona do zestawu prostownica do „ogonków” stentu jest używana do pomocy w załadowaniu stentu na prowadnik. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 12. | Stent trzustkowy z otworami ułożonymi spiralnie drenującymi na całej długości, cztery języki uniemożliwiające migrację, temperowany koniec. Rozmiar 3, 5, 7, 8.5ar 10 Fr, długość od 3cm do 15cm. Wykonany z polietylenu, sterylny. | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 13. | Stent trzustkowy z otworami ułożonymi spiralnie drenującymi na całej długości, dwa języki uniemożliwiające migrację, temperowany koniec. Rozmiar 5Fr dł. 3, 5, 7 cm, 7 Fr dł. 3cm. Wykonany z polietylenu, sterylny. Stent trzustkowy z otworami ułożonymi spiralnie drenującymi na całej długości pojedynczy "pig tail" zaopatrzony w marker widoczny w skopii. Wykonany z polietylenu, sterylny. | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Część 23 –  Sprzęt jednorazowy dla Pracowni Endoskopowej

| l.p. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Producent / Nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tuba jednorazowa zakończona balonem, śr wew 13,8mm , śr . Zew 16,2mm dł robocza 69 cm , dł całkowita 77 cm | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | Balon jednorazowy do dróg żółciowych ,kulisty ,dł narzędzia 200 cm, Fr 5,0 ,śr balonu 12 mmna prowadnik 0,025 cala | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kosz czterożyłowy do ekstrakcji złogów jednorazowy śr 1,8mm ,rozmiar 25x50mm, dł 200cm | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kleszcze do usuwania ciał obcych krokodylki ( aligatorki zakończone zębem szczura ) Pokryte teflonem ,śr 1,8mm ,dł narzędzia 180cm . | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Szczotki cytologicznedo dróg żółciowych1- kanałowa dł 180 cm ,śr 1,8 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kleszcze biopsyjne jednorazowe do gastroskopu ,śr 1,8 mm , dł 180 cm , rozwarcie łyżeczek 5,1 mm bez igły | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Pętla pleciona heksagonalna dł 160 cm .Sr 1,8 mm śr otwartej pętli 20mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | Cewnik do dróg żółciowych dł 200cmm , śr 1,8mm zwężona metalowa końcówka , na prowadnik 0,035 cala | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Korek biopsyjny jednorazowy ,pasujący do kanałów roboczych , endoskopów Pentax , z wężkiem zakończonym złączem L-L | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | System pompujący jednorazowy grawitacyjny z dwoma wtykami | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |