KSL.7013.1.3.2024.AS. 	Krosno, dnia 09.04.2024 r.

O P I S     P R Z E D M I O T U    Z A M Ó W I E N I A     (OPZ)

(SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT)

zadania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno”

– Dostawa i montaż urządzeń

| No. | Spis treści: | str. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wstęp | 2 |
| 2 | Nazwa i adres Zamawiającego | 2 |
| 3 | Opis przedmiotu zamówienia | 2 |
| 3.1 | Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) | 2 |
| 3.2 | Określenia podstawowe zawarte w OPZ (STWiOR) | 3 |
| 3.3 | Przedmiot zamówienia | 3 |
| 3.4 | Zakres zamówienia | 3 |
| 3.5 | Szczegółowe zestawienia demontaży i montaży opraw oświetleniowych | 4 |
| 3.6 | Szczegółowe wymagania dotyczące stosowanych materiałów | 9 |
| 3.6.1. | Szczegółowe wymagania dotyczące opraw typu „kropla” | 10 |
| 3.6.2. | Szczegółowe wymagania dotyczące opraw typu „latarnia” | 11 |
| 3.6.3. | Szczegółowe wymagania dotyczące opraw drogowych | 12 |
| 4 | Inne warunki i wymagania | 13 |
| 5 | Wykonawstwo robót | 14 |
| 6 | Kontrola jakości | 17 |
| 7 | Odbiór robót | 17 |
| 8 | Rezultat zadania | 18 |
| 9 | Przepisy | 19 |

Opracowanie własne. Gmina Miasto Krosno; Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami Urzędu Miasta Krosna, ul. Bieszczadzka 5, e-mail: gk@um.krosno.pl

Krosno, kwiecień 2024 r.

- Wstęp

Niniejszy dokument jest częścią dokumentacji przetargowej. Określa wymagania dotyczące wydajności, funkcjonalności przedmiotu zamówienia 
i szczegółowych wytycznych dla wykonawców w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Gminy Miasto Krosno” – dostawa i montaż urządzeń, dla osiągnięcia normatywnego oświetlenia, przy minimalnej mocy zainstalowanej urządzeń oświetleniowych.

Zamówienie współfinansowane jest w związku z otrzymaniem wstępnej promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych 
nr Edycja9RP/2023/615/PolskiLad.

Postępowanie będzie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie 
art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro.

2. Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA MIASTO KROSNO

ul. Lwowska 28 a

38-400 Krosno

tel.: 13 47 43 218

strona internetowa Zamawiającego: platformazakupowa.pl/pn/krosno

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

31520000-7 Lampy i oprawy oświetleniowe

31527200-8 Oświetlenie zewnętrzne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71355200-3 Wykonywanie badań

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

3.2. Określenia podstawowe zawarte w OPZ (STWiOR).

Zastosowane w przedmiotowej STWiOR określenia należy rozumieć zgodnie 
z nomenklaturą obowiązującą w budownictwie.

3.3. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia zewnętrznego 
w postaci wymiany opraw oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem oraz materiałami instalacyjnymi oraz zainstalowanie dostarczonych opraw LED w miejsce istniejących we wskazanych lokalizacjach na terenie Miasta Krosno.

3.4. Zakres zamówienia:

Na zakres zadania składają się:

I. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego “parkowego” w zespole staromiejskim:

- demontaż 221 szt. opraw ozdobnych podwieszanych typu „kula mleczna” 
z żarowym źródłem światła i ich utylizacja,

- dostawa 221 szt. podwieszanych ozdobnych opraw oświetlenia typu „kropla bez klosza” ze źródłem światła LED o temperaturze barwy w zakresie 2800+/-200 K; 
o mocy jednostkowej 40 W każda, kolor opraw RAL 9006, dostosowanie mocowań do montażu na istniejących wysięgnikach, instalację i uruchomienie;

II. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego “parkowego” oświetlenia parkingu przy 
ul. Podkarpackiej 2A-2D – pawilony handlowe przy cmentarzu miejskim:

- demontaż 32 szt. opraw ozdobnych nasadzanych typu „latarnia stojąca z kloszem” z żarowym źródłem światła, wraz z wysięgnikami podwójnymi i ich utylizacja.

- dostawa 16 szt. opraw oświetlenia zewnętrznego ozdobnych nasadzanych na trzon słupa typu „latarnia stojąca bez klosza” ze źródłem światła LED o temperaturze barwy 4000 K; o mocy jednostkowej 40 W każda, kolor opraw RAL 9005/7016; ich instalacja i uruchomienie;

III. Wymiana opraw oświetlenia drogowego

- demontaż 111 szt. istniejących tradycyjnych opraw oświetlenia drogowego ze wskazanych lokalizacji,

- dostawa, instalacja i uruchomienie dostarczonych opraw oświetlenia drogowego na wysięgnikach 111 szt. o temperaturze barwy 4000 K; w tym 53 szt. o mocy jednostkowej 70 W i 58 szt. o mocy jednostkowej 50 W, kolor opraw RAL 9006, we wskazanych lokalizacjach;

IV. W procesie wymiany opraw, ocena stanu technicznego elementów instalacji słupa: zacisków, bezpieczników, złączy, wysięgników, mocowań, przewodów 
w konsultacji z Zamawiającym. Elementy pochodzące z demontażu po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego należy zwrócić na majątek właściciela lub zutylizować;

V. Wykonanie projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie miejsca robót na czas ich prowadzenia;

VI. Wykonanie pomiarów elektrycznych izolacji przewodów i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej słupów i opraw każdego stanowiska słupowego, na którym nowo zamontowano oprawę;

VII. Wykonanie zestawienia wymienionych opraw, opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej Zamawiającemu.

|  | Oprawy oświetleniowe | Demontaż |  | Montaż |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | źródło | ilość | źródło | moc jedn. | kolor | ilość |
|  | rodzaj | kształt nowych opraw | światła | szt. | światła | W | RAL | szt. |
| 1 | Parkowa | "kropla" | żar | 221 | LED | 40 | 9006 | 221 |
| 2 | Parkowa | latarnia bez klosza | żar | 32 | LED | 40 | 9005/7016 | 16 |
| 3 | Drogowa | oprawa bez klosza | SOD | 53 | LED | 70 | 9006 | 53 |
| 4 | Drogowa | oprawa bez klosza | SOD | 58 | LED | 50 | 9006 | 58 |
|  |  | RAZEM: |  | 364 |  |  |  | 348 |

3.5. Szczegółowe zestawienia demontaży i montaży opraw oświetleniowych.

3.5.1. Demontaż opraw oświetleniowych.

W zakresie inwestycji demontażowi podlega 100 % opraw oświetleniowych przeznaczonych do modernizacji. Demontażu należy dokonać zgodnie z umową, OPZ/STWiOR oraz zaleceniami Zamawiającego. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek demontażu, w taki sposób, aby oprawy oświetleniowe nie zostały uszkodzone lub zniszczone. W przypadku braku możliwości dokonania demontażu bez uszkodzenia oprawy, Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiającego i uzyskać od niego zgodę na jej uszkodzenie lub zniszczenie. Zdemontowane materiały należy przekazać na magazyn Zamawiającego, ul. Decowskiego 107 lub w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego zutylizować.

Zbiorcze zestawienie demontażowe.

| L.p. | Rodzaj | Demontaż opraw | Źródło | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oprawy | kształt oprawy | światła | szt. |
| 1 | Parkowa | "kula mleczna" | żar | 221 |
| 2 | Parkowa | "latarnia z kloszem" | żar | 32 |
| 3 | Drogowa | oprawa z kloszem | SOD | 58 |
| 4 | Drogowa | oprawa z kloszem | SOD | 53 |
| opraw do demontażu RAZEM | 364 |

Szczegółowe zestawienia demontażowe:

| Z E S T A W I E N I E D E M O N T A Ż O W E "OPRAWY PARKOWE" |  | 253 | 18495 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obwód | lokalizacja | źródło | typ oprawy | rodzaj | moc | ilość | moc |
| l.p. | oświetlenia | ulica | światła |  | słupa | jedn.. | opraw | opraw |
|  | nr. |  | rodzaj | symbol |  | W | szt | W |
|  | I. | ZESPÓŁ STAROMIEJSKI |  | "kula mleczna" |  |  | 221 | 16575 |
| 1 | VI-011 | Blich | żar | 05 DAWID | 1x | 75 | 4 | 300 |
| 2 |  | CDS | żar | 05 DAWID | 1x | 75 | 2 | 150 |
| 3 | VI-011 | Franciszkańska | żar | 05 DAWID | 1x | 75 | 14 | 1050 |
| 4 |  | Franciszkańska plac | żar | 05 DAWID | 2x | 75 | 16 | 1200 |
| 5 |  | Franciszkańska plac | żar | 05 DAWID | 3x | 75 | 3 | 225 |
| 6 | VI-01 | Kazimierza Wlk. | żar | 05 DAWID | 1x | 75 | 12 | 900 |
| 7 |  | Ordynacka | żar | 05 DAWID | 1x | 75 | 7 | 525 |
| 8 |  | Szczepanika | żar | 05 DAWID | 1x | 75 | 6 | 450 |
| 9 |  | Sienkiewicza | żar | 05 DAWID | 1x | 75 | 15 | 1125 |
| 10 |  | Sienkiewicza | żar | 05 DAWID | 2x | 75 | 2 | 150 |
| 11 |  | Dom Handlowy plac | żar | 05 DAWID | 1x | 75 | 10 | 750 |
| 12 |  | Kapucyńska parking | żar | 05 DAWID | 1x | 75 | 4 | 300 |
| 13 |  | Sąd pl. Konstytucji | żar | 05 DAWID | 1x | 75 | 3 | 225 |
| 14 |  | Czajkowskiego | żar | 05 DAWID | 1x | 75 | 6 | 450 |
| 15 |  | Baranek pl. Konstytucji | żar | 05 DAWID | 1x | 75 | 4 | 300 |
| 16 |  | Wysepka pl. Konstytucji | żar | 05 DAWID | 1x | 75 | 3 | 225 |
| 17 |  | Skwer Łukasiewicza | żar | 05 DAWID | 1x | 75 | 4 | 300 |
| 18 | VI-013 | Kapucyńska | żar | 05 DAWID | 1x | 75 | 10 | 750 |
| 19 |  | Staszica | żar | 05 DAWID | 2x | 75 | 10 | 750 |
| 20 |  | Staszica UM | żar | 05 DAWID | 1x | 75 | 1 | 75 |
| 21 | X-010 | Piłsudskiego do Rynku | żar | 05 DAWID | 2x | 75 | 60 | 4500 |
| 22 |  | Pawła z Krosna | żar | 05 DAWID | 1x | 75 | 3 | 225 |
| 23 |  | Słowackiego | żar | 05 DAWID | 2x | 75 | 22 | 1650 |
|  | II. | PARKING "Kolumbaria" |  | "latarnia z kloszem" |  | 32 | 1920 |
| 23 | VIII-006 | Podkarpacka 2A-2D | żar | OCP-70-PA | 2x | 60 | 32 | 1920 |

| Z E S T A W I E N I E D E M O N T A Ż O W E "OPRAWY DROGOWE" |  | 111 | 18020 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obwód | lokalizacja | źródło | typ oprawy | rodzaj | moc | ilość | moc |
| l.p. | oświetlenia | ulica | światła |  | słupa | jedn.. | opraw | opraw |
|  | nr. |  | rodzaj | symbol |  | W | szt. | W |
|  | III. | OPRAWY W LINII OŚWIETLENIA ULIC |  |  | 71 | 13350 |
| 1 | V-001 | Nad Badoniem | SOD | COSMO ALFA S | 1x | 150 | 18 | 2700 |
| 2 | IV-003 | Kojdera (Kruczkowskiego) | SOD | COSMO S | 1x | 150 | 14 | 2100 |
| 3 | IV-017 | Kojdera (Kruczkowskiego) | SOD | COSMO ALFA S | 1x | 150 | 7 | 1050 |
| 4 | XII-018 | Wincentego Pola | SOD | LUNOIDA | 1x | 250 | 23 | 5750 |
| 5 | XII-018 | Wincentego Pola | SOD | LUNOIDA | 1x | 250 | 4 | 1000 |
| 6 | XII-018 | Wincentego Pola | SOD | OUSe | 1x | 150 | 5 | 750 |
|  | IV. | OPRAWY POJEDYNCZE (na wskazanie) |  |  | 40 | 4670 |
| 7 | IV-002 | Batalionów Chłopskich | SOD | OUSe | 1x | 100 | 6 | 600 |
| 8 | II-003 | Człowiekowskiego | SOD | COSMO ALFA S | 1x | 100 | 1 | 100 |
| 9 | IV-015 | Decowskiego | SOD | COSMO ALFA S | 1x | 100 | 2 | 200 |
| 10 | XII-001 | Długa | SOD | COSMO ALFA S | 1x | 100 | 2 | 200 |
| 11 | XII-002 | Długa | SOD | OUSe | 1x | 150 | 1 | 150 |
| 12 | XII-010 | Klonowa | SOD | COSMO S | 1x | 70 | 2 | 140 |
| 13 | XII-010 | Klonowa | SOD | COSMO S | 1x | 70 | 2 | 140 |
| 14 | XIII-006 | Kolejowa | SOD | COSMO S | 1x | 70 | 2 | 140 |
| 15 | XII-005 | Malinowa Góra (boczna) | SOD | COSMO ALFA S | 1x | 100 | 3 | 300 |
| 16 | XII-005 | Malinowa Góra Jasna | SOD | COSMO ALFA S | 1x | 100 | 2 | 200 |
| 17 | XIII-006 | Naftowa | SOD | COSMO ALFA S | 1x | 100 | 1 | 100 |
| 18 | VII-011 | Sarny | SOD | OUSe | 1x | 150 | 2 | 300 |
| 19 | IV-017 | Decowskiego do Zrecińskiej | SOD | COSMO S | 1x | 150 | 5 | 750 |
| 20 | XIII-006 | Naftowa | SOD | MODUS | 2x | 150 | 4 | 600 |
| 21 | XII-012 | Wyspiańskiego | SOD | MODUS | 1x | 150 | 5 | 750 |

3.5.2. Montaż opraw.

Zbiorcze zestawienie opraw do montażu:

| l.p. | rodzaj | kształt oprawy | źródło | temperatura | moc jedn. | kolor | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oprawy |  | światła | K | W | RAL | szt. |
| 1 | Parkowa | „kropla”, wysokość do 400 mm | LED | 2700-3000 | 40 | 9006 | 221 |
| 2 | Parkowa | „latarnia”, wysokość do 600 mm | LED | 4000 | 40 | 9005/7016 | 16 |
| 3 | Drogowa | bez klosza | LED | 4000 | 50 | 9006 | 58 |
| 4 | Drogowa | bez klosza | LED | 4000 | 70 | 9006 | 53 |
|  |  | opraw do zamontowania RAZEM | 348 |

Szczegółowe zestawienia montażowe:

|  | Z E S T A W I E N I E M O N T A Ż O W E "OPRAWY PARKOWE" | 237 | 9480 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obwód | lokalizacja | źródło | typ oprawy | rodzaj | moc | ilość | moc |
| l.p. | oświetlenia | ulica | światła |  | słupa | jedn. | opraw | opraw |
|  | nr. |  | rodzaj | symbol |  | W | szt. | W |
|  | I. | ZESPÓŁ STAROMIEJSKI * | "kropla otwarta" |  | 221 | 8840 |
| 1 | VI-011 | Blich | LED |  | 1x | 40 | 4 | 160 |
| 2 |  | CDS | LED |  | 1x | 40 | 2 | 80 |
| 3 | VI-011 | Franciszkańska | LED |  | 1x | 40 | 14 | 560 |
| 4 |  | Franciszkańska plac | LED |  | 2x | 40 | 16 | 640 |
| 5 |  | Franciszkańska plac | LED |  | 3x | 40 | 3 | 120 |
| 6 | VI-011 | Kazimierza Wlk. | LED |  | 1x | 40 | 12 | 480 |
| 7 |  | Ordynacka | LED |  | 1x | 40 | 7 | 280 |
| 8 |  | Szczepanika | LED |  | 1x | 40 | 6 | 240 |
| 9 |  | Sienkiewicza | LED |  | 1x | 40 | 15 | 600 |
| 10 |  | Sienkiewicza | LED |  | 2x | 40 | 2 | 80 |
| 11 |  | Dom Handlowy plac | LED |  | 1x | 40 | 10 | 400 |
| 12 |  | Kapucyńska parking | LED |  | 1x | 40 | 4 | 160 |
| 13 |  | Sąd pl. Konstytucji | LED |  | 1x | 40 | 3 | 120 |
| 14 |  | Czajkowskiego | LED |  | 1x | 40 | 6 | 240 |
| 15 |  | Baranek pl. Konstytucji | LED |  | 1x | 40 | 4 | 160 |
| 16 |  | Wysepka pl. Konstytucji | LED |  | 1x | 40 | 3 | 120 |
| 17 |  | Skwer Łukasiewicza | LED |  | 1x | 40 | 4 | 160 |
| 18 | VI-013 | Kapucyńska | LED |  | 1x | 40 | 10 | 400 |
| 19 |  | Staszica | LED |  | 2x | 40 | 10 | 400 |
| 20 |  | Staszica UM | LED |  | 1x | 40 | 1 | 40 |
| 21 | X-010 | Piłsudskiego do Rynku | LED |  | 2x | 40 | 60 | 2400 |
| 22 |  | Pawła z Krosna | LED |  | 1x | 40 | 3 | 120 |
| 23 |  | Słowackiego | LED |  | 2x | 40 | 22 | 880 |
|  | II. | PARKING "Kolumbaria" | "latarnia otwarta" | 16 | 640 |
| 23 | VIII-006 | Podkarpacka 2A-2D | LWD |  | 1 | 40 | 16 | 640 |

UWAGA !

*) Mocowanie opraw typu „kropla” w Zespole Staromiejskim musi być dostosowane do podwieszenia na istniejących wysięgnikach w których są mocowania na gwint M20.

|  | Z E S T A W I E N I E M O N T A Ż O W E "OPRAWY DROGOWE" | 111 | 6610 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obwód | lokalizacja | źródło | typ oprawy | rodzaj | moc | ilość | moc |
| l.p. | oświetlenia | ulica | światła |  | słupa | jedn. | opraw | opraw |
|  | nr. |  | rodzaj | symbol |  | W | szt. | W |
|  | III. | CIĄGI OŚWIETLENIA ULICZNEGO |  |  |  | 71 | 4610 |
| 1 | V-001 | Nad Badoniem | LED |  | 1x | 50 | 18 | 900 |
| 2 | IV-003 | Kojdera | LED |  | 1x | 70 | 14 | 980 |
| 3 | IV-017 | Kojdera | LED |  | 1x | 70 | 7 | 490 |
| 4 | XII-018 | Wincentego Pola | LED |  | 1x | 70 | 23 | 1610 |
| 5 | XII-018 | Wincentego Pola | LED |  | 1x | 70 | 4 | 280 |
| 6 | XII-018 | Wincentego Pola | LED |  | 1x | 70 | 5 | 350 |
|  | IV. | OPRAWY POJEDYNCZE - na wskazanie |  |  | 40 | 2000 |
| 7 | IV-002 | Batalionów Chłopskich | LED |  | 1x | 50 | 6 | 300 |
| 8 | II-003 | Człowiekowskiego | LED |  | 1x | 50 | 1 | 50 |
| 9 | IV-015 | Decowskiego | LED |  | 1x | 50 | 2 | 100 |
| 10 | XII-001 | Długa | LED |  | 1x | 50 | 2 | 100 |
| 11 | XII-002 | Długa | LED |  | 1x | 50 | 1 | 50 |
| 12 | XII-010 | Klonowa | LED |  | 1x | 50 | 2 | 100 |
| 13 | XII-010 | Klonowa | LED |  | 1x | 50 | 2 | 100 |
| 14 | XIII-006 | Kolejowa | LED |  | 1x | 50 | 2 | 100 |
| 15 | XII-005 | Malinowa Góra | LED |  | 1x | 50 | 3 | 150 |
| 16 | XII-005 | Jasna | LED |  | 1x | 50 | 2 | 100 |
| 17 | XIII-006 | Naftowa | LED |  | 1x | 50 | 1 | 50 |
| 18 | VII-011 | Sarny | LED |  | 1x | 50 | 2 | 100 |
| 19 | IV-017 | Decowskiego | LED |  | 1x | 50 | 5 | 250 |
| 20 | XIII-006 | Naftowa | LED |  | 2x | 50 | 4 | 200 |
| 21 | XII-012 | Wyspiańskiego | LED |  | 1x | 50 | 5 | 250 |

Przed montażem Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia pod kątem zgodności ze złożonym zamówieniem i specyfikacją dostarczonych opraw. Każdą oprawę przed montażem należy uzbroić i podłączyć do sieci w celu sprawdzenia jej działania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dowolnej liczby losowo wybranych opraw pod kątem spełniania parametrów określonych w złożonej ofercie.

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z podnośnikiem koszowym. Oprawy należy montować po uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego przewodów w słupach i wysięgnikach.

Montaż opraw na wysięgnikach powinien odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta i w sposób przez niego wskazany. Oprawy należy montować w sposób trwały, aby nie zmieniały swojego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych, w szczególności silnych porywów wiatru.

3.6. Szczegółowe wymagania dotyczące stosowanych materiałów.

Dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać atesty materiałowe. Oprawy muszą posiadać niskoemisyjne źródła światła LED, być wyposażone w złącze ZHAGA wraz z modułami redukcji mocy APC ZHAGA, posiadać certyfikaty ENEC, ENEC+, ZD4i, oraz być dostosowane do systemu sterowania w Gminie Miasto Krosno, wykonanego na sterownikach MidiBlue i spełniać wymagania regulaminu dziewiątej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”.

Wskazanie opraw oświetleniowych należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry techniczne i jakościowe.

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia występuje odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, każdemu z tych wskazań towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

3.6.1. Szczegółowe wymagania dotyczące opraw typu „kropla” – 221 szt.

| L.p. | Dane techniczne | Oprawa oświetlenia „kropla”. Wymagana wartość parametru | Potwierdzenie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja oprawy | Korpus z odlewu aluminiowego, dwukomorowy. Źródło światła LED. Elementy zamykające, i mocujące wykonane ze stali nierdzewnej. Filtr wyrównujący ciśnienie. Złącze AHAGA. Całkowita wysokość oprawy: nie więcej niż 400 mm. Obudowa malowana proszkowo; kolor „szary” (RAL9006) | Karta techniczna |
| 2. | Osłona źródła LED | szkło hartowane lub poliwęglan | Karta techniczna |
| 3. | Montaż oprawy | Oprawa dostosowana do podwieszenia na wysięgniku. | Karta techniczna |
| 4. | System serwisowy | Oprawa musi umożliwiać wymianę zasilacza, oraz układu optycznego przy użyciu narzędzi prostych, bez wykonywania połączeń lutowanych. | Instrukcja montażu |
| 5. | Optyka | System optyczny zapewniający pełne ograniczenie emisji światła w górną półprzestrzeń. Oprawa musi spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym. Rozsył światła dedykowane do oświetlenia ulic i chodników. | Karta techniczna |
| 6. | Wydajność świetlna | Skuteczność świetlna oprawy (uwzględniająca wszystkie straty) min. 110 lm/W | Certyfikat ENEC+ |
| 7. | Trwałość (L90B10) | >100 000 h | Karta techniczna |
| 8. | Temperatura barwowa | barwa światła źródła LED: 2800 K +/-200 K | Karta techniczna, |
| 9. | Wskaźnik oddawania barw | CRI>70 | Karta techniczna |
| 10. | Temperatury pracy | Min: -40°C do +40°C | Karta techniczna |
| 11. | Szczelność oprawy | Min. IP66 | Certyfikat ENEC |
| 12. | Odporność na uderzenia | Min. IK09 | Certyfikat ENEC |
| 13. | Zasilanie | Napięcie nominalne 230 V – 50 Hz | Karta techniczna |
| 14. | Współczynnik mocy | ≥0.96 | Karta techniczna |
| 15. | Ochrona przeciwporażeniowa | II klasa ochrony p. porażeniowej [norma PN-EN 60529] lub równoważna | Karta techniczna |
| 16. | Zabezpieczenia | Ochrona przepięć minimum 10kV, zabezpieczenie termiczne przeciwdziałające przegrzaniu się oprawy | Karta techniczna |
| 17. | Sterowanie oprawą | Zasilacz: interfejs DALI z możliwością programowania redukcji mocy, złącze ZHAGA, moduł APC ZHAGA a w dostawie. | Karta techniczna |
| 18. | Gwarancja | Gwarancja producenta na oprawę min. 60 miesięcy, niezależnie od gwarancji Wykonawcy robót montażowych. | Karta gwarancyjna |
| 19. | Certyfikaty | deklaracja CE;certyfikaty: ENEC, ENEC+, Zhaga D4i (oprawy ze złączem); | e. strona www.zhagastandard.org |
| 20. | Waga | Nie więcej niż 5 kg. | Karta techniczna |
| 21. | Kraj pochodzenia | Oprawa produkowana na terenie Unii Europejskiej | Certyfikat ENEC |
| 22. | Kształt oprawy | Typ „kropla”, wysokość / średnica nie większej niż 400/450 mm. | Karta techniczna |

3.6.2. Szczegółowe wymagania dotyczące opraw typu „latarnia” - 16 szt.

| L.p. | Dane techniczne | Oprawa oświetlenia „latarnia”. Wymagana wartość parametru | Potwierdzenie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja oprawy | Korpus z odlewu aluminiowego, dwukomorowy. Źródło światła LED. Elementy zamykające, i mocujące wykonane ze stali nierdzewnej. Filtr wyrównujący ciśnienie. Złącze AHAGA. Całkowita wysokość oprawy: nie więcej niż 600 mm. Obudowa malowana proszkowo; kolor „czarny” (RAL9005/7016) | Karta techniczna |
| 2. | Osłona źródła LED | hartowane szkło | Karta techniczna |
| 3. | Montaż oprawy | Uchwyt do montażu na słupie o średnicy ɸ 45 - 60 mm. | Karta techniczna |
| 4. | System serwisowy | Wymianę zasilacza, oraz układu optycznego bez wykonywania połączeń lutowanych. | Instrukcja montażu |
| 5. | Optyka | System optyczny zapewniający pełne ograniczenie emisji światła w górną półprzestrzeń. Oprawa musi spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym. Rozsył światła dookólny do oświetlenia placu. | Karta techniczna |
| 6. | Wydajność świetlna | Skuteczność świetlna oprawy (uwzględniająca wszystkie straty) min.150 lm/W (4000 K) | Certyfikat ENEC+ |
| 7. | Trwałość (L90B10) | >100 000 h | Karta techniczna |
| 8. | Temperatura barwowa | barwa światła źródła LED: 4000 K | Karta techniczna |
| 9. | Wskaźnik oddawania barw | CRI>70 | Karta techniczna |
| 10. | Temperatury pracy | Min: -40°C do +55°C | Karta techniczna |
| 11. | Szczelność oprawy | Min. IP66 | Certyfikat ENEC |
| 12. | Odporność na uderzenia | Min. IK09 | Certyfikat ENEC |
| 13. | Zasilanie | Napięcie nominalne 230 V - 50Hz | Karta techniczna |
| 14. | Współczynnik mocy | ≥0.96 | Karta techniczna |
| 15. | Ochrona przeciwporażeniowa | II klasa ochrony p. porażeniowej [norma PN-EN 60529] lub równoważna | Karta techniczna |
| 16. | Zabezpieczenia | Ochrona przepięć minimum 10 kV, zabezpieczenie termiczne przeciwdziałające przegrzaniu się oprawy | Karta techniczna |
| 17. | Sterowanie oprawą | Zasilacz: interfejs DALI z możliwością programowania redukcji mocy, złącze ZHAGA, moduł APC ZHAGA a w dostawie. | Karta techniczna |
| 18. | Gwarancja | Gwarancja producenta na oprawę min. 60 miesięcy, niezależnie od gwarancji Wykonawcy robót montażowych. | Karta gwarancyjna |
| 19. | Certyfikaty | deklaracja CE; certyfikaty: ENEC, ENEC+, Zhaga D4i (oprawy ze złączem); | e. strona www.zhagastandard.org |
| 20. | Waga | Nie więcej niż 8 kg | Karta techniczna |
| 21. | Kraj pochodzenia | Oprawa produkowana na terenie Unii Europejskiej | Certyfikat ENEC |
| 22. | Kształt oprawy | Typ „latarnia”, wysokość / średnica nie większej niż 600/450 mm. | Karta techniczna |

3.6.3. Szczegółowe wymagania dotyczące opraw drogowych 70 W- 53 szt.; 50 W-58 szt.

| L.p. | Dane techniczne | Oprawa oświetlenia ulicznego. Wymagana wartość parametru | Potwierdzenie wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja oprawy | korpus z odlewu aluminiowego, dwuczęściowy: – podstawa: z uchwytem mocowania do słupa/wysięgnika; z kostką zasilania sieciowego 230V; z rozłącznikiem do automatycznego odłączenie zasilania przy otwarciu oprawy, - korpus wraz z zasilaczem i układem optycznym źródła LED, Beznarzędziowy dostęp do komory zasilania bez zawiasów i połączeń śrubowych. Filtr wyrównujący ciśnienie. Złącze AHAGA. Obudowa malowana proszkowo; kolor „szary” np. RAL9006, | Karta techniczna |
| 2. | Osłona źródła LED | Płaskie hartowane szkło | Karta techniczna |
| 3. | Montaż oprawy | Oprawa wyposażona w uchwyt do montażu na słupie lub do wysięgnika o średnicach ɸ 48 - 60 mm. Możliwość regulacji w zakresie -90° do + 90° bez dodatkowych elementów. | Karta techniczna |
| 4. | System serwisowy | Oprawa do szybkiego montażu części korpusu z zasilaczem i układem optycznym bez konieczności zdejmowania ze słupa. | Instrukcja montażu |
| 5. | Optyka | System optyczny zapewniający pełne ograniczenie emisji światła w górną półprzestrzeń. Oprawa musi spełniać normę o bezpieczeństwie fotobiologicznym. Rozsył kierunkowy dobrany do oświetlenia ulic. | Karta techniczna |
| 6. | Wydajność świetlna | Skuteczność świetlna oprawy (uwzględniająca wszystkie straty) min.160 lm/W (4000 K) | Certyfikat ENEC+ |
| 7. | Trwałość (L90B10) | >100 000 h | Karta techniczna |
| 8. | Temperatura barwowa | barwa światła źródła LED: 4000 K | Certyfikat ENEC+ |
| 9. | Wskaźnik oddawania barw | CRI>70 | Karta techniczna |
| 10. | Temperatury pracy | Min: -40°C do +50°C | Karta techniczna |
| 11. | Szczelność oprawy | Stopień szczelności całej oprawy Min. IP66 | Karta techniczna, |
| 12. | Odporność na uderzenia | Stopień odporności na uderzenia klosza oprawy Min. IK09 | Certyfikat ENEC |
| 13. | Zasilanie | Napięcie nominalne 230 V – 50 Hz | Karta techniczna |
| 14. | Współczynnik mocy PF/ Cos ɸ | ≥ 0,96 dla mocy znamionowej | Karta techniczna |
| 15. | Ochrona przeciwporażeniowa | Wymagana II klasa ochrony przeciwporażeniowej [norma PN-EN 60529] lub równoważna | Karta techniczna |
| 16. | Zabezpieczenia | Ochrona przepięć minimum 10kV, zabezpieczenie termiczne przeciwdziałające przegrzaniu się oprawy | Karta techniczna |
| 17. | Sterowanie oprawą | Zasilacz: interfejs DALI z możliwością programowania redukcji mocy, złącze ZHAGA, moduł APC ZHAGA a w dostawie. | Karta techniczna |
| 18. | Gwarancja | Gwarancja producenta na oprawę min. 60 miesięcy, niezależnie od gwarancji Wykonawcy robót montażowych. | Karta gwarancyjna. |
| 19. | Certyfikaty | deklaracja CE; certyfikaty: ENEC, ENEC+, Zhaga D4i (oprawy ze złączem); raport z testów wibracyjnych wg PN-EN 60068-2-6:2008 z laboratorium z akredytacją PCA lub równoważny | e. strona www.zhagastandard.org |
| 20. | Waga | Nie więcej niż 7 kg | Karta techniczna |
| 21. | Kraj pochodzenia | Oprawa produkowana na terenie Unii Europejskiej | Certyfikat ENEC |
| 22. | Kształt oprawy | długość/szerokość /wysokość nie więcej niż 750/300/120 mm | Karta techniczna |

4. Inne warunki i wymagania.

4.1. Informacje o terenie robót

Roboty montażowe wykonywane będą na terenie Gminy Miasto Krosno. Słupy, na których przeprowadzana będzie modernizacja oświetlenia są własnością PGE Dystrybucji S.A. RE Krosno oraz Gminy Miasto Krosno. Zagospodarowanie terenu stanowią pobocza dróg, działki gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz prywatne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone podczas prowadzonych prac. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

- organizacji i wykonywania robót,

- zabezpieczenie interesów osób trzecich,

- ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa pracy,

- bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu robót,

- ochrony mienia związanego z robotami.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegani obowiązujących przepisów BHP jak przy prowadzeniu robót budowlanych.

4.2. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za jakość ich wykonania oraz za zgodność z normami, przepisami, specyfikacjami i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

a) Przekazanie terenu robót

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi zgodnie z wykazem modernizacji objętej OPZ/STWiOR

b) Dokumentacja robót

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

( specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

( dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów, materiałów zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. NR 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów

( protokoły odbiorów częściowych, końcowych protokołów z pomiarów,

( zestawienie powykonawcze opraw.

4.3. Zgodność robót z dokumentacją i STWiOR.

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Przedstawiciela Zamawiającego, z którym dokona odpowiednich korekt zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z wymogami przetargowymi 
i STWiOR. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z wymogami przetargowymi lub STWiOR i wpłynie to na niezadawalającą jakość, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Dokumentacja przetargowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora dla Wykonawcy stanowią nieodłączną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

4.4. Zabezpieczenie terenu robót.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie wykonywanych prac, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest złączony w cenę umowną. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniające wstęp sposób bezpieczeństwo pojazdów 
i pieszych.

4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.

4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawcę zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska. W okresie trwania i wykańczania robót. Wykonawca ma obowiązek podejmować wszelkie i uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 
i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca podejmie środki ostrożności chroniące przed zanieczyszczeniem zbiorników, cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, ryzykiem powstawania pozoru.

4.7. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Zadaniem wykonawcy jest utrzymywanie sprzętu przeciwpożarowego, wymaganego przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w rezultacie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

4.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które mogą w sposób trwały być szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy będą przestrzegane przez Wykonawcę podczas prowadzonych przez niego robót. Wykonawca jest zobowiązany do zadbania, o to aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia 
i osób zatrudnionych na czas robót oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

4.10. Materiały, sprzęt oraz transport.

4.10.1. Zaopatrzenie w materiały.

Przed podpisaniem umowy z zamawiającym Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania materiałów oraz przedstawi odpowiednie aprobaty techniczne, deklaracje zgodności oraz karty katalogowe do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. Zatwierdzenie części materiałów z danego źródła nie jest jednoznaczne z automatycznym zatwierdzeniem, że wszelkie materiały z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiOR w czasie prowadzenia robót.

4.10.2. Zastosowane materiały.

Materiały, elementy oraz urządzenia przeznaczone do zastosowania w ramach modernizacji oświetlenia powinny być dopuszczone do stosowania na terenie Polski oraz spełniać wymagania Polskich Norm, a w razie nie spełnienia wymagań powinny posiadać aprobaty techniczne, które dopuszczają je do wykorzystania i stosowania w warunkach zewnętrznych. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że spełniają one wszystkie parametry jakościowe 
i techniczne oraz zostaną zaakceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego.

4.10.3. Sprzęt.

Zobowiązuje się wykonawcę do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być sprawny i utrzymywany w dobrym stanie. Wykonawca przystępując do wykonania modernizacji oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość 
i terminowość robót, w szczególności z samochodów specjalnych z podnośnikami koszowymi.

4.10.4. Transport, przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie będą wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochodu dostawczego. Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie 
z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów Wykonawca zobowiązany jest do składowania zakupionych materiałów w miejscu tymczasowo do tego przeznaczonym. Materiały do czasu ich wykorzystania podczas robót powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem. Przedstawiciel Zamawiającego powinien w każdej chwili mieć możliwość sprawdzenia jakości i stanu technicznego przechowywanych materiałów. Miejsce składowania materiału będą zlokalizowane 
w obrębie terenu robót w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego lub poza terenem robót w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę.

5. Wykonawstwo robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z SIWZ, umową i OPZ (STWiOR) oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Decyzje Przedstawiciela Zamawiającego dotyczące zaakceptowania lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w SWZ, umowach i STWiOR, a także w normach i wytycznych technicznych.

Prace na liniach elektroenergetycznych napowietrznych własności PGE Dystrybucja S.A. należy prowadzić w odpowiedniej technologii (najlepiej PPN), przy wykorzystaniu przeszkolonych pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Dopuszczenie do wykonania zadania w technologii PPN przez służby eksploatacyjne PGE odbywa się każdorazowo na wniosek podmiotu (Wykonawcy) zgłaszającego wykonanie prac w technologii PPN zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie procedurami. Koszty dopuszczenia do pracy należy uwzględnić w ofercie. Jeżeli w trakcie prowadzenia modernizacji znajdzie się element, który nie nosi znamion zużycia wymagającego modernizacji lub wymiany, 
a został zakwalifikowany do takich prac w zamówieniu, istnieje możliwość użycia go ponownie, pod warunkiem uzgodnienia tego faktu z Przedstawicielem Zamawiającego. Powyższe nie dotyczy opraw, które muszą zostać wymienione na nowe. Polecenia Przedstawiciela Zamawiającego będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót.

5.2. Ochrona przeciwporażeniowa.

Po wykonaniu modernizacji oświetlenia, należy wykonać pomiary istniejącej ochrony przeciwporażeniowej. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić 
w protokole pomiarowym i przekazać Zamawiającemu jako załącznik do dokumentacji powykonawczej.

5.3. Uruchomienie.

Po zakończeniu prac teren należy uporządkować, wykonać zestawienie powykonawcze opraw wraz z protokołami pomiarowymi, przekazać instalację do eksploatacji oraz uczestniczyć w wszystkich odbiorach.

6. Kontrola jakości.

6.1. Zasady kontroli.

Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do zamontowania będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Przedstawiciel Zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te wyroby, których producent:

7. Odbiór robót.

7.1. Dokumentacja powykonawcza.

Zawartość dokumentacji powykonawczej:

- zestawienie montażowe,

- karty materiałowe,

- deklaracje właściwości / certyfikaty,

- protokoły pomiarowe,

- gwarancja wykonawcy,

- protokół odbioru;

Ze względu na charakter prac i brak pozwolenia na budowę dziennik budowy nie będzie wymagany.

7.2. Odbiór robót.

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie 
w siedzibie Zamawiającego wraz z dokumentacją powykonawczą. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie wszystkich robót zawartych w umowie, potwierdzone oświadczeniem kierownika robót złożonym w protokole zakończenia robót potwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SWZ, OPZ/STWiOR i wymaganiami Przedstawiciela Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne. Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

8. Rezultat zadania.

Rezultatem wymiany opraw będą:

- Poprawienie parametrów oświetlenia.

Stosowane dotychczas oprawy, po kilkunastoletniej eksploatacji tracą pierwotne parametry świetlne w wyniku degradacji materiału (głównie tworzyw), z którego są wykonane klosze. W zastosowanych oprawach bezkloszowych elementy potencjalnie wrażliwe nie są narażone na bezpośrednie promienie słoneczne.

Zastosowanie i dobór odpowiedniego rozsyłu światła bardziej równomiernie oświetla zadany obszar i zmniejsza efekt „zebry” na drodze.

- Poprawa oddziaływania na otoczenie.

Nowo zamontowane oprawy o kierunkowym strumieniu świetlnym zmniejszają zanieczyszczenie światłem w porównaniu do poprzednio stosowanych opraw kloszowych z dookólna poświatą.

- Poprawa odczucia komfortu oświetlenia.

Zastosowanie redukcji mocy oprawy w korelacji do zaciemnienia nocnego pozwala na dostosowanie mocy strumienia świetlnego do czułości oka i jego adaptację poprzez zmniejszenie kontrastu oświetlenia do ciemnego tła.

Zastosowanie niższej temperatury barwowej sprawi, że światło będzie lepiej dostosowane do historycznego otoczenia.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu w obszarze staromiejskim.

W wyniku zastosowania nisko zawieszonych opraw typu „kula” w czasie przejazdu samochodów dostawczych i służb technicznych bardzo często dochodzi do niszczenia opraw, co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa, dodatkowe koszty eksploatacyjne i straty wizerunkowe. Zastosowanie opraw typu „kropla” o całkowitej wysokości oprawy nie więcej  niż 400 mm poprawi parametry wysokości skrajni dróg w zespole staromiejskim i zmniejszy potencjalne opisane zagrożenia.

- Zmniejszenie zainstalowanej mocy elektrycznej.

- Wydłużenie okresu eksploatacji instalacji oświetleniowej przez zmniejszenie obciążeń elektrycznych osprzętu.

- Zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji potrzebnych do wytworzenia i przesyłu energii pierwotnej, którą trzeba wyprodukować, w stosunku do pierwotnie zabudowanej mocy.

| l.p. | rodzaj | źródło | ilość | całkowita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oprawy | światła | szt. | moc [W] |
| do wymiany |
| 1 | Parkowa | żarowe | 253 | 18495 |
| 2 | Drogowa | sodowe | 111 | 18020 |
|  |  |  | 364 | 36515 |
| po wymianie |
| 1 | Parkowa | LED | 237 | 9480 |
| 2 | Drogowa | LED | 111 | 6610 |
|  |  |  | 348 | 16090 |
| Redukcja mocy | 20 425,00 | W |
|  | 55,94 | % procent |
| Uniknięta emisja CO2 | 16,85 | w Mg eq CO2 |

9. Przepisy:

1) PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg - część 1: Wybór klas oświetlenia,

2) PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg - część 2: Wymagania oświetleniowe,

3) PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg - część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych 4) PN-EN 13201-4:2007 Oświetlenie dróg - część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia,

5) PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

6) PN-E-05100:1998 - elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie z przewodami roboczymi gołymi,

7) N-SEP E 003 - elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz niepełno izolowanymi,

8) PN-61/E-01002 - Przewody elektryczne. Nazwy i określenia,

9) Przepisu budowy urządzeń elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 r. ,

10) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlano - Montażowych Część V Instalacje elektryczne 1988 r.,

11) Rozporządzenie Ministra przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków ochrony przeciw pożarowej (Dz.U/ Nr 81 z dn. 16,11.1990 r.,

12) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994,

13) Ustawa z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane,

14) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

15) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

16) Album PTPIREE-26-01-2015 z kwiecień 201;