AE/ZP-27-56/20			                                                                               ZAŁĄCZNIK NR 6

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne oferowanego skanera do aparatu RTG                       2 sztuki.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne“ oraz „okres gwarancji“ | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać. |
| --- | --- | --- | --- |
| Skaner do aparatu RTG |
|  | Skaner płyt obrazowych do aparatu RTG, automatyczny – 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Producent, nazwa, typ urządzenia | TAK |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2019 | TAK |  |
|  | Skaner przystosowany do ustawienia na podłodze. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie skanera nastołowego. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę skanera nastołowego do każdego skanera nastołowego Wykonawca dołączy pojedynczy stolik do jego postawienia. | TAK |  |
|  | Odczyt i przesyłanie obrazów w minimum 12 bitach | TAK |  |
|  | Rozdzielczość skanowania (tryb normalny) wszystkich obsługiwanych formatów płyt minimum 10 pikseli/mm | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość-10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Przepustowość dla kaset 35 x 43cm przy rozdzielczości minimum 10 pikseli/mm minimum 45 kaset /godz. | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość-10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Rodzaje i formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi do badań ogólnodiagnostycznych z rozdzielczością minimum 10 pikseli/mm: 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm | TAK Punktacja: Za formaty 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm - 0 pkt. Za każdy dodatkowy format - 2 pkt. jednak nie więcej niż - 10 pkt |  |
|  | Wraz z dostawą skanerów kasety do badań ogólnodiagnostycznych z płytą obrazową formatu 35x43cm, skanowanie z rozdzielczością minimum 10 pikseli/mm – 4 szt. | TAK Punktacja: Za 4 kasety formatu 35x43 cm - 0 pkt. Za dodatkowe 2 kasety formatu 24x30 cm - 10 pkt. |  |
|  | Integracja z posiadanymi przez Zamawiającego konsolami technika i posiadanym przez Zamawiającego systemem radiografii pośredniej FCR firmy Fuji oraz aktualizacja oprogramowania konsoli do wersji obsługującej zaoferowane skanery. Jeśli integracja tego wymaga, Zamawiający dopuszcza w ramach realizowanego zamówienia na wymianę poszczególnych elementów posiadanego przez Zamawiającego systemu FCR celem zapewnienia wymaganej integralności. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć, uruchomić i wyposażyć w odpowiednie licencje wszystkie dostarczone elementy systemu, które są niezbędne do jego prawidłowego działania. | TAK |  |
|  | Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia zaoferowany sprzęt jest gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do dostarczonego przedmiotu zamówienia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Jednorazowa dostawa, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą, | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym. | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 5 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | W okresie gwarancji sprzęt zastępczy w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.