## Załącznik nr 9 do SIWZ

Oznaczenie sprawy ZP/p/41/2020

Charakterystyka pożarowo - techniczna obiektów oraz ich klasyfikacja zgodnie z wymaganiami

- Nieruchomość Szpital i budynek poradni ul. Dojazd 34 w Poznaniu

Położenie obiektu:

Miejscowość:	Poznań

Ulica:		Dojazd 34

- W skład nieruchomości wchodzą następujące obiekty kubaturowe:

  - Budynek łóżkowy (wysoki) o konstrukcji szkieletowej, prefabrykowanej:

    - rok budowy				1976

    - kubatura				19 214,30 m3

    - pow. użytkowa			  5 512,56 m2

    - ilość kondygnacji			11, podpiwniczenie, poddasze o wys. 1,5 m.,

śluza SOR

    - wyposażenie w instalacje c. o. wod.-kan., elektryczną, komputerową, odgromową, telefoniczną i gazów medycznych.

Kategoria zagrożenia ludzi ZL II

  - Budynek poradni (Polikliniki) z łącznikiem i przybudówką radiologii - konstrukcja szkieletowa wypełniona cegłą i siporexem:

    - rok budowy				1976

    - kubatura				22 574,10 m3

    - pow. użytkowa			  7 386,70 m2

    - ilość kondygnacji			3, podpiwniczenie

    - wyposażenie w instalacje c. o. wod.-kan., elektryczną, komputerową, odgromową, telefoniczną, gazów medycznych i gazu miejskiego.

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III

- 	sala konferencyjna w łączniku na I piętrze - ZL I

- 	sale operacyjno-zabiegowe  - ZL II

-      sale chorych – ZL II

  - Budynek agregatu i zaplecza kierowców ( techniczno – gospodarczy) o konstrukcji murowanej o 1 kondygnacji, nie podpiwniczony.

    - rok budowy				1976

    - kubatura				1 622,00 m3

    - pow. użytkowa			   360,34 m2

    - w budynku mieszczą się: trafostacja 2 x 400 KVA, agregat prądotwórczy

    - wyposażenie: instalacja c. o., elektryczna siłowa i oświetleniowa, wod.-kan., odgromowa 
i telefoniczna.

  - Budynek portierrni (Portiernia z wiatą) - konstrukcja żelbetonowa, budynek 1 kondygnacyjny nie podpiwniczony:

-        rok budowy			1976

-        kubatura			140,01 m3

-        pow. użytkowa		  12,01 m2

-        wyposażenie: sieć c.o., instalacja elektryczna, oświetleniowa, telefoniczna, wod.-kan.

i monitoring.

  - Garaże, magazyn odpadów medycznych (pomieszczenia gospodarcze zespołu Ratownictwa medycznego) - konstrukcja murowana

-       rok budowy			1978/2014

-       pow. użytkowa		420,63 m2

- wyposażenie: instalacja elektryczna, oświetleniowa, wod.-kan.

  - Budynek przepompowni (Ujęcie wody) - budynek o konstrukcji murowanej, parterowy, z techniczną częścią piwniczną:

-       rok budowy			1985

-       kubatura			1 125,40 m3

-       pow. użytkowa		   213,10 m2

-      2 studnie głębinowe (obecnie nie użytkowane)

-  wyposażenie: instalacja elektryczna, oświetleniowa, siłowa, odgromowa, wod.-kan.,   technologiczna do uzdatniania wody.

  - Budynek magazynów kwasów- konstrukcja murowana

-       rok budowy			brak danych

-       pow. użytkowa		ok. 32 m2

- wyposażenie: instalacja elektryczna, oświetleniowa

  - Budynek Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni wraz z komunikacjami

    - rok budowy				2020

    - kubatura				17 374,24 m3

    - pow. użytkowa			 2 705,1 m2

    - ilość kondygnacji			3

    - komunikacja			2 łączniki- na parterze i 2 piętrze

szyb windowy wraz z przedsionkami  obsługujący 						również budynek wysoki

    - wyposażenie w instalację hydrantową, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, urządzenia oddymiające klatki schodowe, urządzenia zapobiegające zadymianiu dźwigu dla ekip ratowniczych wraz z przedsionkami, system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegania DSO oraz monitoring dla PSP.

Kategoria zagrożenia ludzi ZL II

  - Budynek Stacji Dializ z łącznikiem

    - rok budowy				2007

    - pow. użytkowa			 1 136,75 m2

    - ilość kondygnacji			2

    - wyposażenie w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, odgromową, wentylacja grawitacyjna i nawiewno-wywiewna, centralnego ogrzewania i telefoniczna.

  - Urządzenia i obiekty zewnętrzne:

- pergola o konstrukcji stalowo – drewnianej

- podjazd wraz z zadaszeniem dla karetek do Izby Przyjęć

- pomnik Matki Polki

- 1 zbiornik podziemny

- ogrodzenie terenu metalowe na cokole betonowym

- instalacja oświetleniowa zewnętrzna parkowa

- drogi i place asfaltowe oraz z pozbruku

- park

Obciążenie ogniowe części obiektu nie zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

- pomieszczenia techniczne znajdujące się w piwnicy o obciążeniu ogniowym do 500 MJ/m2,

- garaże zewnętrzne (magazyny) o obciążeniu ogniowym do 2000 MJ/m2.

Urządzenia służące ochronie przeciwpożarowej:

- Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa:

Budynek wysoki „łóżkowy” wyposażony w hydranty wewnętrzne 52 i 25 znajdują się na każdej kondygnacji w obrębie klatek schodowych, w przedsionkach, oraz na korytarzach.

W budynku średniowysokim „Poliklinika”, hydranty wewnętrzne 52 znajdują się na każdej kondygnacji w obrębie klatek schodowych.

Budynek Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji wyposażony jest w: instalację hydrantową, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, urządzenia oddymiające klatki schodowe, urządzenia zapobiegające zadymianiu dźwigu dla ekip ratowniczych wraz z przedsionkami, system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegania DSO oraz monitoring dla PSP.

- Gaśnice

Obiekty wyposażone są w gaśnice przenośne zgodnie z wymaganiami przepisów w tym zakresie.

Szpital posiada aktualne wymagane prawem przeglądy urządzeń i instalacji przeciwpożarowych.

- Hydranty zewnętrzne

Obiekty posiadają przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

Konstrukcja budynku:

Dane konstrukcyjno-materiałowe budynku wysokiego „łóżkowego”

Ściany konstrukcyjne

Ściany wylewane z betonu częściowo zbrojone, jako żelbetowe.

W części piwnicznej ściany betonowe, zbrojone ocieplone cegłą kratówką.

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne podokienne wymurowane z bloczków gazobetonowych.

Ściany zewnętrzne wylewane z betonu ocieplonego styropianem 4cm.

Ściany wewnętrzne i działowe

Ściany działowe grubości 6 i 12 cm wymurowano z cegły dziurawki na zaprawie M50.

Ściany działowe grubości 8cm wykonano z płyty karton-gips na stelażu stalowym.

Słupy i podciągi

Słupy i podciągi szkieletu wykonane z elementów prefabrykowanych, podciągi wylewane z betonu.

Stropy

Stropy poszczególnych kondygnacji wykonane  jako wylewane oraz prefabrykowane stropy Acermana

Część stropów wykonana jako płyty prefabrykowane. Stropy w holu wykonane na siatce Rabitz’a podwieszane 30 cm pod stropem.

Konstrukcja dachu jako płyty korytkowe  na ścianach ażurowych, ceglanych.

Schody wewnętrzne i zewnętrzne

- Schody wewnętrzne wykonane z dwóch (klatka boczna) i trzech (klatka główna) biegów. Konstrukcja schodów żelbetowa w okładzinie z lastrico także w części spocznikowej.

Wykończenie ścian

- Wykończenie ścian pomieszczeń technicznych, biurowych i o niskiej wilgotności w postaci farb lateksowych, kredowych i emulsyjnych, częściowo zabezpieczonych lamperią z farb olejnych.

- W pomieszczeniach wymagających i o podwyższonej wilgotności wykończeniez okładzin z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej, cementowej. W części pomieszczeń występuje okładzina PCV na całej wysokości ścian zabezpieczona narożnikami polipropylenowymi.

Izolacja ścian

- Ściany wylewane izolowane warstwą styropianu gr. 4 cm mocowanego na bolcach wypuszczanych ze ściany w otulinie z siatki stalowej 20x20 cm. W 2005 r. budynek                      z zewnątrz został ocieplony warstwą o grubości 14 cm (do wysokości 25 m został ocieplony styropianem a powyżej 25 m wełną mineralną).

Wykończenie posadzek

- Posadzki w pomieszczeniach biurowych i o zmniejszonym podatności na wilgoć wykonane z wykładziny PCV z wyłogami na ściany zakończone listwą zabezpieczającą. W komunikacji korytarzowej na piętrach wykładzina z PCV z wyłogami na ściany. W korytarzach głównych w piwnicy i na klatkach schodowych posadzki wykończonew postaci płyt lastrico o powierzchni satynowej.

Piony wentylacyjne

- Kanały wentylacji grawitacyjnej murowane z cegły pełnej, palonej o klasie 150 na zaprawie żaroodpornej z cementu portlandzkiego i gliny ceglastej. Kanały grawitacyjne wymurowane z rur azbestowo-cementowych i obudowane warstwą cegły dziurawki na zaprawie marki 50. Kanał mechaniczny przy windach wymurowany z cegły pełnej klasy 100 na zaprawie 50.

Dane konstrukcyjno-materiałowe budynku średniowysokiego „Poliklinika”

Ściany konstrukcyjne

Ściany wylewane z betonu częściowo zbrojone, jako żelbetowe.

Fragmenty prefabrykowane wykonane z typowych bloków kanałowych BW o wysokości 302 cm.

Ściany łączone wieńcem na poziomie stropów.

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne podokienne wymurowane z bloczków gazobetonowych odmiany 07 na zaprawie M15.

Ściany zewnętrzne podłużne wylewane z betonu. W 2005 r. budynek został ocieplony styropianem o grubości 15 cm.

Ściany wewnętrzne i działowe

Ściany wewnętrzne grubości 25 cm wymurowane z cegły pełnej.

Ściany działowe grubości 6 i 12 cm wymurowano z cegły dziurawki na zaprawie M50. Ściany działowe grubości 8 cm wykonano z płyty karton-gips „Promonta” na stelażu stalowym.

Słupy i podciągi

Słupy i podciągi szkieletu wykonane z elementów prefabrykowanych.

Stropy

Stropy poszczególnych kondygnacji wykonane w technologii na mokro, zbrojone.

Strop drugiego piętra przy świetlikach i w miejscach przejść kątowych w technologii wylewanego na mokro jako płyty żelbetowe grubości 6 cm z betonu) zbrojone prętami  fi 6 cm (STO) co 7 cm dla rozpiętości > 2,4 m, dla rozpiętości < 2,4 m fi 6 cm (STO) co 12 cm. Pozostałe fragmenty dachu wykonane z płyt panwiowych oraz płyt korytkowych.

Schody wewnętrzne i zewnętrzne

Schody wewnętrzne wykonane z bloków lastrico.

Wykończenie ścian

Wykończenie ścian pomieszczeń technicznych, biurowych i o niskiej wilgotności  w postaci farb lateksowych, kredowych i emulsyjnych, częściowo zabezpieczonych lamperią z farb olejnych.

W pomieszczeniach wymagających i o podwyższonej wilgotności wykończenie z okładzin z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej, cementowej.

Izolacja ścian

Ściany wykonane z prefabrykatów izolowane ścianą murowaną z bloczków gazobetonowych typ 07 o grubości 24 cm, na zaprawie M15. Izolacja szkieletu konstrukcji w postaci ścianki z bloczków gazobetonowych  odmiany 05 o grubości 12 cm. Podciągi obudowano płytami wiórowo-cementowymi grubości 7 cm.

Ściany wylewane z betonu omurowane cegłą kratówką gr. 12 cm na zaprawie M30.

Ściany wylewane przy klatce schodowej ocieplone styropianem gr. 4 cm mocowanym na bolce i otulonym siatką o oczkach 10x10 cm. W 2005 r. budynek z zewnątrz został ocieplony styropianem o grubości 15 cm.

Wykończenie posadzek

Posadzki w pomieszczeniach biurowych i o zmniejszonym podatności na wilgoć wykonane 
z wykładziny PCV z wyłogami na ściany zakończone listwą zabezpieczającą.  Pomieszczeniach 
o zwiększonej wilgotności oraz w pomieszczeniach technicznych posadzki wykończone płytkami gresowymi na zaprawie klejowej na bazie cementu.  W korytarzach głównych w piwnicy i na klatkach schodowych posadzki wykończone w postaci płyt lastrico o powierzchni satynowej.

Piony wentylacyjne

Kanały wentylacji grawitacyjnej i częściowo mechanicznej murowane z pustaków ceramicznych 20x20 cm, omurowane ściankami o grubości 6 cm.

Kratki wentylacyjne zlokalizowane 30 cm nad sufitami.

Podział obiektu na strefy pożarowe:

Cały budynek z uwagi na istniejące rozwiązania konstrukcyjno-budowlane oraz brak elementów oddzielenia przeciwpożarowego stanowi jedną strefę pożarową równą użytkowej powierzchni wewnętrznej budynku.

Klasa odporności pożarowej budynku:

Zgodnie z warunkami techniczno–budowlanymi klasa odporności pożarowej dla budynku szpitala wynosi – „B”.

Dane konstrukcyjno-materiałowe budynku średniowysokiego 
„Boku operacyjnego i centralnej sterylizacji wraz z komunikacjami”

Fundamenty:

Posadowienie bezpośrednie poniżej strefy przemarzania (-1,2m poniżej poziomu terenu). Przy budynku istniejącym posadowienia w poziomie posadowienia budynku istniejącego.

Ławy fundamentowa LF szerokości 85cm. Zbrojenie poprzeczne, zbrojenie podłużne dołem i górą (pod ściana fundamentową). Beton klasy C35/45, stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP.

Fundamenty posadowić na warstwie chudego betonu gr. 8cm z betonu C8/10.

Ściany fundamentowe:

Ściana fundamentowa ScF-1 szerokości 25cm. Beton klasy C35/45, stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP.

Belki podwalinowe:

Belka podwalinowa. Zbrojenie dołem i górą, Beton klasy C35/45, stal zbrojeniowa A-IIIN B500SP. Otulenie prętów zbrojeniowych c=30mm

Posadzka na gruncie:

Posadzkę na gruncie zaprojektowano z następujących warstw:

- podbudowa gr.35-40cm (Is-0,98) – kruszywo łamane;

- podlewka betonowa gr. 10cm z betonu C15/20 (B20) zbrojona siatką stalową, #8 oczko 150x150mm

- izolacja przeciwwilgociowa (wg proj. Architektury)

- izolacja termiczna – polistyren ekstrudowany XPS gr. 15cm;

- izolacja przeciwwilgociowa (wg proj. architektury);

- wylewka gr. 8 cm zbrojona siatką ;

- podłoga właściwa (warstwy wykończeniowe wg proj. architektury).

Słupy:

Zaprojektowano słupy monolityczne żelbetowe wylewane na mokro o przekroju 60x60cm (parter), 50x50cm (I piętro), 40x40cm (II piętro) – słupy wewnętrzne, 60x60cm przez wszystkie kondygnacje słupy skrajne.

Belki:

Zaprojektowano belki monolityczne żelbetowe wylewane na mokro o przekroju 30x80cm oraz 35x80cm.

Zaprojektowano dwie belki sprężone kablobetonowe 40x130cm. Zbrojenie miękkie, Beton C35/45, Stal A-IIIN B500SP, otulenie c=30mm.

Ściany żelbetowe:

Zaprojektowano ściany monolityczne żelbetowe wylewane na mokro grubości 25cm oraz 40cm. Zbrojone prętami #10, #12, #16 Beton C35/45, Stal A-IIIN B500SP, otulenie c=20mm

Stropy:

Zaprojektowano stropy monolityczne żelbetowe wylewane na mokro grubości 30cm z głowicami

przysłupowymi gr 38cm. Beton C35/45, Stal A-IIIN B500SP,otulenie c=20mm. Stropy dozbrajane na przebicie w strefie przysłupowej

Schody:

Zaprojektowano schody monolityczne żelbetowe wylewane na mokro grubości spocznika oraz biegow

schodowych 15cm. Zbrojone prętami #12, Beton C35/45, Stal A-IIIN B500SP, otulenie c=20mm

Ściany wypełniające:

Zaprojektowano ściany wypełniające:

- grubości 25cm z bloczków silikatowych kategorii I, klasy 15. Murowane na zaprawie cementowo–wapiennej klasy M5. Góra ściany oddylatowana od konstrukcji nośnej budynku.

Stropodach:

Zaprojektowano stropodach, rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe analogiczne jak dla stropów

międzykondygnacyjnych.

Ściany działowe:

Zaprojektowano ściany działowe:

- 12cm z bloczków silikatowych kategorii I, klasy 15. Murowane na zaprawie cementowo–wapiennej klasy M5 na wysokość +10cm nad poziom sufitu podwieszanego. Gora ściany oddylatowana od konstrukcji nośnej budynku.

- 12cm z płyt kartonowo-gipsowych na profilach aluminiowych

Attyki:

Zaprojektowano attyki grubości 25cm z pustakow z bloczkow silikatowych kategorii I, klasy 15. Murowane na zaprawie cementowo–wapiennej klasy M5. Attyki zwieńczone wieńcem żelbetowym 20x25cm, dodatkowo wzmocnione słupkami żelbetowymi 25x25cm w rozstawie co 4,0 m. Wieńce oraz słupki zbrojone prętami #12,

Beton C20/25, Stal A-IIIN B500SP, otulenie c=30mm

Klapy dymowe / wyłazy dachowe:

Zaprojektowano podmurowania z cegły pełnej gr. 12cm kategorii I, klasy 15. Murowane na zaprawie

cementowo–wapiennej klasy M5.

Drabiny stalowe wyłazowe:

Stalowe drabiny wyłazowe z koszem zabezpieczającym od wysokości 2,6m nad posadzką.

Drabiny z profilowej stali konstrukcyjnej – RK50x30x3 oraz RO26,9x2,9. Kosz zabezpieczający z płaskowników stalowych 50x5. Stal St3S.

Ochrona przeciwpożarowa:

Budynek posiada trzy kondygnacje, które funkcjonalnie są połączone z budynkiem wysokim za

pomocą dwóch łączników: na poziomie parteru (łączący się z poziomem -1 budynku istniejącego)

oraz na poziomie II piętra. Budynek stanowi odrębną strefę pożarową i zakwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Budynek został zakwalifikowany jako średniowysoki.

Do budynku łóżkowego (wysokiego) dołączony jest szyb windowy, obsługujący wszystkie kondygnacje. Przedsionek oraz szyb stanowi odrębną strefę pożarową.

Dane konstrukcyjno-materiałowe budynku „Stacji Dializ z łącznikiem”

Obiekt wybudowany 2007 r. piętrowy, niepodpiwniczony. Bryła budynku zwarta. Wykonany w technologii tradycyjnej. Stropy i ławy fundamentowe z betonu. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych M6 ocieplone styropianem o gr. 10 cm. Z izolacją przeciwwodną z papy na lepiku. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły silikatowej ‘’SILKA” na zaprawie systemowej. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Ścianki działowe z płyty gipsowo-kartonowej na stelażu stalowym w systemie KNAUF. Ścianki zewnętrzne ocieplone, tynki zewnętrzne mineralne. Dach płaski, stropodach, ocieplony wełną mineralną, pokrycie papa.