Nr pozycji	Zakres robót	Jednostka miary	Obmiar	Cena jednostkowa netto	Cena netto / ( 3 x 4 )
	1	2	3	4	5
1	Studzienki ściekowe betonowe o śr. 500 mm i głębokości 1,0 m z osadnikiem, bez syfonu, bez pierścienia odciążającego i podtrzymującego wpust, wpust kl. C250 (25 t.)	szt.	3
2	Kanalizacja deszczowa z rur PCV o śr. zew. 160 mm, grubość ścianki min. 4,0 mm w obsypce piaskowej	mb	10,0
3	Obramowanie z kostki granitowej 15x15 cm na ławie betonowej	mb	114,0
4	Nawierzchnia z łamanej kostki granitowej 10x10 cm na podsypce betonowej grubości 10-12 cm z podbudową składającą się z podsypki piaskowej o grubości 20 cm i kruszywa wapiennego lub dolomitowego łamanego frakcji 4-31,5 grubości 30 cm	m2	213,0
5	Nawierzchnia z kostki granitowej 10x10 cm na podsypce betonowej grubości 10-12 cm z podbudową składającą się z podsypki piaskowej o grubości 20 cm i kruszywa wapiennego lub dolomitowego łamanego frakcji 4-31,5 grubości 20 cm	m2	158,0
6	Stopy betonowe 0,3x0,3x0,8 m ze wspornikiem, pod montaż słupków ogrodzenia	szt.	40
				Razem / netto
				Razem / brutto

.......................................................	……...........................................
/pieczęć i podpis Zleceniodawcy/	/pieczęć i podpis Wykonawcy/

........................................................
/kontrasygnata Głównej Księgowej/