Opis przedmiotu zamówienia

dla zadnia pod nazwą:

„Elektroniczna ochrona budynku Starostwa Powiatowego przy ul. dr. Wł. Borkowskiego 4  oraz monitorowanie z interwencją systemów ppoż. oraz alarmowo-włamaniowego znajdującego się w budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14”.

Przedmiotem zamówienia jest elektroniczne zabezpieczenie budynków:

- Starostwa Powiatowego przy ul. dr. Wł. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice.

- Archiwum zakładowego przy ul. Hutniczej 14, 27-200 Starachowice.

Zadaniem zabezpieczenia, będzie podjęcie działań zapobiegających wykroczeniom przeciw mieniu oraz niedopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych  na teren chroniony.

Ochrona mienia ma być realizowana zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1995).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne zadania osobno, traktuje zadanie ochrony obiektów jako całość.

Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania:

Zadanie I – ochrona budynku Starostwa Powiatowego.

Zadanie II – ochrona budynku Archiwum Zakładowego.

Zadanie I.  Elektroniczna ochrona budynku Starostwa Powiatowego przy ul. dr. Wł. Borkowskiego 4

Budynek Starostwa Powiatowego w Starachowicach znajduje się przy ul. dr. Borkowskiego 4, składa się z dwóch brył - budynku głównego oraz sali konferencyjnej. Budynek główny 3 piętrowy, podpiwniczony z zagospodarowanym poddaszem, nieogrodzony, o łącznej powierzchni zabudowy 986 m2. Znajduje się 
w bezpośrednim sąsiedztwie bloku mieszkalnego, bazy transportowej pogotowia ratunkowego oraz przychodni zdrowia „VITA”. Możliwy dojazd z trzech stron budynku. Budynek posiada parking dla samochodów osobowych, gdzie wjazd na parking zlokalizowany jest obok budynku. Parter budynku zabezpieczony jest za pomocą stałych urządzeń zabezpieczenia w postaci żaluzji antywłamaniowych. Budynek monitorowany jest za pomocą własnego systemu dozoru wizualnego. Wewnątrz budynku zamontowany jest system włamaniowy oraz system ppoż.

Zadanie będzie polegać na:

- Objęciu całego budynku wizualnym dozorem elektronicznym przy pomocy istniejących kamer 
sygnalizujących zagrożenie mienia, wkroczenia osób nieuprawnionych do wyznaczonej strefy „0”.

- Włączeniu do systemu monitorowania istniejących w obiektach urządzeń dozoru wizualnego, alarmowania ppoż. i włamaniowego oraz zapewnienie ich sprawności technicznej poprzez kwartalną konserwację i bieżącą naprawę w miejscu ich zamontowania.

- Stałym monitorowaniu sygnałów alarmowych przesyłanych za pomocą łączności bezprzewodowej, gromadzeniu i przetwarzaniu obrazu w elektronicznych urządzeniach, weryfikowanie sygnałów alarmowych i w razie potwierdzenia zagrożenia wysyłanie Grupy Interwencyjnej.

- Przesyłaniu drogą elektroniczną comiesięcznych raportów dotyczących zdarzeń niepożądanych oraz zagrożeń z ochranianego obiektu.

- Usługa ma być bezpośrednio zintegrowana z szybką reakcją Grupy Interwencyjnej, która 
w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia bezzwłocznie podejmuje działania w celu zabezpieczenia obiektu oraz zminimalizowania strat materialnych.

- Wykonawca ma zapewnić skuteczną ochronę budynku od poniedziałku do piątku włącznie 
w godzinach 2000 do godz. 700 dnia następnego, natomiast całodobowo w dni ustawowo wolne 
od pracy do godz. 700 dnia roboczego następującego po dniach ustawowo wolnych.

Konserwacja urządzeń systemów sygnalizacji wizualnej, alarmowej ppoż. oraz włamaniowej co kwartał obejmuje następujące działania:

- sprawdzenie obecności wszystkich urządzeń oraz ich zamocowania,

- sprawdzenie centrali, czujek, sygnalizatorów, baterii zasilania,

- wymianie niesprawnych elementów na elementy sprawne technicznie,

- pomiary napięć w punktach kontrolnych,

- sprawdzenie źródeł zasilania głównego i rezerwowego,

- sprawdzenie poprawności działania systemu, poprzez wywołanie alarmu próbnego 
w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego,

- sporządzenie protokołu z przeglądu konserwacyjnego podpisanego przez Wykonawcę 
i Zamawiającego,

- Wykonawca zapewni utrzymanie systemów alarmowych w stałej sprawności technicznej poprzez dokonywanie bieżących czynności naprawczych,

- koszty napraw bieżących gwarantujących sprawność techniczną i użytkową pokrywa Zamawiający po zatwierdzeniu przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu naprawy,

- Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do usunięcia usterek, które wystąpią w pracy systemów alarmowych w okresie 24 godz. od chwili przyjęcia zgłoszenia.

Zamawiający, otrzymywał będzie drogą mailową informacje o niepożądanych zdarzeniach, które nie wymagały bezpośredniego, osobistego stawiennictwa na terenie ochranianym.

Obszar zasięgu obserwacji kamer, wydzielenie strefy „0” oraz wyznaczenie osób upoważnionych 
do przebywania w strefie „0”, zostanie wyznaczony po konsultacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przebywania na chronionym obiekcie w czasie ustawowo wolnym od pracy po uprzednim zgłoszeniu do operatora Centrum Monitorowania.

Zadanie II. Monitorowanie z interwencją systemów ppoż. oraz alarmowo-włamaniowego znajdującego się w budynku Archiwum Zakładowego przy ul. Hutniczej 14

Obiekt znajduje się w Starachowicach przy ul. Hutniczej 14. Budynek murowany, dwukondygnacyjny, podpiwniczony z jednym wejściem głównym, ogrodzony o powierzchni zabudowy 324 m². W sąsiedztwie zlokalizowane są: Centrum Handlowe Materiałów Budowlanych, budynek szkolny Ochotniczego Hufca Pracy oraz zabudowywania prywatne. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu zlokalizowane są prywatne garaże. Obecnie budynek chroniony jest przez system ppoż. oraz system włamaniowy.

Zadanie ochrony budynku Archiwum będzie polegać na:

- Monitorowaniu lokalnego systemu pożarowego tj.:

- podłączeniu istniejącego w obiekcie systemu ppoż. do Centrum Monitoringu,

- monitorowaniu sygnałów przesyłanych do Centrum Monitorowania codziennie od godziny
1530 do godz. 700 oraz całodobowo w dniu ustawowo wolne od pracy.

Usługa ma być bezpośrednio zintegrowana z szybką reakcją Grupy Interwencyjnej, która w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia, bezzwłocznie podejmuje działania w celu zabezpieczenia obiektu oraz minimalizowania strat materialnych.

Wstępnej weryfikacji sygnału pożarowego z powiadomieniem Państwowej Straży Pożarnej dokonywać będzie Grupa Interwencyjna po zewnętrznych oględzinach budynku.

W razie wystąpienia sygnału alarmowego fałszywego (niepotwierdzonego w wyniku oględzin Patrolu Interwencyjnego), patrol mobilny zawiadamia o tym fakcie wyznaczonych pracowników wg wykazu.

Wejście do obiektu dozwolone jest wyłącznie w obecności wyznaczonego pracownika, który ma być powiadomiony tylko w przypadku zagrożenia, stwierdzonego przez Grupę Interwencyjną.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przebywania na chronionym obiekcie po godz. 1530 oraz w czasie ustawowo wolnym od pracy po uprzednim zgłoszeniu do operatora Centrum Monitorowania.

- Monitowaniu lokalnego systemu alarmu włamaniowego tj.:

- podłączeniu właściwego urządzenia do przesyłania sygnałów alarmu włamaniowego 
do systemu Centrum Monitoringu,

- monitorowaniu sygnałów przesyłanych do Centrum Monitorowania codziennie od godz. 1530 do godz. 700 oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

Usługa ma być bezpośrednio zintegrowana z szybką reakcją Grupy Interwencyjnej, która w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia, bezzwłocznie podejmuje działania w celu zabezpieczenia obiektu oraz minimalizowania strat materialnych.

Grupa Interwencyjna po stwierdzeniu widocznych śladów włamania do obiektu zawiadamia o tym fakcie dyżurnego Powiatowej Komendy Policji w Starachowicach oraz zabezpiecza obiekt do czasu przybycia powiadomionych osób i Policji.

W razie braku kontaktu z osobami wyznaczonymi przez Zleceniodawcę, Wykonawca zobowiązany jest 
do zabezpieczenia doraźnej ochrony do momentu przyjazdu osoby decyzyjnej Zleceniodawcy.

Pracownicy Patrolu mobilnego dokonując inspekcji chronionego obiektu w przypadku stwierdzenia  pożaru lub włamania,  powiadamiają służby publiczne adekwatnie do zdarzenia: Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe oraz osobę odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego.

- Konserwacji urządzeń systemów sygnalizacji alarmu ppoż. oraz włamaniowego co kwartał, obejmującej:

- sprawdzenie obecności wszystkich urządzeń oraz ich zamocowania,

- sprawdzenie centrali, czujek, sygnalizatorów, baterii zasilania,

- wymianę niesprawnych elementów na elementy sprawne technicznej,

- pomiary napięć w punktach kontrolnych,

- sprawdzenie źródeł zasilania głównego i rezerwowego,

- sprawdzenie poprawności działania całego systemu poprzez wywołanie alarmu próbnego

w obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego,

- sporządzenie protokołu z przeglądu konserwacyjnego podpisanego przez Wykonawcę
i Zamawiającego.

Wykonawca zapewni utrzymanie systemów alarmowych w stałej sprawności technicznej poprzez dokonywanie bieżących czynności naprawczych oraz zobowiązuje się do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do usunięcia usterek, które wystąpią w pracy systemów alarmowych w okresie 24 godz. 
od chwili przyjęcia zgłoszenia.

Na prośbę Zamawiającego (telefonicznie lub za pomocą e-maila) w przypadku stłuczki 
na parkingu, aktu wandalizmu bądź innej nieprzewidzianej sytuacji Wykonawca niezwłocznie zapewni na nośniku pendrive nagrania z kamer bez dodatkowych kosztów.

Wszelkie zmiany w nadawaniu/anulowaniu uprawnień (kodowanie) do centralek 
w budynkach są bezpłatne.

Obraz z kamer dostępny będzie dla Zamawiającego na dwóch urządzeniach (telefon komórkowy i komputer).