9.1: 	Stentgraft obwodowy

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samorozprężalny wykonany z nitinolu pokrytego wewnętrznie PTFE | TAK |  |
| 2 | Średnice od 5 do 13 mm. | TAK |  |
| 3 | Długości od 2,5 do 15 cm. | TAK |  |
| 4 | Możliwość łączenia stentgraftów teleskopowo, powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową. | TAK |  |
| 5 | Kompatybilny z prowadnikami: 0,014”; 0,018”; 0,035” | TAK |  |
| 6 | Średnica zestawu wprowadzającego 6-12F | TAK |  |
| 7 | Elastyczny system umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych. | TAK |  |
| 8 | Dostępne stentgrafty obwodowy montowany na balonie o średnicach od 5 do 16 mm i długościach od 15 do 79 mm, kompatybilne z koszulkami 7i 8 F, powierzchnia wewnętrzna pokryta powłoką heparynową. | TAK |  |

9.2: 	Stentgraft obwodowy o długości 25cm

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonany z drutu nitinolowego pokrytego wewnętrznie PTFE | TAK |  |
| 2 | Powierzchnia wewnętrzna z powłoką heparynową | TAK |  |
| 3 | Długość zestawu wprowadzającego 120 cm | TAK |  |
| 4 | Średnica zestawu wprowadzającego 7-8F | TAK |  |
| 5 | Prowadnik 0,035” | TAK |  |
| 6 | Cieniujące markery | TAK |  |
| 7 | Średnice 5, 6, 7, 8 mm | TAK |  |
| 8 | Długość 25 cm | TAK |  |
| 9 | Możliwość łączenia kilku stentgraftów teleskopowo | TAK |  |
| 10 | Elastyczny system umożliwiajacy implantację w krętych naczyniach obwodowych | TAK |  |

9.3: 	Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft aortalny brzuszny z podnerkowym systemem mocowania | TAK |  |
| 2 | Stentgraft rozwidlony o budowie wielomodułowej | TAK |  |
| 3 | Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem ePTFE | TAK |  |
| 4 | Umocowanie podnerkowe w postaci haczyków | TAK |  |
| 5 | Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) | TAK |  |
| 6 | Szeroki zakres rozmiarów: część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm | TAK |  |
| 7 | Możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi | TAK |  |
| 8 | Brak przeciwskazań użycia do pękających tętniaków | TAK |  |
| 9 | Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) | TAK |  |
| 10 | Niski profil zestawu wprowadzającego od 12 Fr do 18 Fr | TAK |  |
| 11 | Skład zestawu: ramię główne (main body), noga przeciwległa, dwie koszulki wprowadzające, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu, dwa sztywne prowadniki. | TAK |  |

9.4: 	Stentgraft aortalny brzuszny rozwidlony o budowie wielomodułowej

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft aortalny brzuszny rozwidlony o budowie wielomodułowej | TAK |  |
| 2 | Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE | TAK |  |
| 3 | Umocowanie podnerkowe w postaci haczyków | TAK |  |
| 4 | Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) | TAK |  |
| 5 | Szeroki zakres rozmiarów: część aortalna – do średnicy aorty od 19 do 32 mm część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm | TAK |  |
| 6 | Możliwość repozycji głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi | TAK |  |
| 7 | Brak przeciwskazań użycia do pękających tętniaków | TAK |  |
| 8 | Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) | TAK |  |
| 9 | Niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr | TAK |  |
| 10 | Przedłużka biodrowa umożliwiająca dopasowanie systemu do anatomii pacjenta | TAK |  |
| 11 | Skład zestawu: ramię główne (main body), noga przeciwległa, przedłużka biodrowa, dwie koszulki wprowadzające, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu, dwa sztywne prowadniki. | TAK |  |

9.5: 	Stentgraft do zaopatrywania tętnic biodrowych

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft do zaopatrywania tętnic biodrowych | TAK |  |
| 2 | Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem PTFE | TAK |  |
| 3 | Stentgraft rozwidlony o budowie dwumodułowej | TAK |  |
| 4 | Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) | TAK |  |
| 5 | Dwuetapowy system rozprężania głównego ramienia stentgraftu | TAK |  |
| 6 | Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) | TAK |  |
| 7 | Niski profil zestawu wprowadzającego – 16Fr dla części głównej stentgraftu oraz 12F dla komponentu do tętnicy biodrowej wewnętrznej | TAK |  |
| 8 | Skład zestawu: ramię główne (main body), noga przeciwległa, dwie koszulki wprowadzające, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu, dwa sztywne prowadniki. | TAK |  |

9.6: 	Stentgraft piersiowy z możliwością doginania do krzywizny łuku aorty

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu | TAK |  |
| 2 | Pokrycie stentgraftu materiałem PTFE na całej długości | TAK |  |
| 3 | Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem za pomocą taśmy laminowej | TAK |  |
| 4 | Etapowy system uwalniania z możliwością zagięcia stentgraftu | TAK |  |
| 5 | System wprowadzający: 18, 20, 22, 24 Fr | TAK |  |
| 6 | Długość stentgraftu od 10 do 20 cm | TAK |  |
| 7 | Stengraft pozwalający na zaopatrzenie aorty o średnicy od 16 do 42 mm | TAK |  |
| 8 | Giętki system wprowadzający i konstrukcja zapewniają idealne przyleganie stentgraftu do ściany aorty oraz umożliwiają leczenie pacjentów z ostrym łukiem aorty | TAK |  |
| 9 | Skład zestawu: stentgraft, koszulka wprowadzająca, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu, sztywny prowadnik. | TAK |  |

9.7: 	Stentgraft aortalny brzuszny z możliwością wygięcia korpusu

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft aortalny brzuszny z możliwością wygięcia korpusu | TAK |  |
| 2 | Stentgraft rozwidlony o budowie wielomodułowej | TAK |  |
| 3 | Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego materiałem ePTFE | TAK |  |
| 4 | Umocowanie podnerkowe w postaci haczyków | TAK |  |
| 5 | Bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem (spoiny laminowane) | TAK |  |
| 6 | Szeroki zakres rozmiarów: • część aortalna – do średnicy aorty od 16 do 32 mm • część biodrowa – do średnicy tętnic biodrowych od 8 do 25 mm | TAK |  |
| 7 | Możliwość repozycji oraz wygięcia głównego ramienia stentgraftu pozwalającej na precyzyjne ustawienie jego górnej części pod tętnicami nerkowymi | TAK |  |
| 8 | Możliwość zastosowania przy zagięciu szyi tętniaka do 90 stopni i min. długości 15 mm lub zagięciu do 60 stopni i min. długości 10 mm | TAK |  |
| 9 | Brak przeciwskazań użycia do pękających tętniaków | TAK |  |
| 10 | Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) | TAK |  |
| 11 | Niski profil zestawu wprowadzającego – od 12 Fr do 18 Fr | TAK |  |
| 12 | Skład zestawu: ramię główne (main body), dwie nogi, dwie koszulki wprowadzające, cewnik balonowy do modelowania stentgraftu, dwa sztywne prowadniki. | TAK |  |

9.8: Odnoga stentgraftu

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezszwowe łączenie szkieletu w formie stentu nitinolowego z pokryciem | TAK |  |
| 2 | Dostępne rozmiary: 16 mm średnicy proksymalnej oraz 10, 12,14.5,16,18,20,23,27 mm średnicy dystalnej | TAK |  |
| 3 | Dostępne długości: od 7 do 14 cm | TAK |  |
| 4 | System wprowadzający: 12-15 Fr | TAK |  |
| 5 | Dobra widoczność w RTG (markery) | TAK |  |

9.9: Ekstender aortalny/biodrowy

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykonany z materiału ePTFE oraz drutu nitinilowego | TAK |  |
| 2 | Bezszwowe łączenie szkieletu ekstendera z pokryciem (spoiny laminowane) | TAK |  |
| 3 | Szeroki zakres rozmiarów: średnice aorty od 19 do 32 mm, długości od 3,3 cm do 4,5 cm | TAK |  |
| 4 | Bardzo dobra widoczność w obrazie RTG (markery cieniujące) | TAK |  |
| 5 | Profil zestawu wprowadzającego od 12 do 18 Fr | TAK |  |
| 6 | Skład zestawu: ekstender aortalny, koszulka wprowadzająca, balon i prowadnik | TAK |  |

9.10: Koszula do stentgraftu

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zbrojona, pokryta powłoką hydrofilną | TAK |  |
| 2 | Posiadająca dwa porty do podawania kontrastu i napełniania zastawki hemostatycznej solą fizjologiczną | TAK |  |
| 3 | Długości robocza 33 cm | TAK |  |
| 4 | Profil: 12-24 Fr | TAK |  |
| 5 | Marker w postaci opaski na końcu koszulki | TAK |  |

9.11: Balon do stentgraftu

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przeznaczony do modelowania stent graftów i okluzji aorty | TAK |  |
| 2 | Balon wykonany z poliuretanu | TAK |  |
| 3 | Cewnik umożliwia jednoczesne podłączenie dwóch strzykawek do napełniania balonu | TAK |  |
| 4 | Zakres średnic balonu od 10 do 37 mm | TAK |  |
| 5 | Długość balonu 4 cm | TAK |  |
| 6 | Kompatybilny z koszulką 10 F | TAK |  |

10: Stentgraft do leczenia patologii łuku aorty

| LP. | FUNKCJA/PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stentgraft piersiowy personalizowany (custom made), produkowany na zamówienie dla konkretnego pacjenta. | TAK |  |
| 2 | Stentgraft 3 elementowy (main body + 2 odnogi do naczyń dogłowowych). | TAK |  |
| 3 | Stentgraft 4 elementowy (main body + 3 odnogi do naczyń dogłowowych). | TAK |  |
| 4 | Rusztowanie z elekrtopolerowanego nitinolu, powleczone poliestrem. | TAK |  |
| 5 | Atraumatyczne mocowanie proksymalne - zakończenie pokryte poliestrem. | TAK |  |
| 6 | Stentgraft główny (main body) spakowany w dwie osłonki - zewnętrzna osłona sztywna, wewnętrzna elastyczna, posiadający dwa tunele do zaopatrzenia tętnic dogłowowych pacjenta. | TAK |  |
| 7 | Tunele wyposażone w dodatkowe haczyki mocujące odnogi stentgraftu. | TAK |  |
| 8 | Proksymalny koniec stentgraftu uwalniany po rozprężeniu całego stentgraftu. | TAK |  |
| 9 | Zakres średnic korpusu głównego stentgraftu 32-48 mm w części proksymalnej oraz 22-48 mm w części dystalnej, maksymalna długość stentgraftu 270 mm. | TAK |  |
| 10 | Radiocieniujące znaczniki na stentgrafcie, dodatkowy znacznik w kształcie litery “D” na osłonce wewnętrznej systemu wprowadzającego. | TAK |  |
| 11 | Realizacja zamówienia wraz z dostawą stentgraftu w terminie 35 dni od daty złożenia zamówienia przez SPSK-2. | TAK |  |
| 12 | Wyrób medyczny podlegający dyrektywie UE 93/42/ECC wraz ze zmianami 2007/47/EC. | TAK |  |
| 13 | Dostarczony w zestawie wraz ze wszystkimi niezbędnymi dla danego pacjenta akcesoriami typu stenty, prowadniki, koszulki, cewniki, balony itd., wg zapotrzebowania anatomicznego | TAK |  |