PRZEDMIAR ROBÓT / Roztoki - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. dz. 144 / Długość 300 m
	Lp.	Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień	Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary	Jednostka miary	Ilość jednostek
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE – kod CPV 45100000-8
	1	45100000-8	D-01.03.02	Frezowanie lokalnie nawierzchni i podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej i tłucznia o średniej grubości 5 cm z odwiezieniem materiału z rozbiórki na odległość 1 km z późniejszym wbudowaniem w podbudowę i pobocza drogi / F= 73x3,00 +25,0 (istniejący zjazd bitumiczny) = 220,0+25,0=245,0 (V=245,00x0,05=12,25 m³)	m²	245,00
	2	45100000-8	D-01.03.02	Rozebranie ścianek czołowych przepustu z bloczków betonowych z ponownym wbudowaniem w remontowaną ściankę czołową / V=0,500	m³	0,500
D-04.00.00 PODBUDOWA – kod CPV 45233000-9
	3	45233000-9	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie głębokości 10 cm w gruncie / kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników / – wykonanie koryta pod jezdnię / F=167x3,50 = 585,00m²	m²	585,00
	4	45233000-9	D-04.01.01	Koryta wykonane mechanicznie głębokości 20 cm w gruncie / kat. II-IV na całej szerokości jezdni i chodników / – wykonanie koryta pod jezdnię i zjazdy / F=60,00x3,50 +60,0+42,0+50,0+45,0= 210,0+197,0=407,00m²	m²	407,00
	5	45100000-8	D-04.01.01	Załadunek ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2,00 m³ materiałów z rozbiórki z transportem kostki samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km – wywiezienie gruntu z korytowania z wbudowaniem w pobocza drogi / V=585,0x0,10 + 407,0x0,20 =58,50+81,40=139,90	m³	139,90
	6	45233000-9	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-63 mm o grubości 20 cm pod jezdnię i zjazdy / F=585,0+407,0=992,00	m²	992,00
	7	45233000-9	D-04.01.01	Profilowanie podbudowy po sfrezowaniu i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie / F=245,00	m²	245,00
	8	45233000-9	D-04.04.02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m² pod nawierzchnię jezdni / F=245,00	m²	245,00
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE – kod CPV 45233000-9
	9	45233000-9	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) na jezdni, zjazdach / F=220,0+505,0+180,0+25,0+197,0=1127,00	m²	1127,00
	10	45233000-9	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) jezdnia, zjazdy / F=1127,00	m²	1127,00
D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – kod CPV 45233000-9
	11	45233000-9	D-06.04.01	Mechaniczne kopanie, pogłębianie i oczyszczenie rowów z namułu z ręcznym profilowaniem dna rowu i skarp oraz odwiezieniem nadmiaru gruntu na odległość 1 km w ilości 0,100m³/m / L=171	m	171
	12	45233000-9	D-04.04.02	Utwardzenie poboczy frezowiną i materiałem z korytowania mieszanką kamienną z zagęszczanym mechanicznie o grubości 10 cm i szerokości 50cm / V=2x300x0,10x0,50= 30,00 m³	m³	30,00
	13	45100000-8	D-01.02.04	Oczyszczenie światła przepustów o średnicy 40 cm z namułu o średnim zamulenie 50% pod jezdnią i zjazdami / L=4+4=8,0	m	8
	14	45233000-8	D-03.01.01	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych jednootworowych, która składa się z ławy żwirowej, rur żelbetowych o średnicy 40 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem - pod zjazdem / L=10	m	10
	15	45230000-8	D-03.01.01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych o średnicy 40 cm z betonu C 16/20 / V= 2x0,50 = 1,00 – pod zjazdem	m³	1,00
	16	45230000-8	D-03.01.01	Wykonanie ławy z betonu C16/20 pod ściek z korytek betonowych wraz z wykonaniem wykopu pod ściek / V=60x0,20x0,60=7,20	m³	7,200
	17	45233000-9	D-05.03.01	Ułożenie ścieków z korytek betonowych o wymiarach 15x60x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej przy krawędzi jezdni / L=60 m	m	60