OR-III.271.8.2021                                                                                                     Gorlice, 25.06.2021 r.

do wszystkich Wykonawców

dotyczy:  Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i zmiany treści SWZ                    w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na przebudowę budynku Ratusza w ramach zadania „Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla potrzeb mieszkańców Miasta Gorlice i Powiatu Gorlickiego wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego”

- Zapytania Wykonawcy i  wyjaśnienia Zamawiającego

Zapytanie:

Proszę o udostępnienie opisu wykończenia dźwigu wraz z informacją o występowaniu (bądź braku) drzwi ogniowych, blokadach dostępu etc.

Odpowiedź:

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA DŹWIGU OSOBOWEGO.

Projektuje się dźwig osobowy z napędem elektrycznym bezreduktorowym,  (min. 8 osobowa), kabina nieprzelotowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.

Dźwig powinien spełnia wymogi normy EN 81-20/50.

| Udźwig ilość przystanków | Min. 630 kg 4 |
| --- | --- |
| ilość dojść | 4 – rozmieszczone jednostronnie |
| prędkość | 1,0 m/s - regulowana w całym zakresie |
| wysokość podnoszenia | 12,0 m – wg projektu |
| drzwi kabinowe | automatyczne teleskopowe 2 AT, o wymiarach: 900 x 2000 mm wykonanie: ze stali nierdzewnej satyna, wyposażone w kurtynę świetlną, |
| drzwi szybowe | automatyczne teleskopowe o wymiarach: 900 x 2000 mm wykonanie: stal nierdzewna – satyna, |

| odporność EI | BRAK ODPORNOŚCI OGNIOWEJ |
| --- | --- |
| wymiary kabiny | Min. 1100 x 1400 mm |
| kabina dźwigu wyposażenie kabiny | Nieprzelotowa - przystosowana dla osób niepełnosprawnych: - panel dyspozycji na ścianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na uszkodzenia na pełną wysokość kabiny - wyposażony w: - elektroniczny cyfrowy wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy, - podświetlane przyciski z grafiką Braille’a, - świetlną i dźwiękową sygnalizację przeciążenia kabiny. ▪ oświetlenie – umieszczone w suficie, energooszczędne, ▪ sufit – podwieszany, ▪ oświetlenie awaryjne akumulatorowe - min. 2 godz., ▪ poręcze – na trzech ścianach ze stali nierdzewnej, ▪ lustro – na całą wysokość ściany kabiny, ▪ wentylator – cichobieżny uruchamiany automatycznie, ▪ listwy przypodłogowe - odboje ze stali nierdzewnej, ▪ system informacji głosowej w kabinie, ▪ podłoga – wykładzina trudnościeralna, wykończenie kabiny: laminat lub stal nierdzewna, |
| kasety wezwań | wykonane ze stali nierdzewnej – satyna (antywandal), piętrowskazywacze na wszystkich przystankach, kasety wyposażone w stacyjki blokady wezwań, |
| napęd | elektryczny bezreduktorowy, umieszczony w szybie, regulowany falownikowo enkoderem, z płynną regulacją prędkości, |
| zjazd awaryjny | na najbliższy przystanek w przypadku braku zasilania, |
| sterowanie | mikroprocesorowe , zbiorczość w góra/dół, z możliwością programowania funkcji i funkcji specjalnych. Zjazd pożarowy. System komunikacji głosowej ze służbami ratowniczymi za pomocą modułu GSM – karta SIM użytkownika lub telefonii analogowej, |
| szyb. wymiary wew.: | Min. 1700 x 1850 mm - wg projektu |
| podszybie | Min. 1200 mm - wg projektu |
| nadszybie | Min. 3600 mm - wg projektu |
| maszynownia | bez maszynowni, napęd w szybie, szafa na poziomie górnego przystanku |
| wentylacja | grawitacyjna nawiewno – wywiewna szybu. |

- Przedłużenie terminu składania ofert

Nowe, obowiązujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia: 01.07.2021 r. godz. 13:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 01.07.2021 r. godz. 13:30

- Postanowienia ust. 13 SWZ - Wymagania dotyczące wadium należy zastosować odpowiednio,                z uwzględnieniem przedłużonego terminu do składania ofert.

- Dokonuje się odpowiednio zmiany terminu związania ofertą, w związku z czym postanowienie ust. 5 pkt 1 SWZ otrzymuje nową treść:

„5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu 30.07.2021 r.”

- Zamawiający informuje jednocześnie o odpowiedniej zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 00080457/01 z dnia 11.06.2021 r.

......................................................

(podpis kierownika zamawiającego)

K/o:

1. strona internetowa prowadzonego postępowania – platforma zakupowa

2. a/a

Sporządził:  Marta Ziaja, inspektor, Wydział Organizacyjny, Dział Zamówień Publicznych, tel. 183551252