Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS TECHNICZNY

DLA FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 2 X 4

| L.P. | PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD | UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód | Uwagi | Podwozie z kabiną |
| 1.1. | Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2022 r., Nr 988 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594). Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3), ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 marca 2021 r. – numer operacyjny zostanie określony przez zamawiającego. Musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w Jednostkach Państwowej Straży Pożarnej wydany przez Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka.- dostarczyć w trakcie przekazania samochodu. Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia WE. Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN. Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2023, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta. Podać marke i typ podwozia. |  |  |
| 2 | Podwozie z kabiną | Uwagi | Podwozie z kabiną |
| 2.1. | Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć (DMC) 5000 kg. Rezerwa masy min. 3%. Producent zabudowy musi posiadać aktualną autoryzację producenta podwozia, wykorzystanego do zabudowy, upoważniającą firmę zabudowującą do wykonywania zabudów bez utraty gwarancji na pojazd bazowy. Autoryzacja ta musi gwarantować możliwość obsługi i napraw gwarancyjnych całego pojazdu w autoryzowanych stacjach obsługi producenta pojazdu bazowego. Kopie dokumentu potwierdzającego autoryzację wydaną przez producenta pojazdu bazowego należy załączyć do oferty |  |  |
| 2.2. | Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: - długość całkowita w przedziale 6 700 – 7000 mm, - wysokość maksymalna 2 700 mm, - szerokość maksymalna 2500 mm z rozłożonymi lusterkami - rozstaw osi w przedziale minimum 3600 – 3700 mm. - pas wyróżniający (odblaskowy lub fluorescencyjny) po bokach wzdłuż całego pojazdu plus na bocznych żaluzjach z dwóch stron oznakowanie „Linia życia”, oraz pasy wyróżniające (odblaskowe lub fluorescencyjne) plus oznakowanie „Korytarz Życia” z tyłu pojazdu. |  |  |
| 2.3. | Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 3 %. |  |  |
| 2.4. | Układ napędowy pojazdu składa się z : Wysokoprężny z turbo doładowaniem o pojemności min: 2250 cm., Maksymalny moment obrotowy minimum 370 Nm, Moc maksymalna min. 120 kW, Norma emisji spalin EURO 6 (aktualna na dzień przekazania pojazdy). Skrzynia biegów 6-biegowa(manualna ) plus bieg wsteczny. Układ jezdny 4 x 2, napęd na oś tylną na kołach podwójnych wyposażony w system trakcji jezdnej ESP oraz blokadę mechaniczna układu różnicowego tylnego mostu. Zawieszenie tylne wzmocnione fabrycznie, stabilizowane Dodatkowo tylne zawieszenie wzmocnione miechami pneumatycznymi z systemem regulacji ciśnienia w obwodzie i zegarem pokazującym ciśnienie. Opony uniwersalne całoroczne z pogrubioną rzeźbą bieżnika i oznaczeniem M+S. Pojazd powinien posiadać pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe. Układ kierowniczy ze wspomaganiem. Układ hamulcowy wyposażony w ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania. Hamulce tarczowe na obu osiach. |  |  |
| 2.5. | Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu. |  |  |
| 2.7. | Samochód przystosowany do przewozu min. 6 osób, w układzie foteli 1+1+ 4 wyposażony w 4 drzwi: - kabina fabrycznie jednomodułowa, czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika bez konieczności jej podnoszenia, - podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną, -oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, - dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy, - wskaźnik temperatury zewnętrznej, - światła do jazdy dziennej fabryczne LED, - światła przeciwmgielne fabryczne LED, - radio samochodowe MP3 z głośnikami w kabinie plus sterowane pod kierownicą, - Pojazd wyposażony w fabryczną nawigację samochodową z darmową aktualizacja danych ekran min. 7 cali, - poduszka powietrzna dla kierowcy, - elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy, - układ kierowniczy ze wspomaganiem - miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą - kabina wyposażona w ogrzewanie fabryczne i w klimatyzację manualną. - wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku. - reflektor pogorzeliskowy - w kabinie przygotowana instalacja elektryczna i półka z miejscem przewidzianym do montażu latarek i radiostacji przenośnych, - gniazda 12 V- szt. 2. Kabina wyposażona minimum w: poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny. W kabinie zainstalowane: - W kabinie zamontowany radiotelefon przewoźny Hytera HM 785 GPS lub równoważny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności. Samochód wyposażony w instalację antenową – przy przekazaniu pojazdu wykonawca zobowiązany jest przekazać wydruk z urządzenia do pomiaru SWR instalacji antenowej zamontowanej w pojeździe. Parametr SWR musi wynosić poniżej 1.3 dla kompletnej zamontowanej instalacji przy zakresie częstotliwości z której korzysta Zamawiający. - Sześć radiotelefonów analogowo-cyfrowe, przenośne z ładowarkami samochodowymi 12V o minimalnych parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 125 kanałów, wyświetlacz min 2 wersowy - Sześć latarek z ładowarkami 12V o minimalnych parametrach: obudowa w wykonaniu przeciwwybuchowym, moc światła min. 175 lm, rodzaj ładowania 230V AC + 12V DC, wodoodporność IP66, zasięg światła 405 m, źródło światła C4 LED siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe i zagłówki, fabryczna klimatyzacja, umieszczona wizualna sygnalizacja otwarcia skrytek, podestów, podniesionego masztu oświetleniowego. główny wyłącznik oświetlenia skrytek. Wyposażenie dodatkowe pojazdu: - wyciągarka elektryczna o uciągu powyżej 5000 kg sterowana bezprzewodowo (pilot podstawowy bezprzewodowy + awaryjny przewodowy, lina o długości min. 26 mb, pokrowiec na wciągarkę, instalacja elektryczna wciągarki zabezpieczona wyłącznikiem mechanicznym (wyciągarka ujęta w świadectwie dopuszczenia CNBOP), orurowanie przedniego zderzaka wykonane z polerowanej rury nierdzewnej o średnicy minimum 40 mm - hak holowniczy dedykowany przez producenta podwozia, kulowo - oczkowy (ujęty w świadectwie dopuszczenia CNBOP) - kamera cofania z monitorem umieszczonym w zasięgu wzroku kierowcy oraz rejestrator jazdy z kartą pamięci minimum 32GB. - maszt pneumatyczno-elektryczny LED zamontowany na zewnątrz pojazdu na ścianie tylnej o mocy min 350W i 30000 lumenów, zasilany w pełni z instalacji elektrycznej pojazdu, sterowany z poziomu podłoża przy użyciu pilota zdalnego - bezprzewodowego o zasięgu min 3m od pojazdu. Pilot powinien mieć możliwości pracy awaryjnej - przewodowej w przypadku braku połączenia bezprzewodowego. Poprzez połączenie przewodowe powinno odbywać się ładowanie akumulatorów pilota sterującego. Wysokość masztu po rozłożeniu do reflektora minimum 4 m, stopień ochrony reflektorów minimum IP 65. Maszt musi wracać do swojej pozycji spoczynkowej po naciśnięciu jednego przycisku, powrót do pozycji spoczynkowej – musi odbywać się automatycznie bez ingerencji operatora. Podniesienie masztu musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Wyłączenie najaśnic musi odbywać się automatycznie po całkowitym opuszczeniu masztu. Parametry i miejsce montażu potwierdzić sprawozdaniem z badań - kopie dołączyć do oferty w celu potwierdzenia danych |  |  |
| 2.8. | Kolorystyka: Kolorystyka i oznakowanie: - kabina w kolorze czerwieni sygnałowej zbliżona do RAL 3000 - poszycia nadwozia sprzętowego lakierowane zgodnie z fabrycznym kolorem podwozia i kabiny - zderzaki i błotniki w kolorze białym - żaluzje skrytek sprzętowych w kolorze naturalnym aluminium - pas wyróżniający fluorescencyjny lub odblaskowy po bokach pojazdu - na drzwiach przednich herb oraz nazwa jednostki. (oznakowanie numerów operacyjnych). - podwozie – czarne (fabryczne) |  |  |
| 2.9. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20ºC do + 40º C. |  |  |
| 2.10. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo. |  |  |
| 2.11. | Pojemność zbiornika paliwa min. 70 litrów powinna zapewniać - przejazd min 300 km. |  |  |
| 2.12. | Pojazd wyposażony w zaczep kulowo-oczkowy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej do 3 t. z hamulcem najazdowym, z gniazdem elektrycznym do podłączenia zasilania przyczepy. |  |  |
| 2.13. | Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (podnośnik 5 – tonowy, klucze do kół, trójkąt itp.) w tym dwa kliny pod koła. |  |  |
| 2.14. | Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu. |  |  |
| 3 | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza |  |  |
| 3.1. | Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z Oświetlenia ostrzegawczego Sygnalizacji dźwiękowej Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy Systemu ładowania pojazdu podczas postoju Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny) Oświetlenia zewnętrznego Oświetlenia wewnętrznego |  |  |
| 3.2. | Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: belka sygnalizacyjno - ostrzegawcza niebieska, wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, podświetlany napis "STRAŻ", dodatkowe czerwone światło LED – Pilot, minimalna szerokość 1300mm maksymalna wysokość 65mm. dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu powyżej linii przedniego zderzaka(6 diod LED każda) na ścianach bocznych zabudowy po dwie lampy sygnalizacyjno - ostrzegawcze niebieskie, wykonane w technologii LED (6 diod LED każda), zamontowane w narożnikach zabudowy generator z pilotem sterującym wykonanym ergonomicznie z przyciskami do sterowania poszczególnymi funkcjami sygnalizacji oraz oświetlenia pola roboczego i dachu pojazdu. Generator musi zapewnić możliwość sterowania sygnalizacją dźwiękową – zmianę tonów poprzez sygnał akustyczny pojazdu – „klakson”. Generator wyposażony w funkcję „radio” z możliwością przesyłania dźwięków z fabrycznego radioodbiornika pojazdu do głośnika rozgłoszeniowego głośnik akustyczny zamontowany pod przednim zderzakiem min 100W lampa sygnalizacyjna niebieska płaska zamontowana na tylnej ścianie zabudowy wykonana w technologii LED z zintegrowanym białym światłem do oświetlenia pola roboczego Lampa ostrzegawcza do kierowania ruchem typu "fala świetlna" – minimum 8 elementów LED w kolorze pomarańczowym, pilot sterujący powinien być zamontowany w przedziale kierowcy i powinien być wyposażony w wskaźnik aktualnego trybu pracy fali. Belka świetlna oraz tylne lampy zabezpieczone przed uszkodzeniami osłonami dopasowanymi do ich wymiarów, wykonanymi techniką laserową z blachy nierdzewnej |  |  |
| 3.3. | Instalacja elektryczna 12 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany bezpośrednio przy akumulatorach. Moc alternatora/alternatorów i pojemność akumulatora min 160 A łącznie musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |  |
| 3.4. | Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4 m |  |  |
| 3.5. | Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych (6 szt.) i latarek (6 szt.) z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 7 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek |  |  |
| 3.6. | Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy (przylegające do nadwozia) maja być w standardzie IP67 oraz zamocowane na ścianie bocznej nad każdą skrytką. |  |  |
| 3.7. | Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział motopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy. Ww. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji. |  |  |
| 4. | Zabudowa pożarnicza: | Uwagi | Zabudowa pożarnicza: |
| 4.1. | Nadwozie sprzętowe: skrytki i mocowania sprzętu dostosowane do zamówionego wyposażenia. Zabudowa kratownicowa wykonana z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i/lub aluminium. Poszycia wykonane z gładkiej blachy aluminiowej. Wymiary zewnętrzne zabudowy: - wysokość równa wysokości kabiny pasażerskiej - długość nie mniejsza niż 2900 mm. Żaluzje po bokach po 2 szt. o szerokości min 1350 mm każda. Tylna żaluzja 1 szt. o szerokości minimum 830 mm, Żaluzje zamykane system rurkowym z jednym kluczem do wszystkich zamków Nadwozie sprzętowe wyposażone w cztery skrytki poniżej linii podłogi, zamykane klapami otwieranymi w dół, każdy zabezpieczony dwoma siłownikami pneumatycznymi, tworzącymi po otwarciu podest roboczy o wytrzymałości do 90 kg. , Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. Minimum dwie szuflady wysuwane poziomo i jedna pionowo. Minimum 4 szt. półek poziomych regulowanych na wysokość. Półki z przeznaczeniem na montaż wyposażenia. Wykonawca wykona zamontowania w uchwytach mocowania wyposażenie zakupionego przez Zamawiającego (piły, pilarki, sprzęt ratowniczy, kanistry itp.). Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. - Nadwozie sprzętowe wyposażone w niezależny od pracy silnika układ ogrzewania przestrzeni motopompy i zbiornika. -Instalacja elektryczna dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. - Nad motopompą półka z mocowaniem na deskę ortopedyczną i szyny Kramera -1 komplet (wyposażenie dodatkowe). |  |  |
| 4.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami na sprzęt, barierki zabezpieczające dach wykonana z polerowanej rury nierdzewnej o średnicy minimum 30 mm Na dachu pojazdu zamontowane: - skrzynia na drobny sprzęt typu: szpadle, łopaty. Wymiary skrzyni min 1800x300x400 mm |  |  |
| 4.3. | Na dachu drabina ratowniczą aluminiowa trzyprzęsłową zamontowana w uchwytach mocujących - świadectwo CNBOP. |  |  |
| 4.4. | Stała drabina wejściowa na dach wykonana z polerowanej rury nierdzewnej o średnicy minimum 40 mm umieszczona na tylnej ścianie zabudowy. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym z polerowanej rury nierdzewnej o średnicy minimum 30 mm. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie oraz pełen stopień. |  |  |
| 4.5. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. |  |  |
| 4.6. | Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejsza modyfikacje przez użytkownika |  |  |
| 4.7. | Przedział sprzętowy za kabiną pojazdu, wykonany w formie przelotowej, dostępny od strony dowódcy z zamontowanym pionowym panelem na sprzęt burzący. Przedział wyposażony w mocowanie deski ratowniczej z dostępem od strony kierowcy. |  |  |
| 4.8. | Zabudowa wyposażona w minimum dwie szuflady-tace poziome i jedna pionowa wysuwane przeznaczone do transportu Średniego zestawu narzędzi hydraulicznych o nośności 150 kg.- (szuflada o konstrukcji 90% szerokości skrytki). Agregatu prądotwórczego - o nośności 150 kg. 2 szt. - aparatów powietrznych FENZY z butlami kompozytowymi + 2 butlami kompozytowymi zapasowymi. Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. *Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA-2. |  |  |
| 4.9. | Skrytki zlokalizowane bezpośrednio przy nasadach tłocznych wyposażone w mocowanie na węże tłoczne (8 sztuk - W 42, 10 sztuk – W 52, 6 sztuk – W 75). |  |  |
| 4.10. | Agregat prądotwórczy - 230V, min. 2,5 kVA. z zabezpieczeniem gniazd elektrycznych i prądownicy minimum IP54 |  |  |
| 4.11. | Zabudowa powinna posiadać dwie plastikowe skrzynki o pojemności pojemność 39 dm3, nośność 30 kg na wyposażenie bez stałego miejsca. |  |  |
| 4.12. | Wewnątrz zabudowy powinien być pojemnik plastykowy o pojemności min. 40 dm3 z wiekiem przeznaczony na sorbent. Pojemnik zlokalizowany w dolnej części pojazdu dla łatwego dostępu, wyposażony w niezbędne uchwyty transportowe. |  |  |
| 4.13. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 4.14. | Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 5. | Układ wodno-pianowy |  |  |
| 5.1. | Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z : Zbiornika środków gaśniczych Motopompy Dozownika środka pianotwórczego Zwijadła elektrycznego szybkiego natarcia zakończonego prądownicą. |  |  |
| 5.2. | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wody powinien: posiadać właz rewizyjny, pojemność min. 1000 l (+/-5%), spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa, posiadać zawór lub nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika, konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu |  |  |
| 5.3. | Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału kompozytowego o pojemności do 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz: powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. Dopuszcza się montaż zintegrowanego zbiornika wody ze zbiornikiem na środek pianotwórczy zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w pkt. 5.2 i 5.3 |  |  |
| 5.4. | Układny wodny oparty o motopompę o minimalnych poniższych parametrach: SILNIK TYP: silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony wodą POJEMNOŚĆ SKOKOWA minimalna: 800 cm3 MOC NOMINALNA minimalna: 60 KM (44 kW) POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA: min.20 l. TYP PALIWA: Benzyna bezołowiowa 95 UKŁAD ROZRUCHOWY: Rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny (linka rozruchowa) SYSTEM DOZOWANIA OLEJU DO PALIWA: Automatyczny UKŁAD PALIWOWY: EFI Elektroniczny wtrysk paliwa SMAROWANIE: Mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne) POMPA TYP: Jednostrumieniowa, jednostopniowa pompa turbinowa NASADY TŁOCZNE: 2 x STORZ B (75) NASADA SSAWNA: 1 x STORZ A (110) ZALEWANIE (zasysanie wody) (maks. wys. ssania: 9 m) WYDAJNOŚĆ: -dla wysokości ssania 1,5 m: - przy ciśnieniu 8 bar: 2.067 l / min. -dla wysokości ssania 7,5 m: - przy ciśnieniu 8 bar: 1.154 l / min. WYMIARY I CIĘŻAR: Długość: 740 mm Szerokość: 750 mm Wysokość: 855 mm Masa motopompy (kompletnej, z nasadami i zaślepkami): – bez paliwa maksymalnie : 120,00 kg – gotowej do pracy z paliwem i olejem maksymalnie : 140,00 kg - Układ wodny pozwalający na tłoczenie wody z zewnątrz lub ze zbiornika pojazdu. Możliwość tłoczenia wody zamontowaną motopompą bezpośrednio do zbiornika pojazdu bez użycia dodatkowych węży. System powinien być wyposażony system wodno/pianowy szybkiego natarcia ze zwijadłem elektrycznym o długości min. 40 metrów, zakończony prądownicą wodno-pianową. |  |  |
| 5.5. | Motopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego; Na wlocie ssawnym do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. |  |  |
|  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów. |  |  |
| 5.6. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25 0C, działający niezależnie od pracy silnika. |  |  |
| 5.7. | Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia ze zwijadłem o napędzie elektrycznym o długości węża minimum 40 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę |  |  |
| 6. | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 6.1. | Aparat powietrzny FENZY z butlami kompozytowymi szt. 2 + 2 butle kompozytowe zapasowe. Czujnik bezruchu szt. 2 Torba ratownicza PSP R-1 – z deską ortopedyczną i szynami Kramera - szt. 1, Prądownica pianowa SCOTTY szt. 1 - W 52 Zestaw do zabezpieczenia miejsca wypadku ZMW-1 (bez parawanu) - 1 kpl. Zabezpieczenie poduszek powietrznych AIRBAG 2 - 2 szt. Zestaw lądowy do usuwania rozlewów ropopochodnych – 1 kpl. Prądownica wodna AWG Turbomaster 52 -1 szt. Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 z CNBOP -1 szt. Lanca gaśnicza MK II 35-800/52 - 1 szt. Lanca kominowa mgłowa Mist-Tech plus szybkozłącze – 1 szt. Prądownica wodna PW 52/R – 1 szt. Gaśnica proszkowa 6 kg GP-6X ABC Gaśnica pianowa kuchenna 2 kg GWG-2X-ABF Wąż tłoczny W42-20-ŁA Bezalin – 8 szt. Wąż tłoczny W52-20-ŁA/PU/PW Bezalin – 8 szt. Wąż tłoczny W75-20-ŁA/PU/PW Bezalin – 6 szt. Pilarka ratownicza STIHL MS 462 C-M R - 1 szt. Detektor napięcia prądu przemiennego AC Hot Stick - 1 szt. Detektor wielogazowy MAS Altair 4XR Najaśnica akumulatorowa PELI TM 9490 - 1 szt. Przedłużacz na bębnie 50m 230V (3x2,5mm) 16A/3680W/IP44 - 1 szt. Pompa zanurzeniowa EVAK 50EUB5.10S - 1 szt. Tłumica gumowa teleskopowa – 4 szt. NUPLA bosak dielektryczny teleskopowy LEADER 1 – szt. Sito kominowe składane 1 szt. Narzędzie ratownicze HOOLIGAN PARATECH 91 cm cięcie - 1 szt. Młot do hooligana 91 cm – 1 szt. Zestaw kominiarski – 1 szt. Nożyce do prętów Stanley (12 -14 mm) – 1 szt. Szelki bezpieczeństwa P-81 – 2 szt. Linka Strażacka SLR-30 z workiem – 1 szt. Hełm strażacki Dragon HT 05 HI-VIS żółty/ czerwone odblaski – szt. 6 |  |  |
| 6.2. | Makita 18V - 5 częściowy zestaw narzędzi akumulatorowych w torbie - 1 kpl. Fiskars widły gospodarcze - 4 szt. Fiskars szpadel ostry Solid – 4 szt. Fiskars szufla Solid – 1 szt. Szczotka ulicówka 50 cm – 2 szt. Zestaw narzędziowy YATO 1,4", 1,2" 122 cz. XXL YT-3890 – 1 kpl. Pompa pływająca typ. NIAGARA 2 |  |  |
| 7. | Inne |  |  |
| 7.1. | Minimalna gwarancja na podwozie, podzespoły i zabudowę : 4 miesiące. Minimalna gwarancja na perforację podwozia: 72 miesiące. Minimalna gwarancja na powłokę lakierniczą : 36 miesiące. | Podać okres gwarancji |  |
| 7.2. | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego |  |  |
| 7.3. | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego |  |  |
| 7.5. | Oklejenie pojazdu: numer operacyjny, dotacje, herb gminy z nazwą, logo jednostki, nazwa jednostki. |  |  |
| 7.6. | Mocowania sprzętu w zabudowach. |  |  |
| 7.7. | Samochód ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego. |  |  |
| 7.8. | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. |  |  |
| 7.9. | Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie z obsługi pojazdu przeprowadzone dla przedstawicieli Zamawiającego w dniu odbioru w siedzibie Wykonawcy. Wykonawca może żądać wyników badań z laboratorium CNBOP na etapie oceny oferty. |  |  |
| 7.10. | Wymagania dodatkowe: • elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno - sygnalizacyjne wykonane w sposób niepowodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy, • przewody elektryczne zabudowy pojazdu zabezpieczone w specjalnych osłonach, pochowane; nie dopuszcza się luźnych niepomocowanych wiązek przewodów, • zabudowa wykonana w sposób estetyczny, wszystkie krawędzie ostre powinny być odpowiednio wygładzone lub zabezpieczone. |  |  |

Uwaga !

-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno–użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa  „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SWZ

- Podane w opisach nazwy własne mają jedynie za zadanie sprecyzować oczekiwania techniczne, jakościowe, funkcjonalne i estetyczne Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego poziomu jakościowego, merytorycznego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia.

*Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w każdym przypadku przedmiotu zamówienia. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę, która zawiera przedmiot zamówienia o takich samych parametrach lub lepszych             od rozwiązań/produktów, które zostały przedstawione w powyższej tabeli, ale jest oznaczony innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. W przypadku zaoferowania rozwiązania/produktu równoważnego, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych przez zamawiającego rozwiązań/produktów.                                                                                                         	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        W przeprowadzonym dowodzie należy odnieść się do norm, parametrów oraz standardów i dokonać porównania                                                   z rozwiązaniami/produktami wskazanymi przez zamawiającego. Z porównania musi jednoznacznie wynikać,                                         iż rozwiązanie/produkt oferowanego jako równoważny jest identyczny lub lepszy od rozwiązania/produktu wskazanego przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca powinien precyzyjnie wyspecyfikować (w dokumentach załączonych do oferty) nazwę rozwiązania/produktu, producenta oraz załączyć do oferty foldery i specyfikacje techniczne oferowanych rozwiązań/produktów, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty zawierające dane techniczne oferowanych rozwiązań/produktów. Brak jakichkolwiek informacji o ofercie równoważnej oznaczać będzie, że Wykonawca oferuje rozwiązania/produkty według wymagań Zamawiającego przedstawionych w                                              S                             WZ.