Załącznik nr 1 do SWZ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA/SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY

Grupa 1 – Cewniki dostępowe, neuroradiologiczne, stentretriwery CPV: 33141200-2, 33141240-4, 33184200-5

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość pozycji brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10 = 8 x 9 | 11=(8+10) |
| 1 | Cewnik zbudowany z 11 segmentów, w części dystalnej zewnętrznej posiada płaszcz hydrofilny, zbrojenie na całej długości cewnika, długość 125 i 132, średnica wewnętrzna 0,071', taperowana ściana cewnika w kierunku proksymalnym - dystalny po zewnętrznej stronie od 0,0825 - 0,081. Platynowy marker na końcu. |  |  | 4 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewniki prowadzące do dystalnego dostępu do embolizacji tętniaków śródczaszkowych koilami, z końcówką atraumatyczną, średnica 6 Fr, dostępna również w wersji z dodatkowym podparciem, długości 95 i 105 cm. Konstrukcja zapewniająca duże światło wewnętrzne 0,071". Wybór kształtów koncówek: Straight, MPD, MPC. Płaszcz hydrofilny na zewnątrz, wewnątrz płaszcz PTFE. |  |  | 20 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Długa koszula do dostępu dystalnego: długa koszula dochodząca do segmentu ICA ; średnica zewnętrzna 8F; średnica wewnętrzna 0.090"; dostępne długości: 80, 90, 95 |  |  | 4 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Stentretriwer , przeznaczony do skrzeplin twardych, niemożliwych do usunięcia innymi dostępnymi metodami/produktami, możliwość użycia w zakresie naczynia 1,5mm-5mm, zbudowany z części spiralnej i beczułkowatej, mikrocewnik dostarczający 0,021 lub 0,027 |  |  | 4 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| Podsumowanie pozycji od 1 do 4 |  |  |  |  |

Grupa 2 – Spirale embilizacyjne mózgowe, stenty szyjne, cewniki aspiracyjne   CPV: 33141200-2, 33141240-4, 33184200-5

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość pozycji brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10 = 8 x 9 | 11=(8+10) |
| 1 | Spirale embolizacyjne - spirala do embolizacji tętniaków naczyń mózgowych; - różne kształty w tym 3D oraz helikalne, - różne rozmiary średnicy (wmagalna minimalna średnic 2 mm i maksymalna 20 mm) - różne długości (wymagalna najmniejsza dłgość 2 cm i największa 30 cm); - o zmiennej sztywności (przynajmneij 2 rodzaje); - system odczepiania zapewnijący bezpieczne odczepienie po wprwadzeniu spirali do tętniaka; - kompatybilne z mikrocewnikiem o świetle 0.017" |  |  | 20 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | System odczepiania spiral |  |  | 5 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stent do zapobiegania zatorom w tętnicy szyjnej Samorozprężalny, otwartokomórkowy stent nitinolowy pokryty mikrosiateczką z PET z porami o średnicy w zakresie 150-180µm Średnice stentu: 6, 7, 8, 9, 10 mm Długości stentu : 20mm, 30mm, 40mm, 60mm System RX kompatybilny z prowadnikiem 0,014" Długość robocza cewnika 135 cm Współpracujący z koszulką wprowadzającą 7 Fr System wprowadzający 6 Fr Rozmiar włókien 20 µm |  |  | 8 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do aspiracji o dużym świetle wewnętrznym cewnik do podawania środków diagnostycznych i terapeutycznych, do aspiracji skrzepów i zatorów z układzie tętniczym naczyń mózgowych i obwodowych. - hydrofilny - kompozytowy, o zmiennej szytwności - taperowany z kanałem wewnętrzny o tej samej średnicy na całej długości proksymalny odcinek - średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 0,0855(2,17mm)/0.072" dystalny odcinek - średnica zewnętrzna/wewnętrzna: 0,0855(2,17mm)/0.072" - zbrojony na całej długości podwójnym oplotem, oraz 8 dodatkowymi drutami w części dystalnej - pokrywany PTFE na całej długości części roboczej cewnika - dobrze widoczny w skopii marker cieniujący na dystalnym odcinku - rozmiar cewnika - 6F - długość cewnika: 132 cm i 140cm - w zestawie introduktor typu peel-away. |  |  | 7 | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| Podsumowanie pozycji od 1 do 4 |  |  |  |  |

Grupa 3 – Urządzenia do trombektomii mechanicznej   CPV: 33141240-4

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość pozycji brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10 = 8 x 9 | 11=(8+10) |
| 1 | Urządzenia do trombektomii mechanicznej ze zintegrowaną technologią mikro-filtracji skrzepów Przyrząd o budowie hybrydowej, otwartokomórkowej z nitinolu wycięty laserowo. W części proksymalnej znajduje się strefa przywracania przepływu. W części środkowej posiada 3 strefy przechwytywania skrzepliny, ze strefami wejścia przesuniętymi o 90° dla każdej kolejnej strefy. W dystalnej części urządzenia umieszczono drobno pleciony element siatkowy z mikro-filtrem, zintegrowany z dystalną końcówką urządzenia. Miękka i elastyczna dystalna końcówka w postaci cewki platynowej z rdzeniem z nitinolu Popychacz z nitinolu trwale połączony z urządzeniem. Długość popychacza 180 cm. 6 markerów fluorescencyjnych, po jednym w końcówce proksymalnej i dystalnej oraz dwie pary markerów w części środkowej. Rozmiary urządzeń: 4.0 x 30 mm oraz 5.5 x 37 mm Urządzenie kompatybilne z cewnikami 0,027 mm |  |  | 5 | szt. | 100 |  |  |  |  |  |

Grupa 4 – Stenty mózgowe typu flow diverter, cewniki mózgowe, cewniki aspiracyjne, trombectomy, spirale embolizacyjne mózgowe   CPV: 33184200-5, 33141200-2, 33141240-4

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość pozycji brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10 = 8 x 9 | 11=(8+10) |
| 1 | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem: Implant wykonany w postaci tubularnej siatki utkanej w sumie z 48 drutów (dla rozmiarów 2,5-3,5mm) i z 64 drutów (dla rozmiarów 4,0-6,0mm), wykonanych ze stopu stali kobaltowo-chromowej zapewniających doskonałą siłę radialną oraz platynowo-wolframowych zapewniających widoczność w skopi. Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka. Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka. Rozmiary 2,5mm, długości: 10/12/14/20mm; 3,0mm, długości: 12/14/20mm; 3,5mm, długości: 12/14/16/20/25mm; 4,0mm, długości: 12/14/16/20/25/30mm; 4,5mm, długości: 12/14/16/20/25/30/40mm; 5,0mm, długości: 14/16/20/25/30/40mm; 5,5mm, długości: 20/40/50mm; 6,0mm, długości: 20/40/50mm. Możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu. Dostępne urządzenie pokrywane syntetycznym polimerem fosforylocholiny, który jest chemicznie związany z powierzchnią o grubości mniejszej niż 2 nm, w celu zmniejszenia powikłań zakrzepowo-zatorowych. Posiadający wskazanie CE do stosowania jako tzw „flow diverter”. Kompatybilny z mikrocewnikiem 021’’ dla rozmiarów 2,5-3,5mm i 027” dla rozmiarów 3,5-6,0mm. |  |  | 3 | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych. Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika. Pokrycie hydrofilne na zewnątrz. Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/135/150/160cm oraz 0,036”/0,04” dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 150cm. Zakończenie w postaci oplotu o długości 15 lub 30cm (dla średnicy 0,036”/0,04”). |  |  | 20 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aspiracyjny system do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych Kompozytowy cewnik o zmiennej sztywności, zbrojony oplotem nitynolowym i helikalnym coilem nitynolowym, przeznaczony do wykonania mechanicznej trombektomii metodą aspiracji Cewnik o świetle wewnętrznym 0.068” lub 0.071” i długości roboczej 132 cm Maksymalna średnica zewnętrzna: 0.083” dla cewnika o świetle wewnętrznym 0.068” i 0.0855” dla cewnika o świetle wewnętrznym 0.071” Miękka, atraumatyczna, fazowana końcówka cewnik dystalnie pokrywany hydrofilnie na długości 40 cm |  |  | 4 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rurki aspiracyjne łączące cewnik z pompą aspiracyjną rurki łączące cewnik aspiracyjny z kanistrem i pompą aspiracyjną rurki o świetle wewnętrznym 0.088” i długości 112 cali odcinek dystalny o długości 7 cal |  |  | 4 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kanister aspiracyjny Pojemność: 1200 ml |  |  | 4 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | System do mechanicznej trombektomii naczyń mózgowych: - urządzenie zaprojektowane parametrycznie, o strukturze tubularnej siatki z nitinolu o geometrii zamkniętych komórek - komórki zachowujące niezmienioną wielkość niezależnie od średnicy naczynia - urządzenie trwale połączone z popychaczem o długości 200 cm, z możliwością całkowitego ponownego złozenia w naczyniu, - dostępne średnice: 3mm, 4mm, 6 mm, długości 20mm, 24mm, 40 mm, - na obwodzie urządzenia umieszczone 3 lub 5 rzędów równomiernie rozmieszczonych markerów co 5mm, 6mm lub 10 mm i jeden marker na proksymalnym końcu - odległość między dystalnym a proksymanlym markerem: 30,6mm, 31mm, 37mm, 47mm, 50 mm, 51,6mm - system wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,017" (dla 3mm), 0,021" (dla 4 mm) lub 0,027" (dla 6 mm), - wskazanie do zastosowania: przywracanie przepływu krwi u pacjentów, u których doszło do udary niedokrwiennego w wyniku zatoru dużego naczynia wewnątrzczaszkowego. |  |  | 5 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 7 | Spirale wykonane ze stopu o zawartości platyny, o progresywnej srednicy pierwotnego zwoju, tzw. Primary diameter, zmienny w zakresie: 0,0115"/0,0125"/0,0135" do 0,0145", w zależności od długości nominalnego rozmiaru spirali. Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o swietle min. 0,0165" posiadającym dwa markery. Konstrukcja złącza pomiędzy spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza, konstrukcja złącza umożliwiająca kątowe połozenie bliższego końca spirali względem popychacza (do 30 st), minimalizuje ruch koncówki cewnika po odczepieniu spirali, uwalnianie spirali natychmiastowe, jednoręczny system, bez kabli i baterii, alternatywna opcja uwolnienia poprzez złamanie końcówki popychacza. Dwa typy spirali: 3D i felikalne, rozmiary: 3D średnice 1-25mm, długości 2-50 cm; helikalne 1-20mm, długości 1-50cm; Frame 3D średnice 3-25mm, długości 6-50 cm. Spirale o zmiennej sztywności: od sztywnych (duże rozmiary) do miękkich. |  |  | 20 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 8 | Jednorazowe urządzenie do odczepiania spirali, w opakowaniu znajduje się 5 sterylnych oddzielnie pakowanych urządzeń. |  |  | 5 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 9 | Urządzenie do endowaskularnej embolizacji worka tętniaka mózgu - kształt rozkloszowany, druty dwuwarstwowe DFT- 144 końcówki), samorozprężalny, niklowo-tytanowy, zamkniętokomórkowy, obecna platyna dla ulepszenia widoczności. Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy wewnętrznej 0,021” (0,53 mm). Atraumatyczna końcówka dystalna klosza. Dwuwarstwowy kosz z siatki. Elektrolityczny sposób odczepiania. Końce bliższe i dalsze implantu są zabezpieczone i oznaczone dwoma znacznikami ze stopu platyny i irydu nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich. Implant osadzony na druciku nitinolowym o długości około 185 cm. Koszulka wprowadzająca dostarczana z każdym urządzeniem wewnątrz workowym chroniąc dystalną część implantu, podczas gdy urządzenie wewnątrz workowe jest przygotowywane, ładowane i wprowadzane przez mikrocewnik wprowadzający. Implant odłącza się za pomocą przenośnej, ręcznej odczepiarki elektrolitycznej. Urządzenie wewnątrz workowe o średnicach od 4,5 do 8,0 mm; dostępne 20 rozmiarach do wyboru - szerokości w zakresie od 4,5 do 8,0 mm i wysokości 3, 4,5 mm. |  |  | 2 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 10 | Mikrocewnik o długosci całkowitej 158cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,4/2,7F i srednicy wewnętrznej 0,021". Posiadający dwa markery odległe od siebie o 3 cm lub jeden dystal;ny marker. Cewnik pokryty powłoką hydrofilną. Całkowita długość cewnika 158 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,021. Mikrocewnik o średnicy zewnętrznej 2,8F i średnicy wewnętrznej 0,027", posiadający dystalny marker, pokrycy powłoką hydrofilną. |  |  | 10 | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 11 | Urządzenie do odłączania: ręczne urządzenie zasilane bateryjnie, przeznaczone do inicjowania i kontrolowania momentu odłączenia implantu. Urządzenie do odłączania zaprojektowane tak, aby zastosować prąd stały przez urządzenie i wykryć odłączenie. |  |  | 5 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 12 | Wykonawca zobowiązuje się do przekazania do używania na czas trwania umowy lub do czasu wykorzystania przedmiotu dostawy komputer o następujących minimalnych parametrach: rozmiar matrycy 14'' procesor 12 rdzeni CPU/18 rdzeni GPU/18GB/1TB SSD z systemem operacyjnym iOS lub równoważnym i specjalistycznym oprogramowaniem Osirix MD z co najmniej rocznym okresem uaktualnień, w pełni umożliwiającym obróbkę badań CT pod kątem wymiarowania tętniaków i malformacji naczyń mózgowych, z oprogramowaniem do analizy danych angio CT 3D-rotation Sim&Size. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podsumowanie pozycji od 1 do 11 |  |  |  |  |

Grupa 5 – Strzykawki i łączniki do manualnej aspiracji   CPV: 33141310-6

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość pozycji brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10 = 8 x 9 | 11=(8+10) |
| 1 | STRZYKAWKA DO ASPIRACJI Z BLOKADĄ. Pojemność: 30ml; 60ml. Strzykawka przeznaczona zarówno do wytwarzania ciśnienia, jak i próżni. Blokada podciśnienia, zapobiegająca zwolnieniu tłoka 6 ustawień wartości podciśnienia. Przezroczysty korpus wykonany z poliwęglanu. Gumowe zakończenie tłoka. Nakręcane końcówki męskie. |  |  | 50 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | ŁĄCZNIK ZESTAWY ASPIRACYJNEGO Długośc 40 cm +/- 5 cm, proksymalnie zakończony złączm luer męskim z zaworem start/stop, dystalnie złącze typu tuba, dedykowany do łączenia zestawów drenażowych. |  |  | 50 | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| Podsumowanie pozycji od 1 do 2 |  |  |  |  |

Grupa 6 – Stenty, cewniki dostępowe, urządzenia do angioplastyki plastyki naczyń mózgowych   CPV: 33184200-5, 33141200-2, 33141240-4

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość pozycji brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10 = 8 x 9 | 11=(8+10) |
| 1 | Stent typu Flow Diverter dostępne średnice w zakresie 2.5 mm –8.0 mm , dopasowujące sie do naczyń o średnicy 1.5-8.0 mm dostępne długości w zakresie 10 mm – 50 mm urządzenie kompatybilne z mikrocewnikiem 0.017” , 0,021” oraz 0,027” w zależności od rozmiaru urządzenie wykończone w technologii BlueXide zmniejszającej tarcie podczas implementacji i rozprężania urządzenia oraz zapewniającej większą odpornością na korozję i mniejszą trombogeniczność dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny , imitującą ostatni etap hemostazy, lepszą widocznością dzięki znacznikom wykonanym z kompozytu na bazie nitinolu splecionych ze sobą oraz rozciągniętych na całej długości urządzenia ułatwiających wizualizację kształtu produktu we fluoroskopii, markery platynowo – irydowe trzy proksymalne oraz trzy markery dystalne, idealnym dopasowaniem się do ściany naczynia dzięki unikatowym właściwościom splotu oraz rozszerzonych kloszowo końcach (flared ends) możliwość wyboru urządzenia z końcówką lub bez końcówki (wire tip / without wire tip) stent repozycjonowalny do 90% uwolnienia, dokładne pozycjonowaniem w wyniku zastosowania prowadnika wykonanego w technologii s.e.c.u.r.e. GP z możliwością wycofania produktu. |  |  | 3 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Nitinolowy pleciony stent samorozprężalny do remodelingu naczyń mózgowych stent wewnątrzczaszkowy samorozprężalny dopasowujący się do naczyń o średnicy od 1.5-4.2 mm stent pleciony wykonany z nitylonu, samorozprężalny dostępne średnice stentu: 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5mm, 4.0 mm dostępne długości stentu: od 10 do 25 mm 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne 1 marker środkowy stanowiący dodatkowy punkt referencyjny w stosunku do szyi tętniaka wszystkie rozmiary kompatybilne z mikrocewnikiem o świetle wewnętrznym 0,017" możliwość repozycji stentu do 95% po uwolnieniu wykończenie urządzenie w technologii zmniejszającej tarcie podczas implementacji i rozprężania urządzenia oraz zapewniającej większą odpornością na korozję i mniejszą trombogeniczność dostępność wersji urządzenia z powłoką składającą się z sieci fibryn z osadzonymi cząstkami heparyny , imitującą ostatni etap hemostazy. |  |  | 3 | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stenty do procedury mechanicznej trombektomii dostępne średnice : 2.5-6.0 mm , dedykowane do naczyń o średnicy 1.0 mm do 5.5 mm, dostępne długosci : 16.0.mm – 50 mm posiada 3 markery dystalne i 1 proksymalny oraz 2 nici z zawartościa platyny umożliwiajace widoczność konturu urzązdenia w skopii, kompatybilny z mikrocewnikiem 0.017” (do średnicy 4.5 mm) i 0,021” budowa hybrydowa-otwarta oraz zamkniętokomórkowa w jednym, budowa segmentowa stentu ułatwiająca dopasowanie długości urządzenia do wielkości zakrzepu, dokładne pozycjonowanie w wyniku zastosowania prowadnika z możliwością wycofania produktu. |  |  | 4 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Nitynolowy stent samorozprężalny do stenozy w naczyniach mózgowych dostępny w rozmiarach 3.0, 4.0, 5.0 mm dostępne długości w zakresie 15-30 m dedykowany do naczyń o średnicy 2.0-4.5, kompatybilny z NeuroSpeed PTA Balloon Catheter, posiada 3 markery dystalne, 3 markery proksymalne oraz marker na nici dostawczej, możliwość repozycjonowania aż do 90% długości stentu. |  |  | 2 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mikrocewnik do dostarczania stentów mózgowych oraz spiral embolizacyjnych dostępne średnice wewnętrzne 0,0017" ; 0,021"; 0,027" dostępne średnice zewnętrzne 1.9/2.1F, 1.9/2.3F 2.2/2.6F, 2.4/2.5F, 3.0/3.1F dostępne długości użytkowe mikrocewnika 155 cm, 160 cm, 167 cm podwójna powłoka hydrofilna umożliwiająca lepszy ślizg i wzmocnioną trwałość końcówka, której można nadać kształt umożliwiający bardzo dobrą nawigację dystalną, mikrocewnik 0,017 oraz 0,021" posiada na końcu dwa markery w odległości 3 cm od siebie mikrocewnik 0,027" posiada jeden marker wielopolimerowa konstrukcja zawiera pięć różnych stref; strefa bardzo elastyczna (0-10mm) delikatna strefa dystalna (10-50), średnio delikatna strefa środkowa (50-200), strefa wspierająca (200-300), brazo stabilna strefa końcowa (300 - prox.) |  |  | 5 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Balon do naczyń mózgowych balon dedykowany do dylatacji zwężeń naczyń mózgowych w celu poprawy perfuzji. długość użytkowa balonu – 8.0 mm, długość użytkowa cewnika - 150 cm, elastyczna strefa dystalna – długość 300 mm, sztywna strefa proksymalna – długość 1200 mm, długość elastycznej końcówki – 10 mm, 3 markery – pierwszy dystalny marker dla elastycznej końcówki umieszczony w celu kontrolowania pozycji cewnika, 2 markery oznaczające nominalną długość balonu, dostępne średnice : 2.0 , 2.5 , 3.0 , 3.5 , 4.0 mm |  |  | 4 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik prowadzący przeznaczony do wprowadzania sprzętu interwencyjnego oraz diagnostycznego do naczyń obwodowych, wieńcowych oraz mózgowych. dodatkowo może być wykorzystany jako cewnik diagnostyczny w angiografii, jest odpowiedni do usuwania lub aspiracji świeżego zatoru z naczyń mózgowych, podwójna hydrofilna powłoka zapewnia wzmocnioną wytrzymałość, wielopolimerowa konstrukcja składa się z 5 różnych stref: bardzo miękkiego końca (0-40mm), miękkiej strefy dystalnej (40-80mm), średnio miękkiej strefy środkowej (80-130mm), wspierającej strefy przejściowej (130-200mm), bardzo stabilnej strefy proksymalnej (200-prox.), co zapewnia precyzyjną i optymalną kontrolę nawigowania, wielozadaniowa miękka, okrągła i elastyczna końcówka, o stopniu zakrzywienia 25, oznaczona markerem umożliwia łatwe i bezpieczne pozycjonowanie cewnika, oraz atraumatyczny dostęp nawet przez bardzo kręte naczynia, niski profil tarcia wewnętrznego dzięki wyścieleniu PTFE gwarantuje płynne i bezpieczne przejście mikrocewników, światło cewnika o rozmiarze 0.065 umożliwia wprowadzenie jednocześnie dwóch mikrocewników. Pierwszego mikrocewnika o rozmiarze 21 oraz drugiego mikrocewnika o rozmiarze 17 lub jednego cewnika o rozmiarze 0.039. Dostępne rozmiary: ID : od 0.039”-0.065” OD : 3.9F/4.2F , 5.0F/5.3F , 6.1F/6.3F dist./prox. Dostępne długości : 105 mm, 115 mm, 125 mm, 135 mm, 145 mm Końcówka typu multi-purpose 25 stopni |  |  | 5 | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| Podsumowanie pozycji od 1 do 7 |  |  |  |  |

Grupa 7 – Cewnik balonowy OTW CPV: 33141200-2

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość pozycji brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10 = 8 x 9 | 11=(8+10) |
| 1 | Cewnik balonowy OTW do tętnic biodrowych i zabiegów podkolanowych -kompatybilny z prowadnikiem 0,018”, kompatybilny z koszulkami 4-5 F -zakres dostępnych średnic od 2 do 7 mm ,zakres dostępnych długości od 20 do 300 mm -dostępne długości użytkowe systemu wprowadzającego 90- 180 cm |  |  | 30 | szt. | 150 |  |  |  |  |  |

Grupa 8 – Cewnik balonowy tnący CPV: 33141200-2

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość pozycji brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10 = 8 x 9 | 11=(8+10) |
| 1 | Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,018" (Over The Wire). Średnice balonu od 5 mm do 8 mm. Długości robocza balonu i aterotomów: 2 cm. Liczba aterotomów na obwodzie balonu: 4. Wysokość robocza aterotomów po rozprężeniu balonu: 0,13mm. Długość cewnika: od 50 cm, 90cm i 135 cm. Kompatybilny z koszulką 7F, RBP 10 atm, ciśnienie nominalne 6 atm. |  |  | 5 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |

Grupa 9 – Zestaw zabiegowy do zwiększenia mikrokrążenia mięśnia sercowego   CPV: 33141200-2, 33141240-4

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie wymaganych parametrów (WPISAĆ TAK/NIE LUB OPISAĆ) | Nazwa producenta i/lub nazwa produktu | Depozyt w ilości (sztuk)* | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość pozycji netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość pozycji brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | 8= (6x7) | 9 | 10 = 8 x 9 | 11=(8+10) |
| 1 | ZESTAW ZABIEGOWY DO ZWIĘKSZENIA MIKROKRĄŻENIA MIĘŚNIA SERCOWEGO - System składający się z okludera fabrycznie zamontowanego na cewniku balonowym z obrotową zastawką hemostatyczną w rozmiarze 9F, - System wskazany do stosowania u pacjentów cierpiących na oporną na leczenie dusznicę bolesną, - Okluder wykonany z pozbawionej łączeń walcowatej siatki ze stali chirurgicznej 316L, przycinanej laserowo do określonego kształtu bez spawów i z elastycznymi prętami podłużnymi, - Nominalna średnica zewnętrzna okludera fabrycznie zamontowanego na cewniku 2,45 mm, - Cewnik na prowadniku z balonikiem rozprężającym w kształcie klepsydry, - Ciśnienie nominalne 4 atm, ciśnienie rozrywające 6 atm, - System z trzema znacznikami nieprzepuszczającymi promieniowania. |  |  | 1 | szt. | 12 |  |  |  |  |  |

- Załącznik nr 1 pn. „Przedmiot zamówienia/szczegółowy formularz cenowy” wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną, wykonawca musi załączyć do oferty.

- Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymogami określonymi przez zamawiającego.

- Zaleca się, aby wykonawca w nadesłanych dokumentach wymienionych w SWZ (rozdział III, ppkt. 1.7.1), zaznaczył (poprzez wyróżnienie, podkreślenie itd., za pomocą edycji elektronicznej dokumentu) informacje potwierdzające zaoferowane parametry wraz z dokładnym odniesieniem, którego parametru oferowanego dotyczą (np. poprzez podanie numeru porządkowego, lp.).