załącznik nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

„MODERNIZACJA HYDROFORNI W M.GARBICZ”

- Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie robót w zakresie przebudowy istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Garbiczu polegającej na wymianie technologii wraz z montażem projektowanych zbiorników buforowych o pojemności łącznej 6,0 m3. Stacja będzie zasilana 
z dwóch istniejących studni głębinowych SW-1 i SW-2. Sieć wodociągowa z przebudowanej technologii włączona będzie do istniejącej sieci Ø 110 PE w miejscowości Garbicz.

- Zakres robót objęty niniejszym zamówieniem obejmuje m.in.:

- Wymianę (demontaż istniejącej i montaż projektowanej) technologii Stacji Uzdatniania Wody,

- Wykonanie tymczasowej stacji uzdatniania poza obrębem budynku,

- Budowę zbiorników buforowych o poj. V = 3,0 m3 PE każdy wraz z wyposażeniem,

- Wykonanie żelbetowych płyt fundamentowych pod zbiorniki buforowe oraz technologię S.U.W.,

- Przebudowę istniejących instalacji wod. – kan. I elektrycznej,

- Dostosowanie istniejącego pomieszczenia na chlorownię wraz z zabudowami 
i wyposażeniem,

- Modernizacja ujęcia SW-1 poprzez demontaż istniejącej obudowy z kręgów betonowych i montaż obudowy termicznej na płycie fundamentowej,

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zestawieniem długości (ilości), rodzaju wbudowanych materiałów.

- Roboty należy wykonać zgodnie i w zakresie projektu wykonawczego oraz projektu budowlanego opracowanego przez Pracownię Projektową EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j. z siedzibą przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 61/2, 66-400 Gorzów Wlkp.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać według zatwierdzonego przez zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego inwestycji sporządzonego przez Wykonawcę.

- Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji dla robót objętych umową na okres min. 36 miesięcy od dnia podpisania odbioru końcowego robót. Dodatkowa gwarancja dla robót (okres wydłużenia gwarancji) podlega punktacji zgodnie z kryteriami oceny oferty określonymi w SWZ.

- Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podwykonawcy, Wykonawcy lub dalsi podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniali pracowników (za wyjątkiem kierownika budowy i robót) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, przy bezpośrednim wykonywaniu czynności związanych z wykonaniem technologii S.U.W.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej. W cenie ryczałtowej zadania należy ująć łączną cenę prac projektowych (osobna pozycja), robót budowlanych i innych świadczeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania zadania zgodnie z projektem Wykonawczym i Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ).

- W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych/ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu/robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę.

- Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta.

- W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa                       w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, w tym norm europejskich stosowanych na terenie UE. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza                     do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

- Wszelkie materiały użyte w projekcie wykonawczym należy rozumieć jako przykładowe 
o parametrach pożądanych przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie materiału równoważnego pod względem głównych istotnych parametrów technicznych i użytkowych przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami wbudowanymi przy realizacji zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia - do 160 dni od daty podpisania umowy

UWAGA!

- Roboty budowlane należy wykonać zgodnie i w zakresie opracowanego projektu wykonawczego i budowlanego.

- Wykonawca ma obowiązek ująć w cenie, wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Zamawiający do niniejszej specyfikacji załączył przedmiar robót, który stanowi jedynie pomoc dla potencjalnych Wykonawców przy sporządzeniu oferty cenowej. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia oferty cenowej na podstawie załączonego projektu wykonawczego oraz SWZ.