Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Część I

Zadanie projektowe pod nazwą:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Poprawa warunków dostępności obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka 
w Szymbarku (SOSW w Szymbarku) oraz przyległej infrastruktury dla osób 
z niepełnosprawnościami” - obszar architektoniczny.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn.: „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Zamawiający: Powiat Gorlicki, 38 – 300 Gorlice ul. Biecka 3,

Adres zamówienia:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku, 
38-311 Szymbark 250

Nazwa zamówienia według CPV:

Usługi projektowania architektonicznego,

Kod zamówienia według CPV:

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Data opracowania niniejszej specyfikacji: 18.01.2022 r.

Autorzy niniejszego opracowania: Tomasz Przybyłowicz, Andrzej Wojciechowski

Ogólny opis lokalizacji i parametrów technicznych budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku:

Budynki i obiekty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymbarku usytuowane są na obszarze przysiółka Łęgi, około 10 km od Gorlic. Dojazd do ośrodka znajduje się od strony południowej z drogi krajowej Nowy Sącz – Gorlice poprzez drogę wewnętrzną.

Na działce zlokalizowane są trzy budynki i obiekty ośrodka wykorzystywane jako Szkoła Specjalna i Internat dla zamiejscowych oraz budynki gospodarcze, obszary zieleni niskiej, boiska sportowe, zieleń wysoka.

Realizowana niniejszym zamówieniem dokumentacja projektowa obejmować winna największy z budynków będący obiektem szkolnym z internatem, stołówką i kuchnią. Jest to budynek o trzech kondygnacjach naziemnych, częściowo podpiwniczony, wykonany                            w technologii tradycyjnej, murowany, z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej pokrytym blachą. Obiekt ten składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie segmentów tj. istniejącego wybudowanego w 1961 r oraz dobudowanego segmentu od strony północnej.

Konstrukcja:

- fundamenty –  kamienne/żelbetowe,

- ściany zewnętrzne – cegła pełna (segment istniejący), pustak MAX (segment nowy),

- ściany wewnętrzne – cegła pełna, cegła modularna i dziurawka,

- stropy – DZ3 oraz żelbetowe,

- schody wewnętrzne – żelbetowe,

- dach – konstrukcja drewniana, pokrycie – blacha.

Parametry techniczne:

| Parametr: | Segment istniejący | Segment nowy |
| --- | --- | --- |
| powierzchnia zabudowy | 715 m2 | 336,3 m2 |
| powierzchnia użytkowa | 1 834,1 m2 | 686,1 m2 |
| kubatura | ok. 4 500 m3 | 2 654,3 m3 |
| wysokość | 7,10 m | 9,9 m |

Założenia wyjściowe do wykonania zamawianego projektu:

W ramach zamawianej dokumentacji projektowej  należy opracować rozwiązania techniczne            i użytkowe dla szeregu elementów stanowiących architekturę obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku (SOSW w Szymbarku), co ma na celu poprawę warunków dostępności zarówno przyległej infrastruktury jak i samego budynku SOSW dla osób z niepełnosprawnościami.

Obszary niezbędne do ujęcia w opracowaniach projektowych obejmują następujące standardy Modelu Dostępnej Szkoły w obszarze architektonicznym:

- Dostępnoś

- dojścia do obiektu SOSW w Szymbarku

- Dostępnoś

- budynku (dostępność wejść do budynku)

- Dostępność szatni

- Dostępność komunikacji poziomej

- Dostępność komunikacji pionowej

- Dostępność sal lekcyjnych

- Dostępność sal sportowych

- Dostępność sal rewalidacyjnych

- Dostępność stołówki szkolnej

- Dostępność świetlicy szkolnej

- Dostępność biblioteki szkolnej

- Dostępność pomieszczeń sanitarnych

UWAGA: Realizując prace projektowe dotyczące ww. obszarów należy brać pod uwagę wytyczne, zapisy i stanowienia dokumentów bazowych projektu „Dostępna Szkoła”, tj.: Model Dostępnej Szkoły, Indywidualny Plan Poprawy Dostępności (IPPD) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku, Raport zespołu audytorskiego z audytu przeprowadzonego w szkole: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szymbarku.

Standardy Modelu Dostępnej Szkoły w obszarze architektonicznym – poziom zaawansowania podstawowy:

Ad.1. Dostępność dojścia do obiektu SOSW w Szymbarku – projekt winien obejmować:

- przebudowę dojścia/dojazdu do budynku szkoły,

- oznakowane na terenie szkoły jednego miejsca postojowego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami,

- wykonanie oświetlenie ciągów pieszych,

- wykonanie „placu przedwejściowego” przy wejściu do budynku  w obrębie którego znajdować się będą siedziska czy stojaki na rowery.

Ad.2. Dostępność budynku głównego (dostępność wejść do budynku) – projekt winien obejmować:

- wymianę balustrad w obrębie schodów i pochylni,

- montaż krawężnika po bokach pochylni o wysokości co najmniej 7 cm,

- montaż elementów kontrastujących na schodach (pierwszy i ostatni stopień).

Ad.3. Dostępność szatni – projekt winien zakładać:

- zakup i wykonanie numeracji szafek w piśmie wypukłym.

Ad.4. Dostępność komunikacji poziomej – projekt winien obejmować:

- wymiana drzwi na kondygnacji poddasza na drzwi o szerokości 90 cm w świetle ościeżnicy – 12 sztuk,

- wymiana posadzki na poddaszu na antypoślizgową (łącznie z wykonaniem wylewki),

- uzupełnienie pasów kontrastujących pomiędzy ścianą a posadzką w szkole (LRV min. 50%).

Ad.5. Dostępność komunikacji pionowej – projekt winien obejmować:

- zakup i montaż platformy schodowej pomiędzy I piętrem a poddaszem w budynku szkoły; uzupełnienie balustrad i poręczy w obrębie klatki schodowej,

- zabezpieczenie przestrzeni pod schodami o wysokości mniejszej niż 210 cm,

- oznakowanie schodów wg wytycznych modelu Dostępna Szkoła.

Ad.6. Dostępność sal lekcyjnych – projekt winien obejmować:

- zakup i montaż brakujących rolet w salach lekcyjnych,

- remont 3 sal lekcyjnych (w tym między innymi malowanie w kolorach kontrastowych do posadzki, montaż lamp (oświetlenie LED o wymaganych parametrach), wymiana/ naprawa posadzki sal lekcyjnych, montaż włączników oraz gniazdek na rekomendowanych w Modelu wysokościach).

Ad.7. Dostępność sal sportowych

- nie dotyczy.

Ad.8. Dostępność sal rewalidacyjnych - projekt winien obejmować:

- zakup i montaż rolet okiennych w salach rewalidacyjnych,

- remont sal rewalidacyjnych (w tym np. malowanie w kolorach kontrastowych do posadzki, montaż lamp (oświetlenie o wymaganych parametrach), wymiana/naprawa posadzki, itp.),

- remont pomieszczeń wykorzystywanych do zajęć hipoterapii oraz dogoterapii (malowanie, montaż oświetlenia (o wymaganych parametrach), wymiana/naprawa elementów wyposażenia pomieszczeń, itp.).

Ad.9. Dostępność stołówki

- nie dotyczy.

Ad.10. Dostępność świetlicy szkolnej  – projekt winien obejmować:

- zakup i montaż rolet okiennych w jednej świetlicy szkolnej (2 rolety okienne, 1 roleta okienno-drzwiowa, rolety typu dzień-noc).

Ad.11. Dostępność biblioteki szkolnej – projekt winien obejmować:

- zapewnienie wejścia do biblioteki,

- zakup i montaż rolet okiennych w bibliotece szkolnej (2 rolety dachowe, 5 rolet okiennych, rolety typu dzień-noc),

- dostosowanie dojścia do pomieszczenia biblioteki (platforma schodowa patrz. Ad 5.- dostępność komunikacji pionowej).

Ad.12. Dostępność pomieszczeń sanitarnych

- montaż lustra oraz wymania baterii umywalkowej na dostosowaną do potrzeb osób               z niepełnosprawnościami w jednym sanitariacie,

- zakup podnóżka dla dzieci młodszych do jednego sanitariatu.

Założenia do prac projektowych:

- Merytoryczno – prawne:

- Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (m.in.: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu                   i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym), normami, sztuką budowlaną, z samodzielnie wykonaną inwentaryzacją budowlano - instalacyjną budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku.

Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia, zgodnie 
z treściami przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, należy opisać za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.

- Przyjmuje się, że zakresem rzeczowym projektu, o którym mowa wyżej, ma zostać
objęty zakres wymieniony powyżej.

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zamówi odpowiednie opracowanie geodezyjno-kartograficzne (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

- Wykonawca we własnym zakresie wykona i uzgodni niezbędne ekspertyzy – o ile zajdzie taka potrzeba / konieczność.

- Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt dokona uzgodnień dokumentacji w stosownych organach (w tym u rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych – o ile zajdzie taka potrzeba / konieczność).

- Osoby wykonujące dokumentację będącą przedmiotem zamówienia posiadają stosowne, wymagane przepisami uprawnienia.

- Projektant / Wykonawca ww. opracowań udzieli Zamawiającemu pomocy 
w kwestii uzyskania pozwolenia na budowę.

- Formalne:

Przyjmuje się, jako zasadę, że przyjęte przez Projektanta rozwiązania projektowe mają na celu poprawę warunków dostępności obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego                im. Janusza Korczaka w Szymbarku (SOSW) oraz przyległej infrastruktury dla osób                               z niepełnosprawnościami, a tym samym spełnienie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Projektant przedstawi Zamawiającemu założenia projektowe w formie wstępnych opracowań, koncepcji, ekspertyzy technicznej, szkicowych ilustracji graficznych, analitycznych zestawień, bądź przybliżonych wyliczeń. Tym samym Projektant będzie zobowiązany przed przystąpieniem do zasadniczych prac projektowych przedstawić Zamawiającemu, jak i dyrekcji SOSW w Szymbarku do ich akceptacji ww. opracowania. Opisany wyżej wymóg formalny oznacza, że zarówno Zamawiający, jak i dyrekcja SOSW, zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag, bądź zastrzeżeń do treści zamawianego projektu.

3.Techniczne:

Projekt winien kompleksowo uszczegóławiać wcześniej ustalone na roboczo założenia programowo – przestrzenne budynku SOSW w Szymbarku, jak i ewentualnie nowe rozwiązania konstrukcyjne. Zamawianym projektem należy objąć branże:

- ogólnobudowlaną,

- elektryczną,

- sanitarną.

3.1. Projekt budowlany i wykonawczy:

- rozwiązania architektoniczne i techniczne dotyczące zapewnienia dostępności osobom                             z niepełnosprawnościami oraz zaplanowanie niezbędnych prac remontowych 
w obrębie istniejącego obiektu budowlanego - budynku SOSW w Szymbarku, 
w obrębie branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej.

3.1.1 W zakresie rozwiązań branży budowlanej:

Zaprojektowanie szeregu rozwiązań dotyczących prac remontowych oraz budowlanych związanych z zapewnieniem dostępności do obiektu SOSW w Szymbarku osobom                              z niepełnosprawnościami.

3.1.2 W zakresie rozwiązań branży elektrycznej

Nowe instalacje elektryczne (w częściach przebudowywanych budynku / otoczenia budynku w tym instalacja oświetlenia i gniazd (należy bezwzględnie przestrzegać norm w zakresie odpowiedniego natężenia światła w danych pomieszczeniach), oświetlenie ciągów pieszych, instalacja zasilająca platformę schodową.

3.1.3 W zakresie rozwiązań branży sanitarnej

Zaprojektowanie rozwiązań w zakresie instalacji obejmujących swym zakresem remontowane / modernizowane części budynku SOSW w Szymbarku.

4. Ekonomiczne:

- kosztorysy inwestorskie z rozbiciem na poszczególne zamknięte elementy budowlane, wewnętrzne roboty budowlane, jak również oddzielnie wewnętrzne instalacje wszelkich branż należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi metod                   i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (m. in.: Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym);

- przedmiary robót zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wraz ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także z obliczeniem i zestawieniem liczby jednostek przedmiarowych robót podstawowych (w analogicznym układzie jak kosztorysy inwestorskie);

- treści poszczególnych elementów kosztorysowych jak i przedmiary robót, powinny być szczegółowo uzgodnione z Zamawiającym jak i dyrekcją SOSW w Szymbarku, na etapie wstępnych wzajemnych uzgodnień.

5. Inne wymagania dotyczące przedmiotowego zadania:

  - W opracowaniach projektowych i ekonomicznych (kosztorysowych), należy przewidzieć wszystkie roboty o charakterze zarówno inwestycyjnym jak i remontowym, tak, aby dokumentacja techniczna jak i ekonomiczna stanowiła całość robót do wykonania.

  - Wykonawca na własny koszt zleci opracowanie geodezyjne stosowne do zakresu prowadzonych prac.

  - Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt wymagane stosownymi przepisami uzgodnienia zamawianej dokumentacji projektowej. Powyższe wymogi stawiane są Projektantowi w tym celu, aby poprzez treści zamawianego projektu, Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę.

  - Niezależnie od projektu budowlanego i wykonawczego, Wykonawca dołączy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczególnych robót w odniesieniu do danych branż. Wymaga się, aby opracowania, o których mowa wyżej, stanowiły niezależną od projektu, odrębną dokumentację. Ponadto opracowania te winny zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

  - W rozwiązaniach projektowych, Wykonawca będzie uwzględniał tylko te materiały, których stosowanie jest dopuszczone w budownictwie powszechnym.

  - Prawo zamówień publicznych, (którego postanowienia należy brać pod uwagę przy realizacji niniejszego zamówienia), zakazuje dokonywania opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W nielicznych przypadkach, można oprzeć opis przedmiotu zamówienia na znakach towarowych, patentach, pochodzeniu produktu w przypadku, źródła i szczególnego procesu, gdy jest to uzasadnione specyfiką danego zamówienia i Projektant (Kosztorysant) nie może w inny sposób opisać jego przedmiotu. Wskazanie, więc znaku towarowego patentu lub pochodzenia jest wyjątkiem od reguły i nie powinno być interpretowane rozszerzająco.

W każdym przypadku, gdy obiektywnie możliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia
w sposób nie wymagający ich wskazania, Projektant (Kosztorysant) powinien się do tego zastosować. 
Niezależnie od powyższego, Projektant powinien adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosować projekt do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnić dostępność dla osób niepełnosprawnych. W sytuacji, gdy obiekt posiada już dostępność, o której mowa wyżej, Projektant powyższe wymaganie powinien adekwatnie (odpowiednio) do przedmiotu zamówienia opisać, czy ewentualnie w ramach zamawianego projektu, nowe elementy tej dostępności uzupełnić.

  - Zamawiana dokumentacja projektowa, w tym dokumentacja mająca charakter ekonomiczny, winna zostać sporządzona oprócz wersji papierowej, również w wersji elektronicznej tj. na nośniku elektronicznym (CD):

1. Wersja papierowa:

- dokumentacja budowlana i wykonawcza - 6 egz.

- kosztorysy inwestorskie / przedmiary robót – 3 egz.

- szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) – 3 egz.

2.Wersja elektroniczna:

- nośnik elektroniczny CD / pendrive – całość opracowań – 2 egz.

  - Projektant w czasie realizacji przedmiotowego zadania będzie zobowiązany
do prowadzenia nad wykonywanymi robotami nadzoru autorskiego, według potrzeb wskazywanych przez Zamawiającego. Koszty tego nadzoru Projektant (Wykonawca) uwzględni w składanej ofercie, przy czym nadzór, o którym mowa wyżej, rozpocząć się może w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia wydania przez Wykonawcę zamawianego projektu.

Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową będzie obejmowało nieodpłatne odbycie 10 wizyt na budowie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, usuwanie wynikłych w trakcie realizacji inwestycji ewentualnych wad i braków dokumentacji technicznej, z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego, opiniowanie zgłoszonych przez wykonawcę zamiennych rozwiązań w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej, uzupełnianie i modyfikacja dokumentacji technicznej – w terminie ustalonym przez strony.

Przedmiot zamówienia należy wykonać przede wszystkim w oparciu o materiały projektowe „dostępnej szkoły”, tj.:

- Model Dostępnej Szkoły,

- Indywidualny Plan Poprawy Dostępności (IPPD) dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szymbarku,

- Raport zespołu audytorskiego z audytu przeprowadzonego w szkole: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szymbarku.

Dokumenty jw. stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji i zawierają szczegółowe informacje, wytyczne, parametry jakie muszą być spełnione (uwzględnione) 
w rozwiązaniach projektowych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Uwaga!
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie (przed podpisaniem umowy) zgodnie z ewentualną dyspozycją Zamawiającego, do przedłożenia kalkulacji kosztów przedmiotowego zamówienia. Powyższe ma związek 
z ewentualną potrzebą selekcji (rozdziału) przez Zamawiającego zakresu rzeczowo – kosztowego w razie wystąpienia takiej potrzeby.

Opracował:

Tomasz Przybyłowicz

Andrzej Wojciechowski

Wydział Rozwoju i Inwestycji

Gorlice, dnia 18.01.2022 r.

Zatwierdzam:

Daniel Markowicz

Dyrektor Wydziału Rozwoju i Inwestycji