Rozdział III.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

„Dostawa nowej kosiarki samojezdnej - samowyładowczej”.

Opis przedmiotu zamówienia według klasyfikacji CPV;

16311100-9 Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

- Przedmiot dostawy.

Kosiarka samojezdna - samowyładowcza.

  - Cena musi być wyrażona w zł. PLN.

  - Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy np. transport, ubezpieczenie do momentu dostawy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, akcyza, cło, podatki itp.

  - Kosiarka  musi być wykonana z materiałów fabrycznie nowych.

  - Kosiarkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w Koszalinie, ul. Komunalna 5.

  - Dostarczona kosiarka musi posiadać homologację oraz wyposażenie umożliwiającą poruszanie się 
po drogach publicznych.

- Charakterystyka kosiarki

  - Kosiarka: fabrycznie nowa

  - Rok produkcji; 2020-2021 .

  - Umiejscowienie narzędzia tnącego: z przodu maszyny.

  - Rodzaj narzędzia tnącego: bijakowe z regulacją wysokości koszenia.

  - Sterowanie kierunkiem jazdy: za pomocą kierownicy.

  - Szerokość robocza:  w granicach 120 – 150 cm.

  - Pojemność kosza na trawę:  w granicach 700 - 1100 litrów.

  - Wskaźnik stanu zapełnienia kosza: kontrolka na panelu sterowania.

  - Dodatkowe funkcje: możliwość mulczowania i wertykulacji.

  - Dodatkowe funkcje: możliwość rozdrabniania oraz zbierania ściętego materiału do kosza.

  - Dodatkowe funkcje: możliwość pozostawienia ściętego materiału.

  - Dodatkowe funkcje: możliwość zbierania liści do kosza.

  - Wymiana noży: bez użycia narzędzi.

  - Rozładunek: własny system hydrauliczny umożliwiający rozładunek na wysokość w granicach 190 - 220 cm.

  - Napęd: silnik Diesel trzycylindrowy, chłodzony cieczą.

  - System chłodzenia silnika: z dodatkowym wentylatorem oczyszczającym chłodnicę z trawy.

  - Uruchamianie silnika: rozruch elektryczny z akumulatorem 12 V.

  - Napęd: hydrostatyczny na dwa koła przednie lub na cztery koła.

  - Moc silnika:  w granicach  24 – 34 KM.

  - Prędkość maksymalna: w granicach 12 - 18 km/h do przodu;

  - Pojemność zbiornika paliwa:  w granicach 25 – 52 litry.

  - Czujnik obecności operatora wyłączający urządzenie tnące:  w fotelu operatora.

  - Fotel:  z podłokietnikiem.

  - Licznik przepracowanych godzin.

  - Kontrolki: ładowania akumulatora, hamulca postojowego, wskaźnik temperatury płynu chłodzącego.

  - Ogumienie kół: o bieżniku rolniczym typu „jodełka”, opony specjalne przeznaczone do powierzchni trawiastych lub opony typu „all terrain”;

  - Wysokość kół przednich:  w granicach 10 - 12 cali,

  - Wysokość kół tylnych:  w granicach 6 - 8 cali.

  - Oświetlenie ostrzegawcze: lampa ostrzegawcza emitująca światło koloru pomarańczowego typu „kogut”.

  - Oświetlenie drogowe: lampy przednie oraz tylne.

  - Posiadanie deklaracji zgodności CE dla kosiarki.

- Gwarancja:

Wymagany minimalny okres gwarancji;

  - Dla kosiarki wynosi;   24 – 36 miesięcy*

*Uwaga:

Oferowany okres gwarancji stanowi kryterium oceny oferty.

- Wymagania serwisowe.

  - Wykonawca zapewnia bezpłatne serwisowanie przedmiotu umowy w okresie gwarancji.

  - Bezpłatne serwisowanie obejmuje:

    - Koszty wszystkich zużytych materiałów i części zamiennych do napraw wykonywanych w ramach usuwania wad podlegających gwarancji.

    - Koszty robocizny napraw wykonywanych w ramach usuwania wad podlegających gwarancji.

  - Wykonawca zapewnia bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w okresie trwania gwarancji w przypadku wykonywania przeglądów technicznych i obsługi gwarancyjnej przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądu płatnego przez Zamawiającego w okresie gwarancji wynikającego z OWGISP zgodnie z OWGiSP.

    - Zamawiający wymaga udzielenia instruktażu odnośnie prawidłowej

obsługi dostarczonej kosiarki operatorowi.

    - Weryfikacja ewentualnych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej obsługi lub błędów obsługujących w momencie wykonywania przeglądu zgodnie z OWGiSP.  określonych w OWGiS Producenta” przekazane przy dostawie kosiarki.

- Naprawy gwarancyjne.

  - Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancji.

  - Bezpłatne naprawy obejmują:

    - Koszty wszystkich zużytych materiałów i części zamiennych, które podlegają gwarancji.

    - Koszty robocizny oraz naprawy bieżące, które nie wynikły z winy Zamawiającego,.

  - Wykonawca zapewnia bezpłatny dojazd do siedziby Zamawiającego w okresie trwania gwarancji w przypadku naprawy gwarancyjnej.

  - Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji:

    - Do naprawy wady fizycznej przedmiotu umowy:

    - Istnienie oraz usunięcie wad fizycznych  przedmiotu umowy, musi być stwierdzone protokolarnie

    - O wadzie fizycznej przedmiotu umowy Zamawiający zawiadamia bezpośrednio Wykonawcę, w celu realizacji przysługujących mu z tego tytułu uprawnień, pisemnie, pocztą elektroniczną lub faksem:

  - Wykonawca ponosi koszty transportu uszkodzonego przedmiotu umowy.

  - Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę części na nowe: 3 naprawy.

  - Gwarantowany okres dostępności: części zamiennych i wyposażenia; minimum 10 lat licząc od dnia dostawy.

  - Wykonawca jest zobowiązany:

    - Do rozpatrzenia reklamacji maksymalnie w terminie do 4 dni , licząc od daty przyjęcia zgłoszenia od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

    - Przyjazd serwisu naprawczego do naprawy przedmiotu umowy nastąpi w czasie do 48 godzin licząc od daty przyjęcia zgłoszenia od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

    - Dostawa oryginalnych części zamiennych do naprawy przedmiotu umowy nastąpi w czasie do 6 dni * licząc od daty przyjęcia zgłoszenia od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

* dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku  zgłoszenia awarii, rozpoczęcia biegu rozpatrzenia reklamacji, przyjazdu serwisu oraz  dostawy oryginalnych części.

  - W przypadku gdy naprawa przedmiotu umowy będzie wykonywana poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca ponosi koszty dojazdu do i z miejsca wykonania naprawy.

  - Zamawiający za koszty transportu kosiarki obciąży Wykonawcę stawką: 3,50 złotych netto za każdy kilometr.

  - Wymagana odległość do serwisu gwarancyjnego, maksymalnie do 350 km od siedziby Zamawiającego.

- Dokumenty.

  - Wykonawca przedłoży w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

    - Deklaracja zgodności WE. Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (załącznik IIA) / badanie typu WE: zgodnie z 2006/42/WE artykuł 12 ustęp 3a.

    - Świadectwo zgodności WE na kompletną kosiarkę.

  - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w języku polskim dokumentację obejmującą:

    - Instrukcje użytkowania obsługi kosiarki.

    - Kartę gwarancyjną.

    - Książkę przeglądów serwisowych. (Zamawiający  dopuszcza   brak książki serwisowej podwozia, w przypadku gdy  przeglądy będą  zapisywane w centralnym systemie serwisowym).

    - Wykaz czynności obsługowych: w ramach planowanych przeglądów technicznych oraz potrzebnych materiałów technicznych i części zamiennych.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kosiarki:  w terminie do 13 tygodni od dnia zawarcia umowy.

- Warunki płatności.

  - Rodzaj płatności: Jednorazowa płatność po dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

  - Termin płatności: do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

- Referencje – rekomendacje.

  - Warunkiem udziału w postępowaniu jest realizacja  co najmniej jednej dostawy z ostatnich trzech latach odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi niniejszego postępowania o wartości nie mniejszej niż 100 tysięcy złotych netto każda.

  - Wykonawca jako dowód realizacji dostaw wymienionych w pkt. 9.1 na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek dostarczyć wraz z ofertą dokument zawierający wykaz dostaw.

  - Do wykazu dostaw wymienionego w pkt. 9.2 Wykonawca załączy dokumenty z potwierdzeniem w formie rekomendacji, referencji itp. wskazujące, że dostawy te wykonał z należytą starannością. Ponadto informacja winna zawierać adres poprzedniego zamawiającego, wielkość zamówienia oraz okres jego realizacji.

- Wymagania dotyczące wadium.

  - Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w 	wysokości 2.000,00 zł.

  - Wadium wniesione w pieniądzu winno być przekazane na rachunek:

PKO BP S.A. nr 79 10202791 0000 7402 0289 7726

  - Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik składany razem 
z ofertą.

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy.

  - Wykonawca do dnia podpisania umowy wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - Kwota zabezpieczenia wynosi 5 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

  - Cel zabezpieczenia oraz zasady jego wnoszenia, przechowywania, zmiany formy oraz zwrotu określają art. 449 – 453 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Kryteria i ocena kryteriów.

| Lp. | Kryterium: | Waga [punkty] |
| --- | --- | --- |
|  | Cena całego zamówienia; | 80 |
|  | Okres gwarancji na kosiarkę; | 20 |
| Razem ilość punktów: | 100 |

  - Kryterium cena całego zamówienia (CCZ)– waga 80 punktów.

    - Zamawiający przy wyborze kierować się będzie kryterium najniższej ceny.

    - Kryterium cena całego zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto 
za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcy w „Formularzu ofertowym”.

    - Ocena kryterium cena całego zamówienia obliczona zostanie zgodnie ze wzorem:

Najniższa cena brutto z ocenianych ofert

-------------------------------------------------------------- x 80 = ilość uzyskanych punktów

Cena brutto badanej oferty

  - Kryterium okres gwarancji na kosiarkę (OGK) – waga 20 punktów. Zamawiający przy wyborze, kierować się będzie najdłuższym okresem udzielonej gwarancji przez Wykonawcę.

    - W przypadku gdy Wykonawca wpisze w treści oferty okres gwarancji; krótszy niż 24 miesiące lub dłuższy niż 36 miesięcy, Zamawiający uzna tą ofertę jako niezgodną z treścią SWZ i zostanie ona przez Zamawiającego odrzucona.

    - Ocena kryterium okres gwarancji na kosiarkę obliczone zostanie zgodnie ze wzorem:

Okres gwarancji badanej oferty

---------------------------------------------------------------------  x 20 = ilość uzyskanych punktów

Najdłuższy termin gwarancji z ocenianych ofert

  - Podsumowanie kryteriów.

    - Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane.

    - Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która w sumie uzyska największą ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

LP = CCZ + OGK

Gdzie:

LP	– liczba punktów łącznie.

CCZ	– liczba punktów w kryterium „cena całego zamówienia”

OGK	– liczba punktów w kryterium „okres gwarancji na kosiarkę”

    - Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

    - Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

    - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert na realizację przedmiotu zamówienia.

    - Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu lub innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego określonym ofert dodatkowych (art. 249 ustawy). Wykonawca, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (art. 251 ustawy).