ZAŁĄCZNIK NR   2 B do SWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Wózek opatrunkowy – 3 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Wózek opatrunkowy |
|  | Wózek opatrunkowy anestezjologiczny fabrycznie nowy, rok produkcji 2022/2023 r. | Tak |  |
|  | Sprzęt nie re-kondycjonowany, nie powystawowy | Tak |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne wózka bez wyposażenia: Szerokość 690 mm +/- 10 mm Głębokość 520 mm +/- 10 mm Wysokość wózka bez nadstawki 1000 mm +/- 10 mm | Tak |  |
| 3 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, rama wózka wykonana z aluminium | Tak |  |
| 4 | Blat główny wykonany z tworzywa ABS (styren-butadien-akrylonitryl) | Tak |  |
| 5 | Cztery koła o średnicy min. 125 mm | Tak |  |
| 6 | Układ jezdny składający się z czterech kół antystatycznych w przeciwpyłowej obudowie, przynajmniej dwa koła wyposażone w hamulec, przynajmniej jedno wyposażone w blokadę kierunku jazdy | Tak |  |
| 7 | Koła bez widocznej osi toczenia. | Tak |  |
| 8 | Obciążenie robocze przypadające na jedno koło min. 50 kg | Tak |  |
| 1 | Pięć szuflad na prowadnicach łożyskowych. | Tak |  |
| 1 | Dolna szuflada o wysokości min 230 mm Dwie środkowe szuflady o wysokości min 155 mm Dwie górne szuflady o wysokości min 75 mm | Tak |  |
| 1 | System samodomykających się szuflad | Tak |  |
| 1 | Całkowite wysunięcie szuflady 100 % | Tak |  |
| 1 | Ładowność jednej szuflady minimum 25 kg | Tak |  |
| 1 | Dwie szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe podziałki z możliwością dowolnej konfiguracji przegród – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad. | Tak |  |
| 1 | Wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania możliwy do zainstalowania z obydwóch stron wózka zależnie od preferencji użytkownika | Tak |  |
| 2 | Blat z burtami zabezpieczającymi z min. trzech stron | Tak |  |
| 2 | Wysuwany dodatkowy blat do pisania z tworzywa ABS, o udźwigu min. 5 kg | Tak |  |
|  | Pierwsza szuflada zamykana na niezależny zamek | Tak |  |
| 2 | Nad blatem nadstawka składająca się z: 12 małych pojemników o wymiarach 600x105x 235 mm (+/- 5 mm) i 5 dużych pojemników o wymiarach 600 x 120 x 155 mm (+/- 5 mm) z możliwością zamocowania na lub w pojemnikach identyfikatorów zawartości. | Tak |  |
| 2 | Akcesoria instalowane na szynach umożliwiających dowolną aranżacje elementów wyposażenia | Tak |  |
| 2 | Listwa odbojowa znajdująca się u podstawy wszystkich 4 ścian wózka | Tak |  |
| Wyposażenie wózka |
|  | - wieszak na płyny infuzyjne - dyspenser rękawic o wymiarach 160x135x95 mm - uchwyt na pojemnik na ostre przedmioty w kształcie koszyka - zamykany kosz na odpady - prostokątny kosz na pojemnik na odpady ostre - Deska RKO | Tak |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 5 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 5 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 10 lat. | Tak, podać |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.