- AE/ZP-27-69/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne łóżek do intensywnej opieki medycznej 7 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne |
|  | Łóżka do intensywnej opieki medycznej fabrycznie nowe, nie powystawowe, nie demonstracyjne, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Łóżka dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie | TAK |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo, podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą, a leżem pozbawiona kabli, łatwa w utrzymaniu higieny. | TAK |  |
|  | Układ elektryczny spełniający wymagania klasy IPX6, oraz zabezpieczony przed wnikaniem ciał obcych do układów sterowania i regulacji | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V/50 Hz | TAK |  |
|  | Obciążenie robocze minimum 250 kg | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: długość 2150 mm do 2200 mm szerokość 990 mm do 1040mm wymiar leża 900 mm x 2000 mm | TAK |  |
|  | Przedłużenie leża minimum 20 cm | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami podczas transportu | TAK |  |
|  | Szyny nierdzewne uniwersalne na akcesoria mocowane po bokach łóżka na min. 60% długości leża oraz w szczycie łóżka od strony głowy | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, blokowane przed niezamierzonym wypadnięciem w czasie transportu za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża. Szczyty łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Wykonane z polipropylenu z kolorowymi wklejkami | TAK |  |
|  | Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) wykonanymi z polipropylenu. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG Wszystkie segmenty leża przystosowane do montażu pasów | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w oświetlenie nocne pod leżem | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie minimum 45-80 cm z sygnalizacją najniższego położenia leża | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sterowanie nożne, możliwość regulacji wysokości, oraz przechyłów bocznych | TAK |  |
|  | Elektryczne funkcje regulacji i zakresy: segmentu oparcia pleców 0-70( segmentu uda 0- 40( pozycja Trendelenburga min. 0-16( pozycja Anty-Trendelenburga min. 0-17( przechyły boczne leża 25° | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z autoregresją min. 10 cm | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur sterowana przy pomocy przycisku na pilocie przewodowym | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego mechanicznego poziomowania – CPR. | TAK |  |
|  | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |
|  | 4 uchwyty stabilizujące materac zlokalizowane od strony głowy oraz nóg pacjenta. | TAK |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka z baterią litowo-jonowa. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w pilot przewodowy z wyświetlaczem LCD wybranej funkcji lub bez wyświetlacza LCD wybranej funkcji | TAK Punktacja: Zaoferowane łóżka nie posiadają wyświetlacza LCD wybranej funkcji w pilocie przewodowym - 0 pkt, Zaoferowane łóżka posiadają wyświetlacz LCD wybranej funkcji w pilocie przewodowym - 20 pkt |  |
|  | Szybka możliwość tymczasowego odblokowania wszystkich funkcji w pilocie i panelu sterującym barierek | TAK |  |
|  | Panel sterujący centralny dla personelu medycznego chowany pod leżem w półce z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. | TAK |  |
|  | Panel sterowania w barierkach od wewnątrz dla pacjenta, umożliwiający czytelne zastosowanie funkcji: regulacja wezgłowia, pozycja fotelowa, regulacja wysokości leża, regulacja uda. | TAK |  |
|  | Panel dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek z wyświetlaczem LCD pokazującym uruchomioną funkcję | TAK |  |
|  | Funkcja CPR elektryczna. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia segmentu oparcia pleców w pozycji 150,300, 450 za pomocą dedykowanych przycisków dla każdego z kątów lub brak opisanej funkcji | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane łóżka nie posiadają opisanej funkcji - 0 pkt, Zaoferowane łóżka posiadają opisaną funkcję - 20 pkt |  |
|  | Informacja o kącie przechyłu wzdłużnego wyświetlana na wyświetlaczu LCD lub brak opisanej funkcji | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane łóżka nie posiadają opisanej funkcji - 0 pkt, Zaoferowane łóżka posiadają opisaną funkcję - 10 pkt |  |
|  | Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli i panela centralnego sterujacego | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w cztery niezależne barierki boczne, opuszczane ruchem półkulistym, opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych w łatwy sposób za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatycznie.Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców.Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta minimum 39 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną dostępną w minimum 6 kolorach. Barierki wyposażone w uchwyt podtrzymujący pilot. Barierki zabezpieczające na całej długości | TAK |  |
|  | Koła o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany 4 dźwigniami od strony nóg oraz głowy pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Dźwignia hamulca metalowa, łóżko wyposażone w 5 koło | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół | TAK |  |
|  | Możliwość podjechania pod łóżko podnośnikiem do podnoszenia pacjenta | TAK |  |
|  | Wbudowany system pomiaru wagi pacjenta sterowany pilotem umieszczonym na półce pod leżem z funkcjami autokompensacji, tarowania, resetu, nieobecności pacjenta w łóżku oraz sygnalizacją optyczną i akustyczną ustawianą w cyklach progowych | TAK |  |
|  | Wymagane wyposażenie łóżek: wieszak kroplówki prosty - 2szt wieszak kroplówki wyprofilowany - 2szt nakładka na barierki boczne wykonana z HPL ograniczająca przestrzeń pośrodku między dwoma barierkami – montaż i demontaż bez użycia narzędzi - 7kpl uchwyt na rurkę do drenażu wykonany z tworzywa - 14szt uzupełnienie przedłużenia leża wraz z materacem - 2kpl uchwyt na butle z tlenem - 2szt pozycjonery/ kliny wykonane z pianki w pokrowcu zmywalnym zapobiegające przesuwaniu się pacjenta po leżu podczas uruchamiania przechyłu bocznego - 7kpl półka wykonana z HPL pod monitor funkcji życiowych zawieszana na szczyt - 1szt materac przeciwodleżynowy - 7szt (o parametrach określonych w pkt.38-72 niniejszego Załącznika), dodatkowy pokrowiec na materac - 7 szt szafka przyłóżkowa - 7 szt (o parametrach określonych w pkt.73-81 niniejszego Załącznika). | TAK |  |
| Materac przeciwodleżynowy 7 szt. |
|  | Materace fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Materace dopuszczone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Materac składający się z minimum 20 komór powietrznych wykonanych z poliuretanu z powietrznym materacem zabezpieczającym | TAK |  |
|  | Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 220 kg | TAK |  |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramie łóżka i posiadający system mocowania do ruchomej ramy łóżka | TAK |  |
|  | Rozmiar materaca dostosowany do wymiaru leża min. 850 x 2000 mm | TAK |  |
|  | Wysokość maksimum 15 cm | TAK |  |
|  | Zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego | TAK |  |
|  | Obniżone komory w sekcji pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze min 5 komór | TAK |  |
|  | Statyczna sekcja głowy w celu zapewnienia odpowiedniego podparcia – min. 2 komory | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w kanał zabezpieczający przewód zasilający | TAK |  |
|  | Materac i pokrowiec posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety informacyjnej | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec wewnętrzny ze zintegrowanymi uchwytami na komory, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu, roztworu chloru lub nadtlenku wodoru | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny zamykany na suwak z okapnikiem, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu, roztworu chloru lub nadtlenku wodoru | TAK |  |
|  | W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza | TAK |  |
|  | Cyfrowa pompa z panelem sterowania wyposażonym w: -funkcje blokady panelu -funkcje maksymalnego wypełnienia z indykatorem aktywacji -funkcje wyciszenia alarmu dźwiękowego z indykatorem aktywacji -funkcje automatycznej deflacji z indykatorem aktywacji -diodowy wskaźnik odłączenia zaworu CPR -diodowy wskaźnik wystąpienia błędu -diodowy wskaźnik kodu błędu -funkcje trybu naprzemiennego i pulsacyjnego -przycisk ustawienia komfortu | TAK |  |
|  | System w pełni automatycznego dostosowania ciśnienia w komorach do wagi i ułożenia pacjenta, bez konieczności stosowania dodatkowych ustawień lub akcesoriów w pozycji siedzącej/ kardiologicznej i bez konieczności dokonywania jakichkolwiek ustawień przez personel | TAK |  |
|  | Minimum 4 tryby pracy: -tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy -tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy pulsacyjny -tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy -tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego | TAK |  |
|  | Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany w krokach czasowych: 10, 15, 20 lub 25 min | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w funkcję minimum 2 stopniowej korekty/zwiększenia poziomu ciśnienia w komorach, realizowana na podstawie automatycznego ustawienia dokonywanego przez pompę zgodnie z masą użytkownika – wykorzystywana w celu lepszego dostosowania komfortu do potrzeb pacjenta lub w sytuacji, gdy tylko część materaca znajduje się pod obciążeniem, na przykład u osób po amputacji kończyn. | TAK |  |
|  | Funkcja pełnego wypełnienia - pielęgnacyjna z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 minutach, uruchamiana przyciskiem na panelu pompy. | TAK |  |
|  | Dwa tryby transportowe realizowane poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy lub wyjęcie zasilacza z gniazdka zasilającego, w obu przypadkach materac pozostaje napompowany | TAK |  |
|  | Cyfrowa pompa z technologią autoregulacji | TAK |  |
|  | Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 20 db | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wypompowania powietrza z materaca realizowana przez pompę wraz z sygnałem dźwiękowym informującym o zakończeniu deflacji | TAK |  |
|  | Pompa odporna na zalanie | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pompy 3 kg | TAK |  |
|  | Pompa zasilana niskim napięciem - max 12V | TAK |  |
|  | Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte elastycznym tworzywem z regulacją rozstawu oraz elastyczne nóżki zapewniające pełną stabilizację i amortyzację wibracji | TAK |  |
|  | Panel sterowania pompy w całości pokryty elastycznym silikonem odpornym na uszkodzenia mechaniczne | TAK |  |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, wizualny alarm nieszczelności | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmu dźwiękowego dedykowanym przyciskiem | TAK |  |
|  | System recyrkulacji - przepompowania powietrza między komorami materaca, kontrolowany przez pompę, zapewniający odpowiedni mikroklimat oraz stałą i komfortową temperaturę, zapobiegający wychłodzeniu pacjenta oraz poprzez swoją konstrukcje redukujący zużycie energii. | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca przystosowana do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu, roztworu chloru lub nadtlenku wodoru | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w czujnik służący do rozpoznania rodzaju podłączonego materaca | TAK |  |
| Szafka przyłóżkowa 7 szt. |
|  | Szafka fabrycznie nowa, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Szafka dopuszczona do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zm.). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Możliwość transportu szafki wraz z łóżkiem dokonywana bez użycia narzędzi przez np. zawieszenie lub podwieszenie na szczycie łóżka lub brak opisanej funkcji | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane szafki nie posiadają opisanej funkcji - 0 pkt, Zaoferowane szafki posiadają opisaną funkcję - 30 pkt |  |
|  | 4 podwójne koła jezdne z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem umieszczone na podstawie wykonanej z lekkich profili z możliwością blokady | TAK |  |
|  | Kolorystyka dopasowana do kolorystyki łóżka, tworząca spójny komplet | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne Wysokość regulowana max.120 cm Szerokość: max 58 cm Głębokość: max 50 cm | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości całej szafki wraz z blatem bocznym dokonywana za pomocą bezstopniowego mechanizmu umieszczonego w niewidocznym miejscu np. w korpusie lub brak opisanej funkcji. | TAK/NIE Punktacja: Zaoferowane szafki nie posiadają opisanej funkcji - 0 pkt, Zaoferowane szafki posiadają opisaną funkcję - 10 pkt |  |
|  | Blat boczny o wymiarach max 42 cm x 60 cm składany do boku szafki w sposób wolno opadający, bezstopniowy. | TAK |  |
|  | Blat szafki oraz półki boczne wykonane z tworzywa typu PP odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. Blat profilowany w sposób chroniący przedmioty przed przypadkowym zsuwaniem. Dodatkowo aluminiowy reling ułatwiający transportowanie szafki, oraz haczyki i uchwyt przytrzymujący butelkę lub szklankę z możliwością jego łatwego odejmowania i przesuwania na całej szerokości szafki. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Przedmiot zamówienia ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego w zakresie pełnej obsługi technicznej i drobnych napraw zakończone wydaniem certyfikatu producenta najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 30 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty