# ZAPYTANIE OFERTOWE

# na badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

# I. Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Złotowie

Ul. Szpitalna 28

77-400 Złotów

# II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zaproszenia do złożenia oferty cenowej jest wykonanie usługi:

BADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ NA TERNIE SZPITALA POWIATOWEGO W ZŁOTOWIE W ROKU 2023 – kontrola okresowa 5 letnia.

Podstawy prawne:

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz.U.2023.682 j.t.) , Art. 62. ust. 1 pkt. 2 („kontrolą tą powinno być objęte  badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”)

- USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2022.1385j.t.)

- USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483)

Zakres badania technicznego przy okresowej kontroli obejmuje miedzy innymi:

1. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

2. Pomiary oporności izolacji obwodów zasilania, sterowania i sygnalizacji, WLZ- tów

3. Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych w tym głównych

4. Przegląd tablic głównych i piętrowych wraz z ich wyposażeniem w zakresie:

- dokręcenie zacisków przewodów fazowych i ochronnych

- sprawdzenie poprawności działania włączników głównych

- oczyszczenie utleniających się styków

- sprawdzenie wkładek topikowych

- mocowanie obluzowanych gniazd bezpiecznikowych

- sprawdzenie i regulacja przekaźników czasowych i automatów schodowych

- wypisanie aparatów i urządzeń, które wymagają wymiany, ze względu na zły stan techniczny

5. Sprawdzenie pozostałych elementów obwodów elektrycznych instalacji administracyjnej w budynkach i określenie ich przydatności do eksploatacji

6. Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego wraz próbami zadziałania wyłączników ppoż

6. Usunięcie drobnych usterek

Zakres usuwania stwierdzonych, drobnych usterek instalacji elektrycznej obejmuje:

- wymiana zużytych, uszkodzonych oraz niewłaściwych włączników lub gniazd wtykowych 230V/Z, (koszt materiałów pokrywa Zamawiający)

- wymiana uszkodzonych bezpieczników (koszt materiałów pokrywa Zamawiający),

- dobór wkładek bezpiecznikowych do istniejącego obciążenia (koszt materiałów pokrywa Zamawiający)

- czyszczenie rozdzielni elektrycznych,

- wykonanie (uzupełnienie) opisów tablic elektrycznych

- wykonanie (uzupełnienie) oznakowania urządzeń elektrycznych.

Budynki objęte badaniami:

- Budynku Oddziału Wewnętrznego i Oddziału Dziecięcego

- Powierzchnia zabudowy         991,20 m2

- Powierzchnia użytkowa       1 997,60 m2

- Kubatura                             10 081,00 m3

- Budynku Oddziału Chirurgicznego (stara część + nowa)

- Powierzchnia zabudowy         1 016,20 m2 + 312,00 m2

- Powierzchnia użytkowa       3 525,40 m2 + 799,90 m2

- Kubatura                             13 040,30 m3 + 4 260,00 m3

„Stara część”

„ Rozbudowa część nowa”

- Budynku Pracowni Endoskopii i Tomografii komputerowej

- Powierzchnia zabudowy         242,20 m2

- Powierzchnia użytkowa       -            m2

- Kubatura                             2530,10 m3

- Budynku Apteki i Laboratorium

- Powierzchnia zabudowy         744,30 m2

- Powierzchnia użytkowa       -  617,80 m2

- Kubatura                               2 567,80 m3

- Budynku Kuchni i Kotłowni

- Powierzchnia zabudowy       - 754,00 m2  + 1 421,14 m2

- Powierzchnia użytkowa       -  1329,00 m2  +   2 131,39 m2

- Kubatura                              - 7830,90 m2  +     9 083,10 m3

- Budynku Administracji

- Powierzchnia zabudowy         283,10 m2

- Powierzchnia użytkowa       -  635,10 m2

- Kubatura                               3 060,40 m3

- Budynek Warsztatów

- Powierzchnia zabudowy         501,25 m2

- Powierzchnia użytkowa       -  411,00 m2

- Kubatura                               1 854,60 m3

- Budynek Prosektorium

- Powierzchnia zabudowy         290,40 m2

- Powierzchnia użytkowa       -    199,30 m2

- Kubatura                               1074,50   m3

- Budynek oddziału Psychiatrycznego

- Powierzchnia zabudowy         1685,00 m2

- Powierzchnia użytkowa       -    4052,45 m2

- Kubatura                             -  14290,00   m3

- Budynek oddziału ginekologicznego z łącznikiem

- Powierzchnia zabudowy         422,92  m2

- Powierzchnia użytkowa       -     943,33        m2

- Kubatura                             -     4302,23 m3

Tylko część oznaczona kolorem zielonym i różowym!

- Budynek agregatorowni oraz trafostacji

- Powierzchnia zabudowy         226,35 m2

- Powierzchnia użytkowa       -             m2

- Kubatura                             -     1161 m3

Uwaga: również pomiar linii średniego napięcia

- Budynek portierni

- Powierzchnia zabudowy         36,00 m2

- Powierzchnia użytkowa       -      19,90       m2

- Kubatura                             -     117,00 m3

- Kontener chłodniczy  1 szt

- Kontener medyczny   2 szt.

- Tlenownia

- Wiata rowerowa

- Wiata na odpady

- Budynek garażowo-magazynowy

- Budynek magazynowy

- Lądowisko dla helikopterów

- Budynku Oddziału Terapii uzależnień od alkoholu w Piecewie

- Powierzchnia zabudowy         863,20 m2

- Powierzchnia użytkowa       -             m2

- Kubatura                               4880,60 m3

Uwaga: również instalacja fotowoltaiczna

- Budynku gospodarczy w Piecewie

- Powierzchnia zabudowy        61,9 m2

- Powierzchnia użytkowa       - 52,5    m2

- Kubatura                               147,25 m3

W zakres zamówienia wchodzą:

- instalacje elektryczne wewnątrz budynków

- instalacje elektryczne zewnętrzne na terenie działek: Złotów nr 294/3, 299, 300, 301, 302, 303/4, 303/7, 304/9, 304/12, 304/14, 306/7,  Piecewo 197/8, 197/6

Zakresem zamówienia objęte jest także: oświetlenie zewnętrzne, instalacje zasilając urządzenia zewnętrzne np. szlaban, centrale wentylacyjne, pompę głębinową, instalacje fotowoltaiki, gniazda ładowania karetek itp.

# III. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają prawo do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  (każda osoba biorąca udział w badaniach-  świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru pomiarów do 1KV i powyżej

- Wykaz urządzeń pomiarowych dla ekip pomiarowych wraz z aktualnymi świadectwami wzorcowania  (urządzenia nie gorsze jak SONEL MPI 525)

- Całość badań należy wykonać do dnia 24.08.2023r. (obowiązkiem Wykonawcy jest posiadanie odpowiedniego potencjału kadrowego uwzgledniającego, że badania należy wykonać przy ciągle funkcjonującym obiekcie szpitalnym i trudnościami z tym związanymi)

- mają swoją siedzibę w odległości nie większej niż 150 km od siedziby Zamawiającego.

# V. Istotne postanowienia zamówienia:

Wymagania dodatkowe:

- Każda ekipa pomiarowa winna składać się z dwóch pracowników posiadających uprawnienia pomiarowe – w zakresie eksploatacji i dozoru, oraz posiadać uprawnienia podczas wykonywania prac.

- Każdy pracownik zobowiązany jest posiadać ubiór firmowy, identyfikator ze zdjęciem i pieczątką firmy wykonującej.

- Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić harmonogram wykonywanych prac 
w rozbiciu na poszczególne budynki oraz przedstawić proponowany harmonogram do akceptacji.

- Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem prac w trakcie wizji lokalnej

- Wykonywanie prac prowadzone będzie podczas ciągłego funkcjonowania Szpitala 
i może być wykonywane w godzinach od 7:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku. Prace nie mogą powodować utrudnienia funkcjonowania Szpitala a wyłączenia prądu muszą uzyskać wcześniejszą akceptację zamawiającego i ograniczone powinny być do minimum.

Wymagania dotyczące dokumentacji

  - Protokoły z okresowego przeglądu instalacji elektrycznej oraz odgromowej winny zostać zestawione osobno na poszczególne budynki (osobne skoroszyty) i wpięte 
w jeden segregator zbiorczy

  - Notatki i uwagi dotyczące wykrytych w trakcie przeglądu nieprawidłowości, powinny zawierać dokładny opis z podaniem lokalizacji usterki ( lokal, piętro, itp.) oraz zalecenia –wytyczne dotyczące sposobu ich usunięcia w oparciu o stosowne przepisy

  - Do protokołów załączone winny być wypełnione karty pomieszczeń, które zawierają:

- nr pomieszczenia w którym dokonywany był przegląd,

- uwagi osoby wykonującej przegląd dotyczące nieprawidłowości wykrytych 
w poszczególnych pomieszczeniach,

- uwagi użytkownika pomieszczeń dotyczące zauważonych nieprawidłowości 
w trakcie użytkowania,

- podpisy osoby prowadzącej przegląd oraz użytkownika pomieszczenia bądź też osoby odpowiedzialnej.

# VI. Płatność za przedmiot zamówienia:

- Jednorazowo po wykonaniu usługi oraz dostarczeniu do siedziby Zamawiającego kompletów dokumentów (protokołów) potwierdzonych przez przedstawicieli  Zamawiającego oraz po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.

- Termin płatności 21 dni, przelew

- Zamawiający nie dopuszcza przedpłat.

# VII. Kryterium oceny ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).

# VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów e-mailem

# IX. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela: p. Jakub Sztekel pod numerem telefonu  500266793

# X. Załączniki:

1a. Wzór formularza ofertowego.

# Załącznik nr 1a

# Szpital Powiatowy w Złotowie

ul. Szpitalna 28

77-400 Złotów

OFERTA

Wykonawca:

# 1. Nazwa i adres Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………..……………

Tel. ………………………………………….    Fax. ……..……………………………………

NIP ………………………………………….    REGON …………...…………………………

EMAIL ………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na:

Badania instalacji elektrycznej w roku 2023

# za łączną cenę netto ……………………… zł

słownie: ……………………………………………………………………………………… zł

# należny podatek VAT 23 % …………………………. zł

cena brutto ……………………………… zł

słownie: ……………………………………………………………………………………… zł

Składając ofertę oświadczam, że:

- akceptuję wszystkie zapisy zawarte w zapytaniu ofertowym (ze szczególnym uwzględnieniem terminu realizacji),

- spełniam wymogi zawarte w pkt V zapytania ofertowego,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania usługi,

- przeprowadziłem wizję lokalną, zapoznałem się z zakresem oraz uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do złożenia niniejszej oferty,

- oferta moja jest ważna przez okres 30 dni.

………………………………….

(Podpis osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy)

…………………… , dnia  …………………

Załącznik do oferty

| Nr inwentarzowy | Wyszczególnienie | Położenie budynku | Cena brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- |
| STR-000002 | Budynek Chirurgii | Złotów |  |
|  | Skrzydło nowe Chirurgii |  |  |
| STR-000001 | Budynek Poradni Chirurgicznej |  |  |
| STR-000006 | Budynek Poł- Gin z łącznikiem |  |  |
| STR-000003 | Budynek Oddziału Wewnętrznego |  |  |
| STR-000011 | Budynek Portierni |  |  |
| STR-000015 | Budynek Kuchni |  |  |
|  | Budynek Pralni z kotłownią |  |  |
| STR-000007 | Budynek Oddziału Psychiatrycznego |  |  |
| STR-000009 | Budynek Administracji |  |  |
| STR-000098 | Budynek administracyjno-socjalny |  |  |
| STR-000008 | Budynek Apteki i Laboratorium |  |  |
| STR-000010 | Budynek Prosektorium |  |  |
| STR-000016 | Budynek warsztaty |  |  |
|  | Budynek Trafostacji i Agregat |  |  |
|  | Kontener chłodniczy |  |  |
|  | Kontenery medyczne (2 szt.) |  |  |
|  | Budynek garażowo magazynowy |  |  |
|  | Budynek Magazynowy |  |  |
| STR-000025 | Wiata tlenownia |  |  |
| STR-000022 | Obiekt budowlany -Lądowisko |  |  |
|  | Instalacje zewnętrzne |  |  |
| STR-000014 | Budynek Leczenia Uzależnień Piecewo | Piecewo |  |
| STR-000013 | Budynek Gospodarczy Piecewo |  |  |
|  | Instalacje zewnętrzne |  |  |
| ŁĄCZNIE |  |

………………………………….

(Podpis osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy)

…………………… , dnia  …………………