Załącznik nr 4 do SWZ

Nr sprawy RG.271.22.2022.ZP

Wykonawca:

Nazwa: ……………………………………..

Adres: ………………………………………..

TABELA OCENY TECHNICZNEJ

Dla postępowania pn.:

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu Granty  PPGR - Wsparcie dzieci i rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR

CZĘŚĆ 1 – Laptopy

| Laptopy |
| --- |
| Producent: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. oferowany Model: ……………………………………………………………………………………………………….. |
| Komponent | Minimalne wymagane parametry | PARAMETRY OFEROWNYE PRZEZ WYKONAWCĘ |
| Zastosowanie | Komputer przenośny, laptop wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. |  |
| Matryca | wielkość — w zakresie 15” — 15,6” rozdzielczość nominalna — min. 1920 na min. 1080 pikseli powłoka przeciwodblaskowa, matowa LED, jasność min. 250nits. |  |
| Procesor /Wydajność obliczeniowa | Procesor osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5200 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net) |  |
| Pamięć operacyjna | Pojemność min. 8GB Maksymalna obsługiwana pojemność: min. 64GB Wolne złącza pamięci: min. 2 (w tym wolne złącze pamięci 1 szt.) (nie dopuszcza się pamięci wlutowanych) |  |
| Pamięć masowa | Dysk półprzewodnikowy (SSD) o pojemności min. 256 GB, zawierający RECOVERY umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem z dynamicznie przydzielającą pamięć współdzieloną. |  |
| Multimedia | Dwukanałowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo o średniej mocy minimum 2x 2W, cyfrowy mikrofon z funkcją redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa o rozdzielczości minimum HD, trwale zainstalowana w obudowie matrycy, dioda informująca użytkownika o aktywnej kamerze. |  |
| Interfejsy / komunikacja | Minimum: 2x USB w tym min. 1 w standardzie 3.1 1x HDMI 1.4 1x złącze słuchawkowe i złącze mikrofonu 1x zintegrowane z płytą główną, wbudowane w komputer złącze RJ-45 100/1000Mbps |  |
| Bateria i zasilanie | Bateria musi wytrzymać min. 180 minut na włączonym wyświetlaczu z jasnym tłem. Urządzenie musi posiadać zasilacz zewnętrzny dedykowany dla danego modelu urządzenia wyprodukowane przez producenta komputera lub na jego zlecenie. |  |
| Zainstalowany system operacyjny | Fabrycznie nowy, nieużywany, niepochodzący z recyklingu, z licencją na czas nieoznaczony, nienaruszający praw osób trzecich. Niedopuszczalne są wersje edukacyjne, sprzęt zostanie przekazany osobom fizycznym i nie trafi do placówek edukacyjnych. System operacyjny musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne; możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); wsparcie dla Java i .NET Framework 2.0, 3.0 i wyższych – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; możliwość łatwego uruchomienia i użytkowania platform do nauki zdalnej m.in. Microsoft Teams, Google Classroom, G Suite, Discord, obsługa ActiveX; możliwość przywracania plików systemowych; wsparcie dla architektury 64 bitowej; polska wersja językowa. |  |
| Bezpieczeństwo | Płyta główna zawierająca układ TPM 2.0 Procesor powinien wspierać TPM 2.0 Możliwość ustawienia hasła dla BIOS |  |
| Gwarancja / Wsparcie techniczne | Minimum 12 miesięczna gwarancja producenta Karta gwarancyjna Gwarancja świadczona w standardzie wysyłkowym (na koszt Wykonawcy, producenta lub autoryzowanego punktu serwisowego). Usunięcie awarii w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8.00 15.00 telefonicznie). W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie nastąpi podstawienie sprzętu zastępczego na czas naprawy o nie gorszych parametrach technicznych. Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą. Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze przenośnym urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera przenośnego lub numeru seryjnego komputera przenośnego, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej – należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji) |  |
| Niezawodność / jakość wytwarzania, instrukcje | Potwierdzona certyfikatami Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Instrukcja w języku polskim |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 3 (Parametry oferowane przez Wykonawcę)

Niniejszy formularz powinien zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym(gov.pl) lub elektronicznym podpisem osobistym(edowód)