|  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) |
| --- | --- |
| Obiekt | Budynek nr 1 |
| Adres obiektu budowlanego | ul. R. Mielczarskiego 139/143 w Kielcach |
| Zamawiający | 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy 39-460 Nowa Dęba, ul. A. Krzywoń 1 |
| Użytkownik | 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej |
| Nazwa zamówienia | „ Remont klatki schodowej w budynku nr 1, znajdującej się przy ul Mielczarskiego 139/143 w Kielcach na podstawie opracowanej ekspertyzy ppoż.” |
| Rodzaj robót | Roboty remontowe i renowacyjne- CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne- CPV 45453000-7 Roboty budowlane- CPV 5000000-7 Instalowanie drzwi i okien oraz podobnych elementów- CPV 45421100-5 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych- CPV 4531000-3 |
| Autor opracowania | Marta RÓŻAŃSKA |
| Data opracowania | Maj 2022 rok |

### Spis Treści

### 1.Wstęp………………………….………………………………………………………3

### 1.1Przedmiot specyfikacji……………………………………………..……………3

### 1.2 Zakres robót……………………………………………………………………..3

### 1.3 Określenia podstawowe……………………..…………………………..…….6

### 1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót …..……..…………………………...…6

### 2. Termin realizacji…………………………………..…………………….………..….7

### 3. Materiały i wyroby…………………………………………………………..............7

### 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia……………………………………...……....8

### 5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn………...………………….………..….9

### 6. Wymagania dotyczące środków transportu……………………....…………..….9

7. Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych……...…..………..….…9

8. Ogólne zasady kontroli jakości…………………………………..….….…..…..…9

### 9.  Prace niebezpieczne pod względem pożarowym……………..……….…....10

### 10.  Obmiar robót………………………………………………………………...….10

### 11.  Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów………………....……………....10

12. Rodzaje odbiorów…………………….…..……………….…………….…..…...10

### 13.Dokumenty odniesienia…………………………………..………….………12

### 14. Gwarancja………………………………..…………………..…………...………13

### 15. Podstawa płatności………………………..…………………..…………………13

### 16. Ważniejsze normy i przepisy…………….………………………..………...…13

- WSTĘP.

1.1 Przedmiot specyfikacji (STWiORR).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORR) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem klatki schodowej w budynku  nr 1 zgodnie z opracowana ekspertyzą ppoż.

Ustalenia zawarte w STWiORR obejmują prace związane                         z wykonawstwem i odbiorem robót. Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót.

1.2 Zakres robót.

Tabela przedmiaru robót oraz podstawy katalogowe mają charakter poglądowy, zawierają roboty podstawowe i służą do opisu robót.

Roboty demontażowe:

- rozebranie okładzin schodów z płytek,

- wykucie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

- wykucie okien,

- demontaż balustrady schodowej,

Roboty budowlane główna klatka schodowa:

- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin schodów- frezowanie powierzchni i wyrównanie podłoża,

- okładziny schodów z płytek 30 x 60 wraz z cokolikiem płytki wzór INTERO NERO oraz MAGNETIK GRYS POLP ODC. WZ SORT  lub równoważne,

- zeskrobanie i zmycie starej farby,

- wykonanie gładzi gipsowej,

- obudowa płytą GK ognioochronną tras kablowych,

- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego do wysokości 1,5 m,

- malowanie farbą lateksową powierzchni ścian,

- dostawa i montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej, minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu – 1,1 m, maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady – 0,2 m, poręcz rura 42,4 mm x 2 mm, słupek rura 42,4 mm x 2 mm, wypełnienie rura fi 12 mm.,

- montaż parapetów zewnętrznych stalowych powlakanych,

- montaż okien PCV wraz z obrobieniem glifów okiennych,

- malowanie elewacji po demontażu okien i parapetów farbą silikatowo- silikonową w kolorze jak istniejący,

- dostawa i montaż drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30 S200 - drzwi dwuskrzydłowe o szerokości pierwszego nieblokowanego skrzydła równej 0,9 m i łącznej szerokości drzwi w świetle ościeżnicy 1,20 m.,

- dostawa i montaż klap odcinających w klasie EIS 60 sterowanych przez system sygnalizacji pożarowej.

- montaż rolet EI 60 z zamkiem topikowym w pomieszczeniu 715/717 i 724 .

- wykonanie oddymiania klatki schodowej za pomocą okien oddymiających zlokalizowanych w ścianie. Klatkę schodową należy wyposażyć w 4 okna oddymiające o wymiarach w świetle 0,85 m x 0,85 m i powierzchni czynnej 2,02 m2 łącznie (np. okna oddymiające firmy Mercor otwierane na zewnątrz do kąta 90o). Powierzchnia czynna okien oddymiających, zgodnie z wytycznymi VdS 2221:2007-08 będzie większa niż 7,5 % największego rzutu klatki schodowej (17,18 m2) i nie mniejsza niż 1,5 m2. Dolna krawędź górnych okien oddymiających będzie znajdować się na wysokości co najmniej 0,8 m, a górna na wysokości co najmniej 1,8 m powyżej górnego podestu schodów.

- wykonanie napowietrzania klatki schodowej poprzez 4 otwory dolotowe (powierzchnia w świetle 0,85 m x 0,85 m każdy) o geometrycznie wolnej powierzchni równej co najmniej 1-krotnej powierzchni otworów wlotowych (zgodnie z wytycznymi VdS 2221:2007-08). Otwory dolotowe zlokalizowane będą na poziomie spocznika międzykondygnacyjnego pomiędzy piwnicą a parterem. Otwory dolotowe zamykane automatycznie otwieranymi oknami lub żaluzjami.

- montaż oprawy nasufitowej LED FINESTRA Q 23 W 2850 lm 4000K 
z czujnikiem ruchu lub równoważna,

- montaż oprawy ewakuacyjnej np. AWEX,

- montaż gniazd 2P+Z 230V/16A,

- zainstalowanie centrali sygnalizacji pożaru- Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000 min. 2 x 4 A, opt. 2 x 8 A lub inna kompatybilna z zainstalowanym na budynku systemem,

- montaż akumulatorów 12 V, 7 Ah,

- montaż modułu komunikacji adresowanej Polon Alfa MKA 60 lub inny kompatybilny z zainstalowanym na budynku systemem,

- montaż czujek optycznych i optyczno- termincznych kompatybilnych z zamontowanym systemem ( Polon 6000),

- montaż przycisku oddymiania Polon Alfa PO 63 lub inny kompatybilny z zamontowanym systemem na budynku,

- montaż okablowania do instalacji oddymiania,

- montaż przycisku przewietrzania na kluczyk,

- połączenie systemu z istniejącym, uruchomienie i zaprogramowanie,

- montaż grzejnika stalowego dwupłytowego o mocy min. 500 W.

Klatka schodowa boczna:

- skucie płytek

- demontaż balustrady,

- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin schodów- frezowanie powierzchni i wyrównanie podłoża,

- okładziny schodów z płytek 30 x 30 wraz z cokolikiem,

- montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej, minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu – 1,1 m, maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady – 0,2 m, poręcz rura 42,4 mm x 2 mm, słupek rura 42,4 mm x 2 mm, wypełnienie rura fi 12 mm.,

Zejście do piwnicy

- przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin schodów- frezowanie powierzchni i wyrównanie podłoża,

- wyrównanie i naprawa powierzchni betonowej,

- okładziny schodów z płytek gresowych o wymiarach 30 x 60 cm ILARIO BROWN lub równoważne,

- uzupełnienie zaprawą naprawczą, o strukturze maksymalnie zbliżonej do tynku istniejącego pęknięć i wykruszeń.

- nałożenie warstwy z masy klejącej i zbrojenie jej tkaniną szklaną.

- wykonanie tynku mozaikowego.

Malowanie murku przy zjeździe do garaży

- rozbiórka obróbek blacharskich,

- zmycie i oczyszczenie elewacji oraz odgrzybienie, zagruntowanie i pomalowanie farbą elewacyjną silikatowo - silikonową w kolorze zbliżonym do istniejącego,

- wykonanie obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej na płycie OSB.

UWAGA: Przed złożeniem oferty cenowej wskazana jest wizja lokalna na terenie obiektu

Budynek w którym będą prowadzone prace jest po remoncie i znajduje się na gwarancji, wszelkie uszkodzenia obciążają Wykonawcę i należy je doprowadzić do stanu pierwotnego. W trakcie prowadzenia prac na klatce schodowej na terenie budynku mogą być prowadzone inne prace w zakresie sieci teleinformatycznych.

Użyte materiały należy dostosować do istniejących. Kolorystyka, wzór i rodzaj stosowanego materiału musi być uzgodniona z Zamawiającym oraz Użytkownikiem.

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić wymiary w naturze, podane wymiary mogą nieznacznie różnić się od podanych w tabeli.

  - Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej STWiORR są zgodne z określeniami ujętymi 
w odpowiednich normach i przepisach.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót .

Prace remontowe powinny być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposób umożliwiający zapewnienie jego prawidłowego użytkowania.

Kolorystyka ma być  zatwierdzona przez Inwestora przed rozpoczęciem robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z przedmiarem i specyfikacją.

Do kierowania robotami ze strony Wykonawcy wymagana jest osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane oraz aktualną przynależność Izby Inżynierów Budownictwa.

Wykonawca, zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę energii elektrycznej (istnieje możliwość poboru energii elektrycznej po podpisaniu umowy z RZI Kraków).

Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę wody do celów technologicznych (możliwość poboru wody na terenie budowy po podpisaniu umowy z 33 WOG  Nowa Dęba).

Wykonanie robót powinno być poprzedzone uzgodnieniami 
z użytkownikiem kompleksu w zakresie :

- terminu rozpoczęcia robót,

- harmonogramu robót,

- ilości i nr samochodów i  innego sprzętu wjeżdżających na teren kompleksu,

- imion i nazwisk osób realizujących umowny zakres robót.

Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r (DZ.U. z 2013r poz.21 z późn. zm.) 
o odpadach, za wyjątkiem złomu, który należy przekazać protokolarnie do magazynu SOI Kielce. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki oraz przekaże do SOI Kielce karty przekazania odpadów.

- Termin realizacji:

a) Protokolarne przekazanie placu budowy –  do pięciu dni roboczych od podpisania umowy -  przez Kierownika  SOI Kielce Tel: (41) 261174310

b) Termin rozpoczęcia robót – zgodnie z zapisami umowy,

c) Termin zakończenia robót – zgodnie z zapisami umowy

- Materiały i wyroby

Remont powinien zgodnie z Ustawą Prawo budowlane zapewniać obiektowi budowlanemu spełnianie podstawowych wymagań dotyczących 
w szczególności;

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa pożarowego,

- bezpieczeństwa użytkowania,

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

- ochrony przed hałasem i drganiami.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy zgodnie z Ustawą 
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie.

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atesty higieniczne niezbędne do stosowania w budownictwie.

- Wymagania dotyczące zatrudnienia.

Wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności.

- Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy PZP oraz art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu robót budowlanych w tym prac fizycznych (demontażowe, montażowe, malarskich                                instalatorskich i ogólnobudowlanych) oraz czynności operatorów sprzętu z wyłączeniem kadry kierowniczej, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

- Zamawiający wymaga, aby osoby, o których mowa powyżej posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz aktualne badania lekarskie i szkolenie BHP.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy zlecenie.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Wykonawca ma obowiązek stosować sprzęt i elektronarzędzia dopuszczone do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz które nie spowodują niekorzystnego wpływu, na jakość robót i ochronę środowiska. Na żądanie, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

- Wymagania dotyczące środków transportu

Do transportu materiałów, stosować środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan techniczny dróg wewnętrznych na terenie CPdMZ.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz wewnętrznych na terenie CPdMZ.

Środki transportowe powinny być zgłoszone do zleceniodawcy celem wystawienia odpowiednich dokumentów upoważniających do poruszania się po terenie CPdMZ.

- Wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych

Zgodnie z zapisami umowy.

- Ogólne zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakości robót i stosowanych materiałów.

Inspektor Nadzoru upoważniony jest do kontroli jakości materiałów i robót pod względem zgodności z przedmiarem, specyfikacją oraz obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, zamiar przeprowadzenia prac zgłosić pisemnie do Inspektora ochrony przeciwpożarowej podlegającego właściwemu użytkownikowi budynku.

- Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych 
w ramach poszczególnych pozycji jest załączony przedmiar robót.

Jednostki obmiarowe:

1 m³ - objętość gruzu, betonu, ziemi

1 m² - powierzchnia, drogi, placu, posadzki, ścian, sufitów

1 m – długość przewodów, stali

- szt. – ilość wbudowanych elementów

- Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów

Wszystkie materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych i atestów higienicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

Kierownik budowy (wykonawca) po zakończeniu wszystkich robót wyda oświadczenie o wbudowaniu materiałów zgodnych z odpowiednimi polskimi normami, certyfikatami.

- Rodzaje odbiorów:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny

Odbiór robót zanikających

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca pisemnie powiadamiając Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie 	korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględnia tolerancje zasady odbioru podane w dokumentach umownych

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający.

Odbiór końcowy

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i przekazania tych robót i elementów właścicielom urządzeń,

- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną,

- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych 
w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym.

- Dokumenty odniesienia

Dokumentacją odniesienia jest:

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zatwierdzona przez Zamawiającego,

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne wprowadzone w trakcie trwania inwestycji.

- Gwarancja.

Na wyroby objęte gwarancją, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. Wymagana gwarancja zgodnie z warunkami umowy.

- Podstawa płatności

Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w punkcie 1. niniejszej STWiORR.

Cena umowna będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek.

- Ważniejsze normy i przepisy:

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie obowiązującymi warunkami technicznymi  i normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów robót:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994 roku Nr 89 poz. 414, Opracowano na podstawie: t.j.. U. z 2021 r.poz.2351, z 2022 r. poz.88),

- Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2021 poz. 1129, 1598, 2054, 2269 oraz z 2022r. poz. 25),

- Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (z późn. zmianami  t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)

- Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1973 2127 2269,),

- Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa.

Inne obowiązujące normy, przepisy i instrukcje związane z wykonaniem niniejszego zadania.

Nie wymienienie z nazwy i nr norm wiążących nie zwalnia wykonawcy z obowiązku wykonania robót z warunkami w nich zawartymi.